ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ

Д У М А

Пятый  созыв

____________________________________________________________

ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

28.06.2012 г. № 79-Р

О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения в новой редакции схемы теплоснабжения города Заречный.

В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154, на основании ст.ст. 17, 46 Устава городского округа Заречный

Дума решила:

1. Вынести на публичные слушания вопрос об утверждении в новой редакции схемы теплоснабжения города Заречный.

2.Назначить 25.07.2012 года в 18-00 часов в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: г.Заречный, ул.Невского, 3, публичные слушания по указанному в п. 1 настоящего решения вопросу.

3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (приложение №1).

4. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях, предложений и рекомендаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения: в здании администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет № 315, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов), по 20 июля 2012 года включительно в письменной форме (телефон для справок  3-91-06).

5. Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний является Комиссия по разработке и актуализации схемы теплоснабжения городского округа Заречный.

6. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, разместить на официальном сайте администрации городского округа Заречный gorod-zarechny.ru.

Глава городского округа 					    В.Н. Ланских

Приложение № 1

к решению Думы

от 28.06.12г.№ 79-Р

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся публичные слушания по вопросу внесения изменений в схему теплоснабжения города Заречный, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 01.09.2011г. № 1009-П,   которые состоятся 25 июля 2012 года в 18 часов в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3.

В ходе публичных слушаний будет организовано выступление представителя органа местного самоуправления городского округа Заречный по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

## 2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители города Заречного, обладающие избирательным правом.

3. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются  участники публичных слушаний, которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимому на публичные слушания вопросу не позднее, чем за три дня до дня проведения публичных слушаний.

4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к обсуждению вопросу можно направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. 315, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в письменной форме по 18 июля 2012 года включительно,  телефон для справок 39106.

## 5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством.

Глава городского округа 						В.Н. Ланских

ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНЫЙ

до 2026 года

2012г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
|  | Характеристика процесса теплоснабжения города Заречный | 5 |
|  | Основные понятия, используемые в настоящей схеме | 6 |
| Раздел 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа ..........………………………………………………………………………… | 8 |
|  | 1.1. площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы); …. | 8 |
|  | 1.2. объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе; | 14 |
| Раздел 2 | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 18 |
|  | 2.1. радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии | 18 |
|  | 2.2. описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 18 |
|  | 2.3. описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 21 |
|  | 2.4. перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе | 21 |
| Раздел 3 | Перспективные балансы теплоносителя | 33 |
|  | 3.1. перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей; | 33 |
|  | 3.2. перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 34 |
| Раздел 4 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 35 |
|  | 4.1. предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения | 35 |
|  | 4.2. предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 35 |
|  | 4.3. предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 3637 |
|  | 4.4. графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно; | 37 |
|  | 4.5. меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа | 37 |
|  | 4.6. меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода | 37 |
|  | 4.7. решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе | 37 |
|  | 4.8. оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения | 38 |
|  | 4.9. предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей | 38 |
| Раздел 5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 38 |
|  | 5.1. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов); | 38 |
|  | 5.2. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | 39 |
|  | 5.3. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 39 |
|  | 5.4. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 39 |
|  | 5.5. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | 40 |
| Раздел 6 | Перспективные топливные балансы | 40 |
| Раздел 7 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 40 |
|  | 7.1. предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе; | 40 |
|  | 7.2. предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе; | 41 |
|  | 7.3. предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 47 |
| Раздел 8 | определение единой теплоснабжающей организации (организаций) | 48 |
| Раздел 9 | распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 51 |
| Раздел 10 | Бесхозяйные тепловые сети | 52 |
|  | Заключение | 52 |
|  | 11.1. основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения | 52 |
|  | 11.2. обязательства субъектов теплоснабжения | 53 |
|  | 11.3. организация коммерческого учета | 55 |
|  | 11.4. организация распределения и сбыта тепловой энергии | 56 |

Введение

Настоящая схема теплоснабжения города Заречный (далее – схема) разработана в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010г.  N 190-ФЗ "О теплоснабжении», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями)  постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и определяет эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

1. обеспечение баланса экономических интересов потребителей и субъектов теплоснабжения за счет определения наиболее экономически и технически эффективного способа обеспечения потребителей теплоэнергоресурсами;

2. обеспечение наиболее экономически эффективными способами качественного и надежного снабжения теплоэнергоресурсами потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязанности перед субъектами теплоснабжения;

3. установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

4. обеспечение недискриминационных стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

5. обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Характеристика процесса теплоснабжения города Заречный.

Процесс теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе обеспечивается тремя организациями, две из которых являются производителями тепловой энергии и ГВС:

1. Филиал концерна «Росэнергоатом» «Белоярская атомная электростанция», работает в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, а также ГВС  (тепло отборов турбин), все эксплуатируемое оборудование находится в Федеральной собственность. Обеспечивает потребителей города порядка 75 % тепла и 50 % ГВС;

2 городская котельная (паровые и водогрейные котлы) находится в ведении Зареченского муниципального унитарного предприятия «ЖКХ сельской территории». Эксплуатируемое имущество находится в муниципальной собственности. Обеспечивает потребителей города порядка 25 % тепла и 50 % ГВС. Процессы выработки тепловой энергии БАЭС и городской котельной технологически связаны.

Каждый из теплоисточников оборудован узлом подпитки тепловых сетей:

- городская котельная – с режимом работы 65-70 тн/час, а в пики водоразбора подключаются баки - аккумуляторы;

- Белоярская АЭС – с режимом работы 85-90 тн/час.

Третья организация сетевая – ООО «Теплопередача»

Тепловые сети г. Заречный предназначены для обеспечения отоплением и горячей водой жилые, производственные здания и объекты социально-культурного назначения.

Протяженность тепловых сетей города составляет 48683 м в двухтрубном исчислении, соответственно 97366 м в однотрубном исчислении.

Тепловые сети города подразделяются на:

- магистральные протяженностью 8646 м в двухтрубном исчислении:

- квартальные (распределительные) протяженностью 40037 м в двухтрубном исчислении;

Тепловая энергия и горячая вода поступает к потребителям города от двух теплоисточников: Белоярская атомная электростанция  и городской котельной  по четырем тепломагистралям № 1 2 3 4.

Способ прокладки тепломагистрали надземный и подземный. Большая часть (60 %) проложено надземным способом.

Система ГВС города открытая, в летнее время ГВС осуществляется без отключения магистралей (по двух трубной системе). ГВС населения города осуществляется из индивидуальных тепловых пунктов жилых домов, расположенных в подвальных помещениях, от подающей трубы.

В каждом многоквартирном жилом доме, в промышленном или коммерческом предприятии ГВС осуществляется непосредственно от узла правления теплоснабжения здания.

ареала покрытия, количество обслуживаемого населения города Заречный:

- жилые дома – 380 шт;

- социально-значимые объекты – 60 шт;

- промышленные объекты – 28 шт;

- другие – 180 шт;

- количество населения – 28 000 человек

## Основные понятия, используемые в настоящей схеме

1. система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

2. тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

3. теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

4. тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

5. потребитель тепловой энергии (далее  - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

6. теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

7. теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

8. передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

## 9. теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

10. единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

11. качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

12. источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

13. тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

14. коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

15. топливно-энергетический баланс – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позваляющийопределить эффективность использования энергетических ресурсов.

раздел 1

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

  - площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

Характеристика имеющихся на территории города объектов потребления тепловой энергии  с приростом  площадей нового строительства приведена в таблице 1.1. Развернутый перечень нового строительства приведен в таблице № 1.2.

Таблица 1.1.

| № п/п | Наименование объектов | Единицы измерения | Характеристика по годам (этапам) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| 1 | Жилой фонд | Тыс. кв.м. | 565,2 | 578,4 | 584,8 | 596,71 | 624,64 | 637,96 | 834,54 |
| 1.1. | В том числе объемы нового строительства жилья | «-» | 13,2 | 6,4 | 11,91 | 27,93 | 13,32 | 93,08 | 103,5 |
| 2 | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием, в том числе: | % от общего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
|  | Горячее водоснабжение |  | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| 3 | Соц.объекты | Тыс. кв.м. | 84,44 | 85,74 | 90,83 | 90,83 | 90,83 | 93,33 | 95,83 |
| 3.1. | В том числе объемы нового строительства | «-» | 1,3 | 5,09 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 4 | Прочие потребители | Тыс. кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В том числе объемы нового строительства | «-» | 0 | 14,7 | 8,0 | 0 | 0 | 32,55 | 10,3 |

# Таблица 1.2

# Перечень объектов капитального  строительства.

| № | Застройщик | Наименование объекта, этажность, назначение | Строительный адрес | Планируемый год ввода | Количество квартир | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Строй Сити» | 10-ти этажный 3-х секционный жилой дом (2 очередь) | г.Заречный, ул.Дзержинского, 7а (стр.) | 2012 г. | 139 | 6 660,0 |
| 2 | ООО «Строй Сити» | 10-ти этажный 6-ти секционный жилой дом | г.Заречный, ул.Дзержинского, 7а (стр.) | 2016 | 287 | 13320,0 |
| 3 | ООО «СУ-6» | 9-ти этажный, 3-х секционный (2 очередь) | г.Заречный, в 30 метрах по направлению на запад от здания ГОВД по ул.Мира,38 | 2014 г. | 187 | 11 910,0 |
| 4 | ООО «СПК Арсенал-Строй» | 10-ти этажный жилой дом (1 этаж - магазин) | г.Заречный, ул.Курчатова, 3 (стр.) | 2013 г. | 36 | 2 228, 16 |
| 5 | ООО «СПК Арсенал-Строй» | 10-ти этажный 3-х секционный жилой дом | г.Заречный, ул.Курчатова, 5 (стр.) | 2012 г. | 108 | 6 540,0 |
| 6 | ФГУП «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» | двенадцатиэтажный жилой дом | г.Заречный, IV микрорайон, Ленинградская, 17 (стр.) | 2020 г. | 48 | 2970,0 |
| 7 | ФГУП «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» | двенадцатиэтажный жилой дом | г.Заречный, IV микрорайон, Ленинградская, 18 (стр.) | 2020 г. | 48 | 2970,0 |
| 8 | Филиал ОАО Концерн «Энергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» | 5-ти этажный кирпичный жилой дом 2 секции-вставки | г.Заречный, ул.Ленинград-ская, 15 | 2013 г. | 10 | 465,4х2=930,8 |
| 9 | Филиал ОАО Концерн «Энергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» | 9-ти этажный жилой дом) | г.Заречный, ул.Победы | 2015 г. | 36 | 2 228, 16 |
| 10 | Филиал ОАО Концерн «Энергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» | 9-ти этажный жилой дом) | г.Заречный, ул.Победы | 2017 г. | 36 | 2 228, 16 |
| 11 | ЗАО «ИКАО» | Комплексная многоэтажная жилая застройка | г.Заречный, II микрорайон | 2013-2020 г.г. | 1319 | 84 909,0 |
| 12 | ООО «Межрегиональная транспортная компания» | Комплексная многоэтажная жилая застройка | г.Заречный, V микрорайон | 2013-2020 г. | 1725 | 103 510 |
| 13 | ОАО «Концерн «Энергоатом» | Комплекс малоэтажной жилой застройки | г.Заречный, IV микрорайон, ул.Курчатова, 45, в 300 м на юго-восток от жилого дома | 2011-2015 г. | 12 ИЖД, 43 таунхауса | 25 700 |
| 14 | ООО «Архитектурно-строительная компания» | Комплекс малоэтажной с блокирован-ной жилой застройки | г.Заречный, ул.Бажова, 16-А (стр.) | 2012-2013 | 25 | 3254,78 |

# Перечень объектов капитального строительства социального культурно-бытового назначения.

# Таблица 1.2

# (продолжение)

| № | Застройщик | Наименование объекта, этажность, назначение | Строительный адрес | Планируемый год ввода | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социального культурно-бытового назначения |
| 15 | ЗАО «ИКАО» | 1, 2-ух этажные встроено-пристроенные объекты соцкультбыта | г.Заречный,II мкр | 2013-2020 г.г. | 17550 |
| 16 | ООО «Межрегиональная транспортная компания» | 1, 2-ух этажные встроено-пристроенные объекты соцкультбыта | г.Заречный,V мкр | 2013-2020 г. | 15000 |
| 17 | Администрация городского округа Заречный | ДДУ № | г.Заречный,V мкр, | 2013 | 2545 |
| 18 | Филиал ОАО Концерн «Энергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» | ДДУ № 42 | г.Заречный,IV мкр, ул.Ленинградская | 2013 | 2545 |
| 19 | Филиал ОАО Концерн «Энергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» | Театр юного зрителя | г.Заречный, ул.Курчатова, 2 (стр.) | 2012 | 1315 |
| 20 | ООО «Урал-Инсайт» | Торговый культурно-развлекатель-ный центр «Галактика»,2-я очередь | г.Заречный, ул.Ленинградская, 9 (стр.) | 2013 | 3000 |
| 21 | ООО «Урал-Инсайт» | Многофункцио-нальное здание на пересечении ул.Алещенкова – ул.Кузнецова («Рыба») | г.Заречный, ул.Кузнецова, 7-А (стр.) | 2026 | 1500 |
| 22 | ООО «СПК «Арсенал-Строй» | Здание сельскохозяйственного рынка на пересечении ул.Уральская – ул.Октябрьская («Рынок») | г.Заречный, ул.Октябрь-ская | 2026 | 1500 |
| 23 | Администрация городского округа Заречный | ДДУ 50 | г.Заречный,IV мкр | 2016 | 2545 |
| 24 | ЗАО «ИКАО» | ДДУ | г.Заречный,II мкр | 2020 | 2545 |
| 25 | Филиал ОАО Концерн «Энергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» | Объекты соцкультбыта (Кафе № 37) | г.Заречный, IV мкр, ул. Ленинградская 19 | 2026 | 1463 |
| 26 | Филиал ОАО Концерн «Энергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» | Кафе «Мороженное» | г.Заречный, IV мкр, ул. Ленинградская 21а | 2026 | 1276 |
| 27 | Филиал ОАО Концерн «Энергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» | Кафе | Заречный, ул. Курчатова | 2026 | 2700 |
| 28 | Филиал ОАО Концерн «Энергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» | Магазин № 36 | г.Заречный, IV мкр, ул. Ленинградская | 2026 | 1174 |
| 29 | Филиал ОАО Концерн «Энергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» | Магазин № 47 | г.Заречный, IV мкр, ул. Ленинградская | 2026 | 710 |
| 30 | Филиал ОАО Концерн «Энергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» | Учебно-тренировочный центр БАЭС | г.Заречный, V мкр, | 2013 | 11700 |
| 31 | ООО «СПК «Арсенал-Строй» | Торговый центр | г.Заречный,V мкр, | 2014 | 8000 |

  - объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе представлены в таблице 1.3.;

Таблица 1.3.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потребление тепловой энергии, Гкал в том числе | 296 600,00 | 298 900,00 | 304 197,00 | 317 689,00 | 324 038,00 | 356 755,36 | 376 937,95 |
| Население | 172 886,00 | 174 825,00 | 177 422,00 | 190 078,00 | 196 427,00 | 228 080,20 | 248 100,00 |
| Муниципальные учреждения | 18 452,20 | 18 552,20 | 21 252,20 | 22 088,20 | 22 088,20 | 23 152,36 | 23 315,15 |
| Прочие | 105 261,80 | 105 522,80 | 105 522,80 | 105 522,80 | 105 522,80 | 105 522,80 | 105 522,80 |
| Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал в том числе | 220 131,92 | 220 597,22 | 224 419,12 | 230 729,53 | 229 958,95 | 244 228,23 | 254 402,42 |
| Население | 118 171,74 | 118 276,04 | 119 453,49 | 124 989,90 | 124 219,32 | 137 488,60 | 147 500,00 |
| Муниципальные учреждения | 16 429,31 | 16 529,31 | 19 173,76 | 19 947,76 | 19 947,76 | 20 947,76 | 21 110,55 |
| Прочие | 85 530,87 | 85 791,87 | 85 791,87 | 85 791,87 | 85 791,87 | 85 791,87 | 85 791,87 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал в том числе | 76 468,08 | 78 302,78 | 79 777,88 | 86 959,47 | 94 079,05 | 112 527,13 | 122 535,53 |
| Население | 54 714,26 | 56 548,96 | 57 968,51 | 65 088,10 | 72 207,68 | 90 591,60 | 100 600,00 |
| Муниципальные учреждения | 2 022,89 | 2 022,89 | 2 078,44 | 2 140,44 | 2 140,44 | 2204,6 | 2204,6 |
| Прочие | 19 730,93 | 19 730,93 | 19 730,93 | 19 730,93 | 19 730,93 | 19 730,93 | 19 730,93 |

Основным потребителем тепловой энергии является население − 58% полезного отпуска. Муниципальные учреждения  – 6 %, прочие  потребители составляют 36 % полезного отпуска.

Раздел 2

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

Постоянными источниками теплоснабжения для города являются Белоярская АЭС и городская котельная (далее по тексту ГК), находящаяся в ведении ЗМУП «ЖКХ сельской территории», постоянно работающие в параллель на общую тепловую сеть (территориальное разделение отсутствует). Теплоисточники БАЭС могут обеспечить 90 % нагрузок потребителей города. ГК при неработающем блоке № 3 БАЭС (планово останавливается на перегрузки два раза в год общей продолжительностью ~ 2,5 месяца) может обеспечить не более 30 % нагрузок потребителей города.

2.2. описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;

Существующими зонами действия теплоисточников БАЭС и ГК является весь город.

Существующая система теплоснабжения города:

Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла,  тепловые сети и  системы теплопотребления.

1.1. Теплоисточниками в системе теплоснабжения   являются:

- теплофикационные установки жилпоселка 1-й и  2-й очередей БАЭС (соответственно ТУЖ-1 и ТУЖ-2),

- котельная города.

1.2.  К тепловым сетям  БАЭС  относятся:

- тепломагистраль №1 от ТУЖ-1 до УТ 1-7 ( Ду 350, Ду300 ),

- тепломагистраль №2 от ТУЖ-2 до УТ 2-6 ( Ду 1000),

- тепломагистраль №2 от УТ 2-6 до УТ 2-10 ( Ду 1000, Ду 700 и Ду 600 ),

- тепломагистраль №2 от УТ 2-5 до УТ 2-3 ( Ду 1200 ),

1.3. К тепловым сетям города относятся:

- тепломагистраль  №3 участок от УТ 3-1 ( Ду 400 )

- тепломагистраль  №4 участок  от  УТ 4-1 ( Ду 400 )

- тепломагистраль  №2 участок  от  УТ 2-7 до ТК 2-11-1 ( Ду 500 )

- внутриквартальные (разводящие) сети города

Узлы подпитки тепловых сетей

Горячее водоснабжение потребителей  выполнено по открытой схеме и осуществляется от  трех узлов подпитки с  проектной производительностью:

- узла подпитки   в составе  ТФУ-1  (Qпр= 100 т/ч),

- узла подпитки  ККТС-4 (Qпр=200 т/ч),

- узла подпитки  на ГК    (Qпр=200 т/ч).

Фактические мощности узлов подпитки:

| № п/п | Узлы подпитки | Источник пара | Фактическая мощность ( т/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ТФУ-1 (СБП-Б) ККТС-4 ГК | испарит. бл.№3 паровые котлы | 95 90 (1) 100 (2) |

(1) - ограничена производительностью  скважин Каменского водоисточника

- - ограничение по подаче питьевой воды с насосной 4-го подъема

Пиковые нагрузки ГВС  покрываются работой городской котельной, имеющей в своем составе аккумуляторные баки (V= 4 х 1000 м3).

Режимы теплоснабжения.

1. Выработка тепловой энергии  на Белоярской АЭС и доставка ее потребителям г.Заречный  обеспечивается работой оборудования  теплофикационных установок   первой  очереди (ТУЖ-1) и  ТФУ блока №3 (ТУЖ-2).

Котельная комплекса теплоснабжения энергоблока №4 (ККТС) не  участвует в  теплоснабжении  города, т.к. полностью задействована на обеспечении  теплом объектов  строительства энергоблока №4.

Доставка тепловой энергии от теплоисточников БАЭС в город осущест-вляется сетевыми насосами ТУЖ-1 и ТУЖ-2  по тепломагистралям ТМ-1 и ТМ-2.

2. Суммарный максимально возможный расход сетевой воды от теплоисточников БАЭС в город (с учетом обеспечения теплом объектов, подключенных к тепловым сетям промзоны БАЭС) в настоящее время составляет ~ 2100 т/ч.

В условиях разрегулировки тепловых сетей города фактический расход прямой сетевой воды в тепловых сетях города составляет ~2800 т/ч (необходим для поддержания заданного гидравлического режима).

В связи с этим на городской котельной  должны постоянно  находиться в работе два сетевых насоса с расходом  ~ 700 т/ч (соотношение: 75% на  25%).

В режиме остановленного блока №3  из-за дефицита тепла на блоке  расходы сетевой воды  от БАЭС и городской котельной должны составлять 1200 т/ч и 1600 т/ч соответственно (соотношение: 43% на 57%).

3. При остановленном блоке №3 ( при работе ТУЖ-1,2  на паре КПП и   работе ГК на двух водогрейных котлах)  дефицит тепла у потребителей города возникает при температуре наружного воздуха ниже  минус 15 оС.

4. Регулирование режимов теплопотребления осуществляется путем   установки дроссельных устройств (дроссельные шайбы и сопла элеваторов) в узлах ввода теплопотребителей отдельно по каждому виду нагрузки, а также установкой регуляторов температуры ГВС.

Основными параметрами,  определяющими режим работы местных систем теплопотребления, являются располагаемый напор на вводе и гидравлическое сопротивление местной системы теплопотребления.

5.Значения заданных расчетных располагаемых напоров у потребителей обеспечиваются поддержанием заданного расчетного располагаемого напора на выводах с ТФУ и обеспечением не превышения фактических гидравлических сопротивлений трубопроводов тепловых сетей их расчетным значениям путем повсеместной установки дроссельных устройств.

6.Системы отопления жилых  домов и объектов соцкультбыта подключены к тепловым сетям в узлах ввода по зависимой схеме и в основном  рассчитаны на температурный перепад 95 – 70 гр.С.

Системы отопления промышленных предприятий подключены по зависимой схеме как через элеваторы, так и  по безэлеваторной схеме.

Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме.

Перспективные зоны системы теплоснабжения

В соответствии с Генеральным планом развития города в период до 2026 года планируется строительство новых микрорайонов города, теплоснабжение которых будет обеспечиваться от существующих теплоисточников через вновь сооружаемые квартальные сети, подключаемые к существующим магистральным сетям.

2.3. описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

В настоящее время зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются единичными индивидуальными жилыми домами. Согласно генеральному плану города Заречный на территории года ведется строительство  четырех малоэтажных застроек, расположенных  в разных частях.  Теплообеспечение всех малоэтажных индивидуальных застроек планируется  от автономных (индивидуальных) теплоустановок.

2.4. перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

2.4.1. существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Существующая мощность теплоисточников (при работающем блоке№3)  составляет:

| Теплофикационная установка | Источник пара | Фактическая тепловая мощность (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
| 1. БЕЛОЯРСКАЯ АЭС - ТУЖ–1 - ТУЖ–2 | испар. бл. №3 отборы ТГ-5,6 | 11,0 90,0 |
| ИТОГО теплоисточники БАЭС: | 101,0 |
| 2. ГОРОДСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ Водогрейные котлы : - ТВГМ-30, №№ 4,5 - КВГМ-30 №№ 6,7 Паровые котлы: ДКВР 10/13 Аккумуляторные баки |  | 18х2=36 3 х 10 т/ч 4 х 1000 |
| ИТОГО городская котельная: | 36,0 |

Существующая  мощность теплоисточников БАЭС при  неработающем блоке №3.

| 1. 2. | ТУЖ-1 ТУЖ-2 | КПП паровые котлы | 6,1 12,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: | 18,2 |

Перспективные балансы  тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточники БАЭС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ТФУ блока №3 | Гкал/ч | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| - ТФУ блока №4 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ТФУ блока №3 | Гкал/ч | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| - ТФУ блока №4 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Котельная города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| ИТОГО: | Гкал/ч | 137 | 137 | 137 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 120 | 132 | 144 | 153 | 163 | 173 | 183 |
| Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 137 | 151 | 165 | 176 | 188 | 199 | 210 |
| Баланс мощн. И нагрузок | Гкал/ч | 0 | -14 | -28 | 71 | 69 | 48 | 37 |

2.4.2. существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

Теплоисточники БАЭС - величина фактического максимального отпуска тепловой энергии в город ограничивается повышенной (по сравнению с графиком) температурой обратной сетевой воды от потребителей города в следствие разрегулировке тепловых сетей.

Городская котельная -  физический износ  водогрейных котлов, отсутствие автоматической  регулировки газового оборудования ГРУ.  Отсутствие газового оборудования на двух водогрейных котлах (фактически в нерабочем состоянии).

2.4.3. существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

Представлены в таблице 2.1.

2.4.4. значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

Представлены в таблице 2.1.

2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии  в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

Расчет нормативных технологических затрат и потерь теплоносителя из тепловых сетей выполнен ООО «Теплопередача»

Исходные данные для расчета представлены в таблице № 2.2.

Таблица № 2.2.

| № п/п | Наименование величины | Обозначение | Ед. изм. | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем магистральных и квартальных тепловых сетей | V | м3 | 5528, 2 | расчет |
| 2. | Нормативная среднегодовая утечка из теплосети | а | % | 0,25 | расчет |
| 3. | Длительность отопительного сезона | nо | час. | 5520 |  |
| 4. | Длительность работы сети летом | nл | час. | 2880 | С учетом ремонта 15 суток |
| 5. | Средняя температура сетевой воды: |  |  |  |  |
| 5.1. | в прямой линии: |  |  |  | График температур |
|  | летом | t1Л | С( | 60 |  |
|  | зимой | t1О | С( | 72 |  |
| 5.2. | в обратной линии: |  |  |  | Факт |
|  | летом | t2Л | С( | 50 |  |
|  | зимой | t2О | С( | 59 |  |
| 6. | Температура холодной воды | tхв | С( | 8 | Факт |

Расчетная формула нормативного расхода утечки из теплосети:

Gнут=а*V*10-2=0,25*5528,2*10-2=13,82 м3/ч

Объем утечки за год

Gгодут=	Gнут*nгод=13, 82*8400=116088 м3

3.1. Нормативные технологические затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов после планового ремонта:

Gзап=1,5*V=1,5*5528, 2=8292, 3 м3

3.2.    Общие нормативные потери теплоносителя

Gобщ=124380, 3 м3/год

Потери тепловой энергии с затратами и потерями (утечками) теплоносителя:

1. Нормативные эксплуатационные затраты и потери тепловой энергии с утечками теплоносителя

зимний	Qуо=Gут*(о*С*(в*t01+(1-в)*t02 –tхв)*n0*10-6

летний    Qуп=Gут*(л*С*(в*tл1+(1-в)*t л2 –tхв)*nл*10-6,  где

С=1	удельная теплоемкость теплоносителя ккал/кг град

(о=980 кг/м3 плотность воды при средней температуре зимой (отопительный период)

(л=981 кг/м3 то же  в летний период

в=0,6  доля массового расхода утечек из прямого трубопровода

Qуо=13,82*980*1*(0,6*72+(1-0,6)*59-8)*5520*10-6=4755 Гкал

Qуп=13,82*981*1*(0,6*60+(1-0,6)*50-8)*2880*10-6=1874 Гкал

Всего потери: 6629, 0 Гкал

2. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после планового ремонта:

Qзап=1,5*V*C*(*(tзап-tхв)*10-6=1,5*5528, 2*1*974,8*(40-8)*10-6=259, 0 Гкал

Итого потери теплоэнергии 	Qуо+ Qул+ Qзап=6888, 0 Гкал

Расчет нормативных тепловых потерь в тепловых сетях через теплоизоляционную конструкцию выполнен ООО «Теплопередача»

Расчет произведен но нормам плотности теплового потока по СНиП 2.04.14-88, Приложение 4, таблица 1, Приложение 7, таблица 2 (новые Нормы) на среднегодовые параметры:

температура наружного воздуха – плюс 1,2( С (по климатологическому справочнику),

температура грунта на глубине заложения трубопроводов – плюс 5,0 (C,

температура  сетевой воды по температурному графику:

- в прямом трудопроводе    – плюс 71,9(С,

- в обратном трубопроводе – плюс 48,2 (С.

Тип прокладки трубопроводов – надземная, подземная.

Материал теплоизоляции – минеральная вата.

Режим работы тепловых сетей – круглогодичный.

Нормативные величины тепловых потерь получены на основе приведенных в СНиП 2.04.14-98 значений плотности теплового потока посредством пересчета с принятых в этих СНиП 2.04.14-88 значений температур воды на их среднегодовые значения для данных тепловых сетей по следующим формулам:

для участков подземной прокладки:

Qср.г.=((qнL, ккал/ч;							       	           (1)

qн = qп.н. + qо.н. = [qн(90() + qн(50()] х  		(2)

для участков надземной прокладки:

(3)

(3а)

(4)

где:

- нормативные среднегодовые тепловые потери соответственно для участков подземной прокладки и подающего и обратного трубопроводов участков надземной прокладки, ккал/ч;

| qн | нормативные значения удельных тепловых потерь подающего и обратного трубопроводов при подземной прокладке для каждого диаметра труб и типа прокладки, (ккал/мхч); |
| --- | --- |
| qп.н и qо.н | нормативные значения удельных тепловых потерь двухтрубных водяных тепловых сетей соответственно подающего и обратного трубопроводов для каждого диаметра труб при надземной прокладке, ккал/мхч; |
| L | длина участка тепловой сети, характеризующегося одинаковым диаметром трубопроводов и типом прокладки, м; |
| ( | коэффициент местных потерь, учитывающий тепловые потери арматуры, опор и компенсаторов; |
| tп ср.г | среднегодовая температура сетевой воды в подающем трубопроводе; |
| tоср.г | среднегодовая температура сетевой воды в обратном трубопроводе; |
| tгрср.г | среднегодовая температура грунта; |
| tвср.г | среднегодовая температура наружного воздуха. |

Таблица № 2.3.

Расчетная таблица потерь тепловой энергии в сетях

(граница с БАЭС - УТ 2-7, УТ 2-10, УТ 1-7)

| диаметр мм | Длина (в однотрубном исчислении) м | расположение (подземное/ наземное) | Тип прокладки | Коэффициент, ( | Удельные потери, qн, ккал/м.ч | Норма потерь по длине, Qн, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные |
| 500 | 2426 | надземное | прямой | 1, 2 | 150 | 0, 44 |
| 500 | 2426 | надземное | обратный | 1, 2 | 118 | 0, 34 |
| 450 | 1843 | надземное | прямой | 1, 2 | 134 | 0, 44 |
| 450 | 1843 | надземное | обратный | 1, 2 | 109 | 0, 24 |
| 400 | 594 | надземное | прямой | 1, 2 | 123 | 0, 088 |
| 400 | 594 | надземное | обратный | 1, 2 | 95 | 0, 068 |
| 400 | 918 | подземное |  | 1, 15 | 88 | 0, 093 |
| 350 | 4796 | подземное |  | 1, 15 | 81 | 0, 45 |
| 300 | 1852 | подземное |  | 1, 15 | 74 | 0, 16 |
| Итого | 17, 292 |  |  |  |  | 2, 319 |
| Квартальные |
| 600 | 410 | надземное | прямой | 1, 2 | 179 | 0, 09 |
| 600 | 410 | надземное | обратный | 1, 2 | 140 | 0, 07 |
| 450 | 2100 | надземное | прямой | 1, 2 | 134 | 0, 034 |
| 450 | 2100 | надземное | обратный | 1, 2 | 109 | 0, 27 |
| 400 | 590 | надземное | прямой | 1, 2 | 123 | 0, 09 |
| 400 | 590 | надземное | обратный | 1, 2 | 95 | 0, 07 |
| 350 | 1758 | подземное |  | 1, 15 | 88 | 0, 18 |
| 350 | 5400 | надземное |  | 1, 2 | 81 | 0, 52 |
| 300 | 2526 | подземное |  | 1, 15 | 74 | 0, 21 |
| 300 | 1500 | надземное |  | 1, 2 | 74 | 0, 13 |
| 250 | 6964 | подземное |  | 1, 25 | 69 | 0, 6 |
| 200 | 2160 | подземное |  | 1, 25 | 58 | 0, 16 |
| 200 | 1732 | надземное |  | 1, 2 | 58 | 0, 12 |
| 170 | 370 | подземное |  | 1, 25 | 53 | 0, 025 |
| 150 | 3358 | подземное |  | 1, 25 | 48 | 0, 2 |
| 150 | 680 | подземное |  | 1, 25 | 48 | 0, 04 |
| 125 | 7868 | подземное |  | 1, 25 | 45 | 0, 44 |
| 100 | 8248 | подземное |  | 1, 25 | 43 | 0, 44 |
| 100 | 2300 | надземное |  | 1, 2 | 43 | 0, 12 |
| 80 | 7248 | подземное |  | 1, 25 | 39 | 0, 35 |
| 80 | 2500 | надземное |  | 1, 2 | 39 | 0, 12 |
| 70 | 7666 | подземное |  | 1, 25 | 36 | 0, 34 |
| 70 | 1280 | подземное |  | 1, 25 | 36 | 0, 06 |
| 50 | 7734 | подземное / надземное |  | 1, 25 | 31 | 0, 3 |
| 40 | 2368 | подземное / надземное |  | 1, 25 | 28 | 0, 083 |
| 32 | 214 | подземное / надземное |  | 1, 25 | 32 | 0, 01 |
| Итого | 80074 |  |  |  |  | 5, 072 |
| Общий итог: | 97366 |  |  |  |  | 7, 391 |

Годовые нормативные потери в тепловых сетях города через теплоизоляционную конструкцию составляют:

Qп = (2, 319+5, 072)*(8760ч-360ч) = 62084, 4 Гкал/год

360ч – время нахождения тепловой сети в ремонте (15 суток).

Общие нормативные потери в тепловых сетях (с утечкой теплоносителя и через теплоизоляционную конструкцию) составляют:

6888, 0 + 62084, 4 = 68972, 4 Гкал / год.

Значение существующих тепловых потерь рассчитано  ООО «Теплопередача» и по состоянию на 01.06.2012 год составило 8,2 Гкал/ч или 21,3 % от отпущенного в сеть тепла.

Величина  перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) будет изменяться пропорционально количеству вводимых тепловых сетей с учетом выполненных сетевой компанией мероприятий по энергосбережению.

2.4.6 затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют

2.4.7. значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается

2.4.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

1. Проектные тепловые нагрузки

На основе проектных данных, а при их отсутствии расчетным путем  для каждого потребителя, подключенного к тепловым сетям города, определены  проектные тепловые нагрузки на нужды отопления,  вентиляции и ГВС.

Расходы тепла и сетевой воды  на  нужды ГВС определены расчетом. При этом за исходные данные приняты проектные значения максимально-часовых расходов. При определении расчетного (среднечасового) расхода тепла на горячее водоснабжение коэффициент часовой неравномерности принят равным 2,15.

2.Фактические тепловые нагрузки

Фактические тепловые нагрузки определяются по результатам испытаний методом  «фотографии температурного режима» работы систем теплопотребления при  разных    температурах наружного воздуха, а также по данным узлов коммерческого учета.

Тепловые нагрузки объектов г.Заречный и промзоны БАЭС по состоянию на 01.01.12 приведены в таблице № 2.4. Тепловые нагрузки потребления г.Заречный и промзоны Белоярской АЭС и приросты нагрузок на каждом этапе представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.4.

Тепловые нагрузки объектов г.Заречный и промзоны БАЭС по состоянию на 01.01.12

| Наименование объекта | Q ов (Гкал/ч) | Q гвс (Гкал/ч) | Qсум (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты системы теплоснабжения | 107,0 | 13,0 | 120,0 |
| Объекты г.Заречный, в том числе: | 83,0 | 11,0 | 94,0 |
| Население | 51,8 | 6,3 | 58,1 |
| Бюджетные потребители | 11,2 | 1, 7 | 12,9 |
| Прочие потребители | 20,0 | 3,0 | 23,0 |
| Объекты промзоны БАЭС | 24,0 | 2,0 | 26,0 |

Таблица 2.5.

Тепловые нагрузки потребления г.Заречный и промзоны Белоярской АЭС и приросты нагрузок на каждом этапе

|  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| Всего г.Заречный, в т.ч.: | Гкал/ч | 94 | 104 | 114 | 123 | 133 | 143 | 153 |
| Население |  | 58,1 | 65,1 | 73,6 | 81,6 | 89,3 | 96 | 103 |
| Бюджетные потребители |  | 12,9 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,7 | 14 | 14 |
| Прочие потребители |  | 23 | 25,5 | 27 | 28 | 30 | 33 | 36 |
| - ОиВ | Гкал/ч | 83,0 | 90 | 97 | 103 | 110 | 117 | 124 |
| Население |  | 51,8 | 56,9 | 62,9 | 68,4 | 74,2 | 79 | 84 |
| Бюджетные потребители |  | 11,2 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,8 | 12 | 12 |
| Прочие потребители |  | 20,0 | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 26 | 28 |
| - ГВС | Гкал/ч | 11,0 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Население |  | 6,3 | 8,2 | 10,7 | 13,2 | 15,1 | 17 | 19 |
| Бюджетные потребители |  | 1, 7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 |
| Прочие потребители |  | 3,0 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего промзона БАЭС, в т.ч.: | Гкал/ч | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - ОиВ | Гкал/ч | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| - ГВС | Гкал/ч | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО: | Гкал/ч | 120 | 132 | 144 | 153 | 163 | 173 | 183 |
| ИТОГО с потерями в сетях | Гкал/ч | 137 | 151 | 165 | 176 | 188 | 199 | 210 |

Таблица 2.6.

Структура нагрузок промзоны от блока №3 (Гкал/ч)

|  |  | ОиВ | ГВС | Итого | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стройдвор №1 | 2,6 | 0,2 | 2,8 | постоянно |
| 2. | Объекты от УТ 2-5 до УТ 2-3 | 2,4 | 0,1 | 2,5 | до 2015(с 2015 от бл.№4) |
| 3. | Стройбаза №2 | 16,3 | 1,0 | 17,3 | до 2015(с 2015 от бл.№4) |
| 4. | Объекты , подключенные к ТУЖ-1 | 2,3 | 0,9 | 3,2 | постоянно |
|  | Итого: | 23,6 | 2,2 | 25,8 |  |

Структура нагрузок промзоны от ККТС-4 (Гкал/ч

| 1. | Объекты промплощадки блока №4, в т.ч.: | 44,8 | 4,6 | 49,4 | с 4-го квартала 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Объекты стрительства блока№4 |  |  |  |  |

Раздел 3

Перспективные балансы теплоносителя

3.1. перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс нагрузок ГВС и мощностей узлов подпитки представлен в таблице № 3.1.

Таблица № 3.1.

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические мощности узлов подпитки, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| - ТФУ -1 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ККТС-4* |  | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| - ГК |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ИТОГО: |  | 265 | 265 | 265 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Нагрузка ГВС города, Гкал/ч |  | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Расход подпит.воды, т/ч ** |  | 189 | 203 | 211 | 218 | 225 | 233 | 240 |
| Нормативная утечка из т/с города, т/ч |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Суммарный расход горячей воды на ГВС, т/ч |  | 219 | 233 | 241 | 248 | 255 | 263 | 270 |
| Баланс мощностей И нагрузок, т/ч |  | 46 | 32 | 24 | 47 | 40 | 32 | 25 |

*   - ограничена дебитом рабочих скважин Каменского водозабора

** - с учетом потребности промплощадки блока №3 и блока№4

Нагрузки ГВС в период с 2012 до 2020 гг в полном объеме обеспечиваются производительностью узлов подпитки совместно работающих теплоисточников Белоярской АЭС и городской котельной

3.2.  перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

| Наименование источника теплоты | Система теплоснаб жения | аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Белоярская АЭС | Открытая | 160,0 |
| Городская котельная | открытая | 80,0 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, 3/ч |
| --- | --- | --- |
| Белоярская АЭС | Открытая | 190,0 |
| Городская котельная | открытая | 80,0 |

Раздел 4

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1.  предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к подключению на период до 2026 г. тепловые нагрузки системы теплоснабжения г. Заречный находятся в зоне действия существующих (с учетом ввода в эксплуатацию в 2014 году строящегося  блока № 4 БАЭС) источников теплоснабжения, в связи с чем, строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

4.2.  предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Тепловая нагрузка объектов, запланированных к подключению к тепловым сетям города в 2012 г. (по данным ООО Теплопередача), в режиме работающего блока №3 обеспечивается существующим резервом нагрузок теплоисточников БАЭС и городской котельной (рост тепловых нагрузок предусмотрен  в «Плане-прогнозе отпуска тепла и горячей воды в город в 2012г»).

По состоянию на 01.01.2013г.  резерв тепловой мощности на БАЭС  -  отсутствует, резерв по производительности сетевых насосов -  отсутствует.

Резерв тепловой мощности на БАЭС появится после  окончания работ по пуску и освоению мощности на энергоблоке №4 (ориентировочно –  2015гг).

Дефицит тепловой мощности  приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2020-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточники БАЭС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ТФУ блока №3 | Гкал/ч | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| - ТФУ блока №4 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Котельная города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| ИТОГО: | Гкал/ч | 137 | 137 | 137 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) |  | 137 | 151 | 165 | 176 | 188 | 199 | 210 |
| Выявленный дефицит тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Гкал/ч | 0 | -14 | -28 | 71 | 69 | 48 | 37 |

Для возможности подключения в 2013 г. к тепловым сетям города новых строящихся объектов необходимо:

- в срок до начала отопительного сезона 2012-2013гг выполнить  работы по наладке и регулировке тепловых сетей города, с  высвобождением не менее  200 т/ч сетевой воды,

- в 2012 году выполнить мероприятия, обеспечивающие возможность работы городской котельной на четырех водогрейных котлах (обеспечить проведение пуско-наладочных работ и  ввод в работу на газе котлов № 4 № 5). Данные мероприятия позволят ликвидировать дефицит  мощности в 2013-2014 годах.

4.3.  предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  - в стадии разработки.

4.4.  графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

- Графики совместной работы источников тепловой энергии – приведены в «Режимных картах работы теплоисточников БАЭС», разрабатываемых на каждый отопительный сезон.

-  меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, -

избыточные источники тепловой энергии - отсутствуют

4.5. меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа;

- запланированы на   2013 г.

4.6. меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода;

- запланированы на   2013 г.

4.7. решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;

Суммарный максимально возможный расход сетевой воды от теплоисточников БАЭС в город (с учетом обеспечения теплом объектов, подключенных к тепловым сетям промзоны БАЭС) в настоящее время составляет ~ 2100 т/ч.

В условиях разрегулировки тепловых сетей города фактический расход прямой сетевой воды в тепловых сетях города составляет ~2800 т/ч (необходим для поддержания заданного гидравлического режима).

В связи с этим на городской котельной  должны постоянно  находиться в работе два сетевых насоса с расходом  ~ 700 т/ч (соотношение: 75% на  25%).

В режиме остановленного блока №3  из-за дефицита тепла на блоке  расходы сетевой воды  от БАЭС и городской котельной должны составлять 1200 т/ч и 1600 т/ч соответственно (соотношение: 43% на 57%).

4.8. оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения;

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Режим работы  системы  централизованного теплоснабжения г.Заречный построен по централизованному принципу и работает по температурному графику 130/70.

4.9. предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

По БАЭС – предусмотрен ввод ТФУ на блоке №4 в 2014г. (Мощность – 180 Гкал/ч)

По ГК – предусмотрен ввод в эксплуатацию двух водогрейных котлов в 2013 году (Мощность – 42 Гкал/ч).

Раздел 5

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

В настоящее время зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствуют.

5.2. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку;

Строительством квартальных тепловых сетей во вновь сооружаемых  микрорайонах г. Заречный согласно Перечня строительных площадок 2012-2020 г.г., определенных Генеральным планом будут заниматься организации, осваивающие данные микрорайоны. Подключение к существующим магистральным тепловым сетям будет осуществляться на основании полученных в ООО «Теплопередача» технических условий на теплоснабжение, разработанных и выданных согласно «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 13.02.2006г. №83.

5.3.  предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Для бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения города все тепломагистрали города закольцованы в единую систему.

В настоящее время ООО «Теплопередача» занимается разработкой инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения городского округа Заречный» на 2014-2016 г.г., целью которой является обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя в необходимом объеме, а также экологической безопасности системы теплоснабжения.

В системе теплоснабжения г. Заречный присутствует живучесть – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) ситуациях, а так же после длительных (более 54 ч) остановов.

5.4.  предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В настоящий момент отсутствуют.

5.5. предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с заключением ООО «Теплопередача» фактический износ трубопроводов тепдловых сетей на 01.01.2012г. составляет 94 %. Из 97 км общей протяженности подлежит замене 91 км.  Мероприятия по реконструкции тепловой сети представлены в таблице 7.2.

Раздел 6

Перспективные топливные балансы

содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

- в настоящее время расчеты топливных балансов отсутствуют

Раздел 7

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числе по годам, в тысячах рублей | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включение в схему электрогенераторных установок городской котельной (паровых турбин от ДКВР-10\13) для выработки электроэнергии для собственного потребления ГК | 2014 | 50000 | Перевод котельной на автономный дополнительный источник электроснабжения. Экономический эффект - 12965 тыс. год |

  - предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2.

| № п/п | Наименование мероприятия, | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числе по годам, в тысячах рублей | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от ТК 1-11 до ж/д по ул. Лермонтова, 21, Комсомольская, 8, 10, ул. Свердлова, 4, 8, здания суда по ул. Свердлова, 6, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, зданиям суда и ФСБ по ул. Свердлова, 6а, Ду 125мм длина трассы 40м, Ду 80мм длина трассы 80м, Ду 70мм, длина трассы 120м, Ду 50мм, длина трассы 180м | 2012 год | 1481369, 9 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 2 | Замена задвижек в ТК 3-28 Ду 150 мм (ст.) - 2 шт., ТК 3-3-1 Ду 80 мм (ст.) - 4 шт., ТК 3-21 Ду 80 мм (ст.) - 2шт., ТК 4-7-11 Ду 100 мм (ст.) - 2шт. (без снятия плит перекрытия) | 2012 год | 105779,79 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 3 | Замена задвижек в ТК 1-22 Ду 200 мм (ст.) - 1шт., ТК 1-23 Ду 200 мм (чуг.) - 2шт., ТК 1-26 Ду 200 мм (чуг.) - 2шт., ТК 1-8 Ду 200 мм (ст.) - 2шт., ТК 4-7 Ду 300 мм (ст.) - 1шт. (со снятием плит перекрытия) | 2012 год | 286826,9 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 4 | Замена участка теплосети Ду 50мм по ул. Лермонтова в районе ж/д по ул. Лермонтова, 5, 7 (Ду 50мм, длина трассы 80м) | 2012 год | 267469,98 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 5 | Замена участка теплосети в районе жилого дома по ул. Курчатова, 21 (ТК 4-15) Ду 250 мм, дл. 30 м | 2012 год | 380885,41 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 6 | Замена участка теплосети Ду 50мм по ул. Лермонтова в районе ж/д по ул. Лермонтова, 5, 7 (Ду 50мм, длина трассы 80м) |  |  |  |
| 7 | Замена участка теплосети в районе автосервиса по ул. Попова, 7 Ду 150 мм, дл. 40 м | 2012 год | 166871,98 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 8 | Тепловые сети города (шурфовка) ул. Ленина, 8 Ду 200 мм; ул. Кл. Цеткин, 5 Ду 250 мм, ул. Кл. Цеткин, 21 Ду 200 мм; ул. Курчатова, 21 Ду 250 мм; ул. Бажова, 30 Ду 200 мм | 2012 год | 60589,49 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 9 | Реконструкция тепловой сети по ул. Лермонтова от ТК 1-9 до ж/д по ул. Лермонтова, 25, ул. Ленина, 3, 5, 7, здания школы №4 по ул. Лермонтова, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам и зданию школы, Ду 125мм длина трассы 90м, Ду 100мм длина трассы 68м, Ду 80мм, длина трассы 84м, Ду 70мм, длина трассы 35м, Ду 50мм, длина трассы 85м | 2012 год | 2268708, 69 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 10 | Замена участка теплосети Ду 50 мм, дл. 120 м и Ду 25 мм, дл. 30 м в районе ул. Кольцевая и ул. Уральская (верховым способом) | 2012 год | 125806, 18 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 11 | Обустройство тепловой камеры на ответвлении к жилому дому по ул. Таховская, 5. Врезка отключающей арматуры Ду 80 мм (2 шт.) | 2012 год | 23203,65 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 12 | Обустройство тепловой камеры на ответвлении к зданию школы №3 по ул. Алещенкова. Врезка отключающей арматуры Ду 80 мм (2 шт.) | 2012 год | 62859,96 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 13 | Текущий ремонт запорной арматуры: - северной части города - южной части города | 2012 год | согласно дефектных ведомостей | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 14 | Реконструкция тепловой изоляции и металлопокрытия на участках тепломагистрали от УТ 2-7 до ТК 2-11-1 по ул. Лермонтова (Ду 500 мм, дл. 310 м (в двухтрубном исчислении)) | 2013 год | 817574,16 | снижение тепловых потерь, доставка теплоносителя надлежащего качества |
| 15 | Реконструкция. Замена задвижек в ТК 1-11 (Ду350мм – 2шт, Ду100мм – 4шт), ТК 1-14 (Ду150мм – 4шт) | 2013 год | 287632, 19 | обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение потерь, увеличение срока экспл., снижение затрат на АВР |
| 16 | Реконструкция тепловой сети от ТК 1-8 до ТК 1-18-2, ж/д по ул. Ленина, 4, 6, 8, ул. 9 Мая, 4, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, Ду 250мм длина трассы 90м, Ду 200мм длина трассы 200м, Ду 70мм длина трассы 40м, Ду 50мм, длина трассы 90м | 2013 год | 4255448, 15 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 17 | Замена участка теплосети Ду 300 мм, дл. 30 м и Ду 350 мм, дл. 30 м под проезжей частью дороги ул. Уральской в районе ж/дома № 19 | 2013 год | 444993,98 | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 18 | Строительство новой т/сети от ТК 3-17-13/1 (ул. Ленина, 28), до ул. Ленинградская и тепловой камеры ТК 4-8-5, с сооружением новой тепловой камеры по ул. Ленинградская, Ду 200мм, длина трассы 120м, Ду 150мм, длина трассы 510м, Ду 100мм, длина трассы 160м, Ду 80мм, длина трассы 10м | 2014 год | 10000,0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 19 | Текущий ремонт запорной арматуры: - северной части города - южной части города | 2013 год | согласно дефектных ведомостей | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 21 | Энергетическое обследование (энергооаудит) системы теплоснабжения и системы ГВС г. Заречный | 2014 год | 1500000,0* | Получение объективных данных об объеме используемых ресурсов, определение показателей энергетической эффективности, потенциала энергосбережения, разработка энергопаспортов и отчетов по энергосбережению |
| 22 | Установка узлов коммерческого учета тепловой энергии и горячего водоснабжения на границе эксплуатационной ответственности с Белоярской АЭС (УТ 2-10, УТ 2-7), ответвление в сторону ВСО | 2014 год | 1400000,0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества |
| 23 | Реконструкция т/сети от ТК 1-15-3 по ул. Мира - Лермонтова до ж/д по ул. Лермонтова, 1, 3, 5, 7, обустройство тепловой камеры между жилыми домами по ул. Лермонтова, 3 и 5, Ду 50мм, длина трассы 90м | 2014 год | 3000100,0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 24 | Реконструкция т/сети по ул. Попова от УТ 3-2-1 до здания по ул. Попова, 5, Ду 200мм, длина трассы 430м; Ду 150мм, длина трассы 80м; Ду 100мм, длина трассы 120м | 2014 год | 5000200,0* | снижение потерь, Обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 25 | Реконструкция тепловой сети от УТ 1-7 до ТК 2-11-7 с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные, Ду 400мм длина трассы 250м, Ду 350мм длина трассы 340м, Ду 100мм, длина трассы 360м | 2014 год | 10000400,0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 26 | Реконструкция тепловой сети от ТК 2-11 по ул. Лермонтова через ТК 1-12 до ТК 1-15 (пер. ул. Мира - Комсомольская), Ду 350мм, длина трассы 505м | 2015 год | 5000500,0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 27 | Реконструкция. Замена задвижек в ТК 4-8 (Ду300мм – 2шт), ТК 4-8-5 (Ду150мм – 2шт) | 2015 год | 630000,0* | Обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение потерь, увеличение срока экспл., снижение затрат на АВР |
| 28 | Реконструкция. Замена стен, оголовков и чугунных люков тепловых камер ТК 1-11 (2шт), ТК 1-14-9 (2шт), ТК 1-15 (2шт), ТК 3-8 (2шт), ТК 1-22 (2шт), ТК 1-23 (2шт), ТК 3-17-7 (2шт), ТК 3-17-8 (1шт), | 2015 год | 496000,0* | Обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение потерь, увеличение срока экспл., снижение затрат на АВР |
| 29 | Реконструкция тепловой сети от ТК 1-12 до здания ДК "Ровесник", Ду 100мм, длина трассы 160м | 2015 год | 1000000, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 30 | Реконструкция т/сети от ТК 3-17-13 до ж/д по ул. Свердлова, 14, 16, 18, ул. Невского, 1 здания администрации и ТП по ул. Невского, 3, здания МСЧ-32 по ул. Бажова, 20, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам и зданиям администрации и МСЧ-32, Ду 100мм, длина трассы 190м, Ду 50мм, длина трассы 100м, Ду 40мм, длина трассы 35м | 2015 год | 3000100, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 31 | Реконструкция т/сети от ТК 3-17-12 до ж/д по ул. Ленина, 15, 17, 19, здания библиотеки по ул. Бажова, 24, здания ДОУ №4 «Рябинка» по ул. Бажова, 22, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам и зданию ДОУ №4, Ду 125мм, длина трассы 75м, Ду 100мм, длина трассы 180м, Ду 80мм, длина трассы 40м, Ду 50мм, длина трассы 50м | 2016 год | 3000300, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 32 | Реконструкция т/сети по ул. Уральская - Октябрьская от ТК 3-6-2 до ТК 3-12, Ду 350мм (подающая), длина 540м, Ду 300мм (обратная), длина 540м, | 2016 год | 3000900, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 33 | Реконструкция т/сети от ТК 3-30 до Музыкальной школы, школы №2, ДОУ №6 по ул. Бажова, 13, ж/д по ул. Ленина, 25, Ду 125мм; длина трассы 80м, Ду 100мм; длина трассы150м; Ду 80мм; длина трассы 500м; Ду 50мм; длина трассы 120м. | 2016 год | 3000500, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 34 | Реконструкция т/сети от ТК 3-20 до здания ДОУ №7 по ул. Островского, Ду 100мм; длина трассы 100м, | 2016 год | 1000800, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 35 | Реконструкция т/сети от ТК 3-21 до здания ДОУ №8 по ул. Островского, Ду 70мм; длина трассы 70м, | 2016 год | 1000800, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 36 | Реконструкция. Замена оголовков и чугунных люков тепловых камер: ТК 4-15 (2шт), ТК 4-7-6 (1шт), ТК 4-7-2 (1шт), ТК 4-7-3 (1шт), ТК 4-7-4 (1шт), ТК 4-5-16 (1шт), ТК 4-5-8 (1шт), ТК 1-18-1 (1шт), ТК 1-14 (1шт) | 2016 год | 501000, 0* | обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение потерь, увеличение срока экспл., снижение затрат на АВР |
| 37 | Реконструкция тепловой сети от ТК 1-18 до ТК 3-30, ж/д по ул. Лермонтова, 27, 29, 31, ул. Клары Цеткин, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ул. 9 Мая, 6, ул. Бажова, 30, общежития по ул. Лермонтова, 29а, здания ДОУ №5 «Светлячок» по ул. Бажова, 28, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, зданиям общежития, спорткомплекса «Электрон» и ДОУ №5, Ду 250мм длина трассы 450м, Ду 200мм длина трассы 390м, Ду 70мм длина трассы 160м, Ду 50мм, длина трассы 50м | 2016 год | 9000800, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 38 | Реконструкция т/сети от ТК 2-11-3 по ул. Лермонтова до ТК 3-17 (пер. ул. Мира - Бажова), ж/д по ул. Лермонтова, 9, ул. Мира, 1, 5, 7, 9, 9а, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, Ду 300мм, длина трассы 350м, Ду 125мм, длина трассы 320м, Ду 80мм, длина трассы 10м, Ду 50мм, длина трассы 100м | 2016 год | 5000100, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 39 | Реконструкция т/сети по пер. Инженерный, обустройство тепловых камер по ул. Мира, на ответвлениях к жилым домам, Ду 80мм, длина трассы 200м, Ду 50мм, длина трассы 180м | 2017 год | 3000600, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 40 | Реконструкция т/сети от ТК 3-30 до ТК 3-24, Ду 200мм, длина трассы 1035м | 2017 год | 9000000, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 41 | Реконструкция т/сети от ТК 1-18-1 до ТК 1-18-3, ж/д по ул. 9 Мая, 3, 5, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, Ду 150мм, длина трассы 80м, Ду 80мм, длина трассы 70м, Ду 70мм, длина трассы 100м, Ду 50мм, длина трассы 20м | 2017 год | 2000800, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 42 | Реконструкция т/сети от ТК 3-29 до ж/д по ул. Клары Цеткин, 19, 21, 21а, Курчатова, 2, 2а, ул. Ленина, 24, ТК 3-29-3, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам по ул. Клары Цеткин, 19, 21, ул. Курчатова, 2, Ду 150мм; длина трассы 50м, Ду 125мм; длина трассы 200м, Ду 100мм, длина трассы 50м; Ду 80мм, длина трассы 150м; Ду 70мм, длина трассы 100м; | 2017 год | 5000600, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 43 | Реконструкция т/сети от ТК 3-19 до здания хлораторной на территории 4-го подъёма, Ду100мм; длина трассы 20м; Ду 70мм; длина трассы 200м, обустройство тепловой камеры на ответвлении к зданию насосной станции 1 очереди | 2017 год | 1000800, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 44 | Реконструкция т/сети от ТК 3-25 до ж/д по ул. Клары Цеткин, 23, Курчатова, 4, 6, 8, обустройство тепловой камеры на ответвлении к жилому дому по ул. Курчатова, 6, Ду 125мм; длина трассы 120м, Ду 100мм; длина трассы 160м, Ду 80мм, длина трассы 50м; Ду 80мм, длина трассы 100м | 2017 год | 4000800, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 45 | Установка новой тепловой камеры ТК 1-15-1 по ул. Мира, в районе ж/д по ул. Мира, 9а с обустройством в ней секционирующих задвижек Ду300мм – 2шт | 2018 год | 125000, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 46 | Реконструкция т/сети по ул. Таховский бульвар от ТК 3-37 до ТК 3-37-10, до ж/д по ул. Таховская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, ул. Алещенкова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, ДОУ №11 «Золотая рыбка», обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам по ул. Таховская, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, ул. Алещенкова, 1, 2, зданий по ул. Таховская, 8а, 12а, 16, Ду 250мм; длина трассы 580м, Ду 200мм; длина трассы 170м, Ду 150мм, длина трассы 200м; Ду 125мм, длина трассы 300м; Ду 100мм, длина трассы 350м; Ду 80мм, длина трассы 450м; Ду 70мм, длина трассы 160м; Ду 50мм, длина трассы 25м; | 2018 год | 8000500, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 47 | Реконструкция т/сети от ТК 3-17-5 до жилых домов по ул. Розы Люксембург, 1, 3, 5, 7 и 9, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, Ду 50мм; длина трассы 200м, Ду 32мм; длина трассы 80м | 2018 год | 1200000, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 48 | Реконструкция т/сети по ул. Мира – Октябрьская от ТК 3-12 до ТК 3-17, Ду 300мм; длина трассы 350м | 2018 год | 2000900, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 49 | Реконструкция т/сети по ул. Уральская – Кольцевая от ТК 3-8 до жилых домов по ул. Уральской, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22а, 22б, по ул. Кольцевой, 21, 23, 25, 27, 29 Ду 40мм; длина трассы 50м, Ду 25мм, длина трассы 120м | 2019 год | 1100000, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 50 | Реконструкция т/сети по ул. Дзержинского – Мамина Сибиряка – Попова – Кольцевая от ТК 3-7 до жилых домов по ул. Кольцевой, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, по ул. Уральской, 11, 13, 15, 17, по ул. Попова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, по ул. Мамина-Сибиряка, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, по ул. Дзержинского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ду 80мм; длина трассы 150м, Ду 70мм; длина трассы 350м, Ду 50мм, длина трассы 450м; Ду 32мм, длина трассы 500м | 2019 год | 2010000, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 51 | Реконструкция т/сети по ул. Мира – Мамина Сибиряка от ТК 3-19-1 до жилых домов по ул. Мамина-Сибиряка, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25 ул. Мира, 43, Ду 80мм; длина трассы 100м, Ду 40мм; длина трассы 300м, Ду 25мм, длина трассы 150м | 2019 год | 1500000, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 52 | Реконструкция т/сети по ул. Строителей, от ТК 1-16 до жилых домов по ул. Строителей, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, по ул. Мира, 13, 15, 17, 19, Ду 70мм, длина трассы 200м, Ду 32мм, длина трассы 200м | 2020 год | 2000900, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 53 | Реконструкция т/сети по ул. Строителей, от ТК 1-16 до жилых домов по ул. Строителей, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по ул. Мира, 21, 23, 25, 27, Ду 70мм, длина трассы 180м, Ду 50мм, длина трассы 1 00м, Ду 32мм, длина трассы 100м, | 2020 год | 2000900, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 54 | Реконструкция т/сети от ТК 4-14 до ДОУ №9 «Звездочка», Ду 70мм, длина трассы 90м | 2020 год | 420000, 0* | снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества, снижение затрат на АВР |

* - ориентировочные суммы инвестиций, руб. необходимо  уточнение  после разработки проектно-сметной документации

7.3. предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3.

| № п/п | Наименование мероприятия, | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числе по годам, в рублях | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наладка гидравлического режима тепловых сетей г. Заречный | 2012 -2015 | 2 000 000, 0* | Обеспечение коммунальными услугами надлежащего качества население в количестве 30 000 чел. |

* - ориентировочные суммы инвестиций, руб. необходимо  уточнение  после разработки проектно-сметной документации

Раздел 8

Определение единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями

тепловой энергии в своей зоне деятельности б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему

теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие «               .» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО).

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, в качестве  единой теплоснабжающей организации города Заречный определено предприятие «                        .»

Раздел 9

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

9.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

| Располагаемая тепловая мощность «нетто» / год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2022-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белоярская АЭС, Гкал | 101 | 101 | 101 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Городская котельная, Гкал | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Всего | 137 | 137 | 137 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь) | 137 | 151 | 165 | 176 | 188 | 199 | 210 |

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) ведет учет покупных теплоэнергоресурсов, распределяет и осуществляет сбыт всех теплоэнергоресурсов потребителям города.

Теплоснабжающие организации приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель в объеме, необходимом для компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях таких организаций, у единой теплоснабжающей организации или компенсируют указанные потери путем производства тепловой энергии, теплоносителя источниками тепловой энергии, принадлежащими им на праве собственности или ином законном основании и подключенными к одной системе теплоснабжения.

Раздел 10

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

10.1 Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую  организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ЕТО бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

## Заключение

## 11.1. основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

11.1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке  предусмотренных  действующим законодательством.

11.1.2. В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность)  и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по данному договору.

11.1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

11.1.4. Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в  установленном законодательством порядке.

11.1.5. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и  в порядке, предусмотренных законодательством.

11.1.6. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

## 11.2. обязательства субъектов теплоснабжения

11.2.1. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

11.2.2. Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное функционирование системы теплоснабжения города Заречного.

11.2.3. Условиями соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и режимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения в отопительный период и вне его (режимная карта), являющийся приложением к соглашению;

- порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

11.2.4. ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

11.2.5. Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность  в одной системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

11.2.6. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

11.2.7. Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация.

11.2.8. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

11.2.9. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

## 11.3. организация коммерческого учета

11.3.1. Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

11.3.2. Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

11.3.3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1) отсутствие в точках учета приборов учета;

2) неисправность приборов учета;

3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

11.3.4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

11.3.5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

11.3.6. Сроки предоставления показаний приборов  учета, установленных у потребителей устанавливаются договором теплоснабжения.

## 11.4. организация распределения и сбыта тепловой энергии

11.4.1. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у  теплоснабжающих организаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям города, обязана осуществлять распределение и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям города.

11.4.2. Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям города осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в соответствии с п. 11.3.2 настоящей Схемы.

11.4.3. При временном отсутствии приборов учета у потребителя (кроме многоквартирных домов и общежитий) определение количества потребленной потребителем тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с п. 11.3.3. настоящей Схемы.

## 11.4.4. Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется администрацией городского округа Заречный, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

11.4.5. Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в администрацию городского округа Заречный, заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

## 3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.