ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Городского округа Заречный Свердловской области

Пояснительная записка

ТОМ II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Воронеж 2012

ЧАСТЬ I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»:

| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | _______________________________ | Прилепин В.А. |
| --- | --- | --- |
| начальник отдела проектирования | ________________________________ |  |
| ведущий специалист отдела проектирования | ________________________________ |  |
| ведущий специалист отдела проектирования | ________________________________ |  |
| специалист отдела проектирования | ________________________________ |  |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Наименование, масштаб |
| --- | --- |
| 1.Текстовые материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть |
|  | Положение о территориальном планировании Том I |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |
|  | Пояснительная записка Том II |
| 2.Графические материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть |
| 1(I) | Карта «Предложение по комплексному развитию территории городского округа Заречный» |
| 2(I) | Карта «Предложения по объектов местного значения, планируемым к размещению на территории городского округа Заречный» |
| 3(I) | Карта «Границ населенных пунктов городского округа Заречный, предлагаемые к утверждению» |
| 4(I) | Карта «Предложения по функциональному зонированию территории городского округа Заречный» |
| 5(I) | Карта «Предложения по комплексному развитию транспортной и инженерной инфраструктуры городского округа Заречный» |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |
| 1(II) | Карта границ городского округа и границ существующих населенных пунктов входящих в состав городского округа Заречный |
| 2(II) | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения городского округа Заречный |
| 3(II) | Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения и объектов культурного наследия расположенных на территории городского округа Заречный |
| 4(II) | Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа Заречный |
| 5(II) | Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера городского округа Заречный |
| 6(II) | Карта комплексной оценки территории современного состояния инженерной инфраструктуры городского округа Заречный |
| 7(II) | Карта комплексной оценки территории современного состояния транспортной инфраструктуры городского округа Заречный |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6

РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ	11

1.2. Административно-территориальное устройство городского округа	13

1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории городского округа Заречный	17

1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения	20

1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал	20

1.4.2. Водные ресурсы	29

1.4.3. Почвенные ресурсы	33

1.4.4. Лесосырьевые ресурсы	35

1.4.5.Растительность	35

1.4.6. Животный мир	38

1.4.7. Система особо охраняемых природных территорий	39

1.5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории.	40

1.6. Информация о современном социально-экономическом развитии территории.	40

1.6.1. Планировочная структура и функциональное зонирование.	40

1.6.2. Население и демография городского округа.	44

1.6.2. Трудовые ресурсы и структура занятости населения	47

1.6.3. Жилой фонд	48

1.6.4. Социальная инфраструктура	50

1.6.5. Транспортная инфраструктура	57

1.7. Информация об ограничениях развития территории городского округа	72

1.7.1. Санитарно-защитные зоны	72

1.7.2. Санитарные разрывы	73

1.7.3. Охранные зоны	73

1.7.4. Приаэродромные территории	75

1.7.5. Водоохранные зоны	75

1.7.6. Зона санитарной охраны	76

1.7.7. Строительные ограничения	77

1.8. Информация об объектах капитального строительства федерального, регионального значения расположенные на территории городского округа Заречный.	77

1.9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	78

1.10.  Результаты комплексной оценки современного состояния развития территории и перечень задач, подлежащих решению	82

1.11. Анализ состояния окружающей среды	85

1.12. Перечень  сохраняемых факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций	90

1.13.  Предложения комплексного развития территории городского округа Заречный.	90

РАЗДЕЛ 2.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ.	92

2.1.  Планировочная организация территорий городского округа Заречный.	92

2.1.1. Планировочная структура	92

2.1.2. Функциональное зонирование территории	95

2.1.3.Жилищное строительство	96

2.2. Прогноз численности населения.	99

2.3. Организация культурно-бытового обслуживания	99

2.4. Развитие производственных территорий	104

2.5. Транспортная инфраструктура	105

2.6. Развитие комплекса инженерного обеспечения городского округа	110

2.7. Охрана окружающей среды	143

2.8.Технико-экономические показатели	148

РАЗДЕЛ 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ С УКАЗАНИЕМ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛГНЕНИЯ.	149

3.1. Предложения  по изменению границ населенных пунктов входящих в состав городского округа	149

3.2.Перечень мероприятий по обеспечению городского округа  объектами жилой инфраструктуры	149

3.3. Перечень мероприятий по обеспечению городского округа  объектами социальной инфраструктуры	150

3.4. Перечень мероприятий по обеспечению городского округа  по развитию производственных территорий	157

3.5. Перечень мероприятий по обеспечению городского округа  по развитию транспортной инфраструктуры	158

3.6. Перечень мероприятий по обеспечению городского округа  по развитию инженерной инфраструктуры	162

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды	172

3.8. Перечень мероприятий по предотвращению возникновения ЧС на территории городского округа	174

# ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана городского округа Заречный  Свердловской области разработан авторским коллективом ООО «Геоземстрой» на основании Постановление администрации городского округа Заречный от 16.02.2011 года № 142-П «Об утверждении муниципальной целевой программы «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный» на 2011 – 2012 годы, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана городского округа Заречный осуществлялась на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального образования, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Свердловской области положений о территориальном планировании, с учетом градостроительных нормативов Свердловской области, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории городского округа, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории городского округа с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктур.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план городского округа Заречный включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В Томе 1 проекта Генерального плана изложены цели, задачи и мероприятия территориального планирования городского округа Заречный.

В настоящем томе Генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен   анализ существующих природных условий и ресурсов,  выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному). Предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения. Даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Материалы по современному состоянию территории с позиции выявления потенциальных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий, приведены в разделе – «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией городского округа Заречный

- Картографические материалы городского округа Заречный,  М 1:25000

- Областной закон от Закон от 21.07.2004 N 38-ОЗ Об установлении границ муниципального образования город Заречный  и наделении его статусом городского округа.

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории городского округа Заречный свердловской области.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Свердловской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Закон Свердловской области от 12.07.2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);

Строительные нормы и правила:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года     № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 года      № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований расположенных на территории Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 года № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Устав городского округа Заречный;

- Руководство по картографическим и картоиздательским работам. Часть 4. Составление и подготовка к изданию планов городов. М., РИО ВТС, 1978;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Стратегия социально - экономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года, утвержденная решением Думы городского округа Заречный ъот28.05.2009 г. № 81-Р.

- Схема территориального планирования Свердловской области, 2007 год, Уралгражданпроект, утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП.

- Постановление администрации городского округа Заречный от 21.01.20011 года № 83 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный» на 2011 – 2012 годы.

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в разделах 1.10.-1.12. раздела 1 настоящей части.

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

- исходные годы –  2012 гг.;

- расчетный срок – 2022 г.;

- первая очередь – 2032 г.

# РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

находится на Среднем Урале, в южной части Свердловской области и занимает территорию 29927 гектаров. Городской округ граничит с тремя городскими округами (с Белоярским городским округом -  на севере, на востоке и на юге; с городским округом Верхнее Дуброво – на юго-западе; с Березовским городским округом на северо-западе). Городской округ Заречный объединяет: город Заречный, село Мезенское, деревни Гагарка, Боярка и Курманка. Общая численность населения городского округа составляет 29,7 тыс. человек.

По территории  городского округа проходит:

- автодорога Федерального значения: г.Екатеринбург - г.Тюмень;

- автодорога областного значения: г.Екатеринбург - г.Тюмень- п.Студенческий - д.Большие Брусяны;

- автодороги местного значения: с.Мезенское - д.Курманка - д.Боярка; с.Мезенское - д.Курманка - д.Боярка - санаторий "Баженово"; с.Мезенское - г.Заречный; д.Боярка - гидроузел Белоярского водохранилища; с.Мезенское - станция "Баженово";

- железные дороги: г.Екатеринбург - г.Тюмень; ст.Баженове - г.Асбест; разъезд Мезенский - д.Курманка.

Местоположение поселения в структуре современного административно-территориального деления области

Муниципальное деление Свердловской области: городские округа (ГО) и муниципальные районы. Обозначения: 1 — Волчанский ГО, 2 — Серовский ГО, 3 — ГО Красноуральск, 4 — Верхнесалдинский ГО, 5 — ГО ЗАТО Свободный, 6 — ГО «Нижняя Салда», 7 — МО г. Алапаевск, 8 — МО г. Ирбит, 9 — Кировградский ГО, 10 — Невьянский ГО, 11 — ГО Староуткинск, 12 — ГО Верхний Тагил, 13 — ГО Верх-Нейвинский, 14 — Новоуральский ГО, 15 — ГО Верхняя Пышма, 16 — ГО Среднеуральск, 17 — Берёзовский ГО, 18 — Малышевский ГО, 19 — ГО Рефтинский, 20 — Асбестовский ГО, 21 — Бисертский ГО, 22 — ГО Дегтярск, 23 — МО «город Екатеринбург», 24 — ГО Верхнее Дуброво, 25 — ГО Заречный, 26 — Белоярский ГО, 27 — МО «посёлок Уральский», 28 — Арамильский ГО

### 1.2. Административно-территориальное устройство городского округа

- Городской округ Заречный является самостоятельным муниципальным образованием. В состав муниципального образования входит 5 населенных пункта..

Границы  и статус территории установлены областным законом  от 21.07.2004 N 38-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования город Заречный  и наделении его статусом городского округа»

Административно-территориальное устройство городского округа Заречный

| Наименование показателя | Показатели |
| --- | --- |
|  | по городскому округу | по городским населенным пунктам | по сельским населенным пунктам |
| население (в тыс.чел.) | 29,7 | 26,8 | 2,9 |
| общее кол-во населенных пунктов | 5 | 1 | 4 |
| площадь территории (га) | 29 927 | 1 674 | 911 |

Описание границ городского округа Заречный Свердловской области в соответствии с приложением № 25 к  Закону Свердловской области"О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области"

Границы городского округа Заречный проходят:

1) от северо-западного угла квартала 2 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза (точка А) на юг по западной границе квартала 2 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 2 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

2) далее на восток по южной границе кварталов 2, 3, 4 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 27 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

3) далее на юг по западной границе квартала 27 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 27 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 27, 28, 29, 30, 31 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 31 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

5) далее на север по восточной границе квартала 31 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза, 1,8 километра по восточной границе квартала 9 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

6) далее на восток 2,3 километра по прямой до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Баженово - Асбест (23 километр, 8 пикет);

7) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Баженово - Асбест, северной, западной и южной границам земельного участка Белоярской поселковой управы, западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Баженово - Асбест до южной границы квартала 86 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

8) далее на восток по южной границе кварталов 86, 87, 88 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Белоярский - Асбест;

9) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Белоярский - Асбест до северной границы квартала 56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

10) далее на запад по северной границе квартала 56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе квартала 56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 58 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

12) далее на юг по западной и северной границам квартала 58 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза до северо-восточного угла квартала 53 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

13) далее на запад по северной границе кварталов 53, 52, 50 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы земельного участка памятника природы "Белоярский сосновый бор" Свердловского лесхоза;

14) далее на юго-запад по западной границе земельного участка памятника природы "Белоярский сосновый бор" Свердловского лесхоза до северной границы квартала 51 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 51 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза, поселковой черте рабочего поселка Белоярский до западной границы земельного участка потребительского кооператива "Садоводческое товарищество "Кировский";

16) далее на северо-запад по западной границе земельного участка потребительского кооператива "Садоводческое товарищество "Кировский" до поселковой черты деревни Боярки;

17) далее на юго-запад по поселковой черте деревни Боярки до реки Камышенки;

18) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Камышенки до реки Пышмы;

19) далее на восток вниз по течению по середине реки Пышмы до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Баженово - Асбест (5 километр, 8 пикет);

20) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Баженово - Асбест до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург - Тюмень;

21) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург - Тюмень до поселковой черты села Мезенское;

22) далее на юг по поселковой черте села Мезенское до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург - Тюмень (1868 километр, 5 пикет);

23) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург - Тюмень до реки Мезенка;

24) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Мезенка до северной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Мезенское";

25) далее на северо-восток по северной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Мезенское" до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Белоярский - Белореченский;

26) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Белоярский - Белореченский до северной границы охранной зоны линии электропередачи 110 кВ Блочная - Колюткино с отпайкой на подстанцию "Стрела";

27) далее на запад по северной границе охранной зоны линии электропередачи 110 кВ Блочная - Колюткино с отпайкой на подстанцию "Стрела" до западной границы охранной зоны линии электропередачи 110 кВ Гагарский - Колюткино с отпайкой на подстанцию "Стрела";

28) далее на юг по западной границе охранной зоны линии электропередачи 110 кВ Гагарский - Колюткино с отпайкой на подстанцию "Стрела" до южной границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Мезенское";

29) далее на запад по южной и западной границам земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Мезенское" до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург - Тюмень;

30) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург - Тюмень до северо-западного угла квартала 22 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

31) далее на юго-восток по западной, южной и восточной границам квартала 22 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза до восточной границы охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Белоярская атомная электростанция - Мраморное;

32) далее на северо-запад по восточной границе охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Белоярская атомная электростанция - Мраморное до восточной границы квартала 58 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

33) далее на северо-восток по восточной границе квартала 58 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 59 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

34) далее на юго-восток по южной, восточной и северной границам квартала 59 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до северо-восточного угла квартала 58 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

35) далее на запад по северной границе квартала 58 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 13 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 45 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза (точка Б);

36) далее от точки Б на север по восточной границе квартала 45 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза, кварталов 17, 11, 4, 2 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза до северо-восточного угла квартала 2 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

37) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 110 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза (точка В);

38) далее от точки В на север по восточной границе кварталов 110, 105, 99, 90, 83, 73, 63, 53 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла квартала 41 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

39) далее на восток по южной границе кварталов 41, 42, 43, 44 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до восточной границы квартала 44 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

40) далее на северо-восток по восточной границе квартала 44 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза, по прямой до юго-восточного угла квартала 24 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

41) далее на север по восточной границе кварталов 24, 12 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла квартала 261 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

42) далее на восток по южной границе квартала 261 Монетного лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 2 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза                                                                                                    (точка А).

В границах городского округа Заречный находятся населенные пункты город Заречный, деревня Боярка, деревня Гагарка, деревня Курманка, село Мезенское.

### 1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории городского округа Заречный

Городской округ Заречный один из молодых городов Свердловской области. Он создавался как территория развития Атомной энергетики СССР в рамках государственной программы. Свидетельством рождения Заречного явилось Распоряжение СМ СССР от 2 июля 1955 г. об отводе земли под строительную площадку Белоярской ТЭС. Стройка объявлена Всесоюзной ударной комсомольской, а поселок первостроителей получил название п. Заречный Свердловской области.

В 1957 г. Постановлением СМ и ЦК КПСС СССР принято решение о строительстве АЭС на площадке Белоярской ТЭС. Шесть лет потребовалось на создание гидроузла – Белоярского водохранилища, сегодня жемчужине Заречного. Проект первой в мире промышленной АЭС создавался под наблюдением И.В. Курчатова. Пуск 1-го энергоблока мощностью 100 МВт состоялся 26.04.1964г., пуск 2-го энергоблока мощностью 200 МВт осуществлён 29.12.1967 г.

Краткая хронология:

В 1648 г. староверами основан старейший населенный пункт муниципального образования — д. Курманка.

9 июня 1951 г. министерством электростанций утверждено задание на строительство Белоярской тепловой электростанции.

16 августа 1955 г. приказом министерства строительства электростанций № 163/а образовано строительное управление Белоярской электростанции в составе треста «Уралэнергострой».

С 1956 г. в каньоне р. Пышма идут работы по сооружению гидроузла для будущей электростанции.

В том же году БАЭС была объявлена Всесоюзной комсомольской стройкой.

15 июля 1957 г. технический проект Белоярской АЭС, который создавался под наблюдением И.В. Курчатова, утвердила коллегия министерства электростанций.

В 1957 г. поселок при Белоярской ГРЭС преобразован в рабочий поселок с названием «Заречный» в составе трех заводских поселков (фабрики имени Коминтерна, инструментального завода, мельзавода № 5), пос. Шеелит и железнодорожного разъезда Муранитный.

В 1958 г. р. Пышма перекрыта плотиной.

20 мая 1958 г. произошла закладка фундамента главного корпуса станции.

14 августа 1959 г. решением Свердловского облисполкома № 616 поселки железнодорожной станции Баженово, фабрики им. Коминтерна и инструментального завода исключены из состава Заречного поселкового Совета.

В 1960 г., вскоре после кончины И.В. Курчатова, указом ЦК КПСС и Совета Министров БАЭС присвоено его имя.

14 марта 1961 г. гидроузел будущей БАЭС введен в эксплуатацию.

15 июля 1963 г. состоялся физический пуск реактора.

26 апреля 1964 г. состоялся энергетический пуск реактора.

8 апреля 1980 г. пущен третий энергоблок БАЭС — второй в стране блок с реактором на быстрых нейтронах. 4 октября того же года на торжественном собрании, посвященном пуску, коллективу строителей и эксплуатационников БАЭС был вручен орден Трудового Красного Знамени.

23 апреля 1992 г. экономический совет при главе администрации Свердловской области одобрил проект создания в Свердловской области Техноагрополиса «Заречный».

7 сентября 1992 г. указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации № 3472-1 р. п. Заречный (включая Зареченский поселковый и Мезенский сельсоветы) выведен из состава Белоярского района и отнесен к категории городов областного подчинения.

23 июня 1993 г. решением малого совета Свердловского областного Совета народных депутатов № 153/21 в административно-территориальное подчинение г. Заречный передан Мезенский сельсовет.

В 1996 г. закончился первый этап организации ТНПК «Технополис Заречный», связанный с созданием регионального центра научно-технических инноваций. В ходе конверсии СФ НИКИЭТ появились такие госпредприятия, как Свердловский филиал НИКИЭТ (изотопы, контроль и освидетельствование материалов атомных станций) и Техноцентр «Лазерная диагностика и чистые технологии» НИКИЭТ (особо чистые инертные газы, лазерные приборы контроля состава различных сред).

14 апреля 1996 г. состоялся местный референдум, по итогам которого создано муниципальное образование город Заречный.

Перечень объектов археологического наследия: городской округ Заречный

| № п/п | Наименование ОКН | Датировка | Местонахождение | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городище Боярское | Ранний железный век | ЮВ часть д. Боярка, ул. Набережная, 15, правый берег р. Пышмы. | Выявленный объект культурного наследия |
|  | Селище Камышинское III | Ранний железный век | В 1 км к западу от д. Боярка, левый берег р. Камышинки (правый приток р. Пышмы). | Выявленный объект культурного наследия |
|  | Стоянка Мезенская I | Неолит | В 0,6 км к СЗ от окраины с. Мезенское, правый берег р. Пышмы. | Выявленный объект культурного наследия |

Составлено по учётным материалам на основании «Списка вновь выявленных объектов Свердловской области, представляющих научную, художественную или иную ценность (археология)» в соответствии с «Инструкцией о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 13.05.1986 г. № 203.

Границы территорий объектов культурного наследия поселения и их зоны охраны для объектов культурного наследия на данный момент в установленном порядке не утверждены.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 № 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Таким образом, в целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования, внеся в генеральный план поселения соответствующие дополнения.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 об утверждении «Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (пункт 13 Положения) «Орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявший решение об установлении или изменении границы зоны с особыми условиями использования территорий (т.е. зон охраны объектов культурного наследия), представляет в орган кадастрового учета выписку из решения об установлении или изменении границ таких зон, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения, и документ, описывающий местоположение установленной границы зоны с особыми условиями использования территорий». Т.е. границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть закоординированы и внесены в государственный кадастр недвижимости. Это положение значительно усложняет подготовку проектов зон охраны, однако исключает все условности прохождения границ территорий, которые применялись ранее.

Границы территорий объектов культурного наследия поселения и их зоны охраны для объектов культурного наследия на данный момент в установленном порядке не утверждены.

При подготовке документов территориального планирования поселения (разделов по охране объектов культурного наследия) следует учитывать установленные законодательством полномочия различных органов власти по охране и сохранению объектов культурного наследия.

Так, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения отнесено (п.13 ч.1 ст.14): «сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения».

Часть 2 статьи 26.3. федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими редакциями) устанавливает, что «к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации (…) относится решение вопросов: (…) п.15) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения».

Законодательство разделяет понятия «охраны» и «сохранения» объектов культурного наследия. Так, меры (мероприятия) по охране объектов культурного наследия - это полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления: мероприятия, направленные на выявление, изучение, учет, предотвращение разрушения и заповедников: этнографических; промышленных; на фрагментах исторических путей и дорог; на местах исторических сражений; археологических; усадебных; городских. Стратегия также отмечает, что «Историко-культурные заповедники» - это  территории с особым правовым режимом содержания, на которых обеспечивается сохранение, изучение и публичное представление  достопримечательного места с расположенными на данной территории памятниками и ансамблями, составляющими целостный историко-культурный и природный комплекс.

Выводы:

Историко – градостроительный анализ развития поселения и его населенных пунктов показал следующее:

1) Городской округ Заречный создавался в рамках государственной программы развития атомной энергетики, как одна из ее баз.

2) Городской округ Заречный  обладает историко-культурными ресурсами, что создает предпосылки для разработки современных целевых экономических программ развития территорий, основанных на природном ландшафте и культурном наследии.

3)Органам местного самоуправления поселения необходимо совместно с уполномоченными органами государственной власти Свердловской области провести исследования и выявить на их основе объекты историко-культурного наследия, в т.ч. памятники архитектуры в пределах территории поселения.

### 1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

## 1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал

Климат

По строительно-климатическому районированию территория Свердловской области отнесена к подрайону 1-В (СНиП 2.01.01-99), характеризующемуся умеренным дефицитом ультрафиолетовой радиации. Климатические особенности района обуславливаются: меньшими абсолютными высотами, чем предгорья Среднего Урала  и расположением его же подветриваемой части на территории уральской равнинно-горной страны, т.е. в барьерной тени от горной полосы.

Климатическая данные составлены по многолетним (1961-2010 гг.) наблюдениям ближайшей метеостанции Верхнее Дуброво, расположенной в 18 км к юго-западу от г. Заречный.

Зимний период отличается устойчивыми отрицательными температурами с незначительными оттепелями. Снеговой район – III (по СНиП 2.01.07-85*). Снежный покров держится с ноября по апрель. Неустойчивая температура воздуха, с поздними возвратами холодов и ранними заморозками, характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 6,5 месяцев.

Ветровой район – II, тип местности – «в» (по СНиП 2.01.07-85*).Ветровой режим характеризуется преобладанием западного румба. Наиболее часто западные ветры повторяются в осенний и зимний периоды. Безветренная погода составляет примерно 3% времени года. Скорости ветра, в основном, невелики. Сильные ветры (со скоростями более 15 м/с) бывают редко; их вероятность не превышает 2%.

По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных примесей в приземном слое, Свердловская область относится к 4 зоне высокого потенциала загрязнения воздуха. Характеризуется значительной повторяемостью приземных инверсий, превышающей 80%. Мощность инверсий до 1000 м, перепад температур до 10. Зимой эта территория находится в области малоподвижного антициклона, обусловливающего слабые ветры. Повторяемость слабых ветров зимой у земли и на высоте 500 м составляет соответственно 70% и 50%. Летом она значительно уменьшается. В течение года нередки застои воздуха. Зона является весьма неблагоприятной для рассеивания промышленных выбросов и самоочищения атмосферы.

Климатические данные по многолетним наблюдениям (1961-2010 гг.) ближайшей метеостанции Верхнее Дуброво, в таблицах. Данные предоставлены ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р».

Средняя температура воздуха, ˚C, по месяцам и за год

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,5 | -12,8 | -5,2 | 3,5 | 10,7 | 15,6 | 17,7 | 14,7 | 9,2 | 1,9 | -6,2 | -11,9 | 1,9 |

Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм, по месяцам и за год

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,3 | 21,3 | 20,6 | 29,6 | 48,0 | 78,1 | 86,7 | 73,5 | 53,1 | 42,6 | 34,8 | 28,1 | 544 |

Повторяемость направлений ветра, %, по румбам и штилей за год

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 20 | 30 | 10 | 5 |

График повторяемости направления ветра, 5 по румбам и штилей за год

Средняя скорость ветра, м/с, по месяцам и за год

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,3 |

Обобщенные многолетние данные климатических характеристик для территории городского округа Заречный

| № | Климатическая характеристика | единица измерения | количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура воздуха: | ˚С |  |
|  | самого холодного месяца (январь) |  | -18,3 |
|  | самого теплого месяца (июль) |  | 18,5 |
| 2 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) | ˚С | 23,2 |
| 3 | Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) | ˚С | -18,2 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха | ˚С | - 47 |
| 5 | Средняя продолжительность периода: | сутки |  |
|  | с t˚>0˚С |  | 197 |
|  | с t˚<0˚С |  | 168 |
| 6 | Среднемесячная относительная влажность воздуха: | % |  |
|  | января |  | 79 |
|  | июля |  | 68 |
| 7 | Преобладающее направление ветра: |  |  |
|  | декабрь - февраль |  | запад |
|  | июнь - август |  | запад |
| 8 | Значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой в данной местности менее 5 % | м/с | 5 |
| 9 | Количество осадков: | мм |  |
|  | среднегодовое |  | 497 |
|  | холодного периода |  | 114 |
|  | теплого периода |  | 383 |
| 10 | Абсолютный суточный максимум осадков (июль 1967 г.) | мм | 87 |
| 11 | Среднее число дней с устойчивым снежным покровом | день | 165 |
| 12 | Продолжительность солнечного сияния: | час |  |
|  | в январе |  | 45 |
|  | в июле |  | 270 |
| 13 | Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (средняя из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов за период не менее 10 лет на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне грунтовых вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов) для: | м |  |
|  | суглинка, глины |  | 1,72 |
|  | супеси, песков мелких и пылеватых |  | 2,09 |
|  | песков гравелистых, дресвянистых, средней крупности, крупных |  | 2,24 |
|  | крупнообломочного грунта |  | 2,54 |
| 14 | Максимальная глубина промерзания (2010-2011 гг) | м | 0,63 |
| 15 | Средняя из максимальных глубина промерзания | м | 1,25 |
| 16 | Абсолютный максимум глубины промерзания | м | 1,81 |
| 17 | Коэффициент стратификации атмосферы |  | 160 |

Геологическое строение

Территория  расположена в южной части Мурзинско - Адуйского метаморфического комплекса, в зоне сочленения Медведевского - Сухтелинского грабен - синклинория, Мурзинско - Адуйского антиклинория, Шилово-коневского антиклинория и суханско - Асбестовской синклинорной подзоны. Геологическое строение района очень сложное.

Зона расположена в пределах Каменского структурно-магматического облака, сложенного наиболее древними образованиями района: средне-верхнерифейскими гнейсами биотитового и биотит - амфиболитного состава, кристаллическими сланцами, амфиболитами, реже кварцитами и мраморами, объединяемыми в мурзинскую толщу. Данная толща прослеживается в виде полосы шириной 3,5-15,0 км в восточном крыле блока. Суммарная мощность свыше 2,9 км. Толщина сформировалась в результате метаморфизма и гранитизации вулканогенно-осадочных пород основного состава, в условиях амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций. Взаимоотношения с нижележащими отложениями неизвестны, а с более молодыми – тектонические.(рис 3)

Каменский структурно-магматический блок имеет субмеридиональное простирание и ограничен на востоке Асбестовско - Ключевским глубинным разломом, на западе – Мурзинским сдвигом, на юге – серией субширотных разломов Беткуловской зоны смятия. По геофизическим данным, блок имеет форму пластины мощностью до 5 км.

В западное крыло блока внедрился Каменский массив гранитоидов (с 2-3) относимых к верхнеисетскому комплексу магматических образований.

Брусянский блок ограничен двумя субмеридиональными разломами, а на севере – субширотной зоной разломов. Сложен метаморфизированными парасланцами (О3 –S1). Смятыми в мелкие изоклинарные складки. В Юго-Восточной части блока расположен массив гранитоидов (С2-3)

Ключевской структурно - магматический блок ограничен разломами северо-западного и субмеридионального простирания. Блок сложен гигантской брекчией пород ультраосновного состава с диапазоном возраста от нижнего ордовика до палеогена.

Рефтинский блок расположен в восточной части района и вытянут субмеридианально. В его строении участвуют вулканогенные образования, смятые в изоклинарные складки.

Наиболее древним интрузивным образованиями в районе считаются линзовидные тела серпентинитов дунит - гарцбургитовой формации, расположенные в гнейсовой толще. Данные тела приурочены к тектоническим нарушениям, сильно рассланцованны и брекчированы.

К позднесилурийско - раннедевонским образованиям отнесены породы габбродиорит - плагиогранитной формации рефтинского комплекса (Рефтинский и Мало - Брусянский массивы габброидов, Гагаринский и Курманский массивы плагиогранитов). Породы среднее - и мелкозернистые, массивные, реже генейсовидные.

Наиболее широко распространены каменноугольные гранитоиды верхнеисетского комплекса, откартированные в пределах Каменского блока и частично – в Рифтинском. Породы отнесены к гранодиорит – гранитной формации и подразделяются на три фазы: гранодиорит, дамеллитовую и гранитную.

Гранитоиды первой фазы (Брусянский и Каменский массивы) представлены среднезернистыми гранитами и плагиогранитами, реже тоналитами. Породы разгнейсованы, часто калишпатезированны. Характерны грабобластовые, катакластические и порфиробластовые структуры. Состав: плагиклаз N 25-42 (40-50%), кварц (15-30%), калишпат (до 10%), биотит (5-10%). Акцессорные минералы: магнетит, сфен, ильменит, апатит, орит, гранат, циркон и рутил. Вторичные минералы: серицид, мусковит и альбит. Содержание рубидия и стронция соответственно 12-131 и 383-1008 г/т.

Рисунок 3. Геологическая карта района (Масштаб 1: 500 000).

| Условные обозначения: |
| --- |
| Карбонатно-терригенная толща (средний девон) Вулкано - осадочные отложения ( нижний силур) Пересланцы, сланцы слюдяно-4. кварцевые, углисто-кварцевые, кварциты, углистые кварциты, мраморы (верхний ордовик) Биотитовые, рогово – обманково - биотитовые кристаллические сланцы, амфиболиты, кварциты, мраморы и плагиогнейсы (средний - верхний рифей) Граниты нормальные Гранидиориты Плагиограниты, плагионит-порфиры | Кварцевые диориты Габбро, габбро-диориты Серпентиты, тальково-карбонатные породы Геологические границы (а), границы стратиграфически несогласного залегания пород (б) 12. Тектонические нарушения: а)достоверные б) предполагаемые 13. границы Белоярского района. 1- п. Заречный, 2- с. Камышево, 3 – с. Черноусово, 4 – п.Верхнее Дуброво, 5 – с. Косулино, 5 – с. Некрасово. |

Иногда наблюдается грейнезация или березитизация.

Коренные породы в пределах вскрытого разреза в различной степени повергнуты процессам выветривания. В профиле коры выветривания снизу-вверх выделяются трещиноватая, обломочные и дисперсные зоны.

Трещиноватая зона представлена сильно выветриваемыми (рухлявыми) и выветренными скальными грунтами. Обломочная зона представлена дресвяными и щебеночными образованиями с супесчаным и песчаным заполнителем. Дисперсная зона характеризуется химико-минералогическими преобразованиями исходных пород до состояния песка, супеси, суглинков.

В целом кора выветривания имеет крайне неровные очертания и характеризуется наличие так называемых карманов выветривания, прослеживающихся на отдельных участках до глубины 35 м и более.

Гео-литологический разрез представляется в целом в следующем виде (сверху - вниз):

- почвенно-растительный слой с корнями деревьев и дресвой мощностью 0,1-0,4 м.

- торф слаборазложившийся с корнями растений мощностью 0,3-0,5 м.

- суглинок и глина болотные, заторфированные, мягко и тугопластичные мощностью до 0,3м.

- делювиалные суглинки и супеси мощностью до 1,0 м.

- кора выветривания. Представленная песками, супесями дресвой, щебнем и рухляками.

Средняя мощность коры выветривания в целом 3-8 метров, но местами карманы выветривания достигают 30 и более метров.

Коренные породы представлены в основном гранитами и гранитогнейсами с останцами и ксенолитами кристаллических сланцев, дайками амфиболитов, диоритов.

Кровля коренных пород залегает на глубине от 1,0 до 35,0 м.

Тектоническое строение и сейсмичность.

В геоструктурном отношении площадь расположена в восточной части Восточно-Уральского поднятие вблизи сочленения последнего с одноименным прогибом. Изучаемая территория относится к Сосьвинско - Коневскому мегаклинорию, лежащем в восточном крыле Восточно-Уральского поднятия.

Сосьвинско - Коневский мегаклинорий имеет субмеридиональное простирание, протяженность его более 300 км, а ширина 50-60 м.

На изученной территории данный антиклинорий представлен структурами более высокого порядка: юго-восточной частью Мурзинско - Адуйского антиклинория, в пределах которого расположен п. Заречный и приразломным Асбестовско - Режевким синклинорием, разделяющим мегантиклинорий на Мурзинко - Адуйский и Рефтинский антиклинорий. Мурзинско - Адуйский антиклинорий протягивается в субмеридиональном направлении, длинна его 165 км, ширина 25-30 км. В ядре антиклинория располагается Каменский (Адуйский) гранитоидный массив.

Асбестовско - Режевский синклинорий на изучаемой территории является частью Сусанской зоны около 200 км, на ее западном фланге выделяется Шамейский разом, проходящий восточнее БАЭС в 2-3 км. Шамейский разлом, как и в целом Сусанская зона, характеризуется левосторонним сдвигом и надвигание восточного крыла на западное.

Западная граница Мурзинско - Адуйского антиклинория проходит по Мурзинскому глубинному разлому протяженность которого 750 км. Он расположен в 18 км к западу от БАЭС. Мурзинский разлом является одной из основных сейсмогенерирующих зон района. Вблизи района БАЭС ярко выражен отрезок данного разлома длинной 150 км, именуемый первомайским разломом (простирание 305 град, протяженность 20 км, минимальное расстояние до БАЭС 16 км). Разлом расположен к югу от БАЭС и является левым сдвигом, срезающим южное окончание Каменского гранитного массива: Асбестовский разлом (простирание 360 град, протяженность около 35 км, ближайшее расстояние до БАЭС 15 км), расположен к северу от промплощадки и ограничивает Каменский гранитоидный массив. Разлом является левым сдвигом; Белоярский разлом (простирание 320 град, протяженность 15 км). Разлом проходит в непосредственной близости от площадки БАЭС.

Большинство субширотных нарушений района имеет мезозойский возраст, характеризуется сдвиговыми движениями, в результате этих движений образовались многочисленные субширотные малоамплитудные сбросы и сбросо - сдвиги, наложенные на Сусанскую зону смятия и окончательно определившие блоковый характер современного структурного плана района.

Пликативным нарушениям в районе принадлежит резко подчиненная роль, они имеют приразломную природу и характеризуются незначительными масштабами.

Вдоль западного и восточного контактов южной части Адуйского массива в гравитационном поле регистрируются сходящиеся субмеридиональные ступени, которые отвечают Первомайскому и Шамейскому разломам, соответственно. Зона наибольшего горизонтального градиента поля силы тяжести, обусловленная западным разломом, расположена в 15 км от площадки БАЭС, а восточным – в 3,5 км.

В 16 км южнее БАЭС находиться мощная зона субширотного Верхне-Дубовского разлома, фиксируемая по резкому изгибу изолиний силы тяжести. Белоярский и Асбестовский разломы, выделяемые по геолого-геофизическим данным, по гравитационным данным прослеживаются неуверенно, что указывает на незначительные перемещения по ним, не приводящим к перестройке рисунка поля.

В магнитном поле Мурзинский и Шамейский разломы четко фиксируются цепочками интенсивных аномалий (до 100мТ). Верхне - Дубовский разлом также следиться цепочкой субширотных аномалий, интенсивностью 500 мТ. Белоярский и Асбестовский районы в пределах Каменского района не искажают рисунка поля, но хорошо фиксируются по смещениям осей магнитных аномалий, связанных с Шаменским разломом. Магнитное поле в пределах Каменского массива спокойное, отрицательное, интенсивностью 300 мТ.

Вдоль многих тектонических нарушений отмечаются повышенные содержания гелия, что указывает на активную совместную циркуляцию растворов по зонам разломов. К западу от БАЭС в 16 км регистрируется аномалия гелия, тяготеющая к западному контакту Каменского (адуйского) магнитоидного массива. Восточная аномалия, расположенная в 7 км от БАЭС, фиксирует узел пересечения Сусанского разлома с зонами рассланцевания и милотинизации. Анализ схемы проницаемости земной коры показывает, что площадка БАЭС располагается на местно непроницаемом блоке – южной части Каменского гранитоидного массива, фон активного гелиевого потока в районе Белоярской АЭС в 3 раза ниже, чем для всей структуры Восточно-Уральского поднятия.

Важнейшей особенность новейших движений являются новейшие сводоглыбовые вздымания Урала ( 2.1; 2.2; 2.3). Согласно карте новейшей тектоники промплощадка БАЭС расположена в слабоградиентной зоне неоген – четвертичных поднятий. Поднятие за новейшее время в районе БАЭС составляет 180 м. его величина плавно возрастает в западном направлении до 220 м в районе г. Екатеринбурга и снижается до 140 м у г. Камышлова. Врез за послеплиоценовый период составил в районе БАЭС 36 м. Современная морфоструктура центральной части Среднего Урала ( восточнее г. Екатеринбурга) представляет собой типичную пологоволнистую слабоступенчатую равнину (2.4.). На тектонической карте выделяется ряд сбросов, заложенных или обновленных в новейший этап (олигоценголоценовый): они регистрируются в пределах рассматриваемой территории; это расположенная в 40 км к востоку от БАЭС Полтово-Буланашская зона; сброс в верховьях реки Чусовой (в 40 км к западу от промплощадки); сброс, расположенный в 55 км к юго-западу от БАЭС в районе г. Сысерть. Активен в новейшее время и Чусовской надвиг (2.5) расположенный в 100-110 км к западу от БАЭС.

Изучение современных тектонических движений показывает, что в целом данные повторных нивелировок указывают на спокойный характер современных движений. По данным ряда исследователей (2.1;2.6), современный средний Урал испытывает сводоподобное поднятие со скоростью от -1 до +4 мм/год.

Сейсмичность среднего Урала в этом районе связанна высвобождением энергии концентрации упругих напряжений в условиях горизонтального смятия в земной коре. Глубина очагов в среднем составляет 18 км при разбросе от 7 до 49 км.

Если очертить круг радиусом 200 км с центром – блок №4 БАЭС, то за 200 лет в его пределах зарегистрировано 9 землетрясений с бальностью от 3,6 е 0,7 до 5,5 е 0,5. Все землетрясения имели место к западу от промплощадки БАЭС. Ближайшее из них в 43 км с бальностью 6 е 1 и магнитудой 4,7 е 0,5. Другое сильное землетрясение произошло к западу от г. Первоуральска (пос. Билимбай).

Бальность в эпицентре составляет6,5е1 а М=5,5е1. По схеме изосейст (2.8) 4 блок БАЭС располагается в пределах изосеисты, ограничивающей 6-балные сотрясения со средним периодом повторения подобных землетрясений раз в 100 лет. (2.9) Хотя в круге радиусом 200 км за последние 100 лет отмечены два таких землетрясения.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории муниципального образования "Город Заречный" расположено 15 месторождений и проявлений полезных ископаемых. В настоящий момент на территории разрабатываются следующие месторождения:

- Гагарское золоторудное месторождение;

- Курманский каменно-щебёночный карьер;

- Белоярская АЭС оформила лицензию о подтверждении прав на добычу подземных вод на Гагарском и Каменском месторождении подземных вод и на разработку Усть-Камышевского месторождения.

| Название месторождения и проявлений. Адрес, сведения о разведанности и о земле | Краткая геологическая и технологическая характеристика объекта и сырья | Сведения об экспликации и запасах. Оценка перспективности |
| --- | --- | --- |
| Месторождения строительных камней |
| Курманское месторождение гранитов. Расположено в 3-хкм. На северо-западе от разьезда Мезенский, на восточной окраине деревни Курманка. Разведано в 1964г. Земли находятся в ведении Курманского карьера | Приуроченок магматическим образованиям раннего девонского возраста. Продуктивная толща сложена биотитовыми гранитами с дайками аплитов, кварцево-полевошпатовыми амфиболитами. С поверхности граниты выветрелые до состояния дресвы и щебня. Участок имеет прямоугольную форму размерами 650x1200 метров. Изучены на глубине 38 метров. Вскрыша: представлена элювием коренных пород, суглинками, почвенно-растительным слоем; средняя мощность 6,0м. (от 2,0 до 12,5.) Граниты относятся к марке 1400. Соотношение вскрыши и полезного ископаемого 1:15. | Эксплуатируется Курманским карьером треста «Уралнеруд». Выпускает бутовый камень, щебень, песок дробленый и песок обогащенный. Бадансовые запасы на 1.1.86г. о категории А+В+С-24192 тыс.куб.м. Обеспеченность запасами при планируемой произвоизводительности1050тыс. куб.м. в год. Прирост вожможен за счет северного фланга и в глубину. |
| Гагарское месторождение гранитов. Расположено в 3-х км.на СВ раз. Гагарский, 1,5 км Западнее деревни Гагарка. Разведано в 1958-59г.г. Свердловской комплексной экспедицией. | Приурочено к магматическим образованиям нижнепалеозойского возраста. Продуктивная толща сложена северными гранитамимелко и крупнозернистыми, с прожилками пегматитаплита. Мощность 1,5м. граниты выветрелые. Участок прямоугольной формы,650х900м, глубина 32м.Вскрыша: представлена суглинками с драсвой и щебнем гранита, почвенно-растительным слоем: мощность 2м.(0,7-5,2м.). Состояние вскрыши полезного ископаемого 1:12,5. Гранит относится к марке 600-1000. | Не эксплуатируется. Резерв Курманского карьера. Балансовые запасы – 16698 тыс.куб.м. Прирост возможен за счет доразведки северного и южного фланга. |
| Глины для производства кирпича и черепицы |
| Гагарское проявление каолина для шамот. Изделий 1,5 км к юго-востоку от разъезда Гагарский | Оконтурена площадь с эпизодическими проявлениями белых каолиновых глин. | Прогнозные запасы 100 млн. тонн |
| Месторождения торфа |
| Гагарское 2км СВ раз. Гагарский |  |  |
| Металлические полезные ископаемые |
| Гагарское проявление молибденита. п. Гагарский, русло р. Камышенки. К юго-западу от деревни Гагарки. | Вкрапленность в кварцево-пегматитовых жилах среди грано-диоритов | Перспективность ограничена |
| Золото |
| Гагарское месторождение коренного золота. 2 км юго-восточнее п. Гагарский | Золото-серебряныеруды. Au/Ag (от 1:1 до 1:10). Глубина 250 м. Разведано 80/80 м. | Уровень рентабельности 26 %. |

## 1.4.2. Водные ресурсы

Подземные воды

Подземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения рассматриваемой территории в настоящее время и в перспективе. В границах санитарно-защитной зоны БАЭС расположено семь месторождений (водозаборных участков) с эксплуатационными запасами 50,23 тыс. м/сут, разведанных для водоснабжения гг. Асбест, Березовский, пос. Заречный (табл. 2.2), из которых пять, освоены полностью или частично.

Ведутся разведочные работы в бассейне р.Бол и Мал. Липовка (верховья Белоярского водохранилища) с целью обоснования водозаборного сооружения для хозпитьевых нужд пос. Старопышминск с производительностью 5,0 тыс. куб.м/сут.

Водоснабжение большинства мелких населенных пунктов района, пионерских лагерей, баз отдыха, промышленных и сельскохозяйственных в настоящее время базируется на подземных водах зон трещинноватости, каптированных одиночными эксплуатационными скважинами. В условиях возрастающей антропогенной загрязненности рек водопотребители района ориентированы на развитие водоснабжения за счет подземных вод при сравнительно небольшом уровне затрат для обоснования точек для заложения автономных эксплуатационных скважин в благоприятной гидрогеологической и санитарной обстановке.

Разведанные месторождения и перспективные участки представляют собой части открытых бассейнов грунтовых вод в трещинных коллекторах с исключительно неравномерной проницаемостью, дренируемые местной речной сетью. Эксплуатационный каптаж подземных вод в практически значимых количествах реализуется в тектонически ослабленных зонах гидрогеологической структуры скважинами глубиной 50-70 м. водопротоки в оптимальном режиме работы скважин колеблются в пределах 5-30 куб.дм/с.

Депрессионные воронки формируются, как правило, локальные, вытянутые по простиранию трещинных зон, со слабым, быстро затухающим воздействием на динамику подземного потока в смежных слабо проницаемых блоках.

В формировании эксплуатационных запасов месторождений участвуют две основные балансовые составляющие: естественные ресурсы подземных вод частных водосборных площадей, охваченных дренирующим влиянием депрессионных воронок и привлекаемый перетеканием через аллювиальные осадки транзитный речной сток. Интенсивность потерь транзитного речного стока на местах выхода депрессионной воронки под русло определяется величиной фильтрационных сопротивлений аллювиального комплекса осадков и варьируется в пределах от 10-20 до 80-90% от величины среднегодового эксплуатационного водоотбора. Следует отметить важную регулирующую роль в формировании эксплуатационного водоотбора периодически осушаемой и восполняемой емкости рыхлого покрова, хотя для этого источника в общих запасах не превышает первых процентов.

Качество подземных вод при достаточно высокой культуре эксплуатации не претерпевает значимых изменений по сравнению естественными условиями. Воздействие на подземные воды сложившейся на водосборных площадях антропогенной нагрузки в значительной мере нейтрализуется на биохимических барьерах (почвенный покров, грунты зоны аэрации, донные осадки и д.р.) и благодаря активному водообмену в зонах трещинноватости тенденция к ухудшению качества отбираемой воды , фиксируемая по азотсодержащим веществам, хлор - иону, общей жесткости, практически не проявляется или выражена в слабой степени.

Изученность загрязнения подземных вод действующих водозаборов радионуклидами – слабая. Эпизодическое радиационное апробирование подземных вод выявило надфоновые концентрации цезия-137 и стронция-90, связанные с выбросами БАЭС. Контрастность аномалий существенно возрастает в скважинах, где активно привлекается в депрессионные воронки речной сток (Каменский и Гагарский водозаборы). В целом влияние современных выбросов БАЭС на подземные воды оценивается, как незначительное. содержание стронция-90 и цезия-137 в подземных водах на два порядка иже, чем допустимая концентрация этих радионуклидов.

В условиях аварийной радиационной обстановки большинство водозаборных скважин, эксплуатируемых с небольшими нагрузками, которые обеспечиваются естественными ресурсами подземных вод, без участия дополнительных источников питания, могут рассматриваться в качестве надежных источников хозпитьевого водоснабжения достаточно продолжительное время (до 1-2 лет). В дальнейшем радионуклидное загрязнение может превысить допустимый уровень. Водозаборы, расположенные в речных долинах уязвимы от аварийного радионуклидного загрязнения в наибольшей степени. Следует прогнозировать, что инфильтрация загрязненных речных вод в депрессионную воронку, приведет к резкому ухудшению качества каптируемой воды в течении 50-100 суток. Обязательным условием увеличения продолжительности отбора кондиционных подземных вод является резкое уменьшение эксплуатационной нагрузки.

Расчетная потребность Белоярской АЭС и пос. Заречный в хозпитьевой воде составляет: 1990г. – 13,9 тыс.куб.м/сут, 1995 – 17,0 тыс.куб.м/сут и 2005 – 23,3 тыс.куб.м/сут. В настоящее время частично освоены эксплуатационные запасы подземных вод Каменского и Гагарского месторождений с водоотбором 5,14 и 5,67 тыс.куб.м/сут соответственно. Имеются на балансе БАЭС разведанные эксплуатационные запасы подземных вод Каменского и Гагарского месторождений по промышленным категориям обеспечивают дальнейшее развитие систем хозпитьевого водоснабжения. При штатном режиме работы АЭС газо-аэрозольные выбросы радионуклидов по опыту эксплуатации водозаборов не создают опасности выхода последних из строя. В аварийных радиационных ситуациях большинство эксплуатационных скважин Гагарского и Каменского водозаборов, расположенных в прибрежных зонах, должны рассматриваться. Как временные источники водоснабжения при отсутствии резкого ограничения эксплуатационного отбора воды из них.

Поверхностные воды

В гидрогеологическом отношении территория расположена в пределах Тобольского артезианского бассейна. Основной водоносный вектор территории городского округа Заречного – река Пышма, являющаяся правым притоком реки Туры.

Белоярское водохранилище, сооружено в 1960 году на реке Пышме для обеспечения энергоблоков БАЭС циркуляционной и технической водой. Водохранилище заполнено до рабочего уровня в 1965 г. В настоящее время низовая часть водохранилища практически от берега до берега используется для охлаждения циркуляционного расхода действующего третьего блока БН-600.

Как показали натурные наблюдения, всю площадь водохранилища можно разделить по характеру термического режима на две зоны:

- ближнюю зону – непосредственно у водовыпуска отводящего канала, в которой падение температуры воды обусловлено, в основном, перемешиванием с более холодной водой;

- дальнюю зону – остальную часть акватории, где на термический режим наибольшее влияние оказывают процессы ветрового турбулентного перемешивания, ветровые (дрейфовые) течения и теплоотдача от водной поверхности в атмосферу.

Воздействие подогретых вод распространяется на всю толщу воды. Однако, даже при самых неблагоприятных условиях (ветра северных румбов) температура воды в приплотинной части водохранилища не превышает естественную более чем на 2 ˚C.

Основные параметры водохранилища гидроузла БАЭС

| № | Параметр водохранилища | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основное назначение сооружения | Обеспечение технической водой и охлаждение циркулирующей воды АЭС |
| 2 | Размеры водохранилища при НПУ: |  |
| 3 | - площадь зеркала | 38 км2 |
| 4 | -длина | 25 км |
| 5 | -средняя ширина | 1,6 км |
| 6 | -средняя глубина | 6,6 м |
| 7 | - максимальная глубина | 20 м |
| 8 | Характерные уровни водохранилища: |  |
| 9 | - форсированный уровень при паводке обеспеченностью 0,01 % (ФПУ) | 212,29 |
| 10 | - нормальный подпорный уровень (НПУ) | 212,00 м |
| 11 | - уровень мертвого объема (УМО) | 209,00 м |
| 12 | - уровень обязательной предпаводковой сработки (перед прохождением весеннего паводка обеспеченностью ниже 50 %) | 211,50 |
| 13 | Объемы водохранилища при уровнях: |  |
| 14 | - ФПУ | 287 млн. м3 |
| 15 | - НПУ | 265 млн. м3 |
| 16 | - УМО | 171 млн. м3 |
| 17 | - полезный | 94 млн. м3 |
| 18 | Впадающие реки | Пышма, Чёрная, Черемшанка |

Уровень водохранилища отличается относительной стабильностью. Угроза резкого понижения уровня водоема отсутствует.

Ледовые явления на водохранилище начинаются в конце октября – начале ноября с образованием заберегов. Устойчивый ледовый покров образуется в среднем к концу первой декады ноября. Средняя продолжительность ледоставного периода 170 дней. Наибольших значений толщина льда достигает к концу марта – началу апреля (110-112 см). Разрушение ледового покрова начинается с середины апреля и в течение 3÷9 дней водохранилище освобождается от льда.

Река Пышма вытекает из озера Ключи в 1 км к юго-западу от города Верхняя Пышма. Она впадает справа в реку Туру на 97-км от устья. Длина реки - 603 км. Расстояние от устья до наиболее удалённой точки - 612 км. Общее падение реки на этом расстоянии - 223 м, средний уклон - 0,4 %, средневзвешенный уклон - 0,2 %. Площадь водосбора 19 700 км2, средняя высота его - 138 м. Густота речной сети - 0,20 км/км2.

Верхняя часть водосбора характеризуется холмисто-увалистым рельефом. Увалы и холмы имеют меридиональное направление, относительная высота их 15-30 м. Долина реки трапецеидальная, в плане извилистая, на отдельных участках прямая. Склоны высотой 4-52 м, умеренно крутые и крутые, слабо рассеченные долинами притоков и логами, покрыты смешанным лесом (сосна, берёза, осина). Пойма двухсторонняя, шириной 40-700 м. Поверхность поймы в начале участка кочковатая, заболоченная, затем пересеченная, луговая или поросшая кустарником, образующим местами труднопроходимые заросли.

Русло реки умеренно извилистое, неразветвленное. Имеются озеровидные расширения. Скорости течения меняются от 0,1 до 0,5 м/сек. Ближе к истоку русло зарастает водной растительностью, затем - только у берегов. Берега реки крутые, высотой 0,6-4,5 м, задернованные, сложенные суглинками. Дно песчаное и каменистое, в озеровидных расширениях - илисто-песчаное.

Весеннее половодье начинается одновременно по всей реке и продолжается в верховьях 15-27 дней. Наибольший подъём уровня воды в половодье достигает 1,5-1,9 м в верховьях, 3,5-6,0 м в среднем течении и 5,0-8,3 м в низовьях. Дождевые паводки наблюдаются 2-6 раз за лето с подъёмом уровня воды 0,6-3,0м в среднем течении и до 4,6 м в устье. В первую половину зимы в течение 10-30 дней имеет место подъём уровня воды от зажорных явлений (0,5-0,9 м). Ледостав на реке устойчивый, толщина льда на плёсах достигает 1,2 м, на мелководных участках - 0,5-0,7 м.

Река Камышенка, являющаяся правым притоком реки Пышмы, многоводна, не пересыхает круглый год. Берет начало на Ельничных болотах. Общая протяженность реки составляет 11 км. Река несудоходна, имеет незначительную ширину поймы – в среднем 4 м, а также небольшую скорость течения - 0,2 м/сек. Глубина водотока – 0,7-1,0 м; грунт дна – вязкий. Берега невысокие.Склоныпологие.

Река Гагарка – приток реки Камышенки. Скорость течения - 0,2 м/сек; ширина русла – 1,5-3 м; глубина – 0,6 м; грунт дна – вязкий. Общая длина реки Гагарки составляет 4,7 км. В центральной части на реке устроена запруда. Земляная непроезжая плотина образует водоем.

Питание рек смешанное: преимущественно снеговое и отчасти дождевое и грунтовое. Талые воды составляют около 70% годового стока. Реки имеют весенний подъем воды, короткую летнюю межень, прерываемую дождевыми паводками, и падение уровня в зимнее время. Зимняя межень устанавливается в среднем в первой половине ноября, отличается большой продолжительностью и низким стоком. Этот период достигает в среднем 150-170 дней. С начала ледообразования водность рек быстро снижается, они переходят на грунтовое питание. Ледостав продолжается от 3-4 до 10-12 дней. Толщина льда к концу декабря составляет в среднем 35-40 см, к концу зимы - 55-75 см, а в суровые зимы - 100 см и более. Весенний подъем воды начинается во второй половине апреля и происходит до момента вскрытия рек, т. е. до конца апреля. Весенний ледоход не превышает 4-10 суток. Подъем воды в результате таяния снега меняется от 1 до 3 м. Высокая вода держится в среднем 2-3 недели.

В многолетнем разрезе сток рек подвержен значительным колебаниям, которые связаны с чередованием циклов многоводных и маловодных лет. В многоводные годы сток рек превышает средние многолетние значения в 1,5-5 раз, а в маловодные снижается до 0,1-0,6 от среднемноголетних значений. Продолжительность многоводных фаз колеблется от 8 до 10 лет, а маловодных - от 6 до 25.Указанные реки являются объектами комплексного пользования: используются для целей энергетики и промышленного водоснабжения, жителями деревень - для отдыха и забора воды для полива коллективных садов.

## 1.4.3. Почвенные ресурсы

Территория городского округа относится к таежно-лесной области, к Уральской провинции горно-дерновых, горных подзолистых почв. Мощность почвенного покрова Уральской провинции сильно изменчива (от 0,05 м до 2 м), а в основной массе 0,5-0,7 м.

Почвы этой области на равнинных участках, к которым относится  рассматриваемая территория, сформировались в условиях, умеренно теплого и прохладного, достаточно влажного климата на песчаных и глинистых почвообразующих породах. Почвы, в основном, дерново-луговые и  черноземовидные, содержание гумуса до 15%. Широко развиты процессы оподзоливания и оглеения почв. Краткая агрохимическая характеристика почв, распространенных на территории представлена описана ниже. Самым распространенным типом почв территории являются болотные низинные на средних и глубоких торфах, а также дерново-среднеподзолистые.

| Тип почвы | Характеристика почв |
| --- | --- |
| Дерново-подзолистые почвы | Занимают небольшую площадь. Мощность гумусового горизонта очень мала. Содержание гумуса 2-4 %. Может достигать 9 %. Верхние горизонты имеют кислую реакцию. Содержание элементов питания растений - низкое. Большинство пахотных дерново-подзолистых почв нуждаются в известковании. При регулярном внесении минеральных и органических удобрений пригодны для выращивания широкого набора сельскохозяйственных культур. |
| Бурые лесные (горно-лесные неоподзоленные) почвы | Мощность не превышает 60 см. Слабокислые с высоким содержанием поглощенных оснований (40 мг-экв./100 г почвы). Содержание гумуса в перегнойном горизонте 10-18 %. Обеспеченность подвижными формами калия и фосфора очень мала. В сельском хозяйстве пригодны под зерновые, овощные, технические, плодовые культуры. |
| Дерново-глеевые почвы | Встречаются в понижениях территории. Формируются в условиях повышенного увлажнения.Имеют слабокислую или нейтральную реакцию. Содержание гумуса в аккумулятивном горизонте 3-14 %. Характеризуется высоким содержанием подвижных соединений азота, фосфора, калия. |
| Серые лесные почвы | Темно-серые – слабокислые, содержание гумуса 3,5-4 %. Серые – слабокислые, содержание гумуса 1,5-3 %. Содержание питательных веществ в серых почвах невысоко. В окультуренных почвах – пахотный слой. Активно используются в сельском хозяйстве для выращивания кормовых, зерновых и плодово-овощных культур. Для повышения плодородия применяют систематическое внесение органических и минеральных удобрений, травосеяние и постепенное углубление пахотного слоя |
| Черноземы оподзоленные и выщелоченные | Одни из самых плодородных почв района. Имеют нейтральную реакцию. Содержание гумуса 9-10 %. Мощность гумусового горизонта 25-30 см. Характерно низкое содержание фосфора и калия. |
| Пойменные | Луговые, дерново-луговые, лугово-черноземные. Формируются в условиях избыточного увлажнения поверхностными водами, при близком залегании грунтовых вод. Обычно слабокислые инейтральные. Отличаются большой мощностью гумусового горизонта (35-40 см) и высоким содержанием гумуса – 8-20 %. Высокое плодородие. В речных долинах. |
| Болотистые почвы | Торфяные, торфяно-глеевые, сильнокислые с низкой зольностью. Низкое содержание азота, фосфора, калия. В сельском хозяйстве могут использоваться только после коренных мелиораций: осушения, известкования, внесения полного набора минеральных удобрений и биологически активных веществ. |

## 1.4.4. Лесосырьевые ресурсы

Леса произрастающие на территории городского округа заречный, имеют две формы лесопользования: Леса Государственного лесного фонда и межсовхозные леса.

Насаждения в целом представлены приспевающими и спелыми лесами, следовательно в настоящее время они обладают высокими защитными и санитарно – оздоровительными свойствами.

Средний бонитет преобладающих сосновых насаждений равен 2, что свидетельствует о больших потенциальных возможностях лесорастительных условий данного района.

Городской округ Заречный входит в Белоярский район, который находится на восточной окраине Свердловской агломерации и в связи с господствующими западными ветрами, подвержен влиянию газодымовых выбросов предприятий г. Екатеринбурга. Воздействие газоаэрозольных радиоактивных выбросов БАЭС, газодымовых – рефтинской ГРЭС и предприятий г. Асбеста усложняют экологическую обстановку Белоярского района. Поэтому защитная роль произрастающих здесь лесов необычайно высока

Сокращение лесных площадей идет также и за счет рубок главного пользования. Так в 1990 г. были сведены леса на территории 250 га. Процессы же лесовозобновления и лесовосстановление идут крайне неудовлетворительно по причине все возрастающего рекреационного пользования, а главное – поедания подроста и лесокультур лосем, численность которого в Богдановическом заказнике, заходящем на территорию Белоярского района, значительно увеличивается.

Принимая во внимание проводящиеся в описываемых лесах рубки главного пользования и, наряду с этим, факт практического отсутствия подроста, отведение лесных земель под сады, а также подсочку деревьев, следует сказать, что для сохранения данных лесов необходимо срочно перевести их в категорию лесопарковых, с необходимым проведением в них рубок ухода и санитарных рубок.

## 1.4.5.Растительность

Растительные сообщества, видовое разнообразие: доминирующие, эндемичные и редкие или исчезающие виды, занесенные в Красную книгу. Пищевые и лекарственные растения на территории района.

Общая региональная характеристика растительного мира, включая с/х многокультурные системы, парки, сады и др. лесонасаждения.

Большая часть территории покрыта сравнительно молодыми березово-сосновыми лесами. Участие березы колеблется от 60% до единичных деревьев. Иногда в качестве примеси произрастает осина. Все леса несут следы недавних интенсивных рубок. Часто встречаются участки, состоящие из соснового и березового подроста, среди которого разбросаны отдельные крупные деревья.

Кустарниковый ярус, имеющий развитие умеренного до слабого, представлен шиповником, ракитником, рябиной. Встречаются также черемуха, ива и липа.

Травянисто - кустарниковой ярус в среднем имеет покрытие 60-70 %. Основным компонентом являются вейник тростниковидный, бор, развесистый, шучка дернистая, костяника, черника, брусника, земляника, чина весенняя, медуница, подмаренник северный, соссюрея, купена лекарственная. Значительное участие в сложении травянистого покрова некоторых фитоценозов принимает осока горная.

Моховой покров развит слабо до умеренного. Отдельные дерновины встречаются на почве, выступающих камнях, на колоднике у основания стволов. Преобладают плеврозиум Шребера, птилиум гребенчатый, дрепанокладус крючковатый, ритидиадельфус трехгранный,  гилокомиум блестящий, полия поникающая.

Таким образом, леса можно отнести к ассоциациям березово-сосновых злаково-разнотравных и березово сосновых осочково-злаково разнотравных лесов. Большинство лесных массиво несут следы существенной антропогенной нагрузки: примятая трава, множество троп и вытоптанных площадок, замусоренных мест.

На местах вырубленных лесов возникли, благодаря регулярному сенокошению злаково-разнотравные луга, видовой состав которых, в целом сходен с таковым у прилегающих лесов, отличаясь большим участием луговых и лугово-лесных видов, таких как погремок, большой клевер луговой, душистый колосок, овсяница красная, овсяница луговая, полевица обыкновенная.

Пологие берега водоемов и низинные места нередко заболочены и отличаются обилием влаголюбивых растений. Особенно часты рогоз широколистный, череда, водяной перец, осока дернистая, вахта трехлистная. Местами встречаются обширные пятна мезо- и эвтрофных сфагновых мхов.

Флора описываемой территории включает много растений, имеющих хозяйственное значение. Здесь представлены практически все группы сырьевых и других полезных растений.  Весьма многочисленны кормовые растения. По питательности и поедаемости скотом они равноценны. Можно выделить хорошо поедаемые, удовлетворительно и плохо поедаемые растения. Среди первых довольно широко распространены в лесах и на лугах злаки ( овсяница полевая, овсяница красная, тимофеевка луговая), бобовые (клевер средний, чина луговая, мышиный горошек, чина весенняя), а также разнотравье (кровохлебка, лекарственная, земляника, черноголовка обыкновенная, вероника   дубравная). Удовлетворительно поедаемые растения относятся в основном к злакам.  Широко распространены шучка дернистая и вейник тростниковидный. Более редки бор развесистый и душистый колосок. Плохо поедаются осоки : заячьи и бледноватая.

Имеется не мало витаминных растений. Их молодые листья не отличаются вкусовыми качествами, но содержат большое количество разнообразных витаминов. Наиболее часто встречаются тысячелистник, сныть, земляника, герань лесная и др. Некоторые растения обладают лекарственными свойствами. Сюда входят горец змеиный, медуница, тысячелистник, буквица, лекарственная, бодяк разнолистный, подмаренник северный, поповник.

Перечисленные виды встречаются повсеместно. Их можно собирать в значительных количествах. Однако массовый сбор большинства лекарственных растений недопустим.

Особой заботы требуют валериана лекарственная, колокольчик скученный, а также виды семейства орхидных. Одна из самых широко представленных групп – медоносы. Разные сроки цветения этих растений позволяют пчелам брать взяток в течении всего лета. Наиболее ценными и массовыми медоносами являются подмаренник северный, медуница, чина весенняя, средняя камнеломка, черноголовка обыкновенная.

В группу пищевых входят многие витаминные растения, а также все которые имеют съедобные или пряные плоды, корневища, клубни или луковицы. Это земляника, черника, брусника, костяника, тмин,.

Некоторые съедобные растения требуют охраны, например, лилия кудряватая.

Из некоторых растений, произрастающих в районе можно выделять красящие и стабилизирующие окраску вещества. Такими качествами обладают герань лесная, горец змеиный, лапчатка прямостоячая, золотая розга. Более редки калужница, зверобой. Большинство этих видов содержат так же дубильные вещества в количествах, позволяющих вести промышленную переработку. К этой же группе относятся подорожник средний.

Особо следует выделить группу ядовитых растений. Чемерица лебеля, звездчатка злаковидная, льнянка обыкновенная, калужница, вех ядовитый. некоторые виды распространены довольно широко, что увеличивает опасность отравления ими людей и животных.

Из редких и исчезающих растений на описываемой территории выявлены следующие виды:

- Наперстянка крупноцветковая – европейский неморальный вид.

- Лилия кудреватая (саранка)  - евразиатский бореальный вид.

- Горечавка легочная –европейский  неморальный, горно - лесной вид.

- Валериана лекарственная – евразиатский бореальный вид.

- Купальница европейская – европейский бореальный вид.

- Фиалка опушенная – евразиатский вид.

- Фиалка горная – евразиатский бореальный вид.

- Плаун булавовидный –циркумбореальный лесной вид.

- Щитовник мужской – евразиатский, неморально – бореальный вид.

- Грушанка круглолистная – циркумполярный бореальный, горно-лесной вид.

- Гнездовка настоящая – европейский бореальный вид.

- Бубенчик лилиелистный – евразиатский бореальный вид.

- Водокрас обыкновенный – евразиатский плюризональный вид

- Кудена лекарственная – евразиатский неморальный вид.

- Фиалка собачья – западноевропейский бореальный вид.

Водную растительность можно разделить на три вида:

А) в речках с тихим течением, старицах и небольших пойменных озерах растут: хворостних, уруть колосистый, болотный весенний и осенний, кубышка желтая, кувшинка, рдест.

Б) В стоячих водах распространены: водокрас обыкновенный, ряска малая и трехдольная, многокоренник обыкновенный.

В) В низинных травяных болотах встречаются различные виды осок, пушица влагалишная, хвощ топяной, тростник обыкновенный, рогоз широколиственный, плаун булавовидный.

Таким образом из вышеприведенного списка следует, что эндемичные уральские растения в описываемом районе не произрастают.

## 1.4.6. Животный мир

В свердловской области преобладают лесные животный и только осушение болот, охота на промысловых животных привела в населенных районах нашей области к обеднению фауны, изменению ее состава.

Городской округ Заречный находиться в наиболее населенной части областных промышленных предприятий, но со второй половины 70-х годов идет интенсивное развитие садово-огородных индивидуальных хозяйств, изъятие торфа из мелких болот, являющихся источниками малых рек, мелиорация земель, интенсивное отравление сельскохозяйственных угодий пестицидами и минеральными удобрениями. И, как следствие этого, идет  изменение количественного и качественного состава животного мира. Приводимые же ниже сведения основаны на многолетних наблюдениях 50-70-х годов. Систематических исследований в данном районе в настоящее время не ведется. Поэтому сведения нужно рассматривать как ориентировочные.

На Урале установлено обитание 88 видов млекопитающих.

Из копытных здесь повсеместно встречается лось, который в последнее время интенсивно стал повреждать лесные культуры сосны, что говорит о необходимости разработки мероприятий по регулированию численности этого вида. Здесь также встречаются: заяц-беляк, белка, крот, куница, норка, косуля, кабан, лиса, норка, суслик и др. Из птиц: синица, воробей, свиристель, тетерев, глухарь и др.

Редкие виды животных, занесенные в Красную книгу

- Обыкновенный ёж (отряд «Насекомоядные»; семейство «Ежовые»)

- Кобчик (отряд «Соколообразные»семейство «Соколиные»)

- Бородатая неясыть(отряд «Совообразные»;семейство «Совиные»)

- Седой дятел(отряд «Дятлообразные»; семейство «Дятловые»)

## 1.4.7. Система особо охраняемых природных территорий

На территории городского округа Заречного отсутствуют особо охраняемые территории в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП (ред. от 30.07.2008) «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области»

## 1.5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории.

Общая концепция социально-экономического развития городского округа Заречный  направлена в первую очередь на повышение уровня жизни и улучшение условий проживания граждан. Для этого на территории поселения реализуются следующие муниципальные долгосрочные целевые программы:

    - Программа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в городском округе Заречный на 2012-2015г. Утверждена постановлением администрации городского округа Заречный от11.03.2012г. № 354-П;

    - Муниципальная целевая программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в городском округе Заречный на период до 2020 года». Утверждена постановлением администрации городского округа Заречный от16.08.2010г. № 1085-П;

    - Стратегия социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020 года. Утверждено решением Думы городского округа Заречный от 28.05.09. №81-Р;

    - Программа социально-экономического развития городского округа Заречный на 2012 – 2016 года. Утверждена Постановлением главы городского округа Заречный от 21.03.  2012  № 473-П;

    - Муниципальная целевая программа «Чистая вода» городского округа Заречный на 2010-2020 годы. Утверждена постановлением администрации городского круга Заречный от 18.02.2010г. № 147-П;

    - Муниципальная целевая программа «Развитие малоэтажного строительства в городском округе Заречный» на 2011-2015 годы;

    - Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Заречный на 2011 - 2020 годы"

    - Муниципальная целевая программа  «Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный на 2011-2013 г.г.»

    - Муниципальная программа развития  дошкольного образования в городском округе Заречный (с изм.). Утверждена постановлением администрации городского округа Заречный от 27.05.2009г. № 492-П  (с изм.)

    - Комплексная программа социально-экономического развития территорий населенных пунктов городского округа Заречный на период 2008-2015 годы («Уральская деревня»)

### 1.6. Информация о современном социально-экономическом развитии территории.

## 1.6.1. Планировочная структура и функциональное зонирование.

Городской округ Заречный создавался в рамках государственной программы развития атомной энергетики, как одна из ее баз. Возникший при Белоярской электростанции посёлок, был отнесен к категории рабочих поселков предназначенной покрыть дефицит энергии в Свердловской области и для экспериментальных работ. Название городского округа связано с местоположением строительной площадки на левом берегу р. Пышма, т. е. за рекой относительно всех ранее возникших на территории современного городского округа населенных пунктов.

В черту рабочего посёлка Заречного включены поселок Шеелит, железнодорожный разъезд Муранитный, посёлки фабрики имени Коминтерна, инструментального завода, Мельзавода N 5. Впоследствии, при отнесении села Белоярского к категории рабочих посёлков, решением областного исполнительного комитета от 14 августа 1959 года из состава поселка Заречный были исключены: Фабрика Коминтерна, инструментальный завод, Мельзавод №5.

Городской округ Заречный отличается от многих других округов Свердловской области своим научно-экспериментальным и научно-производственным профилем. В Заречном создана уникальная научная база, обеспечивающая разработку материалов, технологий, приборов для ядерно-энергетических технологий, с соответствующей научно-технической инфраструктурой. Сегодня на территории города зарегистрировано около 600 фирм и предприятий, из которых 12 совместные предприятия с привлечением иностранного капитала. Доминирующей в городе отраслью является атомная энергетика. Основные предприятия относятся к Минатому России или связаны с атомной энергетикой и промышленностью. Город имеет обширные международные и межрегиональные связи. Они определяются спецификой производств, расположенных на территории и носят, в основном, производственный или научный характер. Город Заречный — один из прекрасных городов Свердловской области и Урала с развитой инфраструктурой, культурными и досуговыми центрами. Здесь созданы дворец культуры, музыкальная школа, энергетический техникум. В городе развита образовательная сфера.

Планировочная   структура  города Заречного: компактная, вытянутая вдоль берега Белоярского водохранилища и имеет ограничения:

- с востока и юга – государственные леса I категории;

- на юге – памятник природы Пышминские боры;

- на севере – БАЭС;

- на западе и северо-западе – Белоярское водохранилище с водоохраной зоной 50 м и природной зоной 200 м;

- с восточной стороны – промышленная зона.

Территория деревни Боярка в современных границах достаточно четко разделена на две функциональные зоны: жилую зону, в которой размещена застройка усадебного типа, зону размещения садовых участков и огородов, которыепринадлежат, в основном, жителям города Заречный. Кроме того, можно выделить еще одну, стихийно формирующуюся зону размещения спортивных сооружений, которая примыкает к плотине Белоярского водохранилища и фактически используется для занятия лыжными и санными видами спорта.

Деревня Боярка ограничена в развитии  с севера Белоярским водохранилищем, с востока – зоной прорыва плотины этого водохранилища, с запада – лесными массивами, с юга – коридором новой трассы Сибирского трактаИнформация о современном функциональном использовании территории деревни представлено в таблице.

Деревня Гагарка. Река Гагарочка, правый приток реки Камышенки, вытянутая с юго-запада на северо-восток, разделяет деревню на две композиционно равные дугообразные части. Вдоль нее сформировались две главные улицы деревни, имеющие один общий участок - улицу Титова. В населенном пункте можно выделить три основных функциональных зоны: зона усадебной жилой застройки, зона размещения промышленных предприятий, и зона размещения учреждений образования. С юга-запада на северо-восток территорию деревни пересекает трасса водовода, идущая на город Заречный.С севера деревня ограничена севера коридором новой трассы Сибирского тракта, с запада – лесными массивами, с востока – лесными массивами, с юга – землями сельскохозяйственного назначения, находящимися в паевой собственности. Информация о современном функциональном использовании территории деревни представлено в таблице.

Территория деревни Курманка имеет четко выраженную линейную структуру. В населенном пункте также достаточно четко выделяются де функциональные зоны: зона усадебной жилой застройки и зона секционной многоквартирной жилой застройки. Деревня Курманка ограничена в развитии  с севера коридором новой трассы Сибирского тракта, с востока – Курманским каменно-щебеночным карьером, с запада – лесными массивами, с юга – землями сельскохозяйственного назначения, находящимися в паевой собственности граждан. Деревня Курманка ограничена в развитии  с севера коридором новой трассы Сибирского тракта, с востока – Курманским каменно-щебеночным карьером, с запада – лесными массивами, с юга – землями сельскохозяйственного назначения, находящимися в паевой собственности граждан.

Современная территория с. Мезенкское состоит из двух участков: участка, на котором село развивалось исторически на протяжении четырехсот лет, и  участка, на котором расположилась группа жилых домов. Территория первого участка, имеет крестообразную планировочную структуру, сформированную двумя улицами: Трактовой и  Главной. Территория второго участка, расположенного в 700 метрах на северо-запад от основного массива застройки села, является частью территории санатория «Баженово». Анализ планировочной структуры позволяет выделить на территории села 15 основных функциональных зон.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов является одним из базовых элементов регулирования территориального развития сельского поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий функциональных зон.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории населенного пункта;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и определение их перспективной хозяйственной направленности

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Функциональное зонирование на уровне поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современного использования территории;

- концепции пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- градостроительных ограничений использования, определяемых аспектами природного и техногенного характера.

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов определяются по фактическому использованию.

Сложившаяся территория населенных пунктов на данный момент не имеет достаточно четкого деления на жилую, промышленную, коммунально-складскую, общественно-деловую зоны и характеризуется некоторой разобщенностью и хаотичностью.

Жилая зона

Жилые зоны - включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками; зоны садово-дачных участков.

Жилая зона — территория, предназначенная для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

Жилые зоны расположены во всех населенных пунктах сельского поселения. В основном – это зоны индивидуальной жилой застройки. В большинстве населенных пунктов – это застройка усадебного типа с приусадебными участками в размере от 20 до 30 соток.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны – территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

Согласно п.6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона — территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами. Общественные зоны сформированы не во всех населенных пунктах сельского поселения.	Производственная зона

Производственные зоны - предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Согласно п.7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона — территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственные зоны сформированы в северной части г. Заречный и представляет собой Белоярскую Атомную станцию.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры — предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

По территории населенных пунктов проходят коридоры ЛЭП, отводов от магистральных газопроводов, автомобильных дорог регионального значения, железнодорожных путей и прч.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Зона сельскохозяйственного использования территории

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

• зоны сельскохозяйственных угодий — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.)

• зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены во всех населенных пунктах сельского поселения. В некоторых из них они занимают наиболее значительную часть территории.

Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха.

Сформированную рекреационную зону можно выделить во всех населенных пунктах.

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон. В границах населенных пунктов расположено 1 кладбище.

## 1.6.2. Население и демография городского округа.

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития муниципального образования. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

На территории городского округа Заречный расположено 5 населенных пунктов, численность населения которых составляет 26900 человек (по состоянию на 01.01.2012г.).

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 27431 | 27465 | 27312 | 27301 | 27205 | 26831 |
| Общий прирост (убыль) населения | 34 | -153 | -11 | -96 | -374 | 4 |

За рассматриваемый период с 2006 года по 2011 год показатель численности постоянно снижался: в 2011 году показатель составил 26831 человек, что на 2,18% ниже показателя за 200 год.

В рассматриваемый период (2006-2011 гг.) в поселении с показателями естественного прироста населения складывается нестабильная ситуация.

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число родившихся | 272 | 326 | 254 | 368 | 348 | 401 |
| число умерших | 350 | 355 | 362 | 322 | 336 | 378 |
| естественный прирост (убыль) населения (+,-) | -78 | -29 | -8 | +46 | +12 | +23 |
| общий коэффициент рождаемости, промилле | 9,9 | 11,8 | 12,9 | 13,4 | 12,8 | 14,9 |
| общий коэффициент смертности, промилле | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 11,8 | 12,3 | 14,1 |

В 2011 году на территории городского округа родилось 401 ребенок, что на 32% выше уровня 2006 года. Коэффициент рождаемости в 2011 г. (14,9‰) сложился  выше, чем коэффициент рождаемости в 2006(9,9‰) году, в 1,4 раза. Коэффициент рождаемости был нестабилен, в течение данного периода до 2009 года повышался, однако, в 2010 году наметилось некоторое снижение, но уже к следующему году показатель вновь продолжил увеличиваться.

Что касается количества умерших, можно отметить, что на протяжении рассматриваемого периода количество умерших постоянно увеличивалось, затем в 2009 г. снизился на 8%, а к 2011 году вновь начал увеличиваться. .

Показатель естественной убыли в 2011 году составил -23 человека, что на 74% выше уровня 2006 года. На протяжении периода с 2006 по 2011 год показатель естественной убыли постоянно возрастал.

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост/убыль, чел | -78 | -29 | -8 | +46 | +12 | +23 |
| На 1000 населения, ‰ | -2,8 | -1,05 | -0,03 | 1,6 | 0,44 | 0,85 |

Ситуация в городском округе достаточно благоприятна. Срединный за период 2006-2011 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в городском округе составил 1,06 при пороговых значениях 1,0-1,3. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является благополучной для дальнейшего развития территории.

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование поло-возрастной структуры.

| Миграция: | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число прибывших | 810 | 506 | 435 | 367 | 400 | 910 |
| число выбывших | 560 | 543 | 406 | 421 | 425 | 704 |
| миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | +250 | -37 | +29 | -54 | -25 | +206 |

В городском округе сложилась нестабильная ситуация с миграцией.

В 2006 году численность прибывшего населения резко возросла, но со следующего года наметилась тенденция к сокращению данного показателя и лишь в 2011 году наблюдается снова резкий скачек.

## 1.6.2. Трудовые ресурсы и структура занятости населения

Городской округ является территорий с высокой концентрацией наукоёмких производств и позиционируется как территория развития атомной энергетики, в 2013 г. завершится строительство 4-го энергоблока БН-800, в более отдалённой перспективе создание следующих энергоблоков, но объективные причины развития определяют необходимость диверсиции экономики города.

Несмотря на перспективы развития атомного энергетического комплекса как основного приоритетного направления развития научно-производственного комплекса (НПК) города, в нём не может быть задействовано более 25- 30% трудоспособного населения.

Значительный дефицит высококвалифицированных рабочих мест и высокий образовательный и культурный уровень населения, обуславливает его трудовую миграцию (прежде всего молодежи); сегодня из 17,5 тысяч экономически активного населения около 5 тысяч работает вне территории города, что и является значительным кадровым потенциалом развития.

| Наименование показателей | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения (тыс. человек) | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 19,28 | 18,9 |
| - в % к численности постоянного населения | 58 | 58 | 58 | 63,42 | 63,64 |
| Численность занятых в экономике (тыс. человек) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 12,9 |
| Уровень регистрируемой безработицы, %: | 0,45 | 0,75 | 1,65 | 1,23 | 0,79 |
| Численность безработных (человек) | 80 | 132 | 287 | 211 | 136 |
| Среднедушевые денежные доходы населения (рублей в месяц) | 6497 | 8407 | 7100 | 10600 | 11 557 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике (рублей) | 15812 | 20964 | 22307 | 26584 | 30711 |
| Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (человек) | 15 | 20 | 30 | 3092 | 2334 |

## 1.6.3. Жилой фонд

По состоянию на 01.01.2011г. жилищный фонд городского округа Заречный составляет порядка 565,2 тыс.м2 общей площади. При этом обеспеченность жилищным фондом на 1 человека составляет 20,1м2.

Характеристики жилищного фонда на территории городского округа Заречный представлены в таблице.

| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общий объем жилищного фонда | 625,5 | 629 | 639.2 |
| 2 | в том числе в общем объеме жилищного фонда |
| 2.1 | государственной собственности | 88,5 | 96,5 | 102,9 |
| 2.2 | муниципальной собственности | 11,7 | 11,7 | 11.4 |
| 2.3 | частной собственности | 509,4 | 519,5 | 523.6 |
| 2.4 | смешанной собственности | - | - | - |
| 3 | в том числе в общем объеме жилищного фонда* |
| 3.1 | Индивидуальная застройка | 13,9 | 13,5 | 15,9 |
|  | В т.ч., сезонного проживания | - | - | - |
| 3.1.1 | В т.ч. индивидуальная усадебная застройка | - | - | - |
| 3.2 | Многоквартирная малоэтажная застройка (1-2 этажа) | 517,4 | 528,3 | 535,8 |
| 3.3 | Многоквартирная среднеэтажная (3-5 этажей) |  |  |  |
| 3.4 | Многоквартирная многоэтажная (6 и более) |  |  |  |
| 4 | в том числе в общем объеме жил. фонда |
| 4.1 | Жил. фонд с износом < 65%* | 545,3 | 547,3 | 562,7 |
| 4.2 | Жил. фонд с износом > 65%* | 0,1 | 9,1 | 2,5 |
| 4.3 | Инвентарный жил. фонд | - | - | - |
| 5 | Общий объем убыли жил. фонда | - | - | - |
| 6 | в том числе из общего объема убыли жил. фонда: |
| 6.1 | государственной и муниципальной собственности | - | - | - |
| 6.2 | частной собственности | - | - | - |
| 7 | обеспеченность жилищного фонда централизованными инженерными сетями |
| 7.1 | Водопровод | 537,1 | 548,1 | 556,2 |
| 7.2 | Канализация | 531,8 | 543,0 | 551,7 |
| 7.3 | Электричеством | - | - | - |
| 7.4 | Электроплитами | 294,5 | 302,8 | 309,1 |
| 7.5 | Газовыми плитами | 243,4 | 246,6 | 246,6 |
| 7.6 | Теплом | 541,9 | 552,9 | 561,6 |
| 7.7 | Горячей водой | 534,0 | 545,0 | 551,3 |

## 1.6.4. Социальная инфраструктура

Образование.

В городском округе Заречный 23 учреждения образования, в том числе детские дошкольные учреждения – 10; общеобразовательные школы – 8, начальных школ нет; детские внешкольные учреждения – 5.

В учреждениях образования обучаются – 2845 учащихся;

10 детских садов посещают 1442 ребенка;

Детские  внешкольные учреждения посещают  2775 учащихся.

Территориально, образовательные учреждения распределены в соответствии с численностью населения. Важнейшим достижением округа в переходном периоде является не только сохранение существовавшей сети образовательных учреждений, но и кадрового состава педагогических работников. Сеть образовательных учреждений в целом сформировалась в конце 60-х- 70-х.гг., и была рассчитана в соответствии с тогдашней численностью населения.

Важнейшей проблемой образовательных учреждений является износ зданий (в среднем 70-80%), что свидетельствует об необходимости проведения капитального ремонта и реконструкции зданий.

| Учреждения народного образования по состоянию на 1 января 2012г |
| --- |
| аименование объекта | Адрес учреждения (населенный пункт, улица, дом) | Форма собственности | Тип здания (типовое, индивидуальный проект, приспособленное) | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) | Сменность работы учрежде ния | Среднегодовая/среднесписочная численность | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| 1. Детские дошкольные учреждения. |
| МК ДОУ «Детский сад Рябинка» | г. Заречный ул. Баженова, .22 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1965 | - | 60% | 55 | 54 | 1 | 53 | 55 |
| МК ДОУ «Детский сад Светлячок» | г. Заречный ул. Баженова, 28 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1965 | 2011 | 100% | 290 | 187 | 1 | 115 | 187 |
| МК ДОУ «Детский сад Дюймовочка» | г. Заречный ул. Алешенкова, д.25 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1997 | - | 34% | 145 | 152 | 1 | 141 | 152 |
| МК ДОУ «Детский сад Звездочка» | г. Заречный ул. Таховская, д.7а | муниципа льная | типовое | кирпич | 1971 | - | 50% | 117 | 106 | 1 | 102 | 106 |
| МК ДОУ «Детский сад Золотая рыбка» | г. Заречный ул. Ленина,д.30а | муниципа льная | типовое | кирпич | 1981 | - | 80% | 212 | 217 | 1 | 210 | 217 |
| МК ДОУ «Детский сад Радуга» | г. Заречный ул. Ленинградская д. 7а | муниципа льная | типовое | кирпич | 1984 | - | 90% | 230 | 226 | 1 | 223 | 226 |
| МК ДОУ «Детский сад Сказка» | г. Заречный ул. Алешенкова, д.15а | муниципа льная | типовое | кирпич | 1988 | - | 64,4% | 238 | 234 | 1 | 230 | 234 |
| МК ДОУ «Детский сад Ласточка» | г. Заречный ул. Курчатова, 29а | муниципа льная | типовое | кирпич | 1990 | - | 70% | 220 | 222 | 1 | 208 | 222 |
| МК ДОУ «Детский сад Теремок» | с. Мезенское ул. Строителей д.23 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1990 | - | 54% | 95 | 95 | 1 | 86 | 86 |
| МК ДОУ «Детский сад Журавлик» | д. Курманка ул. Юбилейная д.7 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1989 | - | 55% | 110 | 110 | 1 | 74 | 74 |
| 2.Общеобразовательные школы. |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г. Заречный ул. Ленинградская д. 6а | муниципа льная | типовое | кирпич | 1986 | - | 63% | 1000 | 744 | 1 | 695 | 1000 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | г. Заречный ул. Ленина,д.22 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1966 | - | 100% | 550 | 530 | 1 | 511 | 550 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | г. Заречный ул. Алешенкова, д.6 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1972 | - | 70% | 700 | 643 | 1 | 634 | 700 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | г. Заречный ул. Свердлова, д.15,15а,ул. Лермонтова,д.23 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1957-1958 | - | 85% 100% | 460 | 379 | 1 | 351 | 460 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | д. Гагарка ул. Клубная,д.1 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1958 | - | 100% | 100 | 65 | 1 | 72 | 100 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | с. Мезенское ул. Строителей,д.23 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1968 | - | 100% | 300 | 190 | 1 | 187 | 300 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | г. Заречный ул. Алещенкова д. 19 | муниципа льная | типовое | кирпич | 2006 | - |  | 648 | 316 | 1 | 325 | 648 |
| МВК «Вечерняя общеобразовательная школа» | г. Заречный ул. Октябрьская д.2 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1969 | - | 70% | 114 | 68 | 2 | 70 | 59 |
| 3.Детские внешкольные учреждения |
| МКОУ ЦППРиК | г. Заречный ул. Островского д.4 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1970 | - | 50,7% | 90 | 1028 | 2 | 929 | 45 |
| МКОУ ДОД «Центр детского творчества» | г. Заречный ул. Островского д.4 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1970 | - | 50,7% | 500 | 921 | 2 | 838 | 250 |
| МОУ ДОД ГО «ДЮСШ» | г. Заречный ул. Островского д.6 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1970 | - | 50% | 640 | 666 | 3 | 679 | 640 |
| МОУ ДОД ГО «ДЮСШ»СК «Десантник» | г. Заречный ул. Алешенкова д.15а | муниципа льная | типовое | кирпич | 2011 | - | - | 300 | 395 | 1 | 300 | 300 |
| МКУ «Управление образования» | г. Заречный ул. Комсомольская д.4 | муниципа льная | типовое | кирпич | 1959 | - | 100% | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 |

На территории деревни Боярка отсутствуют объекты образования, здравоохранения, спорта и коммунально-бытового обслуживания.

Дети школьного возраста обучаются в ЗМОУ «Мезенская средняя общеобразовательная школа №6».Для доставки детей к месту обучения используется школьный автобус.

На территории деревни Гагарка отсутствуют детские дошкольные учреждения. Общеобразовательные услуги оказывает МОУ «Основная школа №5», располагающаяся на ул. Клубной, 40.

Дети  школьного возраста, проживающие в деревни Курманка, школьного возраста обучаются в ЗМОУ «Мезенская средняя общеобразовательная школа №6». Для доставки детей к месту обучения используется школьный автобус.

Здравоохранение.

Систему здравоохранения района можно назвать достаточно развитой. На территории района находятся 6 учреждений здравоохранения.

Сеть учреждений можно признать достаточной для обеспечения базовых потребностей населения, при этом в последние 2-3 года наметилось улучшение материального обеспечения здравоохранения, а соответственно и повышение качества здравоохранения. Услуги более высокого уровня жители округа получают в г. Екатеринбург.

Учреждения здравоохранения в округе размещаются не равномерно. Население округа не достаточно обеспечено объектами здравоохранения.

Сеть учреждений здравоохранения городского округа Заречный

| Объекты здравоохранения по состоянию на 1 января 2011г. |
| --- |
| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания (типовое, индивидуальный проект, приспособленное) | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Проектная мощность (в соответствующих единицах) | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) | Сменность работы учрежде ния | Среднегодовая/среднесписочная численность | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| 1.Больницы. |
|  | г. Заречный ул. Островского, д 1. | федеральная | типовое | кирпич. шлакблок | 1964 |  |  |  | 100% | круглосуточный | 303,394 (п.2+п.3+п.5+п.8) | 168 |
| 2.Поликлиники. |
|  | г. Заречный ул. Островского, д 1. | федеральная | типовое | кирпич. | 1974 |  |  |  | 100% | 2 смены | 254,853 | 600 |
| 4. Фельдшерско-акушерские пункты |
|  | д. Курманка д. Гагарка с. Мезенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Станции скорой и неотложной помощи. |
|  | г. Заречный ул. Островского, д 1. | федеральная | типовое | кирпич. шлакблок | 1964 |  |  |  | 100% | круглосуточный | 14,149 | 39 |
| 6. Аптеки. |
|  | с. Мезенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Роддома. |
|  | г. Заречный ул. Островского, д 1. | федеральная | типовое | кирпич. шлакблок | 1964 |  |  |  | 100% | круглосуточный | 3,671к/день 44чел | 20 |
| 8.Стоматологические поликлиники зубопротезные кабинеты. |
|  | г. Заречный ул. Островского, д 1. | федеральная | типовое | кирпич. шлакблок | 1976 |  |  |  | 100% | круглосуточный | 18,764 посещ. | 125 |

Историко-культурные объекты

На территории городского округа Заречный – 3 выявленных объекта культурного (археологического) наследия.

Перечень объектов археологического наследия: городской округ Заречный

| № п/п | Наименование ОКН | Датировка | Местонахождение | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городище Боярское | Ранний железный век | ЮВ часть д. Боярка, ул. Набережная, 15, правый берег р. Пышмы. | Выявленный объект культурного наследия |
|  | Селище Камышинское III | Ранний железный век | В 1 км к западу от д. Боярка, левый берег р. Камышинки (правый приток р. Пышмы). | Выявленный объект культурного наследия |
|  | Стоянка Мезенская I | Неолит | В 0,6 км к СЗ от окраины с. Мезенское, правый берег р. Пышмы. | Выявленный объект культурного наследия |

Учреждения культуры и спорта

В системе социального обслуживания на территории городского округа Заречный действуют:

- Государственное областное учреждение социального обслуживания населения «Центр семьи города Заречный» в г. Заречный, ул. Комсомольская, 3;

- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по г. Заречный;

- Муниципальное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции».

В селе Мезенское отсутствуют досуговые учреждения. Согласно муниципальной целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Заречный» на 2009-2011 годы в с. Мезенское предполагается строительство культурно-досугового центра. Ввод досугового центра в эксплуатацию планируется до 2015 года. Учреждения культурно-бытового обслуживания размещены, как в отдельно выстроенных зданиях, так и в приспособленных помещениях. В административном здании, по адресу: ул. Трактовая, 38, располагаются: Управление сельской территории села Мезенское, почта, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека и служба судебных приставов. На территории с. Мезенское отсутствуют объекты физической культуры и спорта общего пользования.

На территории деревни Боярка функционирует одно учреждение клубного типа – Дом досуга, располагающийся на ул. 8 Марта, 12.

На территории деревни Гагарнка отсутствуют объекты спорта, функционирует одно учреждение клубного типа - Дом досуга, располагающийся на ул. Клубной, 2.

На территории деревни располагается один объект спорта – корт на ул. Юбилейная, 7., функционирует одно учреждение клубного типа - ЗМУ Центральная культурно-досуговая сеть «Романтик», располагающийся на ул. Юбилейная, 16.

Можно сделать вывод, что населенные пункты д. Боярка, д. Гагарка, д. Курманка и с. Мезенское  недостаточно обеспечены учреждениями культуры и спорта. Основная часть учреждений социально и культурно-бытового обслуживания сосредоточены в г. Заречный.

## 1.6.5. Транспортная инфраструктура

Транспортная система городского округа  сформирована в результате исторического развития данной территории. В целом, транспортная сеть округа достаточно развита.   По территории городского округа проходит автодорога федерального значения, автодорога областного значения, железные дороги. Ближайшая железнодорожная станция «Баженово» расположена на расстоянии 5,5 км к юго-востоку от д. Боярка, на 4,9 км к юго-востоку от д. Курманка и 6,3 км к юго-востоку от д. Гагарка на железнодорожной линии Свердловск – Баженово – Шипелово. Линия двухпутная, электрифицированная, оборудованная автоблокировкой и устройствами электрической централизации стрелок. Размеры движения составляют 103 пары поездов в сутки.

Ближайший аэропорт «Кольцово» расположен в областном центре городе Екатеринбурге, примерно в 35 км к западу от городского округа.

Перечень автомобильных дорог городского округа Заречный.

| Код дороги | Наименование дороги | Начало, км | Конец, км | Линейная протяженность, км | Линейная протяженность дороги с учетом транспортных развязок, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 45,600 | 46,500 | 0,900 | 0,900 | II |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 47,800 | 48,250 | 0,450 | 0,450 | II |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 49,250 | 50,600 | 1,350 | 1,350 | II |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 36,520 | 43,480 | 6,960 | 6,960 | II |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 44,430 | 44,850 | 0,420 | 0,420 | II |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 45,050 | 45,250 | 0,200 | 0,200 | II |
| 0003110 | Подъезд к с.Большебрусянское от км 45+575 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 0,000 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | II |
| 0611110 | Подъезд к п.Режик от км 9+950 а/д "р.п.Белоярский - г.Асбест" | 2,373 | 5,034 | 2,661 | 2,661 | IV |
| 3502000 | г.Берёзовский - п.Сарапулка - Белоярское водохранилище | 26,430 | 30,458 | 4,028 | 4,028 | IV |
| 4201000 | г.Заречный - цех ЖБИ | 0,000 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | IV |
| 4202000 | с.Мезенское - г.Заречный | 3,713 | 6,987 | 3,274 | 3,274 | IV |
| 4202000 | с.Мезенское - г.Заречный | 0,000 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | III |
| 4203000 | с.Мезенское - д.Курманка - д.Боярка - Гидроузел | 0,000 | 9,501 | 9,501 | 9,501 | III |
| 4203110 | Подъезд к санаторию "Баженово" от км 1+121 а/д "с.Мезенское - д.Курманка - д.Боярка - Гидроузел" | 0,000 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | IV |
| 4204000 | с.Мезенское - ж/д ст.Баженово | 0,000 | 3,235 | 3,235 | 3,235 | IV |
| Итого |  |  |  | 38,862 | 38,862 |  |

Характеристика проезжих частей территории городского округа Заречный

| Код дороги | Автомобильная дорога | Начало участка, км | Конец участка, км | Ширина проезжей части, м | Ширина с укрепленной полосой, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 24,800 | 26,477 | 7,20 | 8,70 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 26,477 | 26,616 | 9,10 | 10,60 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 26,616 | 27,979 | 7,20 | 8,70 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 27,979 | 28,719 | 7,50 | 9,00 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 28,719 | 28,858 | 7,20 | 8,70 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 28,858 | 28,968 | 10,10 | 11,60 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 28,968 | 29,233 | 7,50 | 9,00 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 29,233 | 29,695 | 7,20 | 8,70 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 29,695 | 29,778 | 7,00 | 7,00 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 29,778 | 30,910 | 7,50 | 8,70 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 30,910 | 30,970 | 11,50 | 11,50 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 30,970 | 31,268 | 7,50 | 8,70 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 31,268 | 31,542 | 10,85 | 12,35 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 31,542 | 31,865 | 8,50 | 10,00 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 31,865 | 31,944 | 11,57 | 11,57 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 31,944 | 36,520 | 7,50 | 8,70 | Цементобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 43,480 | 43,579 | 11,50 | 11,50 | Асфальтобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 43,579 | 44,065 | 7,50 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 44,065 | 44,126 | 11,50 | 11,50 | Асфальтобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 44,126 | 44,430 | 7,50 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 44,850 | 45,050 | 7,50 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 45,250 | 45,600 | 7,50 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 46,500 | 47,800 | 7,50 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 48,250 | 49,250 | 7,50 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 50,600 | 51,171 | 7,50 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0003011 | Подъезд к р.п.Верхнее Дуброво от км 26+125 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" (новое направление) | 0,000 | 1,497 | 6,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0003011 | Подъезд к р.п.Верхнее Дуброво от км 26+125 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" (новое направление) | 1,497 | 2,613 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0003110 | Подъезд к с.Большебрусянское от км 45+575 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 2,900 | 4,232 | 6,00 | 7,30 | Асфальтобетон |
| 0003110 | Подъезд к с.Большебрусянское от км 45+575 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 4,232 | 4,781 | 6,00 | 7,10 | Асфальтобетон |
| 0003110 | Подъезд к с.Большебрусянское от км 45+575 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 4,781 | 7,100 | 6,00 | 7,30 | Асфальтобетон |
| 0003110 | Подъезд к с.Большебрусянское от км 45+575 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 7,100 | 8,400 | 6,00 | 6,80 | Асфальтобетон |
| 0003110 | Подъезд к с.Большебрусянское от км 45+575 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 8,400 | 9,000 | 6,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0003110 | Подъезд к с.Большебрусянское от км 45+575 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 9,000 | 9,200 | 6,00 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0003110 | Подъезд к с.Большебрусянское от км 45+575 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 9,200 | 9,800 | 6,00 | 7,20 | Асфальтобетон |
| 0003110 | Подъезд к с.Большебрусянское от км 45+575 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 9,800 | 11,949 | 6,00 | 6,70 | Асфальтобетон |
| 0003120 | р.п.Белоярский (ул. Милицейская), подъезд к медицинским складам от км 56+375 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 0,000 | 0,010 | 9,00 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0003120 | р.п.Белоярский (ул. Милицейская), подъезд к медицинским складам от км 56+375 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 0,010 | 0,160 | 8,60 | 8,60 | Асфальтобетон |
| 0003120 | р.п.Белоярский (ул. Милицейская), подъезд к медицинским складам от км 56+375 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 0,160 | 0,290 | 6,00 | 8,60 | Асфальтобетон |
| 0003120 | р.п.Белоярский (ул. Милицейская), подъезд к медицинским складам от км 56+375 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 0,290 | 0,500 | 9,50 | 9,50 | Асфальтобетон |
| 0003120 | р.п.Белоярский (ул. Милицейская), подъезд к медицинским складам от км 56+375 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 0,500 | 0,956 | 6,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0003120 | р.п.Белоярский (ул. Милицейская), подъезд к медицинским складам от км 56+375 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 0,956 | 1,256 | 4,50 | 4,50 | Асфальтобетон |
| 0003130 | Подъезд к санаторию "Кристалл" от км 58+555 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 0,000 | 0,038 | 4,50 | 5,20 | Асфальтобетон |
| 0003130 | Подъезд к санаторию "Кристалл" от км 58+555 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 0,038 | 1,300 | 4,50 | 4,50 | Асфальтобетон |
| 0003130 | Подъезд к санаторию "Кристалл" от км 58+555 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 1,300 | 1,700 | 4,20 | 4,20 | Асфальтобетон |
| 0003440 | Подъезд к с.Косулино от транспортной развязки на км 28+660 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 0,000 | 0,492 | 9,00 | 10,50 | Асфальтобетон |
| 0003440 | Подъезд к с.Косулино от транспортной развязки на км 28+660 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 0,492 | 1,029 | 7,00 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0003440 | Подъезд к с.Косулино от транспортной развязки на км 28+660 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень" | 1,029 | 1,229 | 11,00 | 13,00 | Асфальтобетон |
| 0004110 | Подъезд к дачному посёлку "Рассоха" от км 33+030 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 0,000 | 0,088 | 6,00 | 9,50 | Асфальтобетон |
| 0004110 | Подъезд к дачному посёлку "Рассоха" от км 33+030 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 0,088 | 0,550 | 6,00 | 6,70 | Асфальтобетон |
| 0004110 | Подъезд к дачному посёлку "Рассоха" от км 33+030 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 0,550 | 0,625 | 6,00 | 11,50 | Асфальтобетон |
| 0004110 | Подъезд к дачному посёлку "Рассоха" от км 33+030 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 0,625 | 0,713 | 6,00 | 7,80 | Асфальтобетон |
| 0004110 | Подъезд к дачному посёлку "Рассоха" от км 33+030 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 0,713 | 0,853 | 6,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0004110 | Подъезд к дачному посёлку "Рассоха" от км 33+030 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 0,853 | 1,040 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0004130 | Подъезд к поселковому совету в с.Большебрусянское (ул.Кирова) от км 48+435 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 0,000 | 0,005 | 4,50 | 22,40 | Асфальтобетон |
| 0004130 | Подъезд к поселковому совету в с.Большебрусянское (ул.Кирова) от км 48+435 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 0,005 | 0,012 | 4,50 | 9,60 | Асфальтобетон |
| 0004130 | Подъезд к поселковому совету в с.Большебрусянское (ул.Кирова) от км 48+435 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 0,012 | 0,530 | 4,50 | 4,60 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 0,000 | 0,048 | 6,00 | 6,70 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 0,048 | 3,200 | 6,00 | 6,30 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 3,200 | 7,700 | 6,00 | 6,30 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 7,700 | 8,800 | 6,00 | 6,50 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 8,800 | 9,571 | 6,00 | 6,40 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 9,571 | 9,596 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 9,596 | 9,624 | 7,97 | 7,97 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 9,624 | 9,649 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 9,649 | 10,515 | 6,00 | 6,40 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 10,515 | 11,348 | 6,00 | 6,50 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 11,348 | 11,475 | 6,00 | 7,10 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 11,475 | 11,738 | 6,00 | 7,05 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 11,738 | 12,078 | 6,00 | 7,95 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 12,078 | 12,310 | 6,00 | 7,05 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 12,310 | 12,856 | 6,00 | 7,10 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 12,856 | 13,002 | 6,00 | 7,05 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 13,002 | 13,350 | 6,00 | 7,10 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 13,350 | 13,831 | 6,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 13,831 | 14,021 | 6,00 | 7,90 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 14,021 | 14,497 | 6,00 | 7,90 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 14,497 | 14,574 | 6,00 | 7,70 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 14,574 | 14,599 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 14,599 | 14,709 | 8,12 | 8,12 | Асфальтобетон |
| 0004140 | Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское от км 63+915 а/д "г.Екатеринбург - г.Шадринск - г.Курган" | 14,709 | 24,704 | 4,50 | 4,50 | Грунтовое естественное |
| 0004141 | Обход с.Хромцово от км 8+827 а/д "Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское" | 0,000 | 0,025 | 6,00 | 12,90 | Асфальтобетон |
| 0004141 | Обход с.Хромцово от км 8+827 а/д "Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское" | 0,025 | 0,800 | 6,00 | 7,40 | Асфальтобетон |
| 0004141 | Обход с.Хромцово от км 8+827 а/д "Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское" | 0,800 | 1,016 | 6,00 | 6,80 | Асфальтобетон |
| 0004141 | Обход с.Хромцово от км 8+827 а/д "Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское" | 1,016 | 1,041 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0004141 | Обход с.Хромцово от км 8+827 а/д "Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское" | 1,041 | 1,060 | 8,12 | 8,12 | Асфальтобетон |
| 0004141 | Обход с.Хромцово от км 8+827 а/д "Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское" | 1,060 | 1,089 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0004141 | Обход с.Хромцово от км 8+827 а/д "Подъезд к с.Хромцово - с.Кочневское - с.Бруснятское" | 1,089 | 1,595 | 6,00 | 6,80 | Асфальтобетон |
| 0600110 | Подъезд к п.Растущий от старого Тюменского тракта | 0,000 | 0,950 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0600110 | Подъезд к п.Растущий от старого Тюменского тракта | 0,950 | 5,491 | 6,00 | 6,60 | Асфальтобетон |
| 0600111 | п.Растущий, ул.Солнечная от км 4+353 а/д "Подъезд к п.Растущий | 0,000 | 0,580 | 3,00 | 3,10 | Асфальтобетон |
| 0601000 | д.Златогорова - с.Камышево | 0,000 | 0,025 | 6,00 | 13,50 | Асфальтобетон |
| 0601000 | д.Златогорова - с.Камышево | 0,025 | 0,110 | 6,00 | 6,90 | Асфальтобетон |
| 0601000 | д.Златогорова - с.Камышево | 0,110 | 0,650 | 6,00 | 6,90 | Асфальтобетон |
| 0601000 | д.Златогорова - с.Камышево | 0,650 | 1,940 | 6,00 | 6,50 | Асфальтобетон |
| 0601000 | д.Златогорова - с.Камышево | 1,940 | 2,457 | 6,00 | 6,30 | Асфальтобетон |
| 0601000 | д.Златогорова - с.Камышево | 2,457 | 3,013 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0602000 | д.Поварня, ул.Вольная | 0,000 | 0,908 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0602000 | д.Поварня, ул.Вольная | 0,908 | 1,204 | 6,00 | 6,70 | Асфальтобетон |
| 0602000 | д.Поварня, ул.Вольная | 1,204 | 1,430 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 0,000 | 0,890 | 7,00 | 7,60 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 0,890 | 2,450 | 7,00 | 7,50 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 2,450 | 2,635 | 7,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 2,635 | 3,175 | 7,00 | 7,20 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 3,175 | 3,767 | 7,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 3,767 | 4,842 | 7,00 | 7,30 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 4,842 | 4,855 | 7,00 | 10,00 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 4,855 | 4,877 | 10,48 | 10,48 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 4,877 | 4,890 | 7,00 | 10,00 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 4,890 | 5,010 | 7,00 | 8,00 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 5,010 | 5,800 | 7,00 | 7,50 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 5,800 | 6,040 | 7,00 | 8,00 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 6,040 | 8,500 | 7,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 8,500 | 11,025 | 7,00 | 8,00 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 11,025 | 11,200 | 7,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 11,200 | 12,389 | 7,00 | 7,30 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 12,389 | 12,405 | 7,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 12,405 | 12,425 | 10,67 | 10,67 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 12,425 | 12,441 | 7,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 12,441 | 12,584 | 7,00 | 7,30 | Асфальтобетон |
| 0603000 | ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский | 12,584 | 13,500 | 7,00 | 8,00 | Асфальтобетон |
| 0603110 | Подъезд к п.Новая Поварня от км 10+092 а/д "ж/д станция Глубокое - п.Бобровский" | 0,000 | 0,191 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0603110 | Подъезд к п.Новая Поварня от км 10+092 а/д "ж/д станция Глубокое - п.Бобровский" | 0,191 | 0,240 | 6,00 | 6,40 | Асфальтобетон |
| 0604000 | п.Марамзино - с.Черноусово | 0,000 | 0,300 | 4,50 | 5,20 | Асфальтобетон |
| 0604000 | п.Марамзино - с.Черноусово | 0,300 | 0,415 | 4,50 | 5,20 | Асфальтобетон |
| 0604000 | п.Марамзино - с.Черноусово | 0,415 | 4,328 | 6,00 | 6,50 | Асфальтобетон |
| 0604000 | п.Марамзино - с.Черноусово | 4,328 | 4,550 | 4,50 | 5,00 | Асфальтобетон |
| 0604110 | с.Черноусово (ул.Горная), подъезд от км 4+255 а/д "п.Марамзино - с.Черноусово" | 0,000 | 0,451 | 4,50 | 4,50 | Асфальтобетон |
| 0605000 | п.Рассоха, Владимировский проезд | 0,000 | 0,118 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0606000 | п.Рассоха, Ивановский проезд | 0,000 | 0,110 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0606000 | п.Рассоха, Ивановский проезд | 0,110 | 0,243 | 6,00 | 6,80 | Асфальтобетон |
| 0607000 | п.Рассоха, Николаевский проезд | 0,000 | 0,147 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0608000 | п.Рассоха, Павловский проезд | 0,000 | 0,300 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0608000 | п.Рассоха, Павловский проезд | 0,300 | 0,315 | 6,00 | 6,50 | Асфальтобетон |
| 0609000 | п.Растущий, ул.Сосновская | 0,000 | 1,329 | 4,50 | 4,70 | Асфальтобетон |
| 0610000 | п.Студенческий - п.Белореченский | 0,000 | 2,100 | 6,00 | 6,30 | Асфальтобетон |
| 0610000 | п.Студенческий - п.Белореченский | 2,100 | 2,800 | 6,00 | 7,10 | Асфальтобетон |
| 0610000 | п.Студенческий - п.Белореченский | 2,800 | 4,500 | 6,00 | 7,20 | Асфальтобетон |
| 0610000 | п.Студенческий - п.Белореченский | 4,500 | 5,902 | 6,00 | 7,30 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 0,000 | 0,673 | 7,00 | 7,30 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 0,673 | 0,953 | 7,00 | 7,80 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 0,953 | 1,010 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 1,010 | 2,553 | 7,00 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 2,553 | 3,500 | 7,00 | 9,10 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 3,500 | 3,893 | 7,50 | 9,10 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 3,893 | 4,555 | 7,50 | 9,20 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 4,555 | 6,165 | 7,50 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 6,165 | 7,480 | 7,50 | 9,30 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 7,480 | 8,140 | 7,50 | 9,10 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 8,140 | 9,547 | 7,50 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 9,547 | 12,880 | 7,50 | 8,60 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 12,880 | 15,083 | 7,50 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 15,083 | 15,907 | 7,50 | 8,90 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 15,907 | 16,443 | 7,50 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 16,443 | 17,223 | 7,50 | 9,20 | Асфальтобетон |
| 0611000 | р.п.Белоярский - г.Асбест | 17,223 | 17,647 | 7,50 | 9,30 | Асфальтобетон |
| 0611110 | Подъезд к п.Режик от км 9+950 а/д "р.п.Белоярский - г.Асбест" | 0,000 | 0,025 | 6,00 | 15,60 | Асфальтобетон |
| 0611110 | Подъезд к п.Режик от км 9+950 а/д "р.п.Белоярский - г.Асбест" | 0,025 | 1,534 | 6,00 | 6,80 | Асфальтобетон |
| 0611110 | Подъезд к п.Режик от км 9+950 а/д "р.п.Белоярский - г.Асбест" | 1,534 | 2,373 | 6,00 | 6,90 | Асфальтобетон |
| 0612000 | р.п.Белоярский - п.Белореченский - с.Кочневское | 0,000 | 3,500 | 6,00 | 7,50 | Асфальтобетон |
| 0612000 | р.п.Белоярский - п.Белореченский - с.Кочневское | 3,500 | 3,674 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0612000 | р.п.Белоярский - п.Белореченский - с.Кочневское | 3,674 | 5,814 | 6,00 | 7,50 | Асфальтобетон |
| 0612000 | р.п.Белоярский - п.Белореченский - с.Кочневское | 5,814 | 14,600 | 6,00 | 7,20 | Асфальтобетон |
| 0612000 | р.п.Белоярский - п.Белореченский - с.Кочневское | 14,600 | 17,220 | 6,00 | 7,50 | Асфальтобетон |
| 0612000 | р.п.Белоярский - п.Белореченский - с.Кочневское | 17,220 | 19,500 | 6,00 | 6,50 | Асфальтобетон |
| 0612000 | р.п.Белоярский - п.Белореченский - с.Кочневское | 19,500 | 20,506 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 0,000 | 2,100 | 6,00 | 7,30 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 2,100 | 2,209 | 6,00 | 6,70 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 2,209 | 3,400 | 6,00 | 6,60 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 3,400 | 4,900 | 6,00 | 7,10 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 4,900 | 5,900 | 6,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 5,900 | 8,500 | 6,00 | 7,30 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 8,500 | 13,000 | 6,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 13,000 | 14,000 | 6,00 | 6,80 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 14,000 | 17,659 | 6,00 | 6,80 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 17,659 | 17,688 | 8,10 | 8,10 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 17,688 | 20,500 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 20,500 | 22,555 | 6,00 | 6,30 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 22,555 | 23,400 | 6,00 | 6,50 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 23,400 | 23,600 | 6,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0613000 | р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово | 23,600 | 23,710 | 6,00 | 7,50 | Асфальтобетон |
| 0613110 | Подъезд к д.Измоденова от км 17+350 а/д "р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово" | 0,000 | 0,313 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0613110 | Подъезд к д.Измоденова от км 17+350 а/д "р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово" | 0,313 | 0,322 | 5,30 | 5,30 | Асфальтобетон |
| 0613110 | Подъезд к д.Измоденова от км 17+350 а/д "р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово" | 0,322 | 0,380 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0613110 | Подъезд к д.Измоденова от км 17+350 а/д "р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово" | 0,380 | 1,200 | 6,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0613110 | Подъезд к д.Измоденова от км 17+350 а/д "р.п.Белоярский - с.Бруснятское - с.Некрасово" | 1,200 | 1,935 | 5,60 | 5,60 | Асфальтобетон |
| 0614000 | с.Большебрусянское - с.Колюткино | 0,000 | 0,028 | 6,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0614000 | с.Большебрусянское - с.Колюткино | 0,028 | 1,190 | 6,00 | 6,70 | Асфальтобетон |
| 0614000 | с.Большебрусянское - с.Колюткино | 1,190 | 3,100 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0614000 | с.Большебрусянское - с.Колюткино | 3,100 | 3,700 | 6,00 | 6,50 | Асфальтобетон |
| 0615000 | с.Косулино - ст.Арамиль | 0,000 | 0,150 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0615000 | с.Косулино - ст.Арамиль | 0,150 | 0,240 | 6,00 | 7,30 | Асфальтобетон |
| 0615000 | с.Косулино - ст.Арамиль | 0,240 | 1,100 | 6,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 0615000 | с.Косулино - ст.Арамиль | 1,100 | 2,198 | 4,50 | 4,90 | Асфальтобетон |
| 0616000 | с.Логиново - ур.Банниково | 0,000 | 0,792 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0616000 | с.Логиново - ур.Банниково | 0,792 | 3,913 | 4,50 | 4,50 | Щебень |
| 0617000 | с.Малобрусянское - д.Гусева | 0,000 | 0,018 | 6,00 | 9,00 | Асфальтобетон |
| 0617000 | с.Малобрусянское - д.Гусева | 0,018 | 3,673 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0618000 | с.Некрасово - д.Бубнова | 0,000 | 2,119 | 6,00 | 7,50 | Асфальтобетон |
| 0618000 | с.Некрасово - д.Бубнова | 2,119 | 3,440 | 6,00 | 6,80 | Асфальтобетон |
| 0618000 | с.Некрасово - д.Бубнова | 3,440 | 3,700 | 6,00 | 6,70 | Асфальтобетон |
| 0619000 | Соединительная дорога от км 12+566 а/д "ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский" до а/д "ст.Арамиль - п.Светлый г.Арамиль" | 0,000 | 0,667 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |
| 0619000 | Соединительная дорога от км 12+566 а/д "ж/д ст.Глубокое - п.Бобровский" до а/д "ст.Арамиль - п.Светлый г.Арамиль" | 0,667 | 1,303 | 6,00 | 7,40 | Асфальтобетон |
| 2511000 | д.Ольховка - п.Двуреченск | 20,400 | 22,000 | 7,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 2511000 | д.Ольховка - п.Двуреченск | 22,000 | 22,500 | 7,00 | 8,20 | Асфальтобетон |
| 2511000 | д.Ольховка - п.Двуреченск | 22,500 | 23,400 | 7,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 2511000 | д.Ольховка - п.Двуреченск | 23,400 | 24,000 | 7,00 | 7,30 | Асфальтобетон |
| 2511000 | д.Ольховка - п.Двуреченск | 24,000 | 24,900 | 7,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 2511000 | д.Ольховка - п.Двуреченск | 24,900 | 25,500 | 7,00 | 7,60 | Асфальтобетон |
| 2511000 | д.Ольховка - п.Двуреченск | 25,500 | 27,000 | 7,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 2511000 | д.Ольховка - п.Двуреченск | 27,000 | 27,160 | 7,00 | 8,80 | Асфальтобетон |
| 4202000 | с.Мезенское - г.Заречный | 1,384 | 1,464 | 7,00 | 8,00 | Асфальтобетон |
| 4202000 | с.Мезенское - г.Заречный | 1,464 | 1,486 | 6,08 | 6,08 | Асфальтобетон |
| 4202000 | с.Мезенское - г.Заречный | 1,486 | 2,090 | 7,00 | 8,00 | Асфальтобетон |
| 4202000 | с.Мезенское - г.Заречный | 2,090 | 3,262 | 7,00 | 7,50 | Асфальтобетон |
| 4202000 | с.Мезенское - г.Заречный | 3,262 | 3,713 | 7,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 4204000 | с.Мезенское - ж/д ст.Баженово | 3,235 | 4,125 | 6,00 | 7,00 | Асфальтобетон |
| 4204000 | с.Мезенское - ж/д ст.Баженово | 4,125 | 4,700 | 6,00 | 6,00 | Асфальтобетон |

Значительная доля пассажирских и грузовых перевозок осуществляется автомобильным транспортом. Автостанции располагается на территории г. Заречный, в остальных населенных пунктах  посадка и высадка пассажиров производится на остановочных площадках.

Мостовые сооружения расположенные на территории городского округа города Заречный

| Код дороги | Автомобильная дорога | Местоположение начала сооружения, км | Тип сооружения | Расположение | Наименование препятствия | Длина, м | Материал | Схема, м | Габарит | Расчетная нормативная нагрузка | Грузоподъемность, т | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В потоке общая | В потоке осевая | В одиночном порядке |  |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 46,359 | Путепровод | На дороге | ж/д станция Муранитный | 94,41 | Железобетон | 18,0х2+33,0+18,0 | B=12.25 Г=11.5 T2=0.75 | А-11; НК-80 | 30 | 12 | 80 | Хорошее |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 40,750 | Мост | На дороге | р.Камышенка | 67,39 | Предварительно напряженный железобетон | 23,4+23,4+11,4 | Г=11.52 T1=1.6 T2=0.55 | А-11; НК-80 | 30 | 12 | 80 | Хорошее |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 42,235 | Путепровод | На дороге | а/д Мезенский-Курманка-Боярка-гидроузел | 71,00 | Железобетон | /17,4+23,4+17,4/ | B=13.69 Г=11.5 T2=0.75 | А-11; НК-80 | 30 | 12 | 80 | Хорошее |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 42,235 | Путепровод | На дороге | а/д Мезенский-Курманка-Боярка-гидроузел | 71,00 | Железобетон | 17,4+23,4+17,4 | B=11.57 Г=11.5 T1=0.75 | А-11; НК-80 | 30 | 12 | 80 | Хорошее |
| 0003010 | г.Екатеринбург - г.Тюмень (новое направление) | 43,475 | Мост | На дороге | р.Пышма | 104,20 | Железобетон | 24,0х4 | B=12.25 Г=11.5 T2=0.75 | А-11; НК-80 | 30 | 12 | 80 | Хорошее |
| 4203000 | с.Мезенское - д.Курманка - д.Боярка - Гидроузел | 6,893 |  | Над дорогой | не на балансе ГБУСО "УАД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4203000 | с.Мезенское - д.Курманка - д.Боярка - Гидроузел | 6,915 |  | Над дорогой | не на балансе ГБУСО "УАД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.7. Информация об ограничениях развития территории городского округа Заречный

На территории городского округа Заречный были определены следующие виды ограничений, оказывающих влияние на развитие планировочной структуры территории: санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов; санитарные разрывы; водоохранные зоны; зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; охранные зоны; придорожные полосы автодорог; приаэродромные территории; строительные ограничения.

## 1.7.1. Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. Разработанные и утвержденные проекты СЗЗ имеются только для двух промышленных предприятий, расположенных на территории: Курманского каменно-щебеночного карьера (к востоку от д. Курманка) и Гагарской МТФ (филиал СПК «Мезенское», д. Гагарка).

Границы СЗЗ для прочих промышленных предприятий и источников негативного воздействия были определены от границ земельных участков, на которых расположены источники негативного воздействия, а их размеры – в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Территория населенных пунктов расположена за пределами 3-км санитарно-защитной зоны БАЭС.

Характеристика объектов – источников негативного воздействия на территорию

      - БАЭС

      - Курманский каменно-щебеночный карьер ЗАО "Нерудсервис"

      - Гагарская МТФ (филиал СПК «Мезенское»)

      - СПК «Мезенское»

      - Асфальтный завод

      - «Уралбизнесгаз»

      - Свердловская деревообрабатывающая фабрика

      - Склад взрывчатых веществ

      - ЖБИ

      - Военно-строительный отряд

      - ДРСУ

      - Пилорама

      - АЗС

## 1.7.2. Санитарные разрывы

Санитарные разрывы от газопроводов устанавливаются в целях защиты населения от угрозы взрыва. Санитарные разрывы от газопроводов, проходящих по территории или в непосредственной близости от границ населенных пунктов, до жилой застройки установлены в соответствии с требованиями Свода правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

В соответствии с п. 2.7 СНиП II-35-76 «Котельные установки» (в ред. 1998 г), расстояния от зданий, сооружений котельной, а также от установленного на открытых площадках оборудования до жилых и общественных зданий (размеры санитарных разрывов) следует принимать по санитарным нормам допускаемого уровня шума в жилой застройке.

На территории округа проходит железная дорога. В соответствии с требованиями Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2011) устанавливаются санитарные разрывы в размере 50 метров (считая от оси крайнего железнодорожного пути), при условии осуществления специальных шумо- и пылезащитных мероприятий: экраны, посадки высокоствольных деревьев и др., в ином случае – 100 метров. Полосы отвода и охранные зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего и не общего пользования). Размер санитарно-защитной зоны железной дороги составляет 50 метров.

Санитарные разрывы от дорог были установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями раздела 14, но не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50; для дорог IV категории - соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ, следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

## 1.7.3. Охранные зоны

Охранная зона – это территория, в которой ограничена хозяйственная деятельность с целью обеспечения сохранности объектов охраны.

-придорожная полоса автомобильных дорог;

-охранная зона магистрального газопровода;

-охранная зона воздушных линий электропередач;

-охранная зона железной дороги;

- Железная дорога. Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ). Полосы отвода и охранные зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего и не общего пользования). Размер санитарно-защитной зоны железной дороги составляет 50 метров.

- Автомобильные дороги.Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- При разработке генерального плана  учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992, и «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000, и нанесена на схемах на расстоянии 25 метров от осей трубопроводов в каждую сторону наряду с зоной минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, которая имеет размеры 150 метров для магистрального газопровода.

- Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

- В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»: ЛЭП 220 кВ -  25 м, ЛЭП 110 кВ – 20 м, ЛЭП 35кВ — 15 м, ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

- Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

## 1.7.4. Приаэродромные территории

Территория городского округа  расположена во втором, 30-километровом, поясе охраны приаэродромной территории аэродрома Кольцово. Размер охранной зоны определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 года N 138 г. «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Согласно п. 58 вышеуказанных правил: «Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома».

Второй пояс охраны приаэродромной территории накладывается на всю территорию деревень Гагарка и Курманка, из чего следует, что проектирование, строительство и развитие территории деревень, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов должно осуществляться с согласия старшего авиационного начальника аэродрома

## 1.7.5. Водоохранные зоны

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. По территории сельского поселения протекают реки Пышма, Каменка, Гагарка, а также ручьи.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Размеры водоохранных зон объектов территории городского округа

| № | Наименование водного объекта | Протяженность, км | Береговая полоса общего пользования | Прибрежно-защитная полоса | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Пышма (д. Боярка) | 603 км | 20 м | 30 м - в местах обратного или нулевого уклона | 200 |
|  |  |  |  | 40 м - в местах уклона до 3 градусов |  |
|  |  |  |  | 50 м в местах уклона более 3 градусов |  |
| 2 | река Камышенка (д. Боярка, д. Гагарка, д. Курманка) | 11 км | 20 м | 30 м - в местах обратного или нулевого уклона | 100 |
|  |  |  |  | 40 м - в местах уклона до 3 градусов |  |
|  |  |  |  | 50 м в местах уклона более 3 градусов |  |
| 3 | река Гагарка (д. Гагарка) | 4,7 км | 5 м | 50 | 50 |
| 4 | Ручьи (д. Курманка) | <10 км | 5 м | 50 | 50 |

## 1.7.6. Зона санитарной охраны

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

## 1.7.7. Строительные ограничения

-Овражные территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.) - территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

-Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

- Нарушенные территории - территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

- Сейсмическая активность – территория располагается в области повышенной сейсмичности (6 баллов по шкале MSK).

-  Подтопления – большая часть территории попадают в зону возможного затопления при прорыве плотины Белоярского водохранилища.

- Эрозия - для берегов рек Пышма и Камышенка характерны процессы речной эрозии, которые привели к образованию земляных обрывов высотой 1,0-2,0 м. Речная эрозия приводит к снижению устойчивости объектов капитального строительства, расположенных в зоне распространения таких явлений. Требуется укрепление берегов рек подпорными стенками из бетонных и железобетонных конструкций.

### 1.8. Информация об объектах капитального строительства федерального, регионального значения расположенные на территории городского округа Заречный.

Объекты федерального значения:

- БАЭС

- автомобильная дорога «Екатеринбург – Тюмень»;

- линии электропередач «БАЭС – В.Уфалей» - 220кВ;

- линии электропередач «Козырево - Тюмень» - 500кВ;

- магистральный газопровод;

Объекты регионального значения:

- Линии электропередач «БАЭС – Ново-Свердловская ТЭЦ» - 110кВ;

- Автодорога «Обход поселка Белоярского»;

- Автодорога «с. Мезенское – д. Курманка – д. Боярка – Гидроузел»;

- Автодорога «с. Мезенское – ж/д станция Баженово»;

- Автодорога «с. Мезенское – г. Заречный;

- Автодорога «г.Екатеринбург – Тюмень – п. Студенческий – д. Большие Брусяны»

### 1.9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имущества 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место – происшествия, связанные с погодными условиями. Так же практически на всей территории развиты экзогенно-геологические процессы. Сами по себе они не вносят заметные изменения в жизнедеятельность поселения, но могут стать косвенной причиной возникновения чрезвычайной ситуации (такой как деформация грунта в районе прохождения элементов транспортной инфраструктуры).

Предельно допустимый социальный риск в Российской Федерации  принимается на уровне 10-4 случаев.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости:

- количество людей, пострадавших в этих ситуациях,

- количество людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности,

- размер материального ущерба,

- границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:

- локальные,

- объектовые,

- местные,

- территориальные,

- региональные,

- федеральные,

- трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами специализированных формирований). 1-2 раза в год

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики и устраняются их силами, средствами и другими ресурсами. 1 раза в год

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ 1 раза в год

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не более 5 млн. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения, такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

Чрезвычайные ситуации природного характера - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Паспортом безопасности территории городского округа Заречного (далее – Паспорт безопасности) рассмотрено 13 видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории городского округа: землетрясения; извержения вулканов; оползни; селевые потоки; снежные лавины; ураганы, тайфуны, смерчи; бури; штормы; град; цунами;наводнения; подтопления; пожары природные.

Анализ информации, содержащейся в Паспорте безопасности показывает, что из 13 возможных факторов на территории деревень Боярка, Гагарка, Курманка реальную угрозу могут представлять 4:

- землетрясения;

- наводнения;

- подтопления;

- пожары природные.

Природные землетрясения возможны на территории округа. Средний Урал по ОСР-97 отнесен к сейсмоактивным регионам, где возможны землетрясения силой более 6 баллов (для объектов основного строительства).

В геоструктурном отношении территория городской округ находится в восточной части Восточно-Уральского поднятия вблизи сочленения с одноименным прогибом. На территории Восточно-Уральского поднятия можно выделить три структурные зоны:

- северо-западная часть, представленная Адуйским и Каменским массивами позднепалеозойских гранитоидов, с запада ограниченная Мурзинским (Первомайским) глубинным разломом;

- центральная часть, представленная Сусанской зоной смятия;

- юго-восточная часть, представленная силурийскими осадочно-вулканическими отложениями кремнисто-диабазовой и альбитофирдиабазовой формаций.

Граница Каменского массива с Сусанской зоной смятия имеет сложный заливообразный характер, на всем протяжении границы четко выделяется Шамейский глубинный разлом субмеридионального направления, который проходит в 3-4 км восточнее деревни Боярки. Белоярский разлом позднепалеозойского возраста, является оперяющим по отношению к Шамейскому глубинному разлому и проходит параллельно ему, вдоль восточной границы деревни Боярки. В 14 км к западу от деревни Гагарки проходит меридионально вытянутый глубинный разлом. В 6 км южнее деревень Гагарка и Курманка в субширотном направлении проходит Верхнедубовский разлом.

Наводнения на территории Свердловской области наблюдаются ежегодно и занимают первое место среди стихийных бедствий по повторяемости, площади распространения и суммарному годовому материальному ущербу. Угроза наводнения существует только на территории деревни Боярки, вдоль восточной границы которой протекает многоводная река Пышма.

Частота природного явления, по данным Паспорта безопасности, составляет 10-6год-1. Частота наступления ЧС при возникновении наводнения -  10-5год-1.

Таким образом, территория населенного пункта располагается в зоне приемлемого риска (согласно СП 11-112-2001).Деревня Боярка попадает в зону затопления только при наиболее опасном сценарии развития ЧС.

Подтопление. На территории городского округа, на участках с низкими отметками рельефа, приуроченных к долинам рек: Пышмы (д. Боярка), Камышенки (д. Боярка, д. Гагарка, д. Курманка), Гагарки (д. Гагарка),- возможно подтопление в период половодья. Частота подтоплений, по данным Паспорта безопасности, составляет 10-6год-1. Частота наступления ЧС при возникновении подтопления -  10-5год-1.

Таким образом, территория городского округа располагается в зоне приемлемого риска (СП 11-112-2001)угрозы возникновения подтопления. Территория  попадает в зону подтопления только при наиболее опасном сценарии развития ЧС. Вследствие подтопления прогнозируются человеческие жертвы, материальный ущерб.

В соответствии с СП 42.13330.2011, селитебные территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой или обвалованием.

Современная гидроморфологическая ситуация рек Пышмы и Камышенки неудовлетворительная. Для берегов рек Пышма и Камышенка характерны процессыречной эрозии, которые привели к образованию земляных обрывов высотой 1,0-2,0 м. Речная эрозия приводит к снижению устойчивости объектов капитального строительства, расположенных в зоне распространения таких явлений. Для  предотвращения негативного воздействия со стороны развития эрозионных процессов  необходимо выполнение мероприятий по укреплению берегов рекстенками из бетонных и железобетонных конструкций.

При своевременном проведении мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, обвалование, повышение уровня отмостки при строительстве зданий жилого и общественного назначения) и принятии защитных мер против разрушения береговой линии рек Пышмы и Камышенки и появления береговых оврагов (устройство подпорных стенок, лесопосадки) серьезной опасности не ожидается.

Пожарная опасность природного характера связана с пожарами в лесах и горением травяного покрова. Причиной возникновения крупных лесных пожаров является засуха и суховеи. Предпосылками возникновения ЧС также служит рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственные палы). Наибольший риск возникновения лесных пожаров приходится на май, июнь, июль, август и сентябрь месяцы. Традиционно наиболее масштабные лесные пожары приходятся на июль-август месяцы.

Так же  вдоль дорог может произойти возгорание травяного покрова. Для предотвращения возгорания, службой обслуживающей  автомобильную дорогу,  необходимо периодическое, контролируемое поджигание травяного покрова вдоль трасс и опашка прилежащих лесов.

При проведении противопожарных мероприятий следует руководствоваться Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 и Лесным Кодексом.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, в соответствии со статьей 53 Лесного Кодекса Российской Федерации, осуществляется:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция

и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств для предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Частота природных пожаров, по данным Паспорта безопасности, составляет 10-6год-1. Частота наступления ЧС при возникновении природного явления  -  10-5год-1. Территория деревень Боярка, Гагарка, Курманка располагается в зоне приемлемого риска угрозы возникновения природных пожаров.Указанные населенные пункты попадают в зону риска возникновения природных пожаров только при наиболее опасном сценарии развития ЧС. Вследствие природных пожаров прогнозируется материальный ущерб.

В соответствии с требованиями п.15. Приложения 1 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), противопожарные расстояния от границ застройки сельских населенных пунктов с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Пожаротушение на территории населенных пунктов осуществляется силами пожарных частей города Заречного, а также пожарное депо с. Мезенского, расположенных по адресам:

- ПЧ № 99 49 отряда ГПС ГУ МЧС России по Свердловской  области  г. Заречный,  ул. Лермонтова, 4 (тел. 3-17-07, 3-28-33);

- пожарное депо,ФГУП «Институт реакторных материалов» 
(624250, Свердловская область, Заречный);

- ул. Строителей,1-а (в центральной части села Мезенского).

### 1.10.  Результаты комплексной оценки современного состояния развития территории и перечень задач, подлежащих решению

Ресурсный потенциал территории.

Территория городского округа имеет выгодное экономико-географическое положение. Благоприятные климатические и лесорастительные условия, а также особенности гидрологического режима позволяют использовать данную территорию в рекреационных целях. Территория муниципального образования приурочена к зоне сочленения горной части Урала и Западно-Сибирской низменности, однородна в зональном отношении и располагается в южной подзоне тайги, что благоприятно сказывается на развитии территории.

Земли, прилегающие к населенным пунктам либо имеют серьезные планировочные ограничения,  либо распределены между собственниками и имеют вид разрешенного строительства: для ведения дачного строительства. Наиболее серьезными факторами, ограничивающими возможности территориального роста населенных пунктов являются:

- Наличие Курманского каменно-щебеночного карьера и склада хранения взрывчатых веществ, лицензия на разработку которого заканчивается в 2015 году.

- Наличие территорий, потенциально подверженных затоплению в случае прорыва плотины Белоярского водохранилища.

- Автодорога регионального значения «Обход поселка Белоярский».

Демографическая ситуация

Численность населения городского округа составляет 29700, по состоянию на 2011 год.

Численность населения по населенным пунктам

| Название | Численность населения |
| --- | --- |
| г. Заречный | 26831 |
| с. Мезенка | 1667 |
| д. Курманка | 885 |
| д. Боярка | 225 |
| д. Гагарка | 427 |

Основная часть населения сосредоточенна в г. Заречный. Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития муниципального образования. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Городской округ является территорий с высокой концентрацией наукоёмких производств и позиционируется как территория развития атомной энергетики, в 2013 г. завершится строительство 4-го энергоблока БН-800, в более отдалённой перспективе создание следующих энергоблоков, но объективные причины развития определяют необходимость диверсиции экономики города.

Несмотря на перспективы развития атомного энергетического комплекса как основного приоритетного направления развития научно-производственного комплекса (НПК) города, в нём не может быть задействовано более 25- 30% трудоспособного населения.

Значительный дефицит высококвалифицированных рабочих мест и высокий образовательный и культурный уровень населения, обуславливает его трудовую миграцию (прежде всего молодежи); сегодня из 17,5 тысяч экономически активного населения около 5 тысяч работает вне территории города, что и является значительным кадровым потенциалом развития.

Обеспеченность населения жилым фондом

По состоянию на 01.01.2011г. жилищный фонд городского округа Заречный составляет порядка 639,2 тыс.м2 общей площади. При этом показатель  обеспеченности жилищным фондом составляет 20,1м2.

Основные проблемы:

- Необходимо строительство муниципального жилья;

- Требуется строительство домов усадебного типа по программе «Доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов и молодых семе;

- На территории поселения имеется ветхий жилой фонд, требующий сноса и постепенного расселения проживающих граждан;

Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры

В городском округе Заречный 23 учреждения образования, в том числе детские дошкольные учреждения – 10; общеобразовательные школы – 8, начальных школ нет; детские внешкольные учреждения – 5.

Территориально, образовательные учреждения распределены в соответствии с численностью населения. Важнейшим достижением округа в переходном периоде является не только сохранение существовавшей сети образовательных учреждений, но и кадрового состава педагогических работников. Сеть образовательных учреждений в целом сформировалась в конце 60-х- 70-х.гг., и была рассчитана в соответствии с тогдашней численностью населения.

Важнейшей проблемой образовательных учреждений является износ зданий (в среднем 70-80%), что свидетельствует об необходимости проведения капитального ремонта и реконструкции зданий.

Население всех населенных пунктов в достаточной степени обеспечено объектами продовольственной торговли и местами в учреждениях культуры клубного типа;

Обеспеченность населения транспортной инфраструктурой

В целом, транспортная сеть городского округа достаточно развита.   Основными транспортными векторами территории являются: трасса федерального значения «Екатеринбург - Тюмень» (Тюменский тракт), железная дорога «Свердловск – Баженово – Шипелово» и вновь введенная  автодорога регионального значения «Обход поселка Белоярский» («г. Екатеринбург – г. Тюмень – новое направление»);

Ближайшая железнодорожная станция «Баженово» расположена на расстоянии 5,5 км к юго-востоку от д. Боярка, на 4,9 км к юго-востоку от д. Курманка и 6,3 км к юго-востоку от д. Гагарка на железнодорожной линии Свердловск – Баженово – Шипелово. Линия двухпутная, электрифицированная, оборудованная автоблокировкой и устройствами электрической централизации стрелок. Размеры движения составляют 103 пары поездов в сутки.

Обеспеченность населения инженерной инфраструктурой

Электроснабжение

Система электроснабжения городского округа Заречный обслуживает производственное отделение «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго». Местоположение обслуживающей организации: г. Богданович, ул. Ленина, 13.

Электроснабжением обеспечено 100% объектов капитального строительства всех населенных пунктов. Требуется подготовка специализированного проекта по системе  электроснабжения населенных пунктов.

Проектом необходимо предусмотреть реконструкцию высоковольтных ЛЭП, с перекладкой в кабель.

Водоснабжение

Централизованной системой водоснабжения обеспечены г. Запречный,  только секционная застройка деревни Курманка,  западная часть с. Мезенка в остальных населенных пунктах – водоразборные колонки в пределах центральной части их территорий.

Проектом необходимо предусмотреть обеспечение системой централизованного водоснабжения всех объектов капитального строительства на территории населенных пунктов, для чего требуется проведение инженерно-гидрологических изысканий для поиска дополнительных источников водоснабжения.

Водоотведение

Система централизованного водоотведения функционирует только в г. Заречный, секционной застройке деревни Курманка, и от многоквартирных жилых домов №20 и 19 по улице Новая, детского сада и школы с. Мезенское.

Проектом необходимо предусмотреть систему централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков и реконструкцию очистных сооружений.

Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением обеспечены: г. Заречный, только административные здания и многоквартирные жилые дома в древне Курманка, в селе Мезенское обеспечивается блочной газовой котельной, расположенной на территории школы № 6. К централизованному теплоснабжению помимо здания школы подключены детский сад, 4 многоквартирных жилых дома и 13 индивидуальных домов по ул. Новая и Строителей. Остальные частные жилые дома имеют печное отопление или индивидуальные газовые котлы.  Сети теплоснабжения имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции. На многих участках тепловых сетей отсутствует теплоизоляция, что приводит к дополнительным тепловым потерям.

Проектом необходимо предусмотреть реконструкцию сетей теплоснабжения.

Газоснабжение

100 % обеспеченность системами газоснабжения имеет только секционная застройка в д. Курманка, г. Заречный, с. Мезенка.  Газовые сети транзитом проходит мимо населенных пунктов  на берег Белоярского водохранилища.

Требуется газификациянаселенных пунктов.

Связь

На территории городского округа функционирует почтовое отделение связи.  Система сотовой телефонной связи оценивается, как устойчивая. Территория населенного пункта находится в зоне покрытия следующих операторов мобильной связи: Мотив, Ютел, Билайн, Мегафон и МТС.  АТС располагается в деревни Мезенка и г. Заречный.

Основные  задачи, подлежащие решению при развитии систем инженерного обеспечения территории:

Повышение комфортности проживания на территории за счет модернизации систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в частности за счет создания систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения на территории усадебной жилой застройки.

Повышение устойчивости функционирования систем инженерного обеспечения за счет реализации предложения по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения без увеличения мощности источников инженерного обеспечения.

### 1.11. Анализ состояния окружающей среды

Основными направлениями экологизации хозяйственного комплекса городского округа Заречный являются:

- разработка и проведение эффективных природоохранных мероприятий на предприятиях для снижения антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды, улучшения экологической обстановки, сокращения числа населения, проживающего в пределах санитарно-защитных зон;

- приоритетное решение проблемы ликвидации источников наибольшего негативного влияния на экологию, а также вредных производств путем модернизации, перепрофилирования промышленных предприятий;

- размещение новых экологически чистых высокотехнологичных наукоемких производств;

- повышение надежности и модернизация инженерных систем, введение ресурсосберегающих технологий;

- внедрение новых форм природопользования с учетом экологических требований (сокращение водопотребления путем внедрения систем оборотного водоснабжения, уменьшение объема отходов при помощи внедрения безотходных и малоотходных производственных процессов, и др.);

- внедрение систем обезвреживания, переработки,  утилизации и захоронения накопленных отходов производства и потребления;

- развитие транспортной инфраструктуры с целью сокращения негативного влияния автотранспорта и улучшения экологической обстановки.

Качество среды обитания населения городского округа сильно дифференцировано по территории и зависит от особенностей размещения объектов промышленности и транспорта, качества источников водоснабжения,   а также от климато-географической специфики местности.

Особенностью области является высокая степень урбанизации. Города региона являются промышленными центрами с неизбежными на данный момент сопутствующими производству негативными явлениями – загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова. Большая часть жителей области постоянно испытывают негативное влияние промышленных и коммунальных объектов, расположенных в непосредственной близости от селитебных территорий.

Первоочередной задачей в плане улучшения качества компонентов окружающей природной среды является реализация мероприятий областных природоохранных программ.

Охрана атмосферного воздуха.

Основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха городского округа являются:

- перепрофилирование или вынос вредных производств из селитебных зон промышленных городов области за пределы жилой застройки;

- реконструкция объектов топливно-энергетического комплекса;

- разработка проектов предельно-допустимых выбросов предприятий промышленных городов и промузлов области с учетом влияния автотранспорта, которые позволят оценить совместное влияние на воздушный бассейн всех предприятий города и разработать комплекс мер по снижению негативного воздействия вредных выбросов на атмосферный воздух;

- разработка комплекса мероприятий по снижению загрязнения от автотранспорта на последующих стадиях проектирования

Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Основными мероприятиями по охране водного бассейна являются:

- сокращение сброса производственных стоков путем расширения мощностей оборотного водоснабжения промышленных предприятий;

- строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с целью доведения качества сбрасываемых стоков в контрольных створах до предельно допустимых показателей;

- создание системы сбора и очистки ливневых сточных вод с территорий промышленных предприятий и населенных пунктов; повторное использование очищенного ливневого стока (с промплощадок – для промводоснабжения, с селитебных территорий – для полива);

- разработка проектов водоохранных зон водоемов и водотоков области в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации и соблюдение регламента использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация зон санитарной охраны на всех источниках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в первую очередь на территориях риска по питьевому водоснабжению, соблюдение регламента использования их территории; разработка проектов зон санитарной охраны новых, вовлекаемых в систему централизованного хоз-питьевого водоснабжения, источников.

Охрана почвенно-растительного покрова.

Мероприятия по охране лесов.

- Основными мероприятиями по охране почвенно-растительного покрова и лесов являются:

- разработка и реализация программ по санации загрязненных почв на территориях с чрезвычайно опасным и опасным уровнем загрязнения почвенного покрова;

- увеличение объемов рекультивации нарушенных земель;

- проведение противоэрозионных мероприятий;

- усиление природоохранной и средозащитной роли лесов посредством  ведения рационального лесопользования;

- обеспечение нормативного использования расчетных лесосек, повышение комплексности использования лесных ресурсов и увеличение объемов глубокой переработки древесины на основе использования передовых технологий;

- выполнение лесовосстановительных работ в соответствии с материалами лесоустройства и учетом объемов рубок, профилактика лесных пожаров и оперативная ликвидация локальных пожаров для предупреждения их распространения на большие площади;

- запрещение промышленных площадных рубок в экологически уязвимых  зонах (водоохранные зоны, горные участки, промплощадки предприятий и территории их санитарно-защитных зон, территории интенсивного рекреационного использования);

- формирование охранных  лесных участков вокруг зон отдыха (от 1 до 1,5 км и вывод их из расчетного лесопользования);

- организация зеленых зон вокруг ряда городских населенных пунктов, их не имеющих;

- увеличение запретных лесных полос вдоль рек в зависимости от ресурсного потенциала лесных территорий; незамедлительное выделение запретных полос вдоль рек, по которым эти полосы не установлены;

- создание защитных полос вдоль проектируемых автодорог федерального назначения;

Радиоактивное загрязнение окружающей среды

Основными факторами, определяющими радиационную обстановку и экологические риски для населения, на территории являются: природный радиационный фон, техногенный радиационный фон, выпадение искусственных радионуклидов (кислотные дожди).

Природный радиационный фон

Облучение от естественных (природных) источников ионизирующего излучения на территории оценивается как нормативное, в пределах 20 микрорентген/час.

Техногенный радиационный фон

Рассматриваемая территория находится в зоне влияния трех радиационных объектов: Белоярская атомная электростанция (далее - БАЭС), Институт реакторных материалов и ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (далее - РосРАО). В данном разделе было рассмотрено влияние двух, наиболее опасных, объектов: БАЭС и РосРАО.

БАЭС

Многолетние исследования на территории, примыкающей к БАЭС, показали, что влияние станции прослеживается лишь в пределах санитарно-защитной зоны станции радиусом 3 км, о чем свидетельствует накопление радионуклидов в районе Ольховской болотно-речной экосистемы. В нее направляются хозяйственно-бытовые стоки города Заречного и стоки промплощадки БАЭС, содержащие в период эксплуатации первого и второго энергоблоков радионуклиды осколочного и активационного происхождения. В результате биохимических процессов происходит усвоение радионуклидов из сбросных вод Ольховского болота и их накопление в донных отложениях. Установлено, что радионуклиды локализованы в пределах береговой зоны, за её пределами содержание радионуклидов в почвах, растительности и подземных водах находится на уровне нормативных значений.

В зоне влияния БАЭС проводятся систематические наблюдения:

- за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений в 30- и 100-км зоне с помощью планшетов с суточной экспозицией;

- за уровнем радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха при помощи воздухо-фильтрующей установки;

- за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 30- и 100- км зоне;

- за радиоактивным загрязнением вод Белоярского водохранилища и рек Пышма и Ольховка стронцием-90 и цезием-137;

- за радиоактивным загрязнением снежного покрова;

- за радиоактивным загрязнением растительного покрова.

Радиационный мониторинг подземных вод в районе БАЭС не ведется. Последние сведения  содержатся в материалах опробования скважин, колодцев и родников, выполненных в 1987-1989 гг. Уральской гидрогеологической экспедицией в радиусе до 30 км от БАЭС. Отмечались фоновые содержания элементов Ze –B7 и Sr-90.

Наиболее высокие содержания радионуклидов отмечались в колодцах, вскрывающих верховодку, и в подземных скважинах на участках с активной связью подземных вод с поверхностными водотоками.

Анализ в радиусе 15 км от БАЭС – выявил интенсивное поступление  в подземные воды цезия – В7 как основного критического радионуклида.

Основными причинами миграции радиоцезия в районе является дренируемость участков, фильтрующие свойства верхней части разреза, мощная глинистая кора выветривания, техногенная нарушенность почвенного покрова. Наилучшими условиями защищенности характеризуются плоские водоразделы, сложенные эффузивами, по которым развиты мощные глинистые коры выветривания. На таких участках, даже вблизи БАЭС, содержания радионуклидов в подземных водах фактически не превышают фона.

"РосРАО"

Территория округа попадает в 100-км зону наблюдения вокруг пункта захоронения радиоактивных отходов (далее – ПЗРО) Свердловского отделения филиала «Уральского территориального округа ФГУП «РосРАО», расположенного в 20 км к северу от города Екатеринбурга.

В 30-км зоне ПЗРО находятся два пункта контроля – город Екатеринбург и поселок Сарапулка, в которых проводятся наблюдения за атмосферными осадками с помощью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией, а также за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения.

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений в зоне влияния ПЗРО в 2010 году составило 0,37 Бк/м2в сутки, что несколько ниже по сравнению со средним значением по территории деятельности Уральского УГМС – 0,47 Бк/м2 сутки.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в зоне влияния ПЗРО в 2010 г. составила 13 мкР/час, что сопоставимо со средним значением по Свердловской области (11 мкР/час). Таким образом, уровень влияния признается допустимым.

Выпадения искусственных радионуклидов (кислотные дожди)

При изучении сведений, содержащихся в Экологической карте Свердловской области, было установлено, что территория городского округа попадает в зону выпадения кислотных осадков, образовывающихся в результате выбросов от завода по производству полиметаллов (филиал «УГМК») в городе Кировграде. Эта информация противоречит сведениям, содержащимся в Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году», согласно которому данная территория не входит в зоны риска выпадения искусственных радионуклидов.

### 1.12. Перечень  сохраняемых факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

При анализе выявленных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций был определен перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновение которых возможно на период реализации генерального плана городского округа: чрезвычайные ситуации природного характера - землетрясения; чрезвычайные ситуации техногенного характера – прорыв плотины водохранилища.

Перечень мероприятий по предотвращению возникновения ЧС на территории городского округа

| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения (год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2035 |
| Чрезвычайные ситуации природного характера |
| 1 | Включение в раздел «Особые условия проектирования» градостроительного плана земельного участка указанийна возможность возникновения на территории сейсмических явлений для условий грунтов второй категории для объектов повышенной ответственности в 6 баллов по шкале MSK-64 | + | + |
| Чрезвычайные ситуациитехногенного характера |
| 2 | Мониторинг состояния плотины водохранилища | + | + |

При выполнении предлагаемых мероприятий вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории округа к расчетному сроку может быть сведена к минимуму.

1.13.  Предложения комплексного развития территории городского округа Заречный.

Для результирующей оценки развития городского округа Заречный определяющим является комплексный анализ территории по совокупности факторов, среди которых важнейшими являются:

- этапы градостроительной эволюции, зафиксированные архитектурно-планировочной структурой, характерной городской средой

- анализ композиционного взаимодействия объектов нового строительства и ценных  элементов историко-градостроительной среды, сохранившихся и вновь выявленных объектов культурного наследия

- анализ восприятия исторических панорам, ценность видовых раскрытий природных и городских пейзажей;

- природно-экологические характеристики: наличие особо охраняемых природных территорий и природного ландшафта, инженерно-геологические условия и планировочные ограничения;

- уровень развития природно-рекреационного комплекса;

- показатели плотности постоянного и сезонного населения;

- уровень обеспеченности объектами обслуживания;

- инвестиционно-строительная деятельность;

- транспортное обслуживание территории

- обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры;

- проектные предложения в соответствии со «Схемой территориального планирования Свердловской области»

В пофакторном анализе обработка информации и определение качественного показателя, определяющего уровень развития территории проводилась как на основе имеющихся количественных показателей( численность и плотность населения, уровень обеспеченности объектами обслуживания, состояние и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры), так и на основе экспертной оценки территории каждой территории, соотношению тех или иных элементов и составляющих анализируемого фактора  (местоположение в функционально-планировочной структуре округа, историко-культурное наследие, природно- ландшафтный комплекс, экологическая обстановка и пр.)

В результате комплексной оценки определено макрозонирование территорий городского округа по потенцильному развитию приоритетных функций использования территорий:

- Территории размещения объектов – жилищного,  общественно- делового и рекреационного строительства. На новых территориях и на основе реконструкции и уплотнения существующей застройки. Обеспечение адаптации современной застройки и благоустройства к средовым характеристикам городского округа.

- Территории размещения объектов - производственно-коммунального строительства. На новых территориях объектов коммунальных и логистических. Расширения существующего кладбища. Благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон.

- Территории приоритетного развития природоохранных и рекреационных функций с минимальными преобразованиями. Обеспечение взаимосвязанности элементов каркаса с целью создания непрерывных зелёных зон, пронизывающих территории различного функционального назначения, с целью создания благоприятной среды обитания и обеспечения транзитных функций.

Направление развитие территории

Направление развития территории исходит  из максимального использования свободных территорий под различные виды капитального строительства городского округа, учитывает возможность реорганизации низкоплотных и хаотично застроенных территорий населенных пунктов.

В целом, построение архитектурно-планировочной и транспортно-коммуникационной структур, функционального зонирования, предлагаемых вариантов базируется на принципе обеспечения возможности эволюционного развития территорий городского округа.

# РАЗДЕЛ 2.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ.

2.1.  Планировочная организация территорий городского округа Заречный.

## 2.1.1. Планировочная структура

В основу разработки проектных предложений Генерального плана положены базовые положения развития территории, определившиеся в результате комплексной оценки.

Основными - базовыми положениями развития городского округа являются:

- культурная преемственность градостроительных решений, пространственное единство и выразительность городской среды, требующая сохранения характерных признаков исторической планировки и застройки; четкой планировочной организации и дробного функционального зонирования территории города, включая предложения по смешанному и многофункциональному использованию зон; применения, в основном, индивидуальных проектов жилых, общественных и коммунальных объектов; проведения озеленения и благоустройства территории, рекультивации нарушенных территорий и их использования в соответствии с функциональным зонированием;

- сохранение и использование историко-культурного наследия, требующее воссоздания исторически сложившихся природно-культурных ландшафтов, сохранения квартальной сетки в исторической застройке, использование памятников истории и культуры, как объектов туризма;

- экономическая состоятельность хозяйственного комплекса, требующая диверсификации хозяйственного комплекса для повышения его устойчивости при стимулировании развития производственной, инженерной, деловой и транспортной инфраструктур, сферы рекреации и туризма, реорганизации производственных и коммунально-складских объектов с возможным перепрофилированием низкоэффективных предприятий;

- формирование системы рекреационных территорий с учётом:

а)	сохранения природных экологических территорий областного и регионального уровня
уровня,

б)	запрета на изменение разрешённого вида использования территорий и объектов
культурного наследия в целях сохранения историко-культурного и туристско-
рекреационного потенциала городского округа;

-	надежность и безопасность транспортной и инженерной инфраструктур,

требующие реконструкции и нового строительства дорог городского округа, доведения их параметров до нормативных.

Главными факторами, определяющими существующую и проектную планировочные структуры, являются:

-	ландшафтные особенности территории – наличие крупного водоема, Белоярского водохранилища,  значительных по площади территорий лесного фонда, территорий сельскохозяйственного назначения;

-	расположение на берегу водохранилища крупнейшего в округе предприятия – Белоярской  АЭС;

-	планировочные ограничения (коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны);

-	расположение округа в непосредственной близости от центра Свердловской области – г. Екатеринбурга.

Планировочную структуру округа составляют следующие основные элементы:

-	центр;

-	основные планировочные оси;

-	земли различного функционального назначения по категориям земель.

Основными планировочными осями сохраняется:

-	автодорога Федерального значения: г.Екатеринбург - г.Тюмень

-	железные дороги: г.Екатеринбург - г.Тюмень; ст.Баженове - г.Асбест; разъезд Мезенский - д.Курманка.

- автодорога областного значения: г.Екатеринбург - г.Тюмень- п.Студенческий - д.Большие Брусяны;

- автодороги местного значения: с.Мезенское - д.Курманка - д.Боярка; с.Мезенское - д.Курманка - д.Боярка - санаторий "Баженово"; с.Мезенское - г.Заречный; д.Боярка - гидроузел Белоярского водохранилища; с.Мезенское - станция "Баженово";

Функциональное использование земель округа определено наличием земель различных категорий: земли в границах населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного и водного фонда, земли сельскохозяйственного назначения.

г. Заречный

Проектом определены следующие основные направления комплексного градостроительного  развития территории:

-	в восточном направлении предусмотрено развитие производственных площадок V класса, с максимальной санитарно- защитной зоной, площадью 115,5 га;

-  в южном направлении под многоэтажное строительство, площадью – 54,4 га, и  два участка под индивидуальное жилищное строительство общей  площадью – 265,1га.

С.Мезенское

Проектом предлагается:

- сохранить сложившуюся планировочную структуру и функциональное зонирование территории поселка;

- продолжить формирование структуры центра села на пересечении главных улиц Главной и Траковой с организацией дополнительных центров в новых и отдалённых районах,

- использовать для организации общественно-деловой зоны территорию пилорамы с выносом производства за границы населённого пункта;

изменить категории автомобильных дорог федерального и регионального значения на IV, в связи с чем они смогут выполнять функции сельских улиц;

развитие жилья предусматривать на западе и севере с. Мезенское, для чего необходимо изменение границ

д. Боярка

Проектное предложение предусматривает:

выделение трех основных функциональных зон: зоны усадебной застройки, зоны коллективных садов и общественно-деловой зоны;

формирование общественно-деловых  зон населенного пункта по линейному типу, вдоль улиц 8-е марта и Уральская, вне границ потенциальной зоны затопления;

организацию пешеходной зеленой зоны (аллея), проходящей вдоль улиц Российской и Уральской, с выходом ее к основным объектам социальной инфраструктуры: Дому культуры, фельдшерско-акушерскому пункту, детскому  саду, спортивному центру с парком и магазинам.

В результате реализации представленного проектного предложения площадь деревни Боярка должна к расчетному сроку уменьшиться на 9,5226 га по отношению к существующей площади и составить 240,4811 га.

д. Гагарка

Проектное предложение предусматривает:

- определение трех основных функциональных зон: зоны усадебной застройки, общественно-деловой зоны, а также зоны размещения промышленных предприятий;

- формирование локальных общественно-деловых центров компактного типа в северном и южном жилых районах населенного пункта, в южном - на базе существующих объектов общественно-делового назначения, расположенных на пересечении ул. Ленина – ул. Титова и ул. Ленина – ул. Клубная; в северном – путем создания нового общественно-делового центра с размещением на его территории объектов торгово-развлекательного, спортивного и административного назначения;

- создание между всеми общественно-деловыми центрами пешеходных связей путем организации системы аллей, бульваров, скверов и небольших площадей;

- отказ от развития усадебной жилой застройки в северной части населенного пункта, до уточнения границ зоны затопления, и освоение для этих целей территорий, расположенных к северо-западуи юго-востокуот населенного пункта;

- сохранение зоны производственного назначения в южной части населенного пункта и изменение целевого использования территории производственного назначения (предприятие по переработке древесины), расположенной в центре северного жилого района.

  - В результате реализации представленного проектного предложения площадь деревни Гагарка должна к расчетному сроку увеличиться на 63,3375 га по отношению к существующей площади и составить 243,6475га.

д. Курманка

Проектное предложение предусматривает:

- определение двух основных функциональных зон: зоны усадебной застройки и общественно-деловой зоны;

- формирование общественно-делового центра локального типа на улице Юбилейной в районе планируемого усадебного строительства, и развитие существующего общественно-делового центра по линейному типу вдоль улиц Юбилейная, Толмачева и Проезжая;

- создание между всеми общественно-деловыми центрами пешеходных связей путем организации системы аллей, бульваров, скверов и небольших площадей;

- отказ от развития усадебной жилой застройки в северной части населенного пункта, до уточнения границ зоны затопления, и освоение для этих целей территорий, расположенных в центральной, южной и юго-западной части населенного пункта.

В результате реализации представленного проектного предложения площадь деревни Курманка должна к расчетному сроку увеличиться на 92,9048 га по отношению к существующей площади и составить 222,0746 га.

## 2.1.2. Функциональное зонирование территории

Разработанное в генеральном плане городского округа Заречный функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику округа, сложившиеся особенности использования земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

-	размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

-	развитие системы городских зеленых насаждений и рекреационных территорий;

-	разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

#### Проектное функциональное зонирование территории предусматривает:

-	преемственность в функциональном назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию городских территорий;

-	развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

-	резервирование территорий для перспективного градостроительного развития округа.

Для государственных и муниципальных нужд 	генеральным планом предусматривается резервирование территорий для:

-	развития улично-дорожной сети и размещения объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения;

-	объектов инженерной инфраструктуры;

-	нужд ГО и ЧС;

-	жилищного строительства;

-	зеленых насаждений общего пользования.

К основным функциональным зонам, выделенным в генеральном плане  городского округа Заречный, относятся

в границах населенных пунктов:

жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участкамии; зоны садово-дачных участков;

общественно-деловые зоны - учреждения здравоохранения и социальной защиты; учреждения высшего и среднего профессионального образования; прочие общественно-деловые зоны  (административные, деловые, культурно-зрелищные, спортивные;  торговые и др. объекты);

производственные зоны – зоны производственно – коммунальных объектов;

зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

рекреационные зоны - городские парки, скверы, бульвары, городские леса, зоны отдыха; зоны рекреационных объектов;

зоны сельскохозяйственного использования;

зоны специального назначения (ведомственные, особо охраняемые);

зоны перспективного градостроительного развития;

вне границ населенных пунктов:

сельскохозяственного назначения

промышленности, энергетики, транспорта, связи, иного специального назначения,

особо охраняемых территорий и объектов,

рекреационного назначения,

в соответствии с использованием различных категорий земель.

#### Установлены зоны  с особыми условиями использования территорий:

водоохранные зоны и прибрежные полосы - в целях защиты водных объектов; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с Водным кодексом РФ;

зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения - целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами);

санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов - специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами;

зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий  - потенциально опасные объекты экономики, зоны возможного химического заражения, коридоры коммуникаций, зоны затопления и др.;

придорожные полосы и зоны ограничения застройки от автодорог - для реконструкции, расширения и ремонта автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов дорожной инфраструктуры;

охранные коридоры инженерных коммуникаций - в целях обеспечения их нормального функционирования и обеспечения безопасности  населения (существление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами).

Развитие планировочной структуры округа и проектное зонирование территории показаны на Основном чертеже генерального плана.

## 2.1.3.Жилищное строительство

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана городского округа Заречный.

В генеральном плане учтены ранее разработанные в городе проекты по новому жилищному строительству и реконструкции жилого фонда.

По данным БТИ (подомной инвентаризации) в настоящее время в городском округе ветхий жилой фонд, физический износ которого 65% и более, составляет 3,0 тыс.м2. Часть жилищного фонда находится в пределах санитарно-защитных зон предприятий и должен быть поэтапно выведен за пределы СЗЗ.

В 2011 году объём работ выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «строительство» составил 1 753 млн. рублей, что составляет  156 % к уровню 2010 года.

На территории городского округа развернуто 7 площадок по жилищному строительству, из них 5 – малоэтажное строительство.

В целом в 2011 году в городском округе Заречный введено в действие 13,2 тыс. кв. метров жилья, что несколько меньше чем в рекордном по вводу 2010 году.  В расчете на 1000 жителей городского округа введено 445 кв. метров жилой площади. Индивидуальными застройщиками введено 5,05 тыс кв. метров жилья, что также несколько меньше чем в 2010 году.

В рамках реализации федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в городе Заречный построен и сдан в эксплуатацию многоквартирный дом, в январе-марте текущего года около 300 семей улучшили свои жилищные условия, ведется строительство ещё одного многоквартирного  дома, в котором получат квартиры еще 287 семей, в том числе 18 переселенцев

Основными  площадками нового жилищного строительства и реконструкции фонда являются:

г. Заречный

| N п/п | Планировочный район | Плановый показатель, тыс. кв. м | Сроки начала и завершения освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-ой микрорайон г. Заречный | 84,9 | 2010-2020 |
| 2. | 5-й микрорайон г. Заречный | 103,5 | 2010-2020 |
| 3. | Микрорайон «Солнечный» | 42,3 | 2010-2020 |
| 4. | Комплекс малоэтажной жилой застройки БАЭС, 4-й микрорайон | 25,7 | 2010-2015 |
| 5. | Комплекс малоэтажной жилой застройки «Гагарский ключ» | 20,5 | 2010-2020 |
| 6. | Комплекс малоэтажной жилой застройки «Лазурный берег» | 3,5 | 2010-2015 |
| 7. | Комплекс малоэтажной жилой застройки ООО « АСК» | 3,2 | 2010-2015 |
|  | ИТОГО: | 283,6 |  |

с. Мезенское

- предусмотреть территориальное развитие села в западном направлении, за счет в включения в границы населенного пункта на расчетный срок земель категории «земли сельскохозяйственного назначения», что позволит увеличить площадь жилого фонда на 54 929 т.м2;

д. Курманка

- разместить в границах населенного пункта 5044,0 м² усадебного жилого фонда и 2425,8 м² секционного жилого фонда за счет оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; предусмотреть размещение жилого фонда площадью 11016,0 м² на вновь осваиваемых территориях;

д. Гагарка

- разместить в существующих границах населенного пункта 7427,4 м² жилого фонда за счет оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; 12717 м² жилого фонда за счет частичного присоединения земель, примыкающих к северо-западной и юго-восточной границам деревни Гагарки и имеющих вид разрешенного использования «для индивидуального дачного строительства» с изменением их вида разрешенного использования на «для индивидуального жилищного строительства»;

д. Боярка

- разместить в существующих границах населенного пункта 6075,0м2 жилого фонда за счет оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; 8324,7 м2 жилого фонда за счет его размещения на территории деревни Курманка

Муниципальная целевая программа «Развитие малоэтажного строительства в городском округе Заречный» на 2011-2015 годы принимается для решения задач, направленных на комплексное освоение площадок массового жилищного малоэтажного строительства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и связанных с осуществлением полномочий органов муниципальной власти городского округа Заречный в следующих сферах:

1) увеличение объемов малоэтажного жилищного строительства;

2) развитие муниципально-частного партнерства в вопросах подготовки и комплексного освоения территории под малоэтажную жилую застройку;

3) строительство жилья для отдельных категорий граждан;

4) строительство социального жилья;

5) обеспечение земельных участков под малоэтажное жилишное строительство коммунальной и транспортной инфраструктурой;

6) обеспечение индивидуальных жилищных застройщиков земельными участками с развитой коммунальной структурой.

Близость к г. Екатеринбургу обуславливает миграцию населения Свердловской области в городской округ Заречный, что повлечет за собой увеличение объемов строительства жилого фонда.

Объем нового жилого фонда по населенным пунктам распределяется следующим образом:

|  | Современное состояние, м2 | Расчетный срок, м2 |
| --- | --- | --- |
| г. Заречный | 483980,8 | 511780,8 |
| с. Мезенское | 124381,7 | 124540,0 |
| д.Курманка | 16121,3 | 35872,5 |
| д. Гагарка | 7934,5 | 26714,9 |
| д.Боярка | 6781,7 | 20308,3 |

2.2. Прогноз численности населения.

Проектом предлагается рассмотреть вариант расчета проектной численности населения городского округа Заречный на основе анализа динамики численности населения за последние годы.

Расчет выполнен по методу демографического прогноза. Полученные данные отражают изменение численности населения при сохранении сложившейся динамики и представлены в таблице.

Нп=Нф*(1+(П+М)/100)t, где

Нп – население на конец расчетного периода;

Нф – население на начало расчетного периода;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчетный период, количество лет.

Расчет численности населения методом демографического прогноза

| Численность 2012 г. | Численность 2022 г. | Численность 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| 29700 | 36182 | 40944 |

2.3. Организация культурно-бытового обслуживания

В генеральном плане разработаны предложения по развитию системы общественных центров.

Объекты образования

Ситуация с детскими дошкольными учреждениями в настоящий период типична как и в области в целом. Всего услугами системы детского дошкольного образования в городе охвачено 1564 ребенка, обеспеченность местами составляет 64 места на 100 детей дошкольного возраста. В 2010 году в 4-х ДДУ было организовано дополнительно 65 мест. Из 65 мест, 25 мест было введено за счет регулирования предельной численности детей, а 40- за счет использования_ резервных помещений ДОУ. Кроме того, в течение 2010 года получили места в детский сад 153 ребенка в результате расформирования 4 дошкольных групп и создания яслей с 2 до 3 лет.

В  2011 году открыт после полной комплексной  реконструкции детский сад «Светлячёк» на 185 мест.

Культура.

В 2008 году на территории городского округа Заречный продолжали работать 11 муниципальных организаций культуры:

- МУ «ДК «Ровесник» и 5 филиалов – комплексов любительских объединений;

- МУ «Краеведческий музей»;

- 2 школы искусств: МОУ ДОД «ДМШ» и «ДХШ»;

- 2 централизованные системы: «ЦБС», ЦКДС «Романтик»,

В состав: «ЦБС» входят 4 библиотеки из них – 3 сельские и филиал библиотеки;

В ЦКДС «Романтик» - ЦД «Романтик» и 2 Дома досуга д.д. Боярка и Гагарка.

Всеми муниципальными учреждениями культуры в своей деятельности было предусмотрено и осуществлялось развитие таких приоритетных направлений, как:

- развитие культурных традиций городского округа;

- развитие народного художественного творчества;

- развитие культурно-досуговой сферы;

- культура и семья;

- развитие кинообслуживания населения;

- совершенствование информационно – библиотечного обслуживания;

- накопление кадрового потенциала;

- международные, региональные и областные, городские мероприятия

-совершенствование хозяйственного механизма, создание условий для развития организаций культуры;

-методическое и информационное обеспечение культурной деятельности.

Тенденцией позитивного состояния культурно-досуговой сферы в городском округе остается стабильность в развитии любительских объединений народного художественного творчества.  В сфере культуры постоянно функционируют 96 клубных формирований (клубы по интересам, студии, коллективы народного художественного творчества), в которых занимаются 1654 человека. 16 коллективов имеют звание «народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества».

На настоящее время на территории городского округа завершены, либо находятся в предпусковом периоде работы по строительству, ремонту и благоустройству социально-значимых объектов на 40 площадках.

Среди них:

- Детский сад по ул. Бажова на 185 мест. Открытие детского сада позволит уменьшить очередность в детские дошкольные учреждения на 20%;

- Родильный дом, рассчитанный на 20 мест, оснащенный новейшим современным оборудованием. Проект строительства роддома реализован при конструктивном взаимодействии муниципалитета и ФМБА России;

- Многофункциональная спортивная площадка;

- Городская библиотека. Пуск данного объекта позволил повысить качество информационно-библиотечного обслуживания, расширить ассортимент услуг, предоставляемых пользователям, в том числе услугами обеспечиваемыми  интернет возможностями;

- Отделение Уральского банка Сбербанка России;

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций СНиП 2.07.01-89*. В проекте предложен к размещению социально-гарантированный минимум учреждений обслуживания, кроме этого может быть размещен ряд коммерческих учреждений обслуживания, диктуемых потребностью населения и рынка.

Предложения по размещению объектов социальной инфраструктуры

в с. Мезенское

| № п\п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность/ емкость | Адрес/ местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Школа | учащийся | 400 | Ленина, 25 | Строительство взамен существующей средней школы |
| 2. | межшкольный учебно-производственный комбинат | учащийся | 23 | Ленина,25 | В составе новой школы |
| 3. | стационар | койко-место | 16 |  | Реконструкция ветхого корпуса общеврачебной практики |
| 4. | Торговый центр, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | зал непродовольственных товаров | м2 | 200 |  |  |
|  | предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 8 |  |  |
|  | Кафе | мест | 20 |  |  |
|  | Рыночный комплекс | м2 | 100 |  |  |
| 5. | Кафе | мест | 20 | На набережной | Летнего типа с общественным туалетом на 4 прибора |
| 6. | Спортивный клуб | м2 | 52 | Ленина, 4а | В здании МСК «Волна» |
| 7. | Бассейн | м2 зеркала воды | 400 | Ленина, 23 | За расчетный срок |

Предложения по размещению объектов социальной инфраструктуры

деревни Боярка

| № п/п | Наименование объекта | Количество | Сроки реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения, мест | 1х33 | 2020 год | Новое строительство |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт, объект | 1 | 2020 год | Новое строительство |
| 3 | Магазины непродовольственных товаров, м2 торговой площади | 1х62,0 | 2020 год | Новое строительство |
|  |  | 1х52,3 | 2035 год | Новое строительство |
| 4 | Предприятие общественного питания, посадочных мест | 1х20 | 2020 год | Новое строительство |
| 5 | Учреждение культуры клубного типа, мест | 1х15 | 2035 год | Реконструкция существующего зрительного зала в Доме досуга |
| 6 | Библиотека, объект | 1х1 | 2020 год | Новое строительство |
| 7 | Предприятия бытовых услуг, рабочих мест | 1х1 | 2020 год | Новое строительство |
|  |  | 1х2 | 2035 год | Новое строительство |
| 8 | Физкультурно-оздоровительные клуб по месту жительства, человек занимающихся спортом | 1х20 | 2020 год | Новое строительство |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | плоскостные спортивные сооружения, м2 | 1х345,2 | 2020 год |  |
|  | спортивный зал, м2 | 1х137,1 | 2020 год |  |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения, м2 | 1х291,5 | 2035 год | Новое строительство |

Предложения по размещению объектов социальной инфраструктуры

деревни Гагарка

| № п/п | Наименование объекта | Количество | Сроки реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение, мест | 1х43 | 2020 год | Новое строительство |
| 2 | Общеобразовательные учреждения, учащихся | 1х192 | 2020 год | Новое строительство |
| 3 | Учреждения дополнительного образования, мест | 1х52 | 2020 год | Размещение в новом здании школы |
| 4 | Межшкольный учебно-производственный комбинат, учащихся | 1х22 | 2020 год | Размещение в новом здании школы |
| 5 | Магазины непродовольственных товаров, м2 торговой площади | 1х97,1 | 2020 год | Новое строительство |
|  |  | 1х53,2 | 2035 год | Новое строительство |
| 6 | Предприятие общественного питания, посадочных мест | 1х27 | 2020 год | Новое строительство |
| 7 | Предприятия бытовых услуг, рабочих мест | 1х2 | 2020 год | Новое строительство |
|  |  | 1х1 | 2035 год | Новое строительство |
| 8 | Библиотека, объект | 1 | 2020 год | Новое строительство |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, человек занимающихся спортом, в том числе: | 1х26 | 2020 год | Новое строительство |
|  | плоскостные спортивные сооружения, м2 | 1х541,1 | 2020 год | Новое строительство |
|  | спортивный зал, м2 | 1х180,4 | 2020 год | Новое строительство |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения, м2 | 1х296,4 | 2035 год | Новое строительство |
| 11 | Лыжная база, человек | 1х10 | 2020 год | Новое строительство |

Предложения по размещению объектов социальной инфраструктуры

деревни Курманка

| № п/п | Наименование объекта | Количество | Сроки реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятия торговли продовольственных товаров, м2 жилой площади | 1х9,0 | 2020 год | Новое строительство |
| 2 | Предприятия торговли непродовольственных товаров, м2 жилой площади | 1х77,5 | 2020 год | Новое строительство |
|  |  | 1х77,4 |  |  |
| 3 | Предприятия общественного питания, посадочных мест | 1х27 | 2020 год | Новое строительство |
| 4 | Библиотека, объект | 1 | 2020 год | Новое строительство |
| 5 | Предприятия бытовых услуг, рабочее место | 2х2 | 2020 год | Новое строительство |
| 6 | Физкультурно-оздоровительный клуб, человек занимающихся спортом, в том числе: | 1х27 | 2020 год | Новое строительство |
|  | спортивный зал | 1х185,9 | 2020 год | Новое строительство |
|  | плоскостные спортивные сооружения | 1х862,9 | 2020 год | Новое строительство |
| 7 | Отделения и филиалы сберегательного банка России, операционное место | 1х1 | 2020 год | Новое строительство |
| 8 | Баня, помывочных мест | 1х15 | 2020 год | Новое строительство |

2.4. Развитие производственных территорий

Общая эколого-планировочная стратегия реорганизации производственных территорий определяется экологическими условиями округа, особенностями планировочного размещения производственных и селитебных зон.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

-	резервирование территорий для развития новых производственно-деловых зон в восточной  части г. Заречного (перспектива – 115,5 га на землях  сельскохозяйственного назначения, предлагаемых к включению в границы г. Заречный);

-	упорядочение использования промышленных территорий с возможным их сокращением на стыке с жилой застройкой;

-	увеличение территорий научно-производственного, обслуживающего и коммерческо-делового назначения.

- резервирование территории у северной границы д.Гагарка, у федеральной автодороги «Екатеринбург- Тюмень» для размещения стоянки (парка) грузового междугородного автотранспорта. Участок находится на землях сельскохозяйственного назначения, проектом предлагается зона транспортной инфраструктуры площадью- 2,1га, с максимальной СЗЗ- 100м.

-у федеральной автодороги «Екатеринбург-Тюмень», севернее асфальтного завода проектом предлагается размещение АЗС с придорожным сервисом (СТО, автомойки, и т.д.). Генеральным планом рекомендуется перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Площадь участка – 6,5га, с максимальной санитарно-защитной зоной 100м.

- проектом предполагается закрытие Курманского каменно-щебеночного карьера, лицензия на недропользование у которого заканчивается в 2015 году, и организацию на его территории оздоровительного центра.

- Проектом генерального плана предлагается ликвидация склада взрывчатых веществ и размещение на этой территории промышленного предприятия IV класса с максимальной СЗЗ- 100м.

Территория обладает хорошо развитой транспортной и иной инфраструктурой, газифицирована, имеет надёжные источники энергоснабжения; располагает зданиями и сооружениями высокой стройготовностью, площадью до 20 тыс. кв. м. и возможностями по использованию незавершённого строительства до 10 тыс. кв. м. Имеется до 800 гектар земельных площадей пригодных для размещения новых производств на наукоёмкой основе.

Проработаны новые технологические подходы к организации производств по следующим направлениям: переработка серпентенитовых отходов с получением продукции в виде оксида магния и диоксида кремния (сырья для нанотехнологий); создание комплекса по производству домов и другой продукции на основе глубокой переработки древесины; комплекса по производству качественных энергоносителей из любых видов углеводородного сырья, в том числе и сырья на биологической основе. Эффективно ведутся работы по созданию 4-го энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-800, ведутся проектно-технологические изыскания по созданию головного комерческого энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200.

Город, несмотря на успешную работу градообразующих предприятий Росатома и др., является дотационной территорией, что определяется сутью формирования основных бюджетообразующих налогов. Для администрации городского округа приоритетом является принятие мер по дальнейшему развитию производств на инновационной основе, росту числа квалифицированных рабочих мест и увеличения собственных доходов бюджета.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Формирование природного каркаса территории.

Система озеленения

Природный каркас выполняет важнейшие природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции. Для создания благоприятной и комфортной среды природный каркас проектируется как единая система озелененных территорий и открытых пространств.

В Генеральном плане определены следующие основные планировочные мероприятия по развитию системы озеленения округа:

-	значительное развитие инфраструктуры отдыха и благоустройство в рекреационных целях территорий, прилегающих к Белоярскому водохранилищу;

-	создание рекреационных зон на основе существующих участков леса 	озеленение общественных центров, спортивных комплексов, учреждений отдыха;

-	озеленение и благоустройство долины р. Камышенка;

-	нормативное озеленение санитарно-защитных зон;

-	Устройство санитарно-защитных зон между производственной и селитебной зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

-	уход и благоустройство внутриквартального озеленения.

2.5. Транспортная инфраструктура

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным и железнодорожным  транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

-доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

-увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения населенных пунктов  и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Автомобильный транспорт

Завершено строительство и открыт участок федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень. Строительство дороги началось в 2006 году и к началу текущего года вышло на финишную прямую. Новая дорога стала настоящим подарком для жителей Заречного, Белоярского и Асбеста. Это хорошее решение в увеличении транспортной доступности Заречного, что значительно влияет на качественный уровень жизни населения.

Перспективы развития транспортной деятельности в городском округе Заречный будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Внутренний транспорт

Получит развитие существующая транспортная структура путем увеличения плотности улично-дорожной сети и устройства новых въездов в городской округ с внешних автомобильных дорог.

При разработке проектных решений учитывалась сложившаяся система улично-дорожной сети, близость г. Екатеринбурга и соседство с Белоярским городским округом.

Основная цель в проектировании улично-дорожной сети  населенных пунктов– обеспечение удобных и надёжных транспортных связей всех районов города с центром, объектами приложения труда,  зонами отдыха, сетью внешних дорог, а также обеспечение высокой эффективности использования городских  земель.

Проектом предлагается упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному назначению:

-	городские дороги;

-	магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

-	магистральные улицы районного значения;

-	улицы местного значения.

В целях повышения связанности территорий д. Гагарка и д. Курманка проектом предлагается организовать транспортное кольцо, связывающее транспортные сети этих населенных пунктов. Кольцо должно пройти по улицам Проезжая, Толмачева в деревне Курманка и по улицам Клубной, Титова, Республиканской в деревне Гагарка. Транспортное кольцо предлагается связать с внешними транспортными магистралями через главные улицы и подъезды к населенным пунктам.

Проектом предлагается организация транспортных связей территории населенных пунктов д. Курманка, д. Гагарка и д. Боярка с тремя внешними автодорогами: «Екатеринбург- Тюмень» (старое направление), «Екатеринбург- Тюмень» (новое направление), с. Мезенское – г. Заречный. В настоящем время автодороги «Подъезд к д. Курманка»  и «Подъезд к д. Гагарка» имеют щебеночное покрытие и несанкционированный выход на автодорогу «Екатеринбург- Тюмень»

(старое направление). Проектом предлагается их реконструкция (асфальтирование) и строительство узлов примыкания к автодороге «Екатеринбург- Тюмень» (старое направление).

В г.Заречный в районе «Муранитный» планируется строительство многоуровневой автомобильной развязки.

Перечень автомобильных дорог местного значения  подлежащие строительству, реконструкции, капитальному ремонту

Строительство, в том числе по объектам

| № | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность, км | Вид покрытия до выполнения мероприятия | Вид покрытия после выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | городской округ Заречный | автомобильная дорога к микрорайону Солнечный | 1,5090,5 | грунт | Асфальтобетон |
| 2 |  | автомобильная дорога по ул. Курчатова от ул. Ленинградской до ул. Энергетиков | 0,75 | грунт | Асфальтобетон |
| 3 |  | автомобильная дорога по ул. Энергетиков | 0,3 | грунт | Асфальтобетон |
| 4 |  | автомобильная дорога до комплекса малоэтажной застройки "Гагарский ключ" | 1 | грунт | Асфальтобетон |
| 5 |  | автомобильная дорога до земельных участков, для строительства индивидуальных жилых домов, западная часть д. Курманка |  |  |  |

| Реконструкция, в том числе по объектам |
| --- |
| № | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность,км | Вид покрытия до выполнения мероприятия | Вид покрытия после выполнения мероприятия |
| 1. | городской округ Заречный | автомобильная дорога р.п. Белоярский (микрорайон Кировский) до д. Боярка городского округа Заречный | 2,202 | щебень | Асфальтобетон |
| 2. |  | автомобильная дорога на Муранитный | 2,82 | асфальтобетон | асфальтобетон |
| 3. |  | атомобильная дорога от СК"Электрон" до спасательной станции | 1,5 | асфальтобетон | Асфальтобетон |
| 4. |  | автодорога от д.Курманка до федеральной дороги Екатеринбург - Тюмень (обход р-п Белоярский) | 0,5 | асфальтобетон | асфальтобетон |
| 5. |  | автомобильная дорога по ул. Изумрудной с. Мезенское | 0,5 | грунт | асфальтобетон |
| 6. |  | автомобильная дорога по ул. Хохрякова в д. Боярка | 0,6 | грунт | асфальтобетон |
| 7. |  | автомобильная дорога по ул. Боярская в д. Боярка | 0,7 | грунт | асфальтобетон |
| 8. |  | автомобильная дорога от ул. Лермонтова до городских отчистных сооружений | 0,75 | грунт | асфальтобетон |
| 9. |  | автомобильная дорога по ул. К.Маркса в д. Гагарка | 0,95 | грунт | асфальтобетон |
| 10. |  | автомобильная дорога от ул. К-Цеткин до городской зоны отдыха на берегу Белоярского водохранилища | 1,2 | грунт | асфальтобетон |
| 11. |  | автомобильная дорога по ул. Рабочий в с. Мезенское | 0,7 | грунт | асфальтобетон |
| 12. |  | автомобильная дорога по ул. Майской в с. Мезенское | 0,5 | грунт | асфальтобетон |
| 13. |  | автомобильная дорога от федеральной дороги до зоны отдыха на правом берегу Белоярского водохранилища | 4 | щебень | асфальтобетон |
| 14. |  | автомобильная дорога ул. Уральская г. Заречный | 0,3 | грунт | асфальтобетон |
| 15. |  | автомобильная дорога ул. Кольцовая г. Заречный | 0,37 | грунт | асфальтобетон |
| 16. |  | автомобильная дорога ул. Южная г.Заречный | 0,27 | грунт | асфальтобетон |
| 17. |  | автомобильная дорога ул. Парковая г. Заречный | 0,16 | грунт | асфальтобетон |
| 18. |  | автомобильная дорога ул. Дзержинского г.Заречный | 0,3 | грунт | асфальтобетон |
| 19. |  | автомобильная дорога ул. М.Сибиряка г.Заречный | 0,28 | грунт | асфальтобетон |
| 20. |  | автомобильная дорога ул. Садовая г.Заречный | 0,28 | грунт | асфальтобетон |

В рамках проекта предлагается понизить категорию автодороги «с. Мезенское - д. Курманка - д. Боярка – Гидроузел», проходящей по территории каждой из деревень и обеспечивающей связь населенных пунктов в сельской местности, с IV наV.

На сегодняшний день по территории населённого пункта д. Боярка проходит автомобильная дорога  II категории «г. Екатеринбург - г. Тюмень (новое направление)», что противоречит действующим строительным нормам и правилам. Проектом предлагается исключение данной автомобильной дороги из границ населенного пункта д. Боярка.

2.6. Развитие комплекса инженерного обеспечения городского округа

Водоснабжение

Производительность системы водоснабжения:

- количество станций водоподготовки – 1шт (ВНС-4, имеющая в составе две насосных станции (1 и 2 очередь), хлораторную, фтораторную (не функционирует)), пропускная способность – 19,2 тыс. м3/сут, степень износа – 75%, дата ввода в эксплуатацию – 1964 год.

- суммарная протяженность водопроводных сетей:

| диаметр мм | длина км | расположение (подземн/ надзем.) | кол-во водопровод. колодцев, шт. | кол-во пожарных гидрантов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 300 250 235 200 189 150 100 80 65 50 Итого в том числе: 1. водовод от скважин Гагарки 2. водопровод жилого поселка | 6, 673 2, 637 2, 221 1, 017 19, 05 0, 142 6, 390 11, 815 0, 183 0, 134 4, 073 54, 34 13, 287 34, 61 | подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное | 386 33 353 | 166 2 164 |

Пропускная способность водопроводных сетей (фактическая) – 8, 85 тыс. м3/сут.

Степень износа водопроводных сетей на 01.01.2009г. – 92%.

Дата ввода в эксплуатацию водопроводных  сетей – 1957-58гг.

Материал водопроводных труб – чугун, сталь, полиэтилен.

- насосные станции питьевой воды:

| № п/п | Наименование, место расположения в общей схеме водоснабжения | Объем перекачиваемой воды, куб. м/год | Производи-тельность насосной станции (дебит) куб. м/ч | Установленная мощность оборудования, кВт | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Артезианская скважина № 58э | 350400 | 57 | 22 | 1.12. 1970г. |
| 2. | Артезианская скважина № 55 | 140160 | 18 | 16 | 1.12. 1972г. |
| 3. | Артезианская скважина № 24 | 884760 | 216 | 65 | 1.10. 1972г. |
| 4. | Артезианская скважина № 25 | 236520 | 30 | 16 | 1.12. 1976г. |
| 5. | Артезианская скважина № 1 | 113880 | 22 | 17 | 1.06. 1983г. |
| 6. | Артезианская скважина № 62 | 131400 | 20 | 32 | 1.12. 1984г. |
| 7. | Артезианская скважина № 50 | 166400 | 35 | 22 | 1.12. 1982г. |
| 8. | Артезианская скважина № 8 | 131400 | 22 | 11 | 1.12. 1984г. |
| 9. | Артезианская скважина № 21 | 438000 | 36 | 22 | 1.12. 1984г. |

Система водоснабжения:

Общее количество населения, обслуживаемого водоснабжающей организацией в текущем году (за исключением населения, снабжающегося водой из водоразборных колонок) – 27 750 человек

Общее количество абонентов системы водоснабжения - 209 шт.

Водные ресурсы:

Источники подачи воды в город (надземные подземные), включая качество исходной воды в источниках – город получает холодную воду от двух водоисточников:

- Гагарское месторождение подземных вод (МПВ);

- Каменское месторождение подземных вод (МПВ) – принадлежит Белоярской АЭС.

Оба источника подачи воды  являются подземными.  Качество исходной воды соответствует нормам и качествам СанПиН 2.1.1074. По ряду скважин Гагарского МПВ имеются превышения показателей по радону и кремнию; а по скважинам Каменского МПВ – превышение показателей по кремнию.

В стадии разработки находится Усть-Камышенское МПВ, которое проектируется близ устья реки Камышенка.

С водопроводно-насосной станции питьевой воды 4-го подъема холодная вода выходит питьевого качества, жесткость соответствует нормам и качествам СанПиН 2.1.1074.

Основные проблемы станции водоподготовки:

1. Физический износ оборудования и трубопроводов;

2. Сбой энергетического фактора;

3. Отсутствие резервного резервуара запаса питьевой воды.

4. Отсутствие сплошного железобетонного ограждения территории ВНС-4.

5. Отсутствие железобетонного ограждения здания ВНС-4.

6. Отсутствие освещения по периметру территории ВНС-4.

Основные проблемы транспортировки воды:

- значительный физический износ водопроводных сетей;

- наличие глухих врезок на отдельные объекты и отсутствие возможности их отдельного отключения;

- физический и моральный износ запорной арматуры, установленной на водопроводных сетях;

-  необходимость проведения капитального ремонта водопроводных колодцев вследствие их обрушения;

- необходимость замены пожарных гидрантов вследствие их неработоспособности;

- отсутствие резервных водоводов от Гагарского  и Каменского МПВ;

- отсутствие дополнительной емкости запаса питьевой воды на ВНС-4;

- отсутствие резервного дюкера через реку Пышма;

- наличие несанкционированных построек на существующих водопроводных сетях.

Проектные предложения

| № | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Усть-Камышенского участка Гагарского месторождения природных вод, производительностью 5600м3/сутки | Первая очередь |
| 2 | Расширение Гагарского МПВ доразведка и строительство новых скважин | Первая очередь |
| 3 | Расширение Каменского МПВ доразведка и строительство новых скважин | Первая очередь |
| 4 | Проектирование и строительство резервных скважин в сельских населенных пунктах: с. Мезенское, д. Курманка, д. Гагарка, д. Боярка – производительностью по 10 м3/час – 4 шт. | Первая очередь |
| 5 | Реконструкция водозаборов Гагарского месторождения производительностью 11500 м3/сутки и насосной станции 4-го подъема. (Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей, установка оборудования для обеззараживания воды). | Первая очередь |
| 6 | Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения города, протяженностью 7,85 км, Ду=63…250 мм и сооружений на них. | Первая очередь |
| 7 | Создание зон санитарной охраны 1 пояса скважин на Гагарском месторождении – 9 шт. | Первая очередь |
| 8 | Строительство водовода до комплекса малоэтажной застройки БАЭС 2, 0,7 км | Первая очередь |
| 9 | Модернизация ВК-205 | Первая очередь |
| 10 | Реконструкция водопроводной сети от ВК-234 до ВК-238, 150п.м. | Первая очередь |
| 11 | Модернизация ВК-156 | Первая очередь |
| 12 | Строительство водовода до 2-го микрорайона | Первая очередь |
| 13 | Установка станций подкачки холодной воды в многоквартирных домах | Первая очередь |

д. Гагарка, д. Боярка, д. Курманка

Подготовить и принять долгосрочную муниципальную целевую программу: «Развитие системы инженерных коммуникаций на территории городского округа Заречный» с включением в нее подпрограмму «Развитие системы водоснабжения на территории деревень Боярка, Гагарка, Курманка». В рамках указанной подпрограммы предусмотреть на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана выполнение следующих мероприятий:

- подготовку проектной документации «Реконструкция системы водоснабжения деревень Боярка, Гагарка, Курманка»;

- строительство и ввод в эксплуатацию системы водоснабжения деревень Боярка, Гагарка, Курманка.

При расчете планируемого водопотребления принять следующие показатели: объем среднесуточного удельного водопотребления по поселку с учетом всех факторов – 969,68 м3\сут; максимальный расход водопотребления – 26,26л/сек;расход воды на пожаротушения – 10 л/сек. Расчеты по системам водопотребления находятся в архиве ЗАО «ПИИ ГЕО».

На 1 очередь строительства проектом предлагаетсяна площадке водозаборной скважины №24 разместить:станцию водоподготовки, станцию 2 подъема, резервуар чистой воды объемом 500 м3 для хранения пожарного запаса воды и объема воды, необходимого для регулирования суточной неравномерности водопотребления.Вода от скважин №25 и 50 по водоводу подается на станцию водоподготовки и далее на станцию 2 подъема. От проектируемой станции 2 подъема вода по водоводу Д 315 мм подается к формируемым основным водопроводным кольцам населенных пунктов. От основного водопроводного кольца проектируется система районных кольцевых водоводов деревень Боярка, Гагарка, Курманка (Д 225-110 мм).

Диаметры водоводов рассчитаны по укрупненным показателям и требуют уточнения на стадии рабочего проекта. Так же на стадии рабочего проекта, специализированная организация должна выполнить гидравлический расчет, с целью определения места расположения насосных станций подкачки.

Информация о планируемой протяженности сетей водоснабжения

| д.Боярка |
| --- |
| Наименование | Планируемый статус | Протяженность, км |
| Водовод | Проектируемые | 0.31 |
|  | Сохраняемые | 1.66 |
| Водопровод | Проектируемые | 12.49 |
| Общий итог |  | 14.46 |

Таблица 152

| д.Гагарка |
| --- |
| Наименование | Планируемый статус | Протяженность, км |
| Водовод | Сохраняемые | 5.07 |
| Водопровод | Проектируемые | 16.42 |
|  | Реконструируемые | 4.46 |
|  | Сохраняемые | 0.07 |
| Общий итог |  | 26.02 |
| д.Курманка |
| Наименование | Планируемый статус | Протяженность, км |
| Водовод | Проектируемые | 0.53 |
|  | Реконструируемые | 0.01 |
|  | Сохраняемые | 0.48 |
| Водопровод | Проектируемые | 9.4 |
|  | Реконструируемые | 2.46 |
|  | Сохраняемые | 0.84 |
| Общий итог |  | 13.72 |

с. Мезенское

Обеспеченность системами водоснабжения по объектам капитального строительства общественно-делового назначения сохранить в объеме 100 %.

Обеспеченность системами водоснабжения по объектам капитального строительства жилого фонда довести до 100 % к на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана

Обеспеченность жилого фонда системой водоснабжения на этапе 1-й очереди реализации генерального плана

| № п\п | Вид жилого фонда | Площадь жилого фонда всего, тыс.м2 | Площадь жилого фонда, обеспеченного водоснабжением тыс.м2 | Обеспеченность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилой фонд | 56,0 | 56,0 | 100,0 |
| 2. | Индивидуальный жилой фонд | 14,7 | 14,7 | 100,0 |
|  | Итого по поселку: | 70,7 | 70,7 | 100,0 |

В качестве источника водоснабжения сохранить существующие водозаборные сооружения.

Принять для расчета показатель проектной мощности водозаборных сооружений: 0,56 м3/с с давлением на выходе 6,2 кг с/см2.

Подготовить и принять долгосрочную муниципальную целевую программу: «Развитие системы инженерных коммуникаций на территории городского округа Заречный» с включением в нее подпрограммы «Развитие системы водоснабжения на территории села Мезенское». В рамках указанной подпрограммы предусмотреть на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана выполнение следующих мероприятий:

Подготовка проектной документации «Реконструкция системы водоснабжения села Мезенское».

Строительство и ввод в эксплуатацию системы водоснабжения села Мезенское.

При расчете планируемого водопотребления принять следующие показатели:

Объем среднесуточного удельного водопотребления по поселку с учетом всех факторов - 796,44 м3\сут.

Максимальный расход водопотребления – 120,21 л/сек.

Расчеты водопотребления и максимального расхода водопотребления приведены ниже.

Расчет минимального удельного хозяйственно-питьевого водопотребления населения поселка выполнен с учетом принятия следующих показателей:

для многоквартирного жилого фонда, оборудованного внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением - 230 л/сут. на человека;

для индивидуального жилого фонда, оборудованного внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и водонагревателями - 160 л/сут. на человека

показатель неучтенных расходов принят в объеме 20% в целях учета увеличения объема водопотребления на обеспечение населения, пребывающего на территорию поселка в летнее время для отдыха.

Результаты расчета по планируемому удельному водопотреблению по жилому фонду представлены в таблице 37.

Результаты объема среднесуточного удельного водопотребления по жилому фонду

| № п\п | Вид жилого фонда | Кол-во проживающих тыс.чел. | Расчет | Объем среднесуточного удельного водопотребления м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилой фонд, оборудованный внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2,06 | 230 л/сут.чел х 2060 чел. | 473,8 |
| 2. | Индивидуальный жилой фонд, с водопользованием из водоразборных колонок | 0,54 | 160 л/сут.чел* х 540 чел. | 86,4 |
|  | Итого по поселку: | 2,6 |  | 560,2 |

*Примечание: Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (основание: Примечание п.2. к таблице 1 п.2.1. СНиП 2.02.04 - 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

При расчете удельного водопотребления населения поселка приняты следующие показатели и коэффициенты:

удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливной сезон принято в объеме 90 л/сут. на одного человека;

суммарный расход воды на тушение одного пожара на протяжении 3-х часов из расчета расхода воды 10 л/сек;

неучтенные расходы приняты в объеме 20% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселка.

Результаты расчета суммарного удельного водопотребления по поселку в целом с учетом дополнительных факторов

| № п\п | Наименование показателя или коэффициента | Ед. Изм. |  | Расчет | Объем среднесуточного удельного водопотребления м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем среднесуточного удельного водопотребления жилого фонда |  |  |  | 560,20 |
| 2. | Удельное среднесуточное потребление воды на поливку | л\сут.чел | 90 | 90 х 2604 чел. | 234,36 |
| 3. | Удельное среднесуточное потребление воды для з-х часового запаса на тушение пожара | л/сек | 10 | 10 х 10800 сек | 108,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 692,56 |
|  | неучтенные расходы | % | 20* | 615,35 х 0,20 | 123,07 |
|  | Итого по поселку: |  |  |  | 815,63 |

При расчете расхода воды наибольшего и наименьшего водопотребления в сутки приняты следующие коэффициенты суточной неравномерности водопотребления:

К сут. максимальное - 1,2

К сут. минимальное – 0,8

Расчет расхода воды наибольшего и наименьшего водопотребления в сутки

| № п\п | Расход воды | К суточной неравномерности водопотребления | Расчет | Объем водопотребления м3 /сут л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимальный расход водопотребления | 0,8 | 815,63 х 0,8 | 652,504 75,52 |
| 2. | Максимальный расход водопотребления | 1,2 | 815,63 х 1,2 | 978,756 113,28 |
| 3. | Максимальный расход водопотребления с учетом расхода 10 л/сек на тушение 1 пожара |  | 113,28 +10 | 123,28 |

Увеличение максимального расхода водопотребления произойдет на 21,00 л\сек.

123,28 л\сек - 102,28 л\сек = 21,00 л\сек

Канализация

1. Канализационная система

Тип канализационной системы города – самотечная, напорная.

Пропускная способность канализационной системы – 12, 0 тыс. м3/сут.

Количество стоков:.  – 2 736 834 м3    (7 498 м3/сут)

Качество обработки стоков  – качество стоков на выходе с городских очистных сооружений соответствует нормативам. Качество стоков незначительно превышает нормативные показатели: нитраты, нефтепродукты, БПК20, аммонийный азот, фосфаты. Решением Городской Думы в 2008 году утверждены Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации г. Заречный, которые разработаны с целью обеспечения устойчивой работы городских очистных сооружений и канализационных коллекторов, предупреждения загрязнения городскими сточными водами водного объекта реки Ольховка, имеющей рыбо-хозяйственное назначение.

Ведется работа по контролю за оборудованием на границе эксплуатационной ответственности между абонентами (потребителями) и ОВКХ точек отбора проб канализационных стоков.

2. Система водоотведения

протяженность и материалы канализационных сетей. .

| диаметр мм | длина км | расположение (подземное/ надземное) | Количество канализационных колодцев, шт. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорный коллектор: 400 250 200 150 Итого: Самотечный коллектор: 700 600 500 400 300 250 200 150 Итого: Общее количество: | 14, 000 9, 427 2, 190 1, 012 26, 629 0, 350 1, 6834 1, 0411 0, 8056 1, 8633 1, 3943 7, 8702 17, 5261 32, 534 59, 163 | подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное подземное | 52 1690 1742 | По эксплуатационной схеме канализац. сетей и согласно проведенной инвентаризации имущества По эксплуатационной схеме канализац. сетей и согласно проведенной инвентаризации имущества |

Канализационные сети г. Заречный подразделяются на:

- самотечная канализация протяженностью 32, 534 тыс. м.

- напорная  канализация протяженностью 26, 629 тыс. м.

Материал канализационных труб – чугун, железобетон, асбоцемент, сталь, полиэтилен.

Дата ввода в эксплуатацию канализационных сетей – 1957-58гг. Качество канализационной системы – неудовлетворительное, требует капитального ремонта и замены; физический износ канализационных сетей в северной части города – 100%, в южной части города – 85-87%.

основные проблемы системы водоотведения:

- значительный физический износ канализационных сетей;

- значительный физический и моральный износ запорной арматуры на канализационных сетях;

-  необходимость проведения капитального ремонта канализационных колодцев вследствие их обрушения;

- необходимость замены оборудования КНС (насосное, решетки, запорная арматура, фильтры-ловушки, дробилки и прочее) ввиду их физического износа;

- 100%-й физический износ здания КНС-1;

- неудовлетворительное состояние фундаментов, отмосток, стен, окон,  лестниц, дверных проемов и прочих конструктивных элементов зданий КНС-1, 2, 3, 4;

- отсутствие сплошного железобетонного забора по периметрам зданий КНС-1, 2, 3, 4 (согласно предписаний надзорных органов);

- наличие канализационных колодцев без люков (несанкционированное снятие);

- наличие несанкционированных построек  на существующих канализационных сетях.

Число засоров и аварий на канализационных сетях (на км сети, на одного клиента, на одного работающего) за последние 3 года по годам:

- 2007 год – 125 штук;

- 2008 год – 142 штук;

- 2009 год – 137 штук.

3. Насосные станции

| № п/п | Наименование, место расположения в общей схеме водоотведения | Фактический объем стоков за год, куб. м/год | Производительность насосной станции, куб. м /ч | Установленная мощность оборудования, кВт | Объем здания насосной станции, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подземный | надземный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Канализационная насосная станция № 1 | 624000 |  |  | 445,8 | 297,2 |
|  | насос 5Ф6 |  | 162 | 37 |  |  |
|  | насос СД 160/45 |  | 160 | 30 |  |  |
|  | насос СД 100/40 |  | 100 | 30 |  |  |
|  | насос СМ 100-65-200-2 |  | 125 | 30 |  |  |
| 2. | Канализационная насосная станция № 2 | 676000 |  |  | 664,2 | 442,8 |
|  | насос 5Ф6 |  | 162 | 40 |  |  |
|  | насос 5Ф6 |  | 162 | 40 |  |  |
|  | насос 5Ф6 |  | 162 | 37 |  |  |
|  | насос 2,5НФ |  | 90 | 20 |  |  |
| 3. | Канализационная насосная станция № 3 | 1700000 |  |  | 1789,2 | 1491,0 |
|  | насос СД 450/95-2 |  | 390 | 160 |  |  |
|  | насос СД 450/95-2 |  | 390 | 160 |  |  |
|  | насос СД 450/95-2 |  | 390 | 160 |  |  |
|  | насос СД 160/45 |  | 160 | 37 |  |  |
|  | насос СД 160/45 |  | 160 | 37 |  |  |
| 4. | Канализационная насосная станция № 4 | 320000 |  |  | 1080,0 | 720,0 |
|  | насос СД 80/18 |  | 80 | 11 |  |  |
|  | насос СД 80/18 |  | 80 | 11 |  |  |
|  | насос СД 80/18 |  | 80 | 11 |  |  |

4. Канализационные очистные сооружения

Городские очистные сооружения представляют собой комплекс взаимосвязанных процессов очистки сточных вод, основанных на физических методах выделения грубодисперсных и взвешенных загрязнений, на биологических методах аэробного окисления растворенных и коллоидных частиц.

Комплекс очистных сооружений рассчитан на полную биологическую очистку и состоит из двух очередей, технология очистки на которых одинакова.

Принятая проектом технология очистки сточных вод предусматривает:

- механическую очистку стоков на решетках, песколовках, отстойниках;

- доочистку на фильтрах – биореакторах;

- обеззараживание сточных вод жидким хлором;

- обработку осадков сточных вод в септической камере двухъярусных отстойников и на песковых и иловых площадках;

Производительность городских очистных сооружений составляет 12 тыс. м3/сут.

В состав городских очистных сооружений входят:

1-я очередь:

- приемная камера-1шт, решетка ручная-2шт, песколовка горизонтальная-2шт, двухъярусные отстойники-8шт, биофильтры-2шт, вторичные отстойники-4шт, иловые площадки-8шт, песковые площадки-3шт, КНС очистных сооружений №1;

2-я очередь:

- приемная камера-1шт, решетка ручная-2шт, песколовка горизонтальная-2шт, двухъярусные отстойники-8шт, аэрофильтр-2шт, КНС очистных сооружений №2;

3-я очередь:

Блок доочистки:

- фильтр - биореактор трехсекционный-4шт, резервуар приемный сточной воды-1шт, резервуар грязной промывной воды-1шт, распределительная камера-1шт, насосное отделение с группой насосов, машинное отделение турбокомпрессоров-3шт, насосы НТВ-3шт, КНС очистных сооружений №3;

- установка обеззараживания сточных вод – хлораторная станция производительностью 10 кг хлора/час, а также инженерные сети, грузоподъемные механизмы и вентиляционное оборудование.

Год ввода в эксплуатацию очистных сооружений:

1-я очередь – 1964 год;

2-я очередь – 1976 год;

3-я очередь (блок доочистки и хлораторная) – 1990 год;

3-я очередь (остальные объекты) – 2007 год.

Степень износа очистных сооружений 1-2 очередей – 100%, зданий блока доочистки и хлораторной – 85%, технологического оборудования блока доочистки и хлораторной – 100% (необходима реконструкция емкостей сброса доочистки, реконструкция системы отопления).

В настоящее время очистные сооружения г. Заречный справляются с приемом сточных вод, но при строительстве 4-го энергоблока Белоярской АЭС, увеличения жилой и производственной застройки (с учетом утвержденного плана развития г. Заречный) увеличится расход воды, что приведет к необходимости расширения (реконструкции) очистных сооружений.

4.1.  Сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники)

| п/п | Наименование сооружения | Пропускная способность, куб. м /час | Количество сооружений всего / в работе, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Решетки | 500 | 4/4 |
| 2. | Песколовки | 125 | 4/4 |
| 3. | Отстойники | 60/120 | 24/24 |

4.2.  Канализационные насосные станции (городские очистные сооружения)

| № п/п | Наименование, место расположения в общей схеме водоотведения | Фактический объем стоков за год, куб. м/год | Производительность насосной станции, куб. м /ч | Установленная мощность оборудования, кВт | Объем здания насосной станции, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подземный | надземный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | КНС № | 18250 |  |  | 60 | 60 |
| 1.1. | 2 НФВ |  | 70 | 7,5 |  |  |
| 1.2. | ГНОМ 50-25 |  | 70 | 7,5 |  |  |
| 2. | КНС № 2 | 73000 |  |  | 200 | 150 |
| 2.1. | СД 100/40 |  | 125 | 30 |  |  |
| 2.2. | 2,5 НФ |  | 125 | 22 |  |  |
| 3. | КНС № 3 | 146000 |  |  | 170 | 170 |
| 3.1. | СД 32/40 |  | 80 | 11 |  |  |
| 3.2. | СД 32/40 |  | 80 | 11 |  |  |

4.3.  Сооружения биологической очистки сточных вод.

4.3.1.  Метод аэрации (аэротенки) – относятся к 3-й очереди очистных сооружений.

4.4.  Обеззараживание стоков с помощью хлорсодержащих реагентов

| № п/п | Наименование оборудования хлорного хозяйства | Количество единиц оборудования всего / в работе, шт. | Производительность по реагенту, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Хлоратор АХВ-1000 | 3/1 | 2,0 |
| 2. | Насос ВК 2/26 | 2/1 | 4,8 |
| 3. | Насос Х 45/3/п | 2/1 | 60,0 |

4.5.  Сооружения обработки и обезвоживания осадка сточных вод

| № п/п | Тип сооружения | Количество сооружений всего / в работе, шт. | Производительность по обработке осадка, куб. м /час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Иловые площадки | 8/8 | 0,07 |
| 2. | Песковые площадки | 3/3 | 0,01 |

с. Мезенское

1. Обеспеченность системами водоотведения по объектам капитального строительства общественно-делового назначения сохранить в объеме 100 %.

2. Обеспеченность системами водоотведения по объектам капитального строительства жилого фонда довести до 100 % к на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана

Обеспеченность жилого фонда системой водоотведения на этапе 1-й очереди реализации генерального плана

| № п\п | Вид жилого фонда | Площадь жилого фонда всего, тыс.м2 | Площадь жилого фонда, обеспеченного водоотведением тыс.м2 | Обеспеченность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилой фонд | 56,0 | 56,0 | 100,0 |
| 2. | Индивидуальный жилой фонд | 14,7 | 14,7 | 100,0 |
|  | Итого по поселку: | 70,7 | 70,7 | 100,0 |

В качестве места сброса сточных вод сохранить существующие очистные сооружения в деревне Курманка.

- Принять для расчета показатель проектной мощности очистных сооружений: 584 тыс. м3/год или 1,6 тыс. м3/сут.

5. Подготовить и принять долгосрочную муниципальную целевую программу: «Развитие системы инженерных коммуникаций на территории городского округа Заречный» с включением в нее подпрограммы «Развитие системы водоотведения на территории села Мезенское». В рамках указанной подпрограммы предусмотреть на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана выполнение следующих мероприятий:

5.1. Подготовка и оформление землеустроительной документации на земельный участок очистных сооружений, с учетом увеличения площади земельного участка до 1 га.

5.2. Подготовка проектной документации «Реконструкция системы водоотведения села Мезенское».

5.3. Строительство и ввод в эксплуатацию системы водоотведения села Мезенское.

Д. Боярка, д. Гагарка, д. Курманка.

Проектом предлагается обеспечить на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана  системами централизованного водоотведения100 % объектов жилого и общественно-делового назначения

Обеспеченность жилого фонда системой водоотведения на этапе 1-й очереди реализации генерального плана

| № п\п | Вид жилого фонда | Площадь жилого фонда всего, тыс.м2 | Площадь жилого фонда, обеспеченного водоснабжением тыс.м2 | Обеспеченность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилой фонд | 13,923 | 13,923 | 100,0 |
| 2. | Индивидуальный жилой фонд | 87,858 | 87,858 | 100,0 |
|  | Итого по поселку: | 101,781 | 101,781 | 100,0 |

Проектом предлагается совместное использование очистных сооружения р.п. Белоярский и населенных пунктов Боярка, Курманка, Гагарка. Подготовить и принять долгосрочную муниципальную целевую программу: «Развитие системы инженерных коммуникаций на территории городского округа Заречный» с включением в нее подпрограммы «Развитие системы водоотведения на территории деревень Боярка, Гагарка, Курманка». В рамках указанной подпрограммы предусмотреть на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана выполнение следующих мероприятий:

- подготовка проектной документации «Реконструкция системы водоотведения деревень Боярка, Гагарка, Курманка».

- строительство и ввод в эксплуатацию системы водоотведения деревень Боярка, Гагарка, Курманка.

Расчеты по системам водоотведения находятся в архиве ЗАО «ПИИ ГЕО».

Хозяйственно-бытовые стоки деревень Боярка, Гагарка, Курманка предлагается отводить на реконструируемые очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с полной биологической очисткой, расположенные в пойме реки Пышмы в северо-восточной части р.п. Белоярский. После очистки стоки сбрасываются в р.Пышма. Всего в системе водоотведения деревень Боярка, Гагарка, Курманка предлагается к размещению 4 канализационных напорных станций и 5 колодцев гашения напора. Информация о планируемой протяженности сетей водоотведения  представлена в таблицах 155-157:

| д.Боярка |
| --- |
| Наименование | Характеристика | Протяженность, км |
| хозяйственно-бытовой коллектор | напорный | 3.58 |
|  | самотечный | 10.43 |
| Общий итог |  | 14.01 |

Таблица 156

| д.Гагарка |
| --- |
| Наименование | Характеристика | Протяженность, км |
| хозяйственно-бытовой коллектор | напорный | 2.46 |
|  | самотечный | 16.1 |
| Общий итог |  | 18.56 |

Таблица 157

| д. Курманка |
| --- |
| Наименование | Планируемый статус | Характеристика | Общий итог |
|  |  | Напорный | Самотечный |  |
| хозяйственно-бытовой коллектор | проектируемые | 2.74 | 10.01 | 12.75 |
|  | реконструируемые | 4.3 | 0.28 | 4.58 |
|  | сохраняемые | - | 0.8 | 0.8 |
| Общий итог |  | 7.04 | 11.09 | 18,13 |

Проектные предложения

| № | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и модернизация сооружений очистки сточных вод в г. Заречный, производительностью 16000 м3/сутки (4 очередь очистных) | Первая очередь |
| 2 | Реконструкция и модернизация сооружений очистки сточных вод в д. Курманка, производительностью 200 м3/сутки | Первая очередь |
| 3 | Строительство локальных очистных сооружений в сельских населенных пунктах: | Первая очередь |
| 4 | - в с. Мезенское, производительностью 100 м3/сутки. | Первая очередь |
| 5 | - в с. Муранитный, производительностью 100 м3/сутки | Первая очередь |
| 6 | Строительство сетей водоотведения в г. Заречный и сельских населенных пунктах, общей протяженностью 8,0 км, Ду = 100…160мм и сооружений на них. | Первая очередь |
| 7 | Реконструкция насосных станций перекачек с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей: | Первая очередь |
| 8 | - в г, Заречный – 4 шт, производительностью от 320 до 450 м3/час; | Первая очередь |
| 9 | - в д. Курманка – 1 шт, производительностью 25 м3/час; | Первая очередь |
| 10 | Реконструкция и модернизация сетей водоотведения в г. Заречный и сельских населенных пунктах, общей протяженностью 10 км, Ду=110…250 мм. | Первая очередь |
| 11 | Строительство сетей водоотведения мкр. «Солнечный» | Первая очередь |
| 12 | Строительство сетей водоотведения мкр. «Солнечный» 2я очередь | Первая очередь |
| 13 | Строительство сетей водоотведения комплекса малоэтажной застройки БАЭС 2 | Первая очередь |
| 14 | Строительство сетей водоотведения комплекса малоэтажной застройки по ул. Энергетиков | Первая очередь |
| 15 | Строительство КНС-1 | Первая очередь |
| 16 | Реконструкция системы отопления блока доочистки городских очистных сооружений | Первая очередь |
| 17 | Строительство КНС-2 | Первая очередь |
| 18 | Реконструкция емкостей сброса блока доочистки городских очистных сооружений | Первая очередь |
| 19 | Строительство КНС-промышленная зона (ул. Попова) | Первая очередь |
| 20 | Строительство сетей водоотведения 2-микрорайон | Первая очередь |
| 21 | Строительство сетей водоотведения 5 микрорайон | Первая очередь |
| 22 | Реконструкция насосной станции перекачки, производительностью 25 м3/час | Первая очередь |
| 23 | Строительство локальных сооружений очистки сточных вод комплекса малоэтажной застройки «Гагарский ключ | Первая очередь |
| 24 | Проектирование и строительство ливневой канализации 2-го микрорайона | Первая очередь |
| 25 | Проектирование и строительство ливневой канализации 5-го микрорайона | Первая очередь |
| 26 | Проектирование и строительство ливневой канализации 4-го микрорайона | Первая очередь |
| 27 | Проектирование и строительство очистных сооружений для ливневой канализации производительностью 2х50 м3/сутки | Первая очередь |

Теплоснабжение.

Город Заречный

Процесс теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе обеспечивается тремя организациями, две из которых являются производителями тепловой энергии и ГВС:

1. Филиал концерна «Росэнергоатом» «Белоярская атомная электростанция», работает в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, а также ГВС  (тепло отборов турбин), все эксплуатируемое оборудование находится в Федеральной собственность. Обеспечивает потребителей города порядка 75 % тепла и 50 % ГВС;

2 городская котельная (паровые и водогрейные котлы) находится в ведении Зареченского муниципального унитарного предприятия «ЖКХ сельской территории». Эксплуатируемое имущество находится в муниципальной собственности. Обеспечивает потребителей города порядка 25 % тепла и 50 % ГВС. Процессы выработки тепловой энергии БАЭС и городской котельной технологически связаны.

Каждый из теплоисточников оборудован узлом подпитки тепловых сетей:

- городская котельная – с режимом работы 65-70 тн/час, а в пики водоразбора подключаются баки - аккумуляторы;

- Белоярская АЭС – с режимом работы 85-90 тн/час.

Третья организация сетевая – ООО «Теплопередача»

Тепловые сети г. Заречный предназначены для обеспечения отоплением и горячей водой жилые, производственные здания и объекты социально-культурного назначения.

Протяженность тепловых сетей города составляет 48683 м в двухтрубном исчислении, соответственно 97366 м в однотрубном исчислении.

Тепловые сети города подразделяются на:

- магистральные протяженностью 8646 м в двухтрубном исчислении:

- квартальные (распределительные) протяженностью 40037 м в двухтрубном исчислении;

Тепловая энергия и горячая вода поступает к потребителям города от двух теплоисточников: Белоярская атомная электростанция  и городской котельной  по четырем тепломагистралям № 1 2 3 4.

Способ прокладки тепломагистрали надземный и подземный. Большая часть (60 %) проложено надземным способом.

Для отключения определенных участков т/магистралей на них установлено 7 тепловых узлов и 24 тепловых камеры. Для бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей города все тепломагистрали закольцованы в единую систему.

Внутри городских кварталов и между кварталами проходят распределительные сети, способ прокладки надземный и подземный. Большая часть (71 %) распределительных сетей проложена подземным способом.

Для отключения отдельных объектов теплоснабжения, отдельных городских кварталов на распределительных сетях сооружено 222 тепловых камеры (подземные) и 19 тепловых узлов (надземные), оснащенных запорной арматурой (задвижки, вентиля, воздушники, спускники, элеваторные узлы, электрические приводы задвижек на тепломагистралях).

Узким местом в системе теплоснабжения является наличие «глухих» врезок в жилые дома – 150 штук и отсутствие возможности отключения многих жилых домов отдельно, в результате авария на одном доме (объекте) влечет за собой отключение комплекса жилых домов (объектов) или вообще отдельного жилого квартала.

Система ГВС города открытая, в летнее время ГВС осуществляется без отключения магистралей (по двух трубной системе). ГВС населения города осуществляется из индивидуальных тепловых пунктов жилых домов, расположенных в подвальных помещениях, от подающей трубы.

В каждом многоквартирном жилом доме, в промышленном или коммерческом предприятии ГВС осуществляется непосредственно от узла правления теплоснабжения здания.

Тепловые сети города работают по температурному графику 130/70, в качестве смесительного устройства служит элеваторный узел. Устройство автоматического регулирования температуры горячей воды отсутствует, поэтому регулировка осуществляется вручную, переключением подающего трубопровода горячей воды с прямой на обратную линию.

В летнее время на тепловых сетях производится ежегодный текущий ремонт в 2 этапа:

1. Отключается северная часть города, подключенная к тепломагистралям № 1, 2, 3

2. Отключается южная часть города, подключенная к тепломагистрали № 4.

Каждый этап отключения продолжается 14 дней.

Также в летнее время на тепловых сетях города проводятся гидравлические испытания магистральных тепловых сетей по программе, разработанной персоналом организации, обслуживающей тепловые сети.

Микрорайон Муранитный

Состоит из 6 многоквартирных домов, передан в муниципальную собственность в 2007 году. Отопление и горячее водоснабжение осуществляется газовой блочной котельной. Система теплоснабжения закрытая, выполнена в четырехтрубном исполнении.

с.Мезенское

Село газифицировано природным газом, теплоснабжение обеспечивается блочной газовой котельной, к централизованному теплоснабжению подключены 4 многоквартирных дома, 13 коттеджей, детский сад и школа. Остальные частные жилые дома  села имеют печное отопление или индивидуальные газовые котлы. Централизованное ГВС отсутствует.

д.Курманка

Деревня газифицирована природным газом, теплоснабжение и горячее водоснабжение обеспечивается блочной газовой котельной, к централизованному теплоснабжению и ГВС подключены 21 многоквартирный дом и  детский сад. Остальные частные жилые дома  села имеют печное отопление или индивидуальные газовые котлы. Система открытая, выполнена в двухтрубном исполнении.

ареал покрытия, количество обслуживаемого населения:

Микрорайон Шеелит

Передан в муниципальную собственность в 2008 году. Состоит из 63 жилых коттеджа (ветхое жилье), подключенных  к централизованному теплоснабжению, которое обеспечивается угольной котельной. Централизованное ГВС отсутствует.

д.Гагарка

В деревне находятся  частные жилые дома на индивидуальном отоплении и школа, имеющая свою газовую котельную.

Суммарная протяженность тепловых сетей город Заречный

| Диаметр мм | Длина км | Расположение (надземное/подземное) | Объем м3 | Количество тепловых камер | Количество тепловых узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные 500 450 400 400 350 300 Итого | 2,426 1,843 0,594 0,459 2,398 0,926 8,646 | Надземное надземное надземное надземное подземное подземное | 1000 623 158 122 484 139 2526 | - - - 5 12 7 24 | 5 - 2 - - - 7 |
| Квартальные 600 450 400 350 350 300 300 250 200 200 170 150 150 125 100 100 80 80 70 70 50 40 32 Итого | 0,410 2,100 0,590 0,879 2,700 1,263 0,750 3,482 1,080 0,866 0,185 1,679 0,340 3,934 4,124 1,150 3,624 1,250 3,833 0,640 3,867 1,184 0,107 40,037 | Надземное надземное надземное подземное надземное подземное надземное подземное подземное надземное подземное подземное надземное подземное подземное надземное подземное надземное подземное надземное подземное подземное подземное | 242 710 157 177 545 189 113 369 73 59 10 60 13 98 65 18 38 13 30 5 15 3 0,2 3002,2 | - - - 9 - 7 - 31 33 - - 20 - 33 39 - 25 - 11 - 11 2 1 222 | - - - - 1 - 1 - - 4 - - 3 - - 5 - 4 - 1 - - - 19 |
| Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе: | 48, 683 16,1 32,583 | Надземное подземное | 5528,2 | 246 | 26 |

Дата ввода в эксплуатацию 1957-1958г.г. качество тепловых сетей – неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт и замена.

Физический износ тепловых сетей в северной части города – 100%, в южной – 85 %

Материал труб – сталь.

Защита от наружной коррозии принята пассивная при помощи антикоррозийных материалов.

п.Муранитный

3.Тепловые сети – 1483м, степень износа 63%, 110м труб нарушена изоляция.

с.Мезенское

3.Тепловые сети – 3456м, степень износа 65%

д.Курманка

3.Тепловые сети – 1646м, степень износа 65%

п.Шеелит

3.Тепловые сети –3150 м, степень износа 69%

д.Гагарка

3.Тепловые сети –100 м, степень износа 12%

Основные проблемы транспортировки тела и горячей воды.

- значительный износ тепловых сетей;

- наличие глухих врезок на отдельные объекты и отсутствие возможности их отдельного отключения;

- физический и моральный износ запорной арматуры, установленный на тепловых сетях;

- необходимость проведения капитального ремонта тепловых камер и тепловых узлов вследствие их обрушения;

- отсутствие тепловой изоляции на участках трубопроводов тепловых сетей;

- отсутствие узлов учета тепловой энергии и ГВС в УТ 2-7 и УТ 2-10;

- отсутствие узлов учета тепловой энергии и ГВС у части абонентов;

Проектные предложения

с. Мезенское.

Обеспеченность системами централизованного теплоснабжения по объектам капитального строительства общественно-делового назначения сохранить в объеме 100 %.

Обеспеченность системами централизованного водоснабжения по объектам капитального строительства жилого фонда довести до 100 % к на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана (см.таблицу 42).

Обеспеченность жилого фонда системой централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на этапе 1-й очереди реализации генерального плана

Таблица 42

| № п\п | Вид жилого фонда | Площадь жилого фонда всего, тыс.м2 | Площадь жилого фонда, обеспеченного централизованным Теплоснабжением и горячим водоснабжением тыс.м2 | Обеспеченность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилой фонд | 56,0 | 56,0 | 100,0 |
| 2. | Индивидуальный жилой фонд | 14,7 | 0 | 0 |
|  | Итого по поселку: | 70,7 | 56,0 | 100,0 |

Сохранить в качестве источника теплоснабжения поселка 2 действующие газовые котельные

Подготовить и принять долгосрочную муниципальную целевую программу: «Развитие системы инженерных коммуникаций на территории городского округа Заречный» с включением в нее подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории села Мезенское». В рамках указанной подпрограммы предусмотреть на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана выполнение следующих мероприятий:

подготовка проектной документации «Реконструкция системы теплоснабжения села Мезенское», проектная документация должна предусматривать реконструкцию, как сетей, так и котельных с заменой оборудования без увеличения мощности, перевод котельной, расположенной на территории очистных сооружений на газ.

строительство и ввод в эксплуатацию системы теплоснабжения села Мезенское.

При расчете планируемого теплопотребления принять для расчета следующие показатели:

Проектной мощность котельных: 8,96 Гкал/ч.

Объем расчетного удельного теплопотребления по поселку составляет 7,7 Гкал/ч.

Д. Боярка, д. Гагарка, д. Курманка.

Проектом предлагается обеспечить системами централизованного теплоснабжениявсе объекты общественно-делового назначения населенных пунктов и секционную застройку в деревне Курманка (см.таблицу 158).

Обеспеченность жилого фонда системой централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на этапе 1-й очереди реализации генерального плана

Таблица 158

| № п\п | Вид жилого фонда | Площадь жилого фонда всего, тыс.м2 | Площадь жилого фонда, обеспеченного водоснабжением тыс.м2 | Обеспеченность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилой фонд | 13,923 | 13,923 | 100,0 |
| 2. | Индивидуальный жилой фонд | 87,858 | 0 | 0 |
|  | Итого по поселку: | 101,781 | 101,781 | 13,67 |

В качестве источника теплоснабжения предлагается сохранить действующие газовые котельные.

Подготовить и принять долгосрочную муниципальную целевую программу: «Развитие системы инженерных коммуникаций на территории городского округа Заречный» с включением в нее подпрограммы «Развитие системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории деревень Боярка, Гагарка, Курманка». В рамках указанной подпрограммы предусмотреть на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана выполнение следующих мероприятий:

- подготовку проектной документации «Реконструкция системы теплоснабжения деревень Боярка, Гагарка, Курманка», проектная документация должна предусматривать реконструкцию, как сетей, так и котельных с заменой оборудования без увеличения мощности.

- строительство и ввод в эксплуатацию системы теплоснабжения деревень Боярка, Гагарка, Курманка.

При расчете планируемого теплопотребления принять для расчета следующие показатели: проектная мощность котельной: 6 Гкал/ч; объем расчетных затрат на отопление составляет 5,4МВт; объем расчетных затрат на горячее водоснабжение составляет 0,4 МВт; объем расчетных затрат на приточную вентиляцию общественно-деловых зданий составляет 0,5МВт. Протяженность системы теплоснабжения составит 1,6 км.

| № | Мероприятие | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Заречный газовая котельная, мощность 107 МВт |  |
| 1.1 | Модернизация газовой котельной г. Заречный путем внедрением системы когенерации, установка 4 газопоршневых агрегатов типа G 3616 LE с модулем утилизации тепла=3,859 МВт (единичная) | Первая очередь |
| 1.2 | Модернизация системы водоподготовки | Первая очередь |
| 1.3 | строительство скважин в районе ГК, производительностью 160 м3/час | Первая очередь |
| 1.4 | энергоаудит котельной | Первая очередь |
| 1.5 | реконструкция газовой котельной в городе Заречный, мощностью 107 МВт | Первая очередь |
| 2 | д.Курманка мощность 2,2 МВт |  |
| 2.1 | Техническое перевооружение газовой котельной в деревне Курманка мощностью 2,2 МВт | Первая очередь |
| 2.2 | Реконструкция системы подготовки ГВС (установка аккумуляторных баков, введение участка химводоподготовки) | Первая очередь |
| 2.3 | строительство скважин в районе котельной, производительностью производительность 40 м3/час | Первая очередь |
| 3 | с.Мезенское 2,0 МВт |  |
| 3.1 | Строительство системы ГВС , (установка аккумуляторных баков, введение участка химводоподготовки, устройство теплообменников) | Первая очередь |
| 4 | д.Гагарка |  |
| 4.1 | строительство скважин в районе котельной, производительностью производительность 40 м3/час | Первая очередь |
| 4.2 | Резервное электроснабжение котельной (газогенератор) | Первая очередь |
| 4.3 | Реконструкция системы подготовки ГВС (установка аккумуляторных баков, введение участка химводоподготовки) | Первая очередь |
| 5 | Муранитный 0,9 МВт |  |
| 5.1 | Реконструкция системы подготовки ГВС (установка аккумуляторных баков, введение участка химводоподготовки) | Первая очередь |
|  | тепловые сети |  |
|  | г. Заречный |  |
| 1 | Наладка гидравлического режима тепловых сетей г. Заречный | Первая очередь |
| 2 | Реконструкция т/сети от ТК 3-17 до здания поликлиники МСЧ-32, Ду 250мм; длина трассы 150м, Ду 200мм; длина трассы 150м; Ду 100мм; длина трассы 210м | Первая очередь |
| 3 | Реконструкция задвижек в ТК 3-37 (Ду300мм – 2шт, Ду250мм – 4шт, Ду200мм – 1шт, Ду80мм – 4шт, Ду40мм – 4шт), ТК 4-8-1 (Ду200мм – 2шт, Ду150мм – 4шт, Ду100мм – 2шт, Ду80мм – 2шт), ТК 4-7 (Ду300мм – 2шт) | Первая очередь |
| 4 | Реконструкция задвижек в ТК 1-8 (Ду250мм – 2шт), ТК 3-24 (Ду350мм – 2шт, Ду200мм – 2шт, Ду150мм – 2шт, Ду32мм – 4шт) | Первая очередь |
| 5 | Реконструкция т/сети по ул. Попова от УТ 3-2-1 до здания по ул. Попова, 5, Ду 200мм; длина трассы 430м, Ду 150мм; длина трассы 120м, Ду 100мм, длина трассы 120м | Первая очередь |
| 6 | Строительство новой т/сети от ТК 3-17-13/1 (ул. Ленина, 28), до ул. Ленинградская и тепловой камеры ТК 4-8-5, с сооружением новой тепловой камеры по ул. Ленинградская, Ду 200мм, длина трассы 120м, Ду 150мм, длина трассы 510м, Ду 100мм, длина трассы 160м, Ду 80мм, длина трассы 10м | Первая очередь |
| 7 | Реконструкция тепловой сети от УТ 1-7 до ТК 2-11-7 с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные, Ду 400мм длина трассы 250м, Ду 350мм длина трассы 340м, Ду 100мм, длина трассы 360м | Первая очередь |
| 8 | Реконструкция тепловой сети от ТК 2-11 по ул. Лермонтова через ТК 1-12 до ТК 1-15 (пер. ул. Мира - Комсомольская), Ду 350мм, длина трассы 505м | Первая очередь |
| 9 | Реконструкция тепловой сети по ул. Лермонтова от ТК 1-9 до ж/д по ул. Лермонтова, 25, ул. Ленина, 3, 5, 7, здания школы №4 по ул. Лермонтова, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам и зданию школы, Ду 125мм длина трассы 90м, Ду 100мм длина трассы 68м, Ду 80мм, длина трассы 84м, Ду 70мм, длина трассы 35м, Ду 50мм, длина трассы 85м | Первая очередь |
| 10 | Реконструкция задвижек в ТК 1-11 (Ду350мм – 2шт), ТК 1-14 (Ду150мм – 4шт) | Первая очередь |
| 11 | Реконструкция задвижек в ТК 4-8 (Ду300мм – 2шт), ТК 4-8-5 (Ду150мм – 2шт) | Первая очередь |
| 12 | Реконструкция. Замена стен, оголовков и чугунных люков тепловых камер ТК 1-11 (2шт), ТК 1-14-9 (2шт), ТК 1-15 (2шт), ТК 3-8 (2шт), ТК 1-22 (2шт), ТК 1-23 (2шт), ТК 3-17-7 (2шт), ТК 3-17-8 (1шт), | Первая очередь |
| 13 | Реконструкция тепловой сети от ТК 1-12 до здания ДК "Ровесник", Ду 100мм, длина трассы 160м | Первая очередь |
| 14 | Реконструкция тепловой сети от ТК 1-11 до ж/д по ул. Лермонтова, 21, Комсомольская, 8, 10, ул. Свердлова, 4, 8, здания суда по ул. Свердлова, 6, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, зданиям суда и ФСБ по ул. Свердлова, 6а, Ду 125мм длина трассы 40м, Ду 80мм длина трассы 80м, Ду 70мм, длина трассы 120м, Ду 50мм, длина трассы 180м | Первая очередь |
| 15 | Реконструкция тепловой сети от ТК 1-8 до ТК 1-18-2, ж/д по ул. Ленина, 4, 6, 8, ул. 9 Мая, 4, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, Ду 250мм длина трассы 90м, Ду 200мм длина трассы 200м, Ду 70мм длина трассы 40м, Ду 50мм, длина трассы 90м | Первая очередь |
| 16 | Реконструкция т/сети от ТК 3-17-13 до ж/д по ул. Свердлова, 14, 16, 18, ул. Невского, 1 здания администрации и ТП по ул. Невского, 3, здания МСЧ-32 по ул. Бажова, 20, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам и зданиям администрации и МСЧ-32, Ду 100мм, длина трассы 190м, Ду 50мм, длина трассы 100м, Ду 40мм, длина трассы 35м | Первая очередь |
| 17 | Реконструкция т/сети от ТК 3-17-12 до ж/д по ул. Ленина, 15, 17, 19, здания библиотеки по ул. Бажова, 24, здания ДОУ №4 «Рябинка» по ул. Бажова, 22, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам и зданию ДОУ №4, Ду 125мм, длина трассы 75м, Ду 100мм, длина трассы 180м, Ду 80мм, длина трассы 40м, Ду 50мм, длина трассы 50м | Первая очередь |
| 18 | Реконструкция т/сети по ул. Уральская - Октябрьская от ТК 3-6-2 до ТК 3-12, Ду 350мм (подающая), длина 540м, Ду 300мм (обратная), длина 540м, | Первая очередь |
| 19 | Реконструкция т/сети от ТК 3-30 до Музыкальной школы, школы №2, ДОУ №6 по ул. Бажова, 13, ж/д по ул. Ленина, 25, Ду 125мм; длина трассы 80м, Ду 100мм; длина трассы150м; Ду 80мм; длина трассы 500м; Ду 50мм; длина трассы 120м. | Первая очередь |
| 20 | Реконструкция т/сети от ТК 3-20 до здания ДОУ №7 по ул. Островского, Ду 100мм; длина трассы 100м, | Первая очередь |
| 21 | Реконструкция т/сети от ТК 3-21 до здания ДОУ №8 по ул. Островского, Ду 70мм; длина трассы 70м, | Первая очередь |
| 22 | Реконструкция. Замена оголовков и чугунных люков тепловых камер: ТК 4-15 (2шт), ТК 4-7-6 (1шт), ТК 4-7-2 (1шт), ТК 4-7-3 (1шт), ТК 4-7-4 (1шт), ТК 4-5-16 (1шт), ТК 4-5-8 (1шт), ТК 1-18-1 (1шт), ТК 1-14 (1шт) | Первая очередь |
| 23 | Реконструкция тепловой сети от ТК 1-18 до ТК 3-30, ж/д по ул. Лермонтова, 27, 29, 31, ул. Клары Цеткин, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ул. 9 Мая, 6, ул. Бажова, 30, общежития по ул. Лермонтова, 29а, здания ДОУ №5 «Светлячок» по ул. Бажова, 28, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, зданиям общежития, спорткомплекса «Электрон» и ДОУ №5, Ду 250мм длина трассы 450м, Ду 200мм длина трассы 390м, Ду 70мм длина трассы 160м, Ду 50мм, длина трассы 50м | Первая очередь |
| 24 | Реконструкция т/сети от ТК 2-11-3 по ул. Лермонтова до ТК 3-17 (пер. ул. Мира - Бажова), ж/д по ул. Лермонтова, 9, ул. Мира, 1, 5, 7, 9, 9а, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, Ду 300мм, длина трассы 350м, Ду 125мм, длина трассы 320м, Ду 80мм, длина трассы 10м, Ду 50мм, длина трассы 100м | Первая очередь |
| 24 | Реконструкция т/сети от ТК 1-15-3 по ул. Мира - Лермонтова до ж/д по ул. Лермонтова, 1, 3, 5, 7, обустройство тепловой камеры между жилыми домами по ул. Лермонтова, 3 и 5, Ду 80мм, длина трассы 80м, Ду 50мм, длина трассы 90м | Первая очередь |
| 25 | Реконструкция т/сети по пер. Инженерный, обустройство тепловых камер по ул. Мира, на ответвлениях к жилым домам, Ду 80мм, длина трассы 200м, Ду 50мм, длина трассы 180м | Первая очередь |
| 26 | Реконструкция т/сети от ТК 3-30 до ТК 3-24, Ду 200мм, длина трассы 1035м | Первая очередь |
| 27 | Реконструкция т/сети от ТК 1-18-1 до ТК 1-18-3, ж/д по ул. 9 Мая, 3, 5, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, Ду 150мм, длина трассы 80м, Ду 80мм, длина трассы 70м, Ду 70мм, длина трассы 100м, Ду 50мм, длина трассы 20м | Первая очередь |
| 28 | Реконструкция т/сети от ТК 3-29 до ж/д по ул. Клары Цеткин, 19, 21, 21а, Курчатова, 2, 2а, ул. Ленина, 24, ТК 3-29-3, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам по ул. Клары Цеткин, 19, 21, ул. Курчатова, 2, Ду 150мм; длина трассы 50м, Ду 125мм; длина трассы 200м, Ду 100мм, длина трассы 50м; Ду 80мм, длина трассы 150м; Ду 70мм, длина трассы 100м; | Первая очередь |
| 29 | Реконструкция т/сети от ТК 3-19 до здания хлораторной на территории 4-го подъёма, Ду100мм; длина трассы 20м; Ду 70мм; длина трассы 200м, обустройство тепловой камеры на ответвлении к зданию насосной станции 1 очереди | Первая очередь |
| 30 | Реконструкция т/сети от ТК 3-25 до ж/д по ул. Клары Цеткин, 23, Курчатова, 4, 6, 8, обустройство тепловой камеры на ответвлении к жилому дому по ул. Курчатова, 6, Ду 125мм; длина трассы 120м, Ду 100мм; длина трассы 160м, Ду 80мм, длина трассы 50м; Ду 80мм, длина трассы 100м | Первая очередь |
| 31 | Обустройство тепловой камеры на ответвлении к жилому дому по ул. Таховская, 5. Врезка отключающей арматуры Ду 70мм (2штуки) | Первая очередь |
| 32 | Обустройство тепловой камеры на ответвлении к зданию школы №3 по ул. Алещенкова. Врезка отключающей арматуры Ду 80мм (2 штуки) | Первая очередь |
| 33 | Установка новой тепловой камеры ТК 1-15-1 по ул. Мира, в районе ж/д по ул. Мира, 9а с обустройством в ней секционирующих задвижек Ду300мм – 2шт | Первая очередь |
| 34 | Реконструкция т/сети по ул. Таховский бульвар от ТК 3-37 до ТК 3-37-10, до ж/д по ул. Таховская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, ул. Алещенкова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, ДОУ №11 «Золотая рыбка», обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам по ул. Таховская, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, ул. Алещенкова, 1, 2, зданий по ул. Таховская, 8а, 12а, 16, Ду 250мм; длина трассы 580м, Ду 200мм; длина трассы 170м, Ду 150мм, длина трассы 200м; Ду 125мм, длина трассы 300м; Ду 100мм, длина трассы 350м; Ду 80мм, длина трассы 450м; Ду 70мм, длина трассы 160м; Ду 50мм, длина трассы 25м; | Первая очередь |
| 35 | Реконструкция т/сети от ТК 3-17-5 до жилых домов по ул. Розы Люксембург, 1, 3, 5, 7 и 9, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, Ду 50мм; длина трассы 200м, Ду 32мм; длина трассы 80м | Первая очередь |
| 36 | Реконструкция т/сети по ул. Мира – Октябрьская от ТК 3-12 до ТК 3-17, Ду 300мм; длина трассы 350м | Первая очередь |
| 37 | Реконструкция т/сети по ул. Уральская – Кольцевая от ТК 3-8 до жилых домов по ул. Уральской, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22а, 22б, по ул. Кольцевой, 21, 23, 25, 27, 29 Ду 50мм; длина трассы 120м, Ду 40мм; длина трассы 50м, Ду 25мм, длина трассы 150м | Первая очередь |
| 38 | Реконструкция т/сети по ул. Дзержинского – Мамина Сибиряка – Попова – Кольцевая от ТК 3-7 до жилых домов по ул. Кольцевой, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, по ул. Уральской, 11, 13, 15, 17, по ул. Попова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, по ул. Мамина-Сибиряка, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, по ул. Дзержинского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ду 80мм; длина трассы 150м, Ду 70мм; длина трассы 350м, Ду 50мм, длина трассы 450м; Ду 32мм, длина трассы 500м | Первая очередь |
| 39 | Реконструкция т/сети по ул. Мира – Мамина Сибиряка от ТК 3-19-1 до жилых домов по ул. Мамина-Сибиряка, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25 ул. Мира, 43, Ду 80мм; длина трассы 100м, Ду 40мм; длина трассы 300м, Ду 25мм, длина трассы 150м | Первая очередь |
| 40 | Реконструкция т/сети по ул. Строителей, от ТК 1-16 до жилых домов по ул. Строителей, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, по ул. Мира, 13, 15, 17, 19, Ду 70мм, длина трассы 200м, Ду 32мм, длина трассы 200м | Первая очередь |
| 41 | Реконструкция т/сети по ул. Строителей, от ТК 1-16 до жилых домов по ул. Строителей, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по ул. Мира, 21, 23, 25, 27, Ду 70мм, длина трассы 180м, Ду 50мм, длина трассы 1 00м, Ду 32мм, длина трассы 100м, | Первая очередь |
| 42 | Реконструкция т/сети от ТК 4-14 до ДОУ №9 «Звездочка», Ду 70мм, длина трассы 90м | Первая очередь |
| 43 | энергоаутдит системы теплоснабжения и горячего водоснабжения | Первая очередь |
| 44 | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения до комплекса малоэтажной застройки по ул. Энергетиков, 0,5 км | Первая очередь |
| 45 | Строительство сетей теплоснабжения 2 микрорайон | Первая очередь |
| 46 | Строительство сетей теплоснабжения 5 микрорайон | Первая очередь |
|  | д.Курманка |  |
| 47 | энергоаутдит системы теплоснабжения и горячего водоснабжения | Первая очередь |
| 48 | реконструкция т/сетей 3800м | Первая очередь |
|  | с.Мезенское |  |
| 49 | энергоаутдит системы теплоснабжения | Первая очередь |
| 50 | Реконструкции т/сетей 1100 м. | Первая очередь |
| 51 | Перевод 12 кв. дома по ул.Строителей,9 на индивидуальное отопления | Первая очередь |
|  | д.Гагарка |  |
| 52 | строительство сетей ГВС на школу 150м. | Первая очередь |
| 53 | Реконструкция т/сетей до школы 150м. | Первая очередь |
| 54 | Энергоаутдит системы теплоснабжения | Первая очередь |
|  | Муранитный |  |
| 55 | Энергоаутдит системы теплоснабжения и горячего водоснабжения | Первая очередь |
| 56 | реконструкция т/сетей 1483м. | Первая очередь |

Электроснабжение

г. Заречный

Электроснабжение города осуществляется через две подстанции: «Заречная» и «Блочная», с достаточным запасом мощности для обеспечения жилья, которое может быть построено в пределах, определенных генеральным планом, однако в связи с возросшим в последние годы уровнем развития электроприборов старая часть города испытывает дефицит мощности энергообеспечения. Требуется реконструкция сетей и трансформаторных подстанций.

Сельские населенные пункты.

Энергоснабжение обеспечивает МРСК «Урал». По всем сельским населенным пунктам требуется реконструкция сетей и трансформаторных подстанций.

Город располагает достаточно развитой (по меркам Свердловской области) инженерной инфраструктурой. Тем не менее, сдерживающим фактором  развития новых инновационных производств  динамичными темпами на настоящий период является не достаточная развитость инфраструктуры энергообеспечения развивающейся социальной и производственной сферы (обеспечение ввода на потенциальные промплощадки магистрального газа высокого давления, развитие электросетевой и распределительной систем для обеспечения новых площадок жилищно-социальной сферы и промплощадок инновационного развития). Потребность в развитии электро- распределительных сетей составляет не менее 40 – 45 МВт, потребность в  вводе магистрального газа соответственно 15 - 20 куб. м./час. Не менее важным фактором, сдерживающим развитие, является необходимость обеспечения дефицита воды для общегородских нужд и необходимость модернизации объектов и сетей водоснабжения, износ этой части инфраструктуры достигает 70-100 %.

В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных инвестиционных и научно-технических проектов.

Ключевые проблемы в сфере электроснабжения.

Увеличение спроса, особенно в сельской местности. Значительный физический и моральный износ сетей и оборудования, необходимость строительства новых трансформаторных подстанций, для обеспечения потребителей (населения) услугой надлежащего качества.

Необходимость замены ламп уличного освещения на  энергосберегающие

Предложения по развитию системы электроснабжения с.Мезенское

Сохранить в качестве источника электроснабжения поселка действующую ПС 110/35/6 кВ и 6 существующих ТП, расположенных на территории села Мезенское.

Подготовить и принять долгосрочную муниципальную целевую программу: «Развитие системы инженерных коммуникаций на территории городского округа Заречный» с включением в нее подпрограммы «Развитие системы электроснабжения на территории села Мезенское». В рамках указанной подпрограммы предусмотреть на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана выполнение следующих мероприятий:

подготовка проектной документации «Реконструкция системы электроснабжения села Мезенское». Проектом предусмотреть замену воздушной высоковольтной линии электропередач с напряжением 35 кВ на кабель;

строительство и ввод в эксплуатацию системы электроснабжения села Мезенское.

общий объем нормативного годового электропотребления должен остаться в пределах существующих показателей:

2170 кВт.ч/ год х 2604 чел. = 5 650 680 кВт.ч/ год.

Предложения по развитию системы электроснабжения Д. Боярка, д. Гагарка, д. Курманка.

Сохранить в качестве источника электроснабжения населенных пунктов действующую ПС «Белоречка» 110/35/6 кВ и увеличить количество ТП, расположенных на территории деревень Боярка, Гагарка, Курманка, до 22 единиц..Предусмотреть источник резервного электроснабжения.

Подготовить и принять долгосрочную муниципальную целевую программу: «Развитие системы инженерных коммуникаций на территории городского округа Заречный» с включением в нее подпрограммы «Развитие системы электроснабжения на территории деревень Боярка, Гагарка, Курманка». В рамках указанной подпрограммы предусмотреть на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана выполнение следующих мероприятий:

- подготовку проектной документации «Реконструкция системы электроснабжения деревень Боярка, Гагарка, Курманка»;

-    строительство и ввод в эксплуатацию системы электроснабжения деревень Боярка, Гагарка, Курманка.

Объем нормативного годового электропотребления составит 9729 МВт/часов в год. Необходимая мощность 1,85 МВт.

| № | Мероприятие | Сроки релизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей электроснабжения и КТП мкр. Солнечный 1,37 км - 10 кВ, 2 тр-ра по 1000 кВт | Первая очередь |
| 2 | Строительство сетей электроснабжения комплекса малоэтажной застройки БАЭС, 1 км - кабель 2 БКТП-630 | Первая очередь |
| 3 | Проектирование и строительство сетей электроснабжения до комплекса малоэтажной застройки по ул. Энергетиков, 0,5 км - кабель 2 БКТП-630 | Первая очередь |
| 4 | Проектирование и строительство сетей электроснабжения до земельных участков г. Заречный, с. Мезенское, ул. Изумрудная (103-ОЗ от 20.11.2009г.) | Первая очередь |
| 5 | Проектирование и строительство сетей электроснабжения до земельных участков г. Заречный, д. Курманка | Первая очередь |
| 6 | 1) площадь у ДК «Романтик» –10га; 0,7 км КТП-600кВт | Первая очередь |
| 7 | 2) зап. часть д. Курманка 10га 0,3 км. | Первая очередь |
| 8 | 3) ул. Садовая, 1 км | Первая очередь |
| 9 | Проектирование и строительство сетей электроснабжения до земельных участков г. Заречный, д. Боярка: | Первая очередь |
| 10 | ул. Хохрякова, 0,6 км | Первая очередь |
| 11 | ул. Боярская, 2,8 км, КТП-160 кВт, КТП-250 кВт | Первая очередь |
| 12 | строительство трансформаторной подстанции и прокладка кабельной линии электроснабжения 10 кВ от РП "Блочная" до РП 10 кВ 2-го микрорайона г. Заречный | Первая очередь |

Газоснабжение

Во все населенные пункты городского округа Заречный заведены газопроводы высокого давления. Частично построены разводящие сети.

Проектом предлагается обеспечить системами централизованного газоснабжениявсе объекты общественно-делового и жилого назначения населенных пунктов.

Подготовить и принять долгосрочную муниципальную целевую программу: «Развитие системы инженерных коммуникаций на территории городского округа Заречный» с включением в нее подпрограммы «Развитие системы газоснабжения на территории деревень Боярка, Гагарка, Курманка». В рамках указанной подпрограммы предусмотреть на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана выполнение следующих мероприятий:

- подготовку проектной документации «Реконструкция системы газоснабжениядеревень Боярка, Гагарка, Курманка»;

- строительство и ввод в эксплуатацию системы теплоснабжения деревень Боярка, Гагарка, Курманка.

Информация о планируемой протяженности сетей

| д.Боярка |
| --- |
| Наименование | Планируемый статус | Характеристика | Общий итог |
|  |  | Высокого давления | Низкого давления |  |
| Газопровод | Проектируемые | 0.72 км | 11.28 км | 12 км |
|  | Реконструируемые | 1.21 км | - | 1.21 км |
|  | Сохраняемые | 1.91 км | - | 1.91 км |
| Общий итог |  | 3.84 км | 11.28 км | 15.12 км |
| д.Гагарка |
| Наименование | Планируемый статус | Характеристика | Общий итог |
|  |  | Высокого давления | Низкого давления |  |
| Газопровод | Проектируемые | 0.56 км | 19.43 км | 19.99 км |
|  | Реконструируемые | 0.08 км | - | 0.08 км |
| Общий итог |  | 0.64 км | 19.43 км | 20.07 км |
| д.Курманка |
| Наименование | Планируемый статус | Характеристика | Общий итог |
|  |  | Высокого давления | Низкого давления |  |
| Газопровод | Проектируемые | 1.54 км | 11.56 км | 13.1 км |
|  | Реконструируемые | - | 0.47 км | 0.47 км |
| Общий итог |  | 0.88 км | 1.45 км | 2.33 км |

Проектные предложения

| № | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | г. Заречный | Первая очередь |
| 1 | Газификация частного сектора 7 500м. |  |
|  | д.Курманка | Первая очередь |
| 2 | Газификация частного сектора 9 500м. |  |
|  | с.Мезенское | Первая очередь |
| 3 | Газификация частного сектора 15 000 м. |  |
|  | д.Гагарка | Первая очередь |
| 4 | Газификация частного сектора 19 000 м. |  |
|  | д.Боярка | Первая очередь |
| 5 | Газификация частного сектора 11 500 м. |  |

Связь

Основным направлением развития средств связи в городе является расширение спектра коммуникационных услуг, в числе которых телефонная связь (местная, междугородная, международная), факс, речевая и электронная почта, кабельное телевидение и другие виды услуг.

Проектом принята 100% телефонизация, т.е. обеспечение каждой семьи стационарным телефоном.

Для обеспечения жилой застройки и объектов соцкультбыта округа необходимым количеством телефонных номеров на I очередь строительства и расчетный срок проектом сохраняются существующие АТС и проектируются новые абонентские выносы от узловых АТС с радиусом обслуживания 500 м.

Межстанционная связь АТС осуществляется по кабельным волоконно-оптическим линиям связи.

Проектом предлагается постепенный переход на беспроводное эфирное вещание, особенно в районах нового массового строительства.

Развитие сети сотовой связи в городском округе Заречный  предлагается путем строительства новых базовых станций сотовой связи.

2.7. Охрана окружающей среды

Загрязнение  природной среды  муниципального образования техногенными продуктами происходит, в основном, за счёт промышленных предприятий, находящихся в радиусе 50 км от  г.Заречного  и объектов сельскохозяйственного производства.  Особенно значительной  антропогенной нагрузке подвержены поверхностные и частично  подземные воды, а также атмосферный воздух. Значение ряда химических веществ превышает предельно допустимые концентрации.

Данная территория относится к III-ей зоне потенциала загрязнения атмосферы, в целом находится под влиянием выбросов в атмосферу многочисленными предприятиями городов: Екатеринбурга, Верхней Пышны, Березовского, Асбеста и др. Однако, уровень загрязнения атмосферного воздуха в пределах данной зоны неоднороден. Влияние этих источников ослаблено благодаря расстоянию и защитному действию лесных массивов.

Что касается радиационного загрязнения атмосферы, то регулярные наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности, содержанием радионуклидов в приземном слое воздуха, среднемесячной плотностью радиоактивных выпадений, содержанием радионуклидов в снеге, в почве на глубине 5 см и в траве, проводимые службой внешней дозиметрии БАЭС, указывают на отсутствие радиационного влияния станции за пределами СЗЗ (санитарно-защитной зоны).

Загрязнение вод обусловлено бытовыми и промышленными стоками, а также смывом с полей совхозов минеральных удобрений и продуктов жизнедеятельности скота на Фермах.

Загрязнённость  подземных  вод  незначительная. Загрязнённость  почв  обусловлена  теми   же  факторами,   что  и загрязнение - атмосферы и водоёмов.

Необходимо отметить радиоэкологическое состояние Ольховской болотно-речной экосистемы, в которую направляются хозяйственно-бытовые стоки города и стоки промплощадки Белоярской АЭС, содержащие в период эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 радионуклиды осколочного и активационного происхождения. В результате биохимических процессов происходило усвоение радионуклидов из сбросных вод биотой Ольховского болота и их накопление в данных отложениях болота. Установлено, что радионуклиды локализованы в пределах береговой зоны за её пределами содержание радионуклидов в почвах, растительности и подземных водах находится на уровне Фоновых значений.

Организация удаления твердых бытовых отходов

Полигон твердых бытовых отходов ИП «Костенко В.В.» является специальным сооружением, предназначенным для изоляции и складирования бытовых и частично промышленных отходов, гарантирующим надежность по охране окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения.

Полигон твердых бытовых отходов находится в 10 км севернее г. Заречного, в 2,5 км юго-западнее ж/д станции  Режик, в 2,5 км от береговой линии Белоярского водохранилища. Полигон построен по проекту «УралТЭП» № Г-18983 от 05.03.61 г с расчетным сроком эксплуатации 40 лет и действует с 1963 года. Общая площадь занимаемых полигоном земель – 10 га. Структура полигона представляет собой:

а) участок складирования твердых бытовых отходов площадью 9,25 га;

б) хозяйственная зона площадью 0,75 га.

Проектная вместимость полигона 351 750 м3 в уплотненном состоянии или 1 172 500 м3 – в разрыхленном.

На полигон поступают твердые бытовые отходы от населения, объектов соцкультбыта, от предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый сметы, строительный мусор и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами, твердые бытовые и промышленные отходы от предприятий, расположенных на территории г. Заречный.

Отходы поступают на разгрузочные площадки и далее бульдозером перемещаются на рабочие карты, создавая слои до 0,5 м. Затем следует уплотнение 2-4 кратным проходом бульдозера мощностью от 100 до 130 л.с.

Бульдозер проводит уплотнение вдоль карты. После нескольких уплотненных слоев, когда высота общего слоя достигает 2 метра, производятся работы по созданию изоляционного слоя. В качестве изоляционного слоя используются отходы 4 и 5 классов опасности,

Основные проблемы в сфере утилизации ТБО.

В настоящее время весь объем городских ТБО без сортировки складируется на специализированных полигонах. Отходы расталкиваются по поверхности без необходимого уплотнения (до 1000 кг/м3) В результате происходит их быстрое переполнение. Это, в свою очередь, приводит к  периодическому самовозгоранию  в результате биохимических и биотермических процессов  в теле полигона. Выделяющийся при этом  биогаз  в объеме порядка  5 тыс.м3/день с одного га в своем составе содержит диоксид азота, оксид углерода (являющихся причиной парникового эффекта), хлорорганические соединения – фураны и диоксины провоцирующие раковые заболевания, бесплодие, мутации на генном уровне. Не менее опасным является свалочный фильтрат,  образующийся  вследствие инфильтрации атмосферных осадков в теле полигона, содержащий целую гамму вредных, токсичных элементов, в том числе тяжелые металлы

В целях защиты населения и территории от вредного воздействия производственных территорий проектом предлагается принять меры к стимулированию производственных предприятий на разработку и утверждение проектов санитарно-защитных зон, а также – на их сокращение, в соответствии с предложениями, подготовленными проектом генерального плана;

В целях защиты поверхностных водных объектов от вредного воздействия производственных и селитебных территорий проектом предлагается предусмотреть следующие мероприятия:

Предложения по мероприятиям первой очереди:

принятие администрацией городского округа Заречный нормативных правовых актов, определяющих условия использование земельных участков, расположенных в водоохранной зоне, прибрежной защитной и береговой полосе.

принятие администрацией городского округа Заречный мер к стимулированию владельцев индивидуальных жилых домов к возведению на участке водонепроницаемых накопителей стоков, заключение населением договоров на вывоз стоков на очистные сооружения поселка.

Подготовка проекта ливневой канализации, проекта водоснабжения и водоотведения в усадебной жилой застройке, проекта реконструкции существующих систем водоснабжения и водоотведения поселка, проекта набережной вдоль реки Мезенка, проекта строительства и реконструкции улично-дорожной сети.

Освобождение береговой полосы водных объектов и создание на этой территории зоны общего пользования.

Предложения по мероприятиям второй очереди: строительство и реконструкция системы водообеспечения поселка и системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков с территории всего поселка на очистные сооружения, строительство системы сбора и очистки ливневых стоков и набережной вдоль реки Мезенка, строительство дорог с твердым покрытием на территории всего поселка.

Охрана почвенно-растительного покрова и восстановление

нарушенных земель

Генеральным планом предложен ряд мероприятий по предотвращению дальнейшего загрязнения и истощения почвенно-растительного покрова городской и прилегающей к городу территории:

-	организация системы поверхностного водоотвода с территории города с комплексом очистных сооружений дождевой канализации;

-	строительство ливневой канализации на промплощадках предприятий с очисткой ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях с использованием очищенной воды в технологических процессах;

-	реконструкция существующих городских очистных сооружений хоз-бытовой канализации с увеличением их производительности и внедрением новой технологии очистки хоз-бытовых стоков;

-	благоустройство береговой полосы, включающее берегоукрепление и посадку древесно-кустарниковой растительности и многолетних трав (в соответствии с положением Водного кодекса береговая полоса предназначена для общего пользования);

-	поддержание в должном состоянии приемников промышленных отходов предприятий, контроль за условиями их использования;

-	максимальное сохранение существующих лесных массивов при строительстве;

-	осуществление запланированных воздухоохранных мероприятий на предприятиях города с целью сокращения валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, что позволит уменьшить количество поступающих в почву с атмосферными осадками тяжелых металлов и других загрязняющих веществ;

-	разработка комплексной долгосрочной программы по оздоровлению городских земель;

Воздействие электромагнитного излучения.

Источником электромагнитного излучения являются воздушных линий электропередач, для которых  проектом установлены следующие санитарно-защитные зоны:

| Напряжение ЛЭП, кВ | Ширина СЗЗ в каждую сторону, м |
| --- | --- |
|  | нормативная | в стесненных условиях |
| 35 | 20 | 12 |
| 110 | 25 | 16 |
| 220 | 35 | 20 |
| 550 | 45 | - |

Для минимизации негативного влияния электромагнитного поля базовых станций сотовой связи на здоровье населения необходимо соблюдение операторами связи требований нормативных документов о правилах размещения и эксплуатации средств связи.

Радиационная обстановка

Территория городского округа в позиций экологии является одной из особых территорий Свердловской области, прежде всего по причине развития на территории одного из перспективных стратегических направлений – атомной энергетики с реакторами на быстрых нейтронах.

Развитие этого стратегического направления определяет несколько принципиальных особенностей:

- высокий профессиональный уровень контроля за состоянием радиационной обстановки на промышленных объектах (Белоярской АЭС и Института реакторных материалов), контроль осуществляется в рамках норм и требований радиационной безопасности по различным классам радиационно- опасных работ  (на территории производственных помещений, на территории промышленных объектов, в пределах санитарно защитных зон), необходимые наблюдения ведутся и в пределах контролируемой 30 километровой зоны.

- для территории городского округа характерен естественный низкий уровень природного радиационного фона, что прежде всего обусловлено применяемыми промышленными технологиями и организацией работ, а также высоким  профессиональным уровнем контроля за состоянием радиационной безопасности.

- зональность в организации работ промышленных объектов атомного энергетического комплекса, определяет  невозможность организации    иной (не связанных с основным производством) производственной деятельности в пределах санитарно- защитных зон вышеуказанных объектов.

- все вышеперечисленные условия определяют подход в выборе направлений производственной деятельности новых вводимых производств и выборе места для их размещения и развития.

В целом территория городского округа Заречный является одной из наиболее «чистых» территорий  Свердловской области не только по уровню радиационного фона, но и по уровню выбросов вредных веществ в атмосферу и поверхностных загрязнений.

Перечень  сохраняемых факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

При анализе выявленных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций был определен перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновение которых возможно на период реализации генерального плана городского округа: чрезвычайные ситуации природного характера – землетрясения, природный лесные пожары; чрезвычайные ситуации техногенного характера – прорыв плотины водохранилища.

Перечень мероприятий по предотвращению возникновения ЧС на территории городского округа

| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения (год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2032 |
| Чрезвычайные ситуации природного характера |
| 1 | Включение в раздел «Особые условия проектирования» градостроительного плана земельного участка указаний на возможность возникновения на территории сейсмических явлений для условий грунтов второй категории для объектов повышенной ответственности в 6 баллов по шкале MSK-64 | + | + |
| Чрезвычайные ситуации техногенного характера |
| 2 | Мониторинг состояния плотины водохранилища | + | + |

2.8.Технико-экономические показатели

| №№п/п | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние 2012 г | 2032г. (расч. срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель города в установленных границах | га | 29927 | 29927 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 7658 | 7206,5 |
|  | Земли населенных пунктов | га | 2578 | 3352 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 5206 | 5214,6 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 103 | 103 |
|  | Земли лесного фонда | га | 14340 | 14021 |
|  | Земли запаса | га | 42 | 42 |
| 2 | Население – всего | тыс. чел. | 29,7 | 40,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего в том числе: | тыс. м2 общ. пл. % к общему объему жилищного фонда | 639,2 | 719,3 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 2013 | 2289 |
| 4.2. | Школы | ( ( ( | 3811 | 4592 |
| 4.3 | Больницы | коек | 168 | 223 |
| 4.4 | Поликлиники | пос. в смену | 660 | 734 |
| 4.5. | Магазины | м2 торговых площадей | 5404,6 | 6346,2 |
| 4.6. | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 44,279 | 48053,4 |
| 5. | Протяженность внешних автодорог в том числе: | км | 38,86 | 38,86 |
|  | - федерального значения | ›› | 9,47 | 9,47 |
|  | - регионального и межмуниципального значения в том числе: | ›› | 29,4 | 29,4 |

# РАЗДЕЛ 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ С УКАЗАНИЕМ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛГНЕНИЯ.

| № п\п | Перечень мероприятий по территориальному планированию | Сроки Реализации |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Предложения по изменению границ населенных пунктов входящих в состав городского округа |
| 1. | Проектом предлагается установить границы села Мезенское по границам городского округа Заречный на востоке, фактической застройки и по землеотводам на юге и севере, по границе нового района жилой застройки на востоке, Площадь территории поселка в предлагаемых границах должна составить 502,42 га, что на 25 га больше. | Расчетный срок |
| 2. | В д.Боярка исключить из границ автодорогу II категории «Екатеринбург - Тюмень» (новое направление); | Расчетный срок |
| 3. | В д.Гагарка присоединение земель примыкающих к северо-западной и юго-восточной границам деревни Гагарки и имеющих вид разрешенного использования «для индивидуального дачного строительства» с изменением их вида разрешенного использования на «для индивидуального жилищного строительства». | Расчетный срок |
| 4. | В д.Курманка генеральным планом предлагается включить в границы населенного пункта территории, на которых расположена многоэтажная застройка по ул. Юбилейной. | Расчетный срок |
| 5. | В г.Заречный планируется развитие населенного пункта в восточном и южном направлении | Расчетный срок |
| 3.2.Перечень мероприятий по обеспечению городского округа объектами жилой инфраструктуры |
| 1. | с. Мезенское - предусмотреть территориальное развитие села в западном направлении, за счет в включения в границы населенного пункта на расчетный срок земель категории «земли сельскохозяйственного назначения», что позволит увеличить площадь жилого фонда на 54 929 т.м2; | Расчетный срок |
| 2. | д. Курманка - разместить в границах населенного пункта 5044,0 м² усадебного жилого фонда и 2425,8 м² секционного жилого фонда за счет оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; предусмотреть размещение жилого фонда площадью 11016,0 м² на вновь осваиваемых территориях | Расчетный срок |
| 3. | д. Гагарка - разместить в существующих границах населенного пункта 7427,4 м² жилого фонда за счет оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; 12717 м² жилого фонда за счет частичного присоединения земель, примыкающих к северо-западной и юго-восточной границам деревни Гагарки и имеющих вид разрешенного использования «для индивидуального дачного строительства» с изменением их вида разрешенного использования на «для индивидуального жилищного строительства»; | Расчетный срок |
| 4. | д. Боярка - разместить в существующих границах населенного пункта 6075,0м2 жилого фонда за счет оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; 8324,7 м2 жилого фонда за счет его размещения на территории деревни Курманка | Расчетный срок |
| 3.3. Перечень мероприятий по обеспечению городского округа объектами социальной инфраструктуры |
| с.Мезенское |
| № п\п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность/ емкость | Адрес/ местоположение | Примечание |
| 1. | Школа | учащийся | 400 | Ленина, 25 | Строительство взамен существующей средней школы |
| 2. | межшкольный учебно-производственный комбинат | учащийся | 23 | Ленина,25 | В составе новой школы |
| 3. | стационар | койко-место | 16 | Малоозерная, 38 | Реконструкция ветхого корпуса общеврачебной практики |
| 4. | Торговый центр, в т.ч.: |  |  | На завершении улицы Советской |  |
|  | зал непродовольственных товаров | м2 | 200 |  |  |
|  | предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 8 |  |  |
| 5. | Кафе | мест | 20 | На набережной | Летнего типа с общественным туалетом на 4 прибора |
| 6. | Спортивный клуб | м2 | 52 | Ленина, 4а | В здании МСК «Волна» |
| 7. | Бассейн | м2 зеркала воды | 400 | Ленина, 23 | За расчетный срок |
| д.Боярка |
| № п/п | Наименование объекта | Количество | Сроки реализации | Примечание |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения, мест | 1х33 | 2020 год | Новое строительство |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт, объект | 1 | 2020 год | Новое строительство |
| 3 | Магазины непродовольственных товаров, м2 торговой площади | 1х62,0 | 2020 год | Новое строительство |
|  |  | 1х52,3 | 2035 год | Новое строительство |
| 4 | Предприятие общественного питания, посадочных мест | 1х20 | 2020 год | Новое строительство |
| 5 | Учреждение культуры клубного типа, мест | 1х15 | 2035 год | Реконструкция существующего зрительного зала в Доме досуга |
| 6 | Библиотека, объект | 1х1 | 2020 год | Новое строительство |
| 7 | Предприятия бытовых услуг, рабочих мест | 1х1 | 2020 год | Новое строительство |
|  |  | 1х2 | 2035 год | Новое строительство |
| 8 | Физкультурно-оздоровительные клуб по месту жительства, человек занимающихся спортом в том числе: | 1х20 | 2020 год | Новое строительство |
|  | плоскостные спортивные сооружения, м2 | 1х345,2 | 2020 год |  |
|  | спортивный зал, м2 | 1х137,1 | 2020 год |  |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения, м2 | 1х291,5 | 2035 год | Новое строительство |
| Д.Гагарка |
| № п/п | Наименование объекта | Количество | Сроки реализации | Примечание |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение, мест | 1х43 | 2020 год | Новое строительство |
| 2 | Общеобразовательные учреждения, учащихся | 1х192 | 2020 год | Новое строительство |
| 3 | Учреждения дополнительного образования, мест | 1х52 | 2020 год | Размещение в новом здании школы |
| 4 | Межшкольный учебно-производственный комбинат, учащихся | 1х22 | 2020 год | Размещение в новом здании школы |
| 5 | Магазины непродовольственных товаров, м2 торговой площади | 1х97,1 | 2020 год | Новое строительство |
|  |  | 1х53,2 | 2035 год | Новое строительство |
| 6 | Предприятие общественного питания, посадочных мест | 1х27 | 2020 год | Новое строительство |
| 7 | Предприятия бытовых услуг, рабочих мест | 1х2 | 2020 год | Новое строительство |
|  |  | 1х1 | 2035 год | Новое строительство |
| 8 | Библиотека, объект | 1 | 2020 год | Новое строительство |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, человек занимающихся спортом, в том числе: | 1х26 | 2020 год | Новое строительство |
|  | плоскостные спортивные сооружения, м2 | 1х541,1 | 2020 год | Новое строительство |
|  | спортивный зал, м2 | 1х180,4 | 2020 год | Новое строительство |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения, м2 | 1х296,4 | 2035 год | Новое строительство |
| 11 | Лыжная база, человек | 1х10 | 2020 год | Новое строительство |
| Д.Курманка |
| № п/п | Наименование объекта | Количество | Сроки реализации | Примечание |
| 1 | Предприятия торговли продовольственных товаров, м2 жилой площади | 1х9,0 | 2020 год | Новое строительство |
| 2 | Предприятия торговли непродовольственных товаров, м2 жилой площади | 1х77,5 | 2020 год | Новое строительство |
|  |  | 1х77,4 |  |  |
| 3 | Предприятия общественного питания, посадочных мест | 1х27 | 2020 год | Новое строительство |
| 4 | Библиотека, объект | 1 | 2020 год | Новое строительство |
| 5 | Предприятия бытовых услуг, рабочее место | 2х2 | 2020 год | Новое строительство |
| 6 | Физкультурно-оздоровительный клуб, человек занимающихся спортом, в том числе: | 1х27 | 2020 год | Новое строительство |
|  | спортивный зал | 1х185,9 | 2020 год | Новое строительство |
|  | плоскостные спортивные сооружения | 1х862,9 | 2020 год | Новое строительство |
| 7 | Отделения и филиалы сберегательного банка России, операционное место | 1х1 | 2020 год | Новое строительство |
| 8 | Баня, помывочных мест | 1х15 | 2020 год | Новое строительство |
| 3.4. Перечень мероприятий по обеспечению городского округа по развитию производственных территорий |
| № | Мероприятие | Срок реализации |
| 1 | Резервирование территорий для развития новых производственно-деловых зон в восточной части г. Заречного (перспектива – 115,5 га на землях сельскохозяйственного назначения, предлагаемых к включению в границы г. Заречный); | Расчетный срок |
| 2 | Упорядочение использования промышленных территорий с возможным их сокращением на стыке с жилой застройкой; | Первая очередь Расчетный срок |
| 3 | Увеличение территорий научно-производственного, обслуживающего и коммерческо-делового назначения. | Первая очередь Расчетный срок |
| 4 | Резервирование территории у северной границы д.Гагарка, у федеральной автодороги «Екатеринбург- Тюмень» для размещения стоянки (парка) грузового междугородного автотранспорта. Участок находится на землях сельскохозяйственного назначения, проектом предлагается зона транспортной инфраструктуры площадью- 2,1га, с максимальной СЗЗ- 100м. | Расчетный срок |
| 5 | У федеральной автодороги «Екатеринбург-Тюмень», севернее асфальтного завода проектом предлагается размещение АЗС с придорожным сервисом (СТО, автомойки, и т.д.). Генеральным планом рекомендуется перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Площадь участка – 6,5га, с максимальной санитарно-защитной зоной 100м. | Расчетный срок |
| 6 | Проектом предполагается закрытие Курманского каменно-щебеночного карьера, лицензия на недропользование у которого заканчивается в 2015 году, и организацию на его территории оздоровительного центра. | Расчетный срок |
| 7 | Проектом генерального плана предлагается ликвидация склада взрывчатых веществ и размещение на этой территории промышленного предприятия IV класса с максимальной СЗЗ- 100м. | Первая очередь Расчетный срок |
| 3.5. Перечень мероприятий по обеспечению городского округа по развитию транспортной инфраструктуры Строительство, в том числе по объектам |
|  | Наименование объекта | Мощность, км | Вид покрытия до выполнения мероприятия | Вид покрытия после выполнения мероприятия |
| 1 | автомобильная дорога к микрорайону Солнечный | 1,5090,5 | грунт | Асфальтобетон |
| 2 | автомобильная дорога по ул. Курчатова от ул. Ленинградской до ул. Энергетиков | 0,75 | грунт | Асфальтобетон |
| 3 | автомобильная дорога по ул. Энергетиков | 0,3 | грунт | Асфальтобетон |
| 4 | автомобильная дорога до комплекса малоэтажной застройки "Гагарский ключ" | 1 | грунт | Асфальтобетон |
| 5 | автомобильная дорога до земельных участков, для строительства индивидуальных жилых домов, западная часть д. Курманка |  |  |  |
| Реконструкция, в том числе по объектам |
| № | Наименование объекта | Мощность,км | Вид покрытия до выполнения мероприятия | Вид покрытия после выполнения мероприятия |
| 1 | автомобильная дорога р.п. Белоярский (микрорайон Кировский) до д. Боярка городского округа Заречный | 2,202 | щебень | Асфальтобетон |
| 2 | автомобильная дорога на Муранитный | 2,82 | асфальтобетон | асфальтобетон |
| 3 | атомобильная дорога от СК"Электрон" до спасательной станции | 1,5 | асфальтобетон | Асфальтобетон |
| 4 | автодорога от д.Курманка до федеральной дороги Екатеринбург - Тюмень (обход р-п Белоярский) | 0,5 | асфальтобетон | асфальтобетон |
| 5 | автомобильная дорога по ул. Изумрудной с. Мезенское | 0,5 | грунт | асфальтобетон |
| 6 | автомобильная дорога по ул. Хохрякова в д. Боярка | 0,6 | грунт | асфальтобетон |
| 7 | автомобильная дорога по ул. Боярская в д. Боярка | 0,7 | грунт | асфальтобетон |
| 8 | автомобильная дорога от ул. Лермонтова до городских отчистных сооружений | 0,75 | грунт | асфальтобетон |
| 9 | автомобильная дорога по ул. К.Маркса в д. Гагарка | 0,95 | грунт | асфальтобетон |
| 10 | автомобильная дорога от ул. К-Цеткин до городской зоны отдыха на берегу Белоярского водохранилища | 1,2 | грунт | асфальтобетон |
| 11 | автомобильная дорога по ул. Рабочий в с. Мезенское | 0,7 | грунт | асфальтобетон |
| 12 | автомобильная дорога по ул. Майской в с. Мезенское | 0,5 | грунт | асфальтобетон |
| 13 | автомобильная дорога от федеральной дороги до зоны отдыха на правом берегу Белоярского водохранилища | 4 | щебень | асфальтобетон |
| 14 | автомобильная дорога ул. Уральская г. Заречный | 0,3 | грунт | асфальтобетон |
| 15 | автомобильная дорога ул. Кольцовая г. Заречный | 0,37 | грунт | асфальтобетон |
| 16 | автомобильная дорога ул. Южная г.Заречный | 0,27 | грунт | асфальтобетон |
| 17 | автомобильная дорога ул. Парковая г. Заречный | 0,16 | грунт | асфальтобетон |
| 18 | автомобильная дорога ул. Дзержинского г.Заречный | 0,3 | грунт | асфальтобетон |
| 19 | автомобильная дорога ул. М.Сибиряка г.Заречный | 0,28 | грунт | асфальтобетон |
| 20 | автомобильная дорога ул. Садовая г.Заречный | 0,28 | грунт | Асфальтобетон |
| 3.6. Перечень мероприятий по обеспечению городского округа по развитию инженерной инфраструктуры Водоснабжение |
| № | Мероприятие | Срок исполнения |
| 1 | Разработка Усть-Камышенского участка Гагарского месторождения природных вод, производительностью 5600м3/сутки | Первая очередь |
| 2 | Расширение Гагарского МПВ доразведка и строительство новых скважин | Первая очередь |
| 3 | Расширение Каменского МПВ доразведка и строительство новых скважин | Первая очередь |
| 4 | Проектирование и строительство резервных скважин в сельских населенных пунктах: с. Мезенское, д. Курманка, д. Гагарка, д. Боярка – производительностью по 10 м3/час – 4 шт. | Первая очередь |
| 5 | Реконструкция водозаборов Гагарского месторождения производительностью 11500 м3/сутки и насосной станции 4-го подъема. (Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей, установка оборудования для обеззараживания воды). | Первая очередь |
| 6 | Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения города, протяженностью 7,85 км, Ду=63…250 мм и сооружений на них. | Первая очередь |
| 7 | Создание зон санитарной охраны 1 пояса скважин на Гагарском месторождении – 9 шт. | Первая очередь |
| 8 | Строительство водовода до комплекса малоэтажной застройки БАЭС 2, 0,7 км | Первая очередь |
| 9 | Модернизация ВК-205 | Первая очередь |
| 10 | Реконструкция водопроводной сети от ВК-234 до ВК-238, 150п.м. | Первая очередь |
| 11 | Модернизация ВК-156 | Первая очередь |
| 12 | Строительство водовода до 2-го микрорайона | Первая очередь |
| 13 | Установка станций подкачки холодной воды в многоквартирных домах | Первая очередь |
| 14 | Подготовка проектной документации «Реконструкция системы водоснабжения деревень Боярка, Гагарка, Курманка»; | Первая очередь |
| 15 | Строительство и ввод в эксплуатацию системы водоснабжения деревень Боярка, Гагарка, Курманка | Первая очередь |
| 16 | Подготовка проектной документации «Реконструкция системы водоснабжения села Мезенское». | Первая очередь |
| Канализация |
| № | Мероприятие | Срок исполнения |
| 1 | Строительство и модернизация сооружений очистки сточных вод в г. Заречный, производительностью 16000 м3/сутки (4 очередь очистных) | Первая очередь |
| 2 | Реконструкция и модернизация сооружений очистки сточных вод в д. Курманка, производительностью 200 м3/сутки | Первая очередь |
| 3 | Строительство локальных очистных сооружений в сельских населенных пунктах: | Первая очередь |
| 4 | - в с. Мезенское, производительностью 100 м3/сутки. | Первая очередь |
| 5 | - в с. Муранитный, производительностью 100 м3/сутки | Первая очередь |
| 6 | Строительство сетей водоотведения в г. Заречный и сельских населенных пунктах, общей протяженностью 8,0 км, Ду = 100…160мм и сооружений на них. | Первая очередь |
| 7 | Реконструкция насосных станций перекачек с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей: | Первая очередь |
| 8 | - в г, Заречный – 4 шт, производительностью от 320 до 450 м3/час; | Первая очередь |
| 9 | - в д. Курманка – 1 шт, производительностью 25 м3/час; | Первая очередь |
| 10 | Реконструкция и модернизация сетей водоотведения в г. Заречный и сельских населенных пунктах, общей протяженностью 10 км, Ду=110…250 мм. | Первая очередь |
| 11 | Строительство сетей водоотведения мкр. «Солнечный» | Первая очередь |
| 12 | Строительство сетей водоотведения мкр. «Солнечный» 2я очередь | Первая очередь |
| 13 | Строительство сетей водоотведения комплекса малоэтажной застройки БАЭС 2 | Первая очередь |
| 14 | Строительство сетей водоотведения комплекса малоэтажной застройки по ул. Энергетиков | Первая очередь |
| 15 | Строительство КНС-1 | Первая очередь |
| 16 | Реконструкция системы отопления блока доочистки городских очистных сооружений | Первая очередь |
| 17 | Строительство КНС-2 | Первая очередь |
| 18 | Реконструкция емкостей сброса блока доочистки городских очистных сооружений | Первая очередь |
| 19 | Строительство КНС-промышленная зона (ул. Попова) | Первая очередь |
| 20 | Строительство сетей водоотведения 2-микрорайон | Первая очередь |
| 21 | Строительство сетей водоотведения 5 микрорайон | Первая очередь |
| 22 | Реконструкция насосной станции перекачки, производительностью 25 м3/час | Первая очередь |
| 23 | Строительство локальных сооружений очистки сточных вод комплекса малоэтажной застройки «Гагарский ключ | Первая очередь |
| 24 | Проектирование и строительство ливневой канализации 2-го микрорайона | Первая очередь |
| 25 | Проектирование и строительство ливневой канализации 5-го микрорайона | Первая очередь |
| 26 | Проектирование и строительство ливневой канализации 4-го микрорайона | Первая очередь |
| 27 | Проектирование и строительство очистных сооружений для ливневой канализации производительностью 2х50 м3/сутки | Первая очередь |
| Теплоснабжение |
| 1 | г. Заречный газовая котельная, мощность 107 МВт |  |
| 1.1 | Модернизация газовой котельной г. Заречный путем внедрением системы когенерации, установка 4 газопоршневых агрегатов типа G 3616 LE с модулем утилизации тепла=3,859 МВт (единичная) | Первая очередь |
| 1.2 | Модернизация системы водоподготовки | Первая очередь |
| 1.3 | строительство скважин в районе ГК, производительностью 160 м3/час | Первая очередь |
| 1.4 | энергоаудит котельной | Первая очередь |
| 1.5 | реконструкция газовой котельной в городе Заречный, мощностью 107 МВт | Первая очередь |
| 2 | д.Курманка мощность 2,2 МВт |  |
| 2.1 | Техническое перевооружение газовой котельной в деревне Курманка мощностью 2,2 МВт | Первая очередь |
| 2.2 | Реконструкция системы подготовки ГВС (установка аккумуляторных баков, введение участка химводоподготовки) | Первая очередь |
| 2.3 | строительство скважин в районе котельной, производительностью производительность 40 м3/час | Первая очередь |
| 3 | с.Мезенское 2,0 МВт |  |
| 3.1 | Строительство системы ГВС , (установка аккумуляторных баков, введение участка химводоподготовки, устройство теплообменников) | Первая очередь |
| 4 | д.Гагарка |  |
| 4.1 | строительство скважин в районе котельной, производительностью производительность 40 м3/час | Первая очередь |
| 4.2 | Резервное электроснабжение котельной (газогенератор) | Первая очередь |
| 4.3 | Реконструкция системы подготовки ГВС (установка аккумуляторных баков, введение участка химводоподготовки) | Первая очередь |
| 5 | Муранитный 0,9 МВт |  |
| 5.1 | Реконструкция системы подготовки ГВС (установка аккумуляторных баков, введение участка химводоподготовки) | Первая очередь |
|  | тепловые сети |  |
|  | г. Заречный |  |
| 1 | Наладка гидравлического режима тепловых сетей г. Заречный | Первая очередь |
| 2 | Реконструкция т/сети от ТК 3-17 до здания поликлиники МСЧ-32, Ду 250мм; длина трассы 150м, Ду 200мм; длина трассы 150м; Ду 100мм; длина трассы 210м | Первая очередь |
| 3 | Реконструкция задвижек в ТК 3-37 (Ду300мм – 2шт, Ду250мм – 4шт, Ду200мм – 1шт, Ду80мм – 4шт, Ду40мм – 4шт), ТК 4-8-1 (Ду200мм – 2шт, Ду150мм – 4шт, Ду100мм – 2шт, Ду80мм – 2шт), ТК 4-7 (Ду300мм – 2шт) | Первая очередь |
| 4 | Реконструкция задвижек в ТК 1-8 (Ду250мм – 2шт), ТК 3-24 (Ду350мм – 2шт, Ду200мм – 2шт, Ду150мм – 2шт, Ду32мм – 4шт) | Первая очередь |
| 5 | Реконструкция т/сети по ул. Попова от УТ 3-2-1 до здания по ул. Попова, 5, Ду 200мм; длина трассы 430м, Ду 150мм; длина трассы 120м, Ду 100мм, длина трассы 120м | Первая очередь |
| 6 | Строительство новой т/сети от ТК 3-17-13/1 (ул. Ленина, 28), до ул. Ленинградская и тепловой камеры ТК 4-8-5, с сооружением новой тепловой камеры по ул. Ленинградская, Ду 200мм, длина трассы 120м, Ду 150мм, длина трассы 510м, Ду 100мм, длина трассы 160м, Ду 80мм, длина трассы 10м | Первая очередь |
| 7 | Реконструкция тепловой сети от УТ 1-7 до ТК 2-11-7 с заменой сальниковых компенсаторов на П-образные, Ду 400мм длина трассы 250м, Ду 350мм длина трассы 340м, Ду 100мм, длина трассы 360м | Первая очередь |
| 8 | Реконструкция тепловой сети от ТК 2-11 по ул. Лермонтова через ТК 1-12 до ТК 1-15 (пер. ул. Мира - Комсомольская), Ду 350мм, длина трассы 505м | Первая очередь |
| 9 | Реконструкция тепловой сети по ул. Лермонтова от ТК 1-9 до ж/д по ул. Лермонтова, 25, ул. Ленина, 3, 5, 7, здания школы №4 по ул. Лермонтова, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам и зданию школы, Ду 125мм длина трассы 90м, Ду 100мм длина трассы 68м, Ду 80мм, длина трассы 84м, Ду 70мм, длина трассы 35м, Ду 50мм, длина трассы 85м | Первая очередь |
| 10 | Реконструкция задвижек в ТК 1-11 (Ду350мм – 2шт), ТК 1-14 (Ду150мм – 4шт) | Первая очередь |
| 11 | Реконструкция задвижек в ТК 4-8 (Ду300мм – 2шт), ТК 4-8-5 (Ду150мм – 2шт) | Первая очередь |
| 12 | Реконструкция. Замена стен, оголовков и чугунных люков тепловых камер ТК 1-11 (2шт), ТК 1-14-9 (2шт), ТК 1-15 (2шт), ТК 3-8 (2шт), ТК 1-22 (2шт), ТК 1-23 (2шт), ТК 3-17-7 (2шт), ТК 3-17-8 (1шт), | Первая очередь |
| 13 | Реконструкция тепловой сети от ТК 1-12 до здания ДК "Ровесник", Ду 100мм, длина трассы 160м | Первая очередь |
| 14 | Реконструкция тепловой сети от ТК 1-11 до ж/д по ул. Лермонтова, 21, Комсомольская, 8, 10, ул. Свердлова, 4, 8, здания суда по ул. Свердлова, 6, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, зданиям суда и ФСБ по ул. Свердлова, 6а, Ду 125мм длина трассы 40м, Ду 80мм длина трассы 80м, Ду 70мм, длина трассы 120м, Ду 50мм, длина трассы 180м | Первая очередь |
| 15 | Реконструкция тепловой сети от ТК 1-8 до ТК 1-18-2, ж/д по ул. Ленина, 4, 6, 8, ул. 9 Мая, 4, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, Ду 250мм длина трассы 90м, Ду 200мм длина трассы 200м, Ду 70мм длина трассы 40м, Ду 50мм, длина трассы 90м | Первая очередь |
| 16 | Реконструкция т/сети от ТК 3-17-13 до ж/д по ул. Свердлова, 14, 16, 18, ул. Невского, 1 здания администрации и ТП по ул. Невского, 3, здания МСЧ-32 по ул. Бажова, 20, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам и зданиям администрации и МСЧ-32, Ду 100мм, длина трассы 190м, Ду 50мм, длина трассы 100м, Ду 40мм, длина трассы 35м | Первая очередь |
| 17 | Реконструкция т/сети от ТК 3-17-12 до ж/д по ул. Ленина, 15, 17, 19, здания библиотеки по ул. Бажова, 24, здания ДОУ №4 «Рябинка» по ул. Бажова, 22, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам и зданию ДОУ №4, Ду 125мм, длина трассы 75м, Ду 100мм, длина трассы 180м, Ду 80мм, длина трассы 40м, Ду 50мм, длина трассы 50м | Первая очередь |
| 18 | Реконструкция т/сети по ул. Уральская - Октябрьская от ТК 3-6-2 до ТК 3-12, Ду 350мм (подающая), длина 540м, Ду 300мм (обратная), длина 540м, | Первая очередь |
| 19 | Реконструкция т/сети от ТК 3-30 до Музыкальной школы, школы №2, ДОУ №6 по ул. Бажова, 13, ж/д по ул. Ленина, 25, Ду 125мм; длина трассы 80м, Ду 100мм; длина трассы150м; Ду 80мм; длина трассы 500м; Ду 50мм; длина трассы 120м. | Первая очередь |
| 20 | Реконструкция т/сети от ТК 3-20 до здания ДОУ №7 по ул. Островского, Ду 100мм; длина трассы 100м, | Первая очередь |
| 21 | Реконструкция т/сети от ТК 3-21 до здания ДОУ №8 по ул. Островского, Ду 70мм; длина трассы 70м, | Первая очередь |
| 22 | Реконструкция. Замена оголовков и чугунных люков тепловых камер: ТК 4-15 (2шт), ТК 4-7-6 (1шт), ТК 4-7-2 (1шт), ТК 4-7-3 (1шт), ТК 4-7-4 (1шт), ТК 4-5-16 (1шт), ТК 4-5-8 (1шт), ТК 1-18-1 (1шт), ТК 1-14 (1шт) | Первая очередь |
| 23 | Реконструкция тепловой сети от ТК 1-18 до ТК 3-30, ж/д по ул. Лермонтова, 27, 29, 31, ул. Клары Цеткин, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ул. 9 Мая, 6, ул. Бажова, 30, общежития по ул. Лермонтова, 29а, здания ДОУ №5 «Светлячок» по ул. Бажова, 28, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, зданиям общежития, спорткомплекса «Электрон» и ДОУ №5, Ду 250мм длина трассы 450м, Ду 200мм длина трассы 390м, Ду 70мм длина трассы 160м, Ду 50мм, длина трассы 50м | Первая очередь |
| 24 | Реконструкция т/сети от ТК 2-11-3 по ул. Лермонтова до ТК 3-17 (пер. ул. Мира - Бажова), ж/д по ул. Лермонтова, 9, ул. Мира, 1, 5, 7, 9, 9а, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, Ду 300мм, длина трассы 350м, Ду 125мм, длина трассы 320м, Ду 80мм, длина трассы 10м, Ду 50мм, длина трассы 100м | Первая очередь |
| 24 | Реконструкция т/сети от ТК 1-15-3 по ул. Мира - Лермонтова до ж/д по ул. Лермонтова, 1, 3, 5, 7, обустройство тепловой камеры между жилыми домами по ул. Лермонтова, 3 и 5, Ду 80мм, длина трассы 80м, Ду 50мм, длина трассы 90м | Первая очередь |
| 25 | Реконструкция т/сети по пер. Инженерный, обустройство тепловых камер по ул. Мира, на ответвлениях к жилым домам, Ду 80мм, длина трассы 200м, Ду 50мм, длина трассы 180м | Первая очередь |
| 26 | Реконструкция т/сети от ТК 3-30 до ТК 3-24, Ду 200мм, длина трассы 1035м | Первая очередь |
| 27 | Реконструкция т/сети от ТК 1-18-1 до ТК 1-18-3, ж/д по ул. 9 Мая, 3, 5, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, Ду 150мм, длина трассы 80м, Ду 80мм, длина трассы 70м, Ду 70мм, длина трассы 100м, Ду 50мм, длина трассы 20м | Первая очередь |
| 28 | Реконструкция т/сети от ТК 3-29 до ж/д по ул. Клары Цеткин, 19, 21, 21а, Курчатова, 2, 2а, ул. Ленина, 24, ТК 3-29-3, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам по ул. Клары Цеткин, 19, 21, ул. Курчатова, 2, Ду 150мм; длина трассы 50м, Ду 125мм; длина трассы 200м, Ду 100мм, длина трассы 50м; Ду 80мм, длина трассы 150м; Ду 70мм, длина трассы 100м; | Первая очередь |
| 29 | Реконструкция т/сети от ТК 3-19 до здания хлораторной на территории 4-го подъёма, Ду100мм; длина трассы 20м; Ду 70мм; длина трассы 200м, обустройство тепловой камеры на ответвлении к зданию насосной станции 1 очереди | Первая очередь |
| 30 | Реконструкция т/сети от ТК 3-25 до ж/д по ул. Клары Цеткин, 23, Курчатова, 4, 6, 8, обустройство тепловой камеры на ответвлении к жилому дому по ул. Курчатова, 6, Ду 125мм; длина трассы 120м, Ду 100мм; длина трассы 160м, Ду 80мм, длина трассы 50м; Ду 80мм, длина трассы 100м | Первая очередь |
| 31 | Обустройство тепловой камеры на ответвлении к жилому дому по ул. Таховская, 5. Врезка отключающей арматуры Ду 70мм (2штуки) | Первая очередь |
| 32 | Обустройство тепловой камеры на ответвлении к зданию школы №3 по ул. Алещенкова. Врезка отключающей арматуры Ду 80мм (2 штуки) | Первая очередь |
| 33 | Установка новой тепловой камеры ТК 1-15-1 по ул. Мира, в районе ж/д по ул. Мира, 9а с обустройством в ней секционирующих задвижек Ду300мм – 2шт | Первая очередь |
| 34 | Реконструкция т/сети по ул. Таховский бульвар от ТК 3-37 до ТК 3-37-10, до ж/д по ул. Таховская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, ул. Алещенкова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, ДОУ №11 «Золотая рыбка», обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам по ул. Таховская, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, ул. Алещенкова, 1, 2, зданий по ул. Таховская, 8а, 12а, 16, Ду 250мм; длина трассы 580м, Ду 200мм; длина трассы 170м, Ду 150мм, длина трассы 200м; Ду 125мм, длина трассы 300м; Ду 100мм, длина трассы 350м; Ду 80мм, длина трассы 450м; Ду 70мм, длина трассы 160м; Ду 50мм, длина трассы 25м; | Первая очередь |
| 35 | Реконструкция т/сети от ТК 3-17-5 до жилых домов по ул. Розы Люксембург, 1, 3, 5, 7 и 9, обустройство тепловых камер на ответвлениях к жилым домам, Ду 50мм; длина трассы 200м, Ду 32мм; длина трассы 80м | Первая очередь |
| 36 | Реконструкция т/сети по ул. Мира – Октябрьская от ТК 3-12 до ТК 3-17, Ду 300мм; длина трассы 350м | Первая очередь |
| 37 | Реконструкция т/сети по ул. Уральская – Кольцевая от ТК 3-8 до жилых домов по ул. Уральской, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22а, 22б, по ул. Кольцевой, 21, 23, 25, 27, 29 Ду 50мм; длина трассы 120м, Ду 40мм; длина трассы 50м, Ду 25мм, длина трассы 150м | Первая очередь |
| 38 | Реконструкция т/сети по ул. Дзержинского – Мамина Сибиряка – Попова – Кольцевая от ТК 3-7 до жилых домов по ул. Кольцевой, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, по ул. Уральской, 11, 13, 15, 17, по ул. Попова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, по ул. Мамина-Сибиряка, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, по ул. Дзержинского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ду 80мм; длина трассы 150м, Ду 70мм; длина трассы 350м, Ду 50мм, длина трассы 450м; Ду 32мм, длина трассы 500м | Первая очередь |
| 39 | Реконструкция т/сети по ул. Мира – Мамина Сибиряка от ТК 3-19-1 до жилых домов по ул. Мамина-Сибиряка, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25 ул. Мира, 43, Ду 80мм; длина трассы 100м, Ду 40мм; длина трассы 300м, Ду 25мм, длина трассы 150м | Первая очередь |
| 40 | Реконструкция т/сети по ул. Строителей, от ТК 1-16 до жилых домов по ул. Строителей, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, по ул. Мира, 13, 15, 17, 19, Ду 70мм, длина трассы 200м, Ду 32мм, длина трассы 200м | Первая очередь |
| 41 | Реконструкция т/сети по ул. Строителей, от ТК 1-16 до жилых домов по ул. Строителей, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по ул. Мира, 21, 23, 25, 27, Ду 70мм, длина трассы 180м, Ду 50мм, длина трассы 1 00м, Ду 32мм, длина трассы 100м, | Первая очередь |
| 42 | Реконструкция т/сети от ТК 4-14 до ДОУ №9 «Звездочка», Ду 70мм, длина трассы 90м | Первая очередь |
| 43 | энергоаутдит системы теплоснабжения и горячего водоснабжения | Первая очередь |
| 44 | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения до комплекса малоэтажной застройки по ул. Энергетиков, 0,5 км | Первая очередь |
| 45 | Строительство сетей теплоснабжения 2 микрорайон | Первая очередь |
| 46 | Строительство сетей теплоснабжения 5 микрорайон | Первая очередь |
|  | д.Курманка |  |
| 47 | энергоаутдит системы теплоснабжения и горячего водоснабжения | Первая очередь |
| 48 | реконструкция т/сетей 3800м | Первая очередь |
|  | с.Мезенское |  |
| 49 | энергоаутдит системы теплоснабжения | Первая очередь |
| 50 | Реконструкции т/сетей 1100 м. | Первая очередь |
| 51 | Перевод 12 кв. дома по ул.Строителей,9 на индивидуальное отопления | Первая очередь |
|  | д.Гагарка |  |
| 52 | строительство сетей ГВС на школу 150м. | Первая очередь |
| 53 | Реконструкция т/сетей до школы 150м. | Первая очередь |
| 54 | Энергоаутдит системы теплоснабжения | Первая очередь |
|  | Муранитный |  |
| 55 | Энергоаутдит системы теплоснабжения и горячего водоснабжения | Первая очередь |
| 56 | реконструкция т/сетей 1483м. | Первая очередь |
| Электроснабжение |
| № | Мероприятие | Сроки реализации |
| 1 | Строительство сетей электроснабжения и КТП мкр. Солнечный 1,37 км - 10 кВ, 2 тр-ра по 1000 кВт | Первая очередь |
| 2 | Строительство сетей электроснабжения комплекса малоэтажной застройки БАЭС, 1 км - кабель 2 БКТП-630 | Первая очередь |
| 3 | Проектирование и строительство сетей электроснабжения до комплекса малоэтажной застройки по ул. Энергетиков, 0,5 км - кабель 2 БКТП-630 | Первая очередь |
| 4 | Проектирование и строительство сетей электроснабжения до земельных участков г. Заречный, с. Мезенское, ул. Изумрудная (103-ОЗ от 20.11.2009г.) | Первая очередь |
| 5 | Проектирование и строительство сетей электроснабжения до земельных участков г. Заречный, д. Курманка | Первая очередь |
| 6 | 1) площадь у ДК «Романтик» –10га; 0,7 км КТП-600кВт | Первая очередь |
| 7 | 2) зап. часть д. Курманка 10га 0,3 км. | Первая очередь |
| 8 | 3) ул. Садовая, 1 км | Первая очередь |
| 9 | Проектирование и строительство сетей электроснабжения до земельных участков г. Заречный, д. Боярка: | Первая очередь |
| 10 | ул. Хохрякова, 0,6 км | Первая очередь |
| 11 | ул. Боярская, 2,8 км, КТП-160 кВт, КТП-250 кВт | Первая очередь |
| 12 | строительство трансформаторной подстанции и прокладка кабельной линии электроснабжения 10 кВ от РП "Блочная" до РП 10 кВ 2-го микрорайона г. Заречный | Первая очередь |
| Газоснабжение |
| № | Мероприятия | Сроки реализации |
| 1 | г. Заречный | Первая очередь |
|  | Газификация частного сектора 7 500м. |  |
| 2 | д.Курманка | Первая очередь |
|  | Газификация частного сектора 9 500м. |  |
| 3 | с.Мезенское | Первая очередь |
|  | Газификация частного сектора 15 000 м. |  |
| 4 | д.Гагарка | Первая очередь |
|  | Газификация частного сектора 19 000 м. |  |
| 5 | д.Боярка | Первая очередь |
|  | Газификация частного сектора 11 500 м. |  |
| 3.7. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 1 2 | В целях защиты населения и территории от вредного воздействия производственных территорий проектом предлагается принять меры к стимулированию производственных предприятий на разработку и утверждение проектов санитарно-защитных зон, а также – на их сокращение, в соответствии с предложениями, подготовленными проектом генерального плана; Принятие администрацией городского округа Заречный нормативных правовых актов, определяющих условия использование земельных участков, расположенных в водоохранной зоне, прибрежной защитной и береговой полосе. | Первая очередь Расчетный срок Первая очередь Расчетный срок |
| 3 | Принятие администрацией городского округа Заречный мер к стимулированию владельцев индивидуальных жилых домов к возведению на участке водонепроницаемых накопителей стоков, заключение населением договоров на вывоз стоков на очистные сооружения городского округа. | Первая очередь Расчетный срок |
| 4 | Подготовка проекта ливневой канализации, проекта водоснабжения и водоотведения в усадебной жилой застройке, проекта реконструкции существующих систем водоснабжения и водоотведения поселка, проекта набережной вдоль реки Мезенка, проекта строительства и реконструкции улично-дорожной сети. | Первая очередь Расчетный срок |
| 5 | Освобождение береговой полосы водных объектов и создание на этой территории зоны общего пользования. | Первая очередь Расчетный срок |
| 6 | Предложения по мероприятиям второй очереди: строительство и реконструкция системы водообеспечения поселка и системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков с территории всего поселка на очистные сооружения, строительство системы сбора и очистки ливневых стоков и набережной вдоль реки Мезенка, строительство дорог с твердым покрытием на территории всего поселка. | Первая очередь Расчетный срок |
| 7 | Организация системы поверхностного водоотвода с территории города с комплексом очистных сооружений дождевой канализации | Первая очередь Расчетный срок |
| 8 | Строительство ливневой канализации на промплощадках предприятий с очисткой ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях с использованием очищенной воды в технологических процессах | Первая очередь Расчетный срок |
| 9 | Реконструкция существующих городских очистных сооружений хоз-бытовой канализации с увеличением их производительности и внедрением новой технологии очистки хоз-бытовых стоков | Первая очередь Расчетный срок |
| 10 | Благоустройство береговой полосы, включающее берегоукрепление и посадку древесно-кустарниковой растительности и многолетних трав (в соответствии с положением Водного кодекса береговая полоса предназначена для общего пользования); | Первая очередь Расчетный срок |
| 11 | Поддержание в должном состоянии приемников промышленных отходов предприятий, контроль за условиями их использования | Первая очередь Расчетный срок |
| 12 | Максимальное сохранение существующих лесных массивов при строительстве | Первая очередь Расчетный срок |
| 13 | Осуществление запланированных воздухоохранных мероприятий на предприятиях города с целью сокращения валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, что позволит уменьшить количество поступающих в почву с атмосферными осадками тяжелых металлов и других загрязняющих веществ | Первая очередь Расчетный срок |
| 14 | Разработка комплексной долгосрочной программы по оздоровлению городских земель; | Первая очередь Расчетный срок |
| 3.8. Перечень мероприятий по предотвращению возникновения ЧС на территории городского округа |
|  | Наименование мероприятия | Сроки выполнения (год) |
|  |  | 2022 | 2032 |
| Чрезвычайные ситуации природного характера |
|  | Включение в раздел «Особые условия проектирования» градостроительного плана земельного участка указаний на возможность возникновения на территории сейсмических явлений для условий грунтов второй категории для объектов повышенной ответственности в 6 баллов по шкале MSK-64 | + | + |
| Чрезвычайные ситуации техногенного характера |
|  | Мониторинг состояния плотины водохранилища | + | + |

Примечание:  Первая очередь – 2012 - 2022 годы.

Расчетный срок – 2022 - 2032 годы.

# Footnotes

Федеральный закон от 25.05.2002 №73-ФЗ  «Об объектах историко-культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации», ст.6, 33-39 (охрана), ст.40-47