Проект

Генеральный план

Свердловская область

городской округ Заречный

деревня Гагарка

Книга 1. Положения о территориальном планировании

Екатеринбург

2012

Положения о территориальном планировании

деревни Гагарка

Заказчик: Администрация городского округа Заречный

Договор: Муниципальный контракт 27 сентября 2011 г. № 2

Исполнитель: ЗАО «Проектно–изыскательский институт Гео»

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Казакова О. Г. |  |
| Архитектор | Гороховская А. А. |  |
| Архитектор | Виниченко Е. В. |  |
| Архитектор | Арапова А. С. |  |
| Инженер | Соколова О. Б. |  |
| Инженер | Соколов Н. Н. |  |
| Инженер | Казаков К. П. |  |
| Экономист | Толстова М. В. |  |
| Инженер | Сапунова Т. М. |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ГАГАРКА	5

Раздел 3. Положения о территориальном планировании городского округа Заречный применительно к территории деревни Гагарка	5

Введение	5

Статья 14. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории деревни Гагарка	6

Статья 24. Сведения об объектах местного значения, размещаемых на территории деревни Гагарка	9

Перечень объектов капитального строительства местного значения, планируемых к строительству	11

Основные технико – экономические показатели по населенному пункту Гагарка	13

ГЛАВА 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ГАГАРКА

Раздел 3. Положения о территориальном планировании городского округа Заречный применительно к территории деревни Гагарка

Введение

Генеральный план городского округа Заречный применительно к территории деревни Гагарка (далее – генеральный план) разработан с проектными периодами:

2012-2020 гг. – первая очередь;

2021-2035 гг. – расчетный срок.

Проектом генерального плана установлено:

деревня имеет выгодное экономико-географическое положение, обусловленное близостью административного центра г. Заречный и важнейших транспортных магистралей: трасса федерального значения «Екатеринбург - Тюмень», железная дорога «Свердловск – Баженово – Шипелово» и  автодорога регионального значения «Екатеринбург - Тюмень» (новое направление);

улично-дорожная сеть имеет удобные выходы на внешние транспортные магистрали;

территория населенного пункта имеет слабо развитую систему  общественного транспорта;

население деревни имеет высокие темпы роста - 22,9% за 10 лет;

42 жилых дома в деревне имеет степень износа более 65%, в связи с чем показатель износа жилого фонда  составляет  17 % и оценивается, как очень высокий;

в существующих границах населенного пункта отсутствуют территориальные ресурсы для массового жилищного строительства, вместе с тем в существующих планировочных кварталах выявлено 89 единичных земельных участков, использование которых возможно для усадебного жилищного строительства;

население деревни недостаточно обеспечено местами приложения труда, расположенными в границах населенного пункта;

в деревне полностью отсутствуют такие группы объектов социальной инфраструктуры, как объекты коммунальной инфраструктуры, объекты физической культуры и спорта,  отсутствуют кредитно-финансовые учреждения и учреждения связи; общественно-деловой центр в населенном пункте не сформирован;

жилой фонд имеет низкую степень обеспечения централизованными системами инженерных коммуникаций.

Проектом генерального плана предлагается:

- модернизировать систему общественного транспорта населенного пункта;

- разместить в существующих границах населенного пункта 7427,4 м² жилого фонда за счет оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; 12717 м² жилого фонда за счет частичного присоединения земель, примыкающих к северо-западной и юго-восточной границам деревни Гагарки и имеющих вид разрешенного использования «для индивидуального дачного строительства» с изменением их вида разрешенного использования на «для индивидуального жилищного строительства»;

- обеспечить территорию населенного пункта объектами социальной инфраструктуры в соответствии с установленными нормативами и сформировать ядро общественно-делового центра деревни;

- достичь к расчетному сроку 100% показателя обеспечения централизованными системами водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; и централизованными инженерными коммуникациями по объектам жилого фонда; по объектам общественного делового назначения – дополнительно системами централизованного теплоснабжения;

- повысить показатель обеспеченности населения местами приложения труда в объеме 69 рабочих мест за счет строительства объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечить возможность для создания 360 рабочих мест на предприятиях  в г. Заречный и на производственных площадках, планируемых для размещения к востоку от населенного пункта.

Статья 14. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории деревни Гагарка

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 1.

Параметры функциональных зон деревни Гагарка

Таблица 1

| Наименование зоны | Единицы измерения | Параметры | Объекты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местного значения | Регионального значения | Федерального значения |
| Зона размещения массовой усадебной жилой застройки | га | 103,0368 | Дошкольное образовательное учреждение | - | - |
| Зона размещения усадебной жилой застройки повышенной комфортности | га | 25,3229 | - | - | - |
| Зона размещения объектов культурно-просветительского назначения | га | 0,2335 | Учреждение культуры клубного типа, библиотека | - | - |
| Зона размещения объектов торговли и общественного питания | га | 0,6123 | - | - | - |
| Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения | га | 3,95 | Школа, межшкольный производственный комбинат, учреждение дополнительного образования, инженерные коммуникации | - | - |
| Зона размещения объектов здравоохранения | га | 0,2089 | ФАП | - | - |
| Зона размещения объектов спортивного назначения | га | 0,5989 | Лыжная база, спортивно-оздоровительное учреждение | - | - |
| Зона размещения общественно-деловой застройки | га | 0,5969 | Инженерные коммуникации | - | - |
| Многофункциональная зона общественно-делового назначения | га | 0,5045 | Физкультурно-оздоровительный клуб | - | - |
| Зона размещения парковых территорий | га | 4,7387 | Парк, инженерные коммуникации | - | - |
| Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства | га | 6,8113 | Инженерные коммуникации | - | - |
| Зона размещения коллективных садов, дач | га | 2,6042 | - | - | - |
| Зона размещения древесно-кустарниковой растительности | га | 49,5472 | Инженерные коммуникации | - | - |
| Зона размещения лесных массивов | га | 1,549 | - | - | - |
| Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | га | 2,7052 | - | - | - |
| Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,167 | Инженерные коммуникации | - | - |
| Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры (автомобильный транспорт) | га | 0,5389 | - | - | - |
| Зона озеленения специального назначения | га | 8,0088 | Инженерные коммуникации | - | - |
| Зона общего пользования | га | 31,9125 | Автодороги, инженерные коммуникации, площадки для мусоросборников, плоскостные спортивные сооружения | Автодорога V категории «с. Мезенское – д. Курманка – д. Боярка – Гидроузел» | - |

Статья 24. Сведения об объектах местного значения, размещаемых на территории деревни Гагарка

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения деревни представлены в таблице 2.

Планируемые для размещения объекты местного значения

Таблица 2

| Виды (назначение) объектов | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Единицы измерения | Параметры | Местоположение/ функциональная зона |  |
|  |  | Реконструируемые | Проектируемые |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| Автодороги (улицы) с твердым покрытием | км | 3,1 | 20,44 | Зона общего пользования | - |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| Линии электропередач 10 кВ | км | 6,2 | 1,47 | Зона общего пользования | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 10 м |
| Трансформаторный пункт | объект | 4 | 5 | ул. Проектная №3, ул. Розы Люксембург, ул. Карла Маркса, ул. Проектная №33, ул. Проектная№1, ул. Клубная, ул. Республиканская, ул. Свердлова, | -//- |
| Сети водоснабжения | км | 4,46 | 16,42 | Зона общего пользования | - |
| Сети водоотведения | км | - | 18,56 | Зона общего пользования | - |
| Канализационная насосная станция | Объект | - | 2 | ул. Клубная, ул. Титова | СЗЗ 15 м |
| Камера гашения напора | Объект | - | 2 | ул. Проектная №38, ул. Республиканская | - |
| Газопроводы высокого давления 2 категории | км | 0,08 | 0,56 | Зона общего пользования | - |
| Газораспределительный пункт | Объект | - | 2 | ул. Клубная, ул. Титова | Охранная зона 10 м |
| Локальные очистные сооружения ливневой канализации | Объект | - | 2 | ул. Клубная, ул. Титова | СЗЗ 20 м |
| Сети ливневого водоотведения | км | - | 14,04 | Зона общего пользования | - |
| Объекты социального и культурно-бытового назначения |
| Дошкольное образовательное учреждение | Мест | 43 | ул. Проектная №1 | - |
| Общеобразовательное учреждение (реконструкция) | учащихся | 192 | ул. Клубная | - |
| Учреждение дополнительного образования | мест | 52 | ул. Клубная | - |
| Межшкольный производственный комбинат | мест | 22 | ул. Клубная | - |
| Библиотека | объект | 1 | ул. Клубная | - |
| Физкультурно-оздоровительный клуб | человек | 26 | ул. Проектная №33 | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 837,5 | ул. Проектная №33 | - |
| Лыжная база | человек | 10 | ул. Проезжая | - |
| Объекты санитарной очистки территории |
| Площадка для мусоросборников | Объект | 1 | ул. Розы Люксембург | - |
|  |  | 1 | ул. Проектная №29 | - |
|  |  | 1 | ул. Республиканская | - |
|  |  | 1 | ул. Клубная | - |

Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок представлен в таблице 3. Перечень и параметры, предлагаемых к размещению инвестиционных объектов, представлены в таблице 4.

Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок

Таблица 3

| Номер площадки | Площадь, га | Функциональное назначение | Местоположение | Сроки освоения | Размер СЗЗ предприятия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,18 | Размещение объектов транспортной инфраструктуры | Ул. Проектная №3 | 2012-2020 | 50 |
| 2 | 0.68 | Зона размещения объектов спортивного назначения | ул. Проезжая | 2020-2035 | 0 |

Перечень инвестиционных объектов

Таблица 4

| Наименование объекта | Предлагаемое место размещения/ функциональная зона | Единицы | Параметры | Сроки освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие торговли продовольственных товаров | ул. Проектная №33 | м2 торговой площади | не менее 64,4 | 2012-2035 |
| Предприятия торговли непродовольственных товаров | ул. Проектная №33 | м2 торговой площади | не менее 150,3 | 2012-2035 |
| Предприятие общественного питания | ул. Проектная №33 | Посадочных мест | не менее 27 | 2012-2035 |
| Предприятие по оказанию бытовых услуг | ул. Проектная №33 | Рабочее место | 2 | 2012-2020 |
| СТОА, автомойка | ул. Проектная №3 | пост | 2 | 2012-2035 |
| Объект придорожного сервиса | ул. Проезжая | Объект | 1 | 2012-2035 |
| Учреждение административного назначения | ул. Проектная №30 | Объект | 1 | 2012-2035 |
| Лыжная база | ул. Проезжая | человек | 10 | 2012-2035 |

Перечень объектов капитального строительства местного значения, планируемых к строительству

Таблица 5

| № п\п | Наименование объекта | Единицы измерения | Параметры (емкость, мощность и т.д.) объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| 1.1 | Системы электроснабжения |  |  |
|  | Сети электроснабжения, в том числе: | км |  |
|  | 6 кВ | км | 7.67 |
|  | 0,4 кВ | км | 16.51 |
|  | ТП | объект | 5 |
| 1.2 | Системы водоснабжения |  |  |
|  | Водозаборные сооружения на месторождении | Ед. | 1 |
|  | Станция второго подъема на существующей станции водоподготовки | Ед. | 1 |
|  | Резервуар воды для хранения пожарного запаса и объема воды, необходимого для регулирования суточной неравномерности водопотребления | м3 | 500 |
|  | Водоводы полипропиленовые | км | - |
|  | новое строительство | км | - |
|  | реконструкция | км | - |
|  | Водопроводы полипропиленовые | км |  |
|  | новое строительство | км | 16.42 |
|  | реконструкция | км | 4,46 |
| 1.3 | Системы водоотведения хозяйственно-бытовой канализации |  |  |
|  | Сети водоотведения, в том числе: | км |  |
|  | новое строительство | км | 16.1 |
|  | реконструкция | км | - |
|  | Очистные сооружения, мощность | м3/сут | 660.45 |
| 1.4 | Системы водоотведения ливневой канализации |  |  |
|  | Сети ливневой канализации | км | 14.04 |
|  | Локальные очистные сооружения | объект | 2 |
| 1.5 | Системы теплоснабжения |  |  |
|  | Котельная | Гкал/год | - |
|  | Сети теплоснабжения, в том числе: | км |  |
|  | новое строительство | км | - |
|  | реконструкция | км | 0.1 |
| 1.6 | Системы газоснабжения |  |  |
|  | Сети газоснабжения, реконструируемые | км | 0.08 |
|  | Сети газоснабжения, проектируемые | км | 19.9 |
| 1.7 | Системы связи |  |  |
|  | АТС | номер | 515 |
| 2. | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
|  | Дороги с твердым покрытием | км | 36,8* |
| 3. | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
|  | Детский сад | мест | 43 |
|  | Общеобразовательная школа | мест | 20 |
|  | Учреждения дополнительного образования для детей | мест | 19 |
|  | Межшкольный учебно-производственный комбинат, учащ. | мест | 8 |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | - |
|  | Предприятия торговли продовольственных товаров | м2 т. пл. | 22,8 |
|  | Предприятия торговли непродовольственных товаров | м2 т. пл. | 150,3 |
|  | Предприятие общественного питания, посадочных мест | мест | 26 |
|  | Учреждение культуры клубного типа | мест | - |
|  | Библиотека | объект | - |
|  | Предприятия бытовых услуг | р. мест | 3 |
|  | Баня, | мест | 6 |
|  | Общественные туалеты, | прибор | 1 |
|  | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек | 26 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения, | м2 | 837,5 |
|  | Спортивные залы, | м2 | 180,4 |
|  | Лыжные базы, | человек | 3 |
|  | Отделения и филиалы сберегательного банка России | объект | - |
| 4. | Санитарная очистка территории |  |  |
|  | Контейнер для сбора крупногабаритных отходов | объект | 2 |
|  | Контейнер для сбора твердых бытовых отходов | объект | 20 |
|  | Кладбище | га | 9,75** |
|  | Площадка для складирования снега | га | 4,48 |
|  | Инсинератор | объект | 1*** |

* Данные о протяженности дорог с твердым покрытием  обобщены для трех населенных пунктов: д. Гагарка, д. Курманка и д. Боярка;

** Объект рассчитан на 4 населенных пункта: д. Гагарка, д. Боярка, д. Курманка и с. Мезенское;

*** Планируемое размещение объекта – полигон ТБО г. Заречный.

Основные технико – экономические показатели по населенному пункту Гагарка

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | Га | 180,31 | 243,65 |
| 1.2 | Зона размещения жилой застройки, в том числе: | Га | 93,88 | 103,27 |
|  |  | % | 52,07 | 42,39 |
| 1.2.1 | Зона размещения массовой усадебной жилой застройки | га | 93,88 | 103,04 |
|  |  | % | 100 | 42,29 |
| 1.2.2 | Зона размещения усадебной жилой застройки повышенной комфортности | га | - | 0,23 |
|  |  | % | - | 0,1 |
| 1.2.3 | Зона размещения среднеэтажной многоквартирной секционной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Зона размещения общественно-деловой застройки | га | - | 0,6 |
|  |  | % | - | 0,21 |
| 1.4 | Многофункциональная зона общественно-делового назначения | га | - | 0,5 |
|  |  | % | - | 1,94 |
| 1.5 | Зона размещения объектов торговли и общественного питания | Га | 0,07 | 0,61 |
|  |  | % | 0,04 | 0,25 |
| 1.6 | Зона размещения объектов здравоохранения | Га | 0,11 | 0,21 |
|  |  | % | 0,06 | 0,09 |
| 1.7 | Зона размещения учебно-воспитательных учреждений | Га | 3,88 | 3,95 |
|  |  | % | 2,15 | 1,62 |
| 1.8 | Зона размещения объектов культурно-просветительского назначения | Га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | Зона размещения объектов спортивного назначения | Га | - | 0,6 |
|  |  | % | - | 0,24 |
| 1.10 | Зона размещения производственных предприятий | Га | 0,38 | - |
|  |  | % | 0,21 | - |
| 1.11 | Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства |  | 9,49 | 6,81 |
|  |  | % | 5,27 | 3,1 |
| 1.12 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | Га | 0,07 | 0,17 |
|  |  | % | 0,04 | 0,07 |
| 1.13 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры (автомобильный транспорт) | Га | 3,18 | 0,54 |
|  |  | % | 1,77 | 0,22 |
| 1.14 | Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | Га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.15 | Зона размещения лесных массивов | Га | 1,64 | 1,55 |
|  |  | % | 0,91 | 0,64 |
| 1.17 | Зона размещения парковых территорий | Га | - | 4,74 |
|  |  | % | - | 2,8 |
| 1.18 | Зона размещения древесно-кустарниковой растительности | Га | 32,13 | 49,55 |
|  |  | % | 17,82 | 20,34 |
| 1.19 | Зона размещения объектов рекреационно-оздоровительного назначения | Га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.20 | Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | Га | 2,84 | 2,71 |
|  |  | % | 1,58 | 1,11 |
| 1.21 | Зона размещения сельскохозяйственных угодий | Га | 14,76 | - |
|  |  | % | 8,18 | - |
| 1.22 | Зона размещения коллективных садов, дач | Га | 1,35 | 2,6 |
|  |  | % | 0,75 | 1,07 |
| 1.23 | Зона специального назначения | Га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.24 | Зона озеленения специального назначения | Га | - | 8,01 |
|  |  | % | - | 3,29 |
| 1.25 | Зона размещения территорий общего пользования | Га | 16,46 | 31,91 |
|  |  | % | 9,13 | 13,1 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | Чел. | 427 | 859 |
|  |  | % роста человек в год | 2,9 | 8,7 |
| 2.2 | Плотность населения | чел \ га | 2,37 | 3,52 |
| 2.3. | Плотность населения селитебных территорий | чел \ га | 4,55 | 8,32 |
| 3. | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 3.1 | Население младше трудоспособного возраста | Чел. | 93 | 188 |
|  |  | % | 21,9 | 21,9 |
| 3.2 | Население трудоспособного возраста | Чел. | 257 | 518 |
|  |  | % | 60,3 | 60,3 |
| 3.3 | Население старше трудоспособного возраста | Чел. | 76 | 153 |
|  |  | % | 17,8 | 17,8 |
| 4. | Жилой фонд |  |  |  |
| 4.1. | Общая площадь жилого фонда | м2 | 7934,5 | 26 714,9 |
| 4.2 | Средняя обеспеченность населения жилым фондом | м2\чел. | 21,7 | 31,1 |
| 4.2.1 | индивидуальная усадебная жилая застройка | м2 | 7934,5 | 26 714,9 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 4.2.2 | секционная многоквартирная жилая застройка | м2 | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.3 | Общий объем убыли жилищного фонда, в том числе: | м2 | - | 1349,5 |
| 4.3.1 | индивидуальная усадебная жилая застройка | м2 | - | 1349,5 |
| 4.3.2 | секционная многоквартирная жилая застройка | м2 | - | - |
| 4.4 | Объем нового жилищного строительства, в том числе по типу | м2 | - | 20129,9 |
| 4.4.1 | индивидуальная усадебная жилая застройка | м2 | - | 20129,9 |
|  |  | % | - | 100 |
| 4.4.2 | секционная многоквартирная жилая застройка | м2 | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5. | Объекты социально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Детский сад | мест | - | 43 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.2 | Общеобразовательная школа | мест | 76 | 96 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5.3 | Учреждения дополнительного образования для детей | мест | - | 19 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | учащихся | - | 8 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.5 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5.6 | Предприятия торговли продовольственных товаров | кв.м. торг. пл. | 57,4 | 64,4 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5.7 | Предприятия торговли непродовольственных товаров | кв.м. торг. пл. | - | 150,3 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.8 | Предприятия общественного питания | Посад. мест | - | 27 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.9 | Учреждения клубного типа | мест | 90 | 86 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5.10 | Библиотека | учрежд. | - | 1 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.11 | Предприятия бытовых услуг | раб.место | - | 3 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.12 | Бани | мест | - | 6 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.13 | Общественные туалеты | прибор | - | 1 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.14 | Физкультурно-оздоровительные клубы | человек | - | 26 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.15 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | - | 837,5 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.16 | Спортивные залы | кв.м. | - | 180,4 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.17 | Лыжная база | человек | - | 3 |
|  |  | % | - | 100 |
| 5.22 | Отделения и филиалы сбербанка РФ | место | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.23 | Отделение связи | объект | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность магистральных улиц | км | 2,75 | 10,066) |
| 6.2 | Протяженность улиц и проездов, в т. ч. | км | 7,91 | 45,156) |
| 6.2.1 | С твердым покрытием | км | 3,1 | 45,156) |
|  |  | % | 29 | 100 |
| 6.2.2 | С улучшенным грунтовым покрытием | км | 5,55 | - |
|  |  | % | 52 | - |
| 6.2.3 | Грунтовые | км | 2,01 | - |
|  |  | % | 19 | - |
| 6.3 | Плотность магистральных автодорог | км \ км2 | 1,72 | 1,636) |
|  |  | % к норме | +15 | +96) |
| 6.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | Ед. | - | - |
| 6.5 | Количество транспортных сооружений | Ед. | 1 | 1 |
| 6.6 | Уровень автомобилизации (легковые машины) | Авт./ 1000 жит. | 200 | 350 |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1. | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Электропотребление фактическое, в т.ч.: | МВтч/год | - | 97297) |
| 7.1.1.1 | Производственные нужды | МВтч/год | - | - |
| 7.1.1.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | МВтч/год | - | 97297) |
| 7.1.2 | Потребление на человека, | кВтч/год | 2300 | 40767) |
| 7.1.2.1 | в.ч. на хозяйственно-бытовые нужды | кВтч/год | 2300 | 40767) |
| 7.1.3 | Протяженность ЛЭП |  |  |  |
| 7.1.3.1 | Общая протяженность ЛЭП 220кВ | км | - | - |
| 7.1.3.2 | Общая протяженность ЛЭП 110кВ | км | - | - |
| 7.1.3.3 | Общая протяженность ЛЭП 35кВ | км | - | - |
| 7.1.3.4 | Общая протяженность ЛЭП 6кВ | км | 3,52 | 7,86 |
| 7.1.3.5 | Общая протяженность ЛЭП 0,4кВ | км | 13,72 | 17,8 |
| 7.1.4 | Потребность в электроэнергии | тыс.кВтч/год | 982 | 6090,47) |
| 7.1.4.1 | в.ч. на хозяйственно-бытовые нужды | кВтч/год | 982 | 6090,47) |
| 7.2. | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.2.1 | Водопотребление, в т.ч. | м3/сут | 76,6 | 969,687) |
| 7.2.1.1 | на производственные нужды | м3/сут | - | - |
| 7.2.1.2 | на хозяйственно-бытовые нужды | м3/сут | 76,6 | 969,687) |
| 7.2.2 | Среднесуточное потребление на 1 человека | л/сут | 179 | 404,57) |
| 7.2.2.1 | в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды | л/сут | 179 | 404,57) |
| 7.2.3. | Общая протяженность водопроводных сетей | км | 7,245) | 26,02 |
| 7.2.4 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 969,687) |
| 7.2.5 | Потребность в дополнительных объемах | м3/сут | - | - |
| 7.2.6 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 7.3. | Водоотведение |  |  |  |
| 7.3.1 | Общее поступление сточных вод, в т.ч. | м3/сут | - | 660,457) |
| 7.3.1.1 | от производственных предприятий | м3/сут | - | - |
| 7.3.1.2 | хозяйственно-бытовые стоки | м3/сут | - | 660,457) |
| 7.3.2 | Общая протяженность магистральных канализационных сетей | км | - | 18,56 |
| 7.3.3 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 660,458) |
| 7.3.4 | Потребная производительность очистных сооружений | м3/сут | 17,93 | 660,458) |
| 7.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Теплопотребление, всего | Гкал/год | - | - |
| 7.4.1.1 | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 7.4.1.2 | - на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 7.4.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 7.4.3 | Производительность централизованных источников тепла | Гкал/час | - | - |
| 7.4.4 | Производительность локальных источников тепла | Гкал/час | - | - |
| 7.4.5 | Потребное количество тепла | Гкал/год | - | - |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление газа, всего | млн.м3 /год | - | 4,2847) |
| 7.5.1.1 | - на коммунально-бытовые нужды | млн.м3 /год | - | 4,2847) |
| 7.5.1.2 | - на производственные нужды | млн.м3 /год | - | - |
| 7.5.2 | Источники подачи газа | млн.м3 /год | - | 4,2847) |
| 7.5.3 | Протяженность сетей газопровода | км | - | 20,07 |
| 7.6. | Связь |  |  |  |
| 7.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 |
| 7.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 515 |
| 7.6.3 | Обеспеченность | % | - | 100 |

1) Данные приведены с учетом проектируемого района, расположенного за границей населенного пункта;

2) Предусмотрена реконструкция действующих объектов

3) Объем подлежит уточнению по результатам получения программ перспективного развития промышленных предприятий.

4) Подлежит уточнению в связи с переводом котельных на газ.

5) Протяженность водопроводной сети обобщена для трех населенных пунктов: д. Гагарка, д. Курманка и д. Боярка.

6)Основные параметры и характеристики улично-дорожной сети обобщены для трех населенных пунктов: д. Гагарка, д. Курманка и д. Боярка.

7)Основные параметры и характеристики инженерных сетей обобщены для трех населенных пунктов: д. Гагарка, д. Курманка и д. Боярка.

8)Указанный показатель отражает необходимое увеличение мощности реконструируемых очистных сооружений р.п. Белоярского для организации системы водоотведения трех населенных пунктов: д. Гагарка, д. Курманка и д. Боярка.