администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__12.05.2017___  №  __554-П___

г. Заречный

Об утверждении Условий приема сточных вод и загрязняющих веществ

в централизованную систему водоотведения города Заречного

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 31 декабря 1995 года № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 02.07.2015 № 571-ПП «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов в Свердловской области», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения города Заречного (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте городского округа Заречный            (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации городского округа Заречный

от__12.05.2017___  №  __554-П___ «Об утверждении Условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения города Заречного»

### УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

### В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО

### 1. Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения города Заречного

1.1. Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения (далее - «Условия приема…») г. Заречный разработаны с целью обеспечения устойчивой работы централизованной системы водоотведения (далее-ЦСВ), предупреждения загрязнения городскими сточными водами водного объекта реки Ольховка, имеющей рыбохозяйственное назначение, устанавливают нормативы водоотведения.

## 1.2. В настоящих «Условиях приема…» используются следующие основные понятия:

## Абонент – физическое или юридическое лицо, заключившее с организацией ВКХ договор водоотведения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

## Организация ВКХ – организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая прием сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации;

## Норматив водоотведения - нормативы водоотведения по объему и составу сточных вод, установленные органами местного самоуправления в соответствии с настоящими «Условиями приема…» в ЦСВ населенного пункта;

Норматив водоотведения по объему сточных вод – предельный объем сточных вод, разрешенный абоненту к сбросу в ЦСВ населенного пункта с учетом мощностей централизованной системы водоотведения по транспортировке и очистке сточных вод, а также выполнения условий, установленных организации ВКХ в решении о предоставлении водного объекта в пользование (в части сброса сточных вод);

Допустимая концентрация (далее ДК) загрязняющих веществ – максимальная концентрация загрязняющих веществ, допустимая к сбросу в ЦСВ, установленная в составе «Условий приема…» в населенного пункта, утвержденных органами местного самоуправления;

Норматив водоотведения по составу сточных вод – перечень загрязняющих веществ с допустимой концентрацией, разрешенный абоненту к сбросу в ЦСВ, с учетом обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях, а также соблюдения нормативов допустимого сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных для организации ВКХ природоохранными органами.

Залповый сброс сточных вод - сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод;

Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ – плата, взимаемая с абонентов организацией ВКХ за превышение установленных нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод;

Паспорт водного хозяйства – документ, содержащий сведения о расчетном, проектном балансе водопотребления и водоотведения объекта (объектов) абонента с указанием целей использования питьевой, технической и горячей воды, распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, включая использование воды на нужды пожаротушения, эксплуатационные нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод и иные, о фактических значениях за предыдущий период (за последние три года) объемов и состава сточных вод абонента, сбрасываемых им в ЦСВ населенного пункта, а также мероприятия по сокращению абонентом сброса сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ населенного пункта. Паспорт водного хозяйства разрабатывается абонентом для установления ему нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод. Согласовывается организацией ВКХ, эксплуатирующей ЦСВ населенного пункта в которую поступают сточные воды абонента;

Тариф на в водоотведение – устанавливаемый организации ВКХ уполномоченным государственным органом регулирования тарифов за объемы сточных вод, отводимых абонентами в ЦСВ населенного пункта в пределах, установленных этим абонентам нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод.

Требования к составу сточных вод и свойствам сточных вод абонентов - требования по составу сточных вод абонентов, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу центральной системы водоотведения, предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644).

1.3. Настоящие «Условия приема…» являются обязательными для выполнения всеми абонентами (предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью), отводящими сточные воды и загрязняющие вещества в ЦСВ г. Заречного.

1.4. Для всех абонентов, независимо от характера производственной деятельности, организаций, учреждений, занимающихся предпринимательской деятельностью, сбрасывающих сточные воды и загрязняющие вещества в ЦСВ г. Заречного, устанавливаются нормативы водоотведения.

1.5. Нормативы водоотведения по составу сточных вод устанавливаются абонентам организацией водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организация ВКХ) в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водный объект (р. Ольховку) через централизованную систему водоотведения г. Заречного.

1.6. Нормативы водоотведения по составу сточных вод (допустимые концентрации загрязняющих веществ) устанавливаются исходя из:

- технической и технологической возможностей очистных сооружений ЦСВ г. Заречного по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ;

- обеспечения проектных параметров очистки сточных вод;

- необходимости соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в реку Ольховку утвержденных Нижне-Обским Бассейновым Водным управлением;

Информация о допустимой концентрации загрязняющих веществ приведена в таблице № 1.

1.7. Нормативы водоотведения по объему и (или) составу и свойствам сточных вод в ЦСВ города Заречного устанавливаются абонентам в целях применения мер экономического воздействия за ущерб, наносимый окружающей среде при сбросе сточных вод в водные объекты через ЦВС г. Заречного. Нормативы водоотведения устанавливаются органами местного самоуправления на основании организации ВКХ, на срок не более пяти лет:

1) по объему сточных вод;

2) по составу сточных вод.

1.8. Абонент обеспечивает соблюдение нормативов водоотведения, что закрепляется в обязательствах абонента при заключении договоров водоотведения с организацией ВКХ. Сточные воды, принимаемые (отводимые) в ЦСВ г. Заречного должны соответствовать нормативам водоотведения по объему и составу сточных вод, а также требованиям к составу и свойствам сточных вод, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.9. Абонент обязан обеспечить лабораторный контроль за составом сбрасываемых в ЦСВ г. Заречного сточных вод и соблюдение установленных нормативов водоотведения. Обязательство абонента закрепляется в условиях договора водоотведения (и дополнительных соглашений к нему), заключаемых абонентом с организацией ВКХ. Для установления нормативов по объему сточных вод абоненты обязаны представлять в организацию ВКХ паспорт водного хозяйства абонента. Паспорт водного хозяйства абонента содержит сведения о балансе водопотребления и водоотведения, а также о составе и свойствах сточных вод, отводимых в ЦСВ, параметры которых абонент обязуется соблюдать. Сведения, содержащиеся в паспорте, действуют в течение трех лет. В случае внесения изменений в паспорт водного хозяйства абонента, абонент уведомляет организацию любым способом, позволяющим установить факт получения информации организацией ВКХ о внесенных изменениях и новой редакции паспорта.

### 1.10. Контроль за соблюдением абонентами установленных нормативов водоотведения осуществляется организацией ВКХ путем отбора и исследования проб сточных вод абонента в контрольных канализационных колодцах в плановом порядке, не чаще одного раза в квартал и не реже одного раза в год в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2013 года № 525 об утверждении «Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».

### 1.11. Фактическая концентрация (далее - ФК) загрязняющего вещества в сточных водах абонентов определяется путем выполнения аттестованной и аккредитованной лабораторией организацией ВКХ и (или) аттестованной и аккредитованной для выполнения таких работ другой организацией (лабораторией) аналитических измерений состава сточных вод (анализов контрольных проб сточных вод абонентов) по аттестованным методикам. При определении ФК учитывается концентрация загрязняющего вещества в транзитном стоке (при его наличии).

### 1.12. Абоненты обеспечивают доступ представителей организации ВКХ к контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод в любое время суток.

### 1.13. Общий объем фактически сброшенных абонентом в ЦСВ г. Заречного сточных вод при отсутствии у абонента средств измерений определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором водоотведения, заключенным между организацией ВКХ и абонентом.

### 1.14. Объем сточных вод, отведенных Абонентом с превышением установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод, учитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод, независимо от даты отбора проб до следующего отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение, но не более трех календарных месяцев.

### 1.15. Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Свердловской области, утвержден в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 02.07.2015 № 571-ПП «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов в Свердловской области».

1.16. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.03.2013 № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов» к категории абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, относятся юридические лица, которые заключили или обязаны заключить договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляют деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, и которым принадлежат на праве собственности или на ином законном основании канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения. При этом среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с указанных объектов составляет более 200 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам в одну централизованную систему водоотведения.

1.17. Действие пункта 1.14. распространяется на абонентов, в отношении которых установлены нормативы сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, до 01.01.2019 года.

Таблица № 1

| № п/п | Загрязняющее вещество | Условное обозначение единицы измерения | Допустимая концентрация загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 255,0 |
| 2 | Сухой остаток | мг/дм3 | 424,5 |
| 3 | Биохимическое потребление кислорода (за пять суток) (БПК5) | мг/дм3 | 45,4 |
| 4 | Фосфаты (по P) | мг/дм3 | 0,24 |
| 5 | Сульфаты | мг/дм3 | 61,5 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | 42,2 |
| 7 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 5,16 |
| 8 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,024 |
| 9 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 12,5 |
| 10 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 1,206 |
| 11 | нефтепродукты | мг/дм3 | 0,575 |
| 12 | ХПК | мг/дм3 | 170 |
| Примечание: перечень загрязняющих веществ сформирован на основании разрешения от 04.06.2014 г. № 578 (С) на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, выданного Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу. |

1.18. Абонентам, не осуществляющим производственную деятельность, устанавливаются нормативы водоотведения сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в ЦСВ г. Заречного от объектов жилищного фонда, указанным в таблице № 2. Факт отсутствия производственной деятельности должен подтверждаться согласованным с организацией ВКХ паспортом водного хозяйства (балансом водопотребления и водоотведения) и результатами лабораторных исследований качественного состава сточных вод, выполненных аккредитованной лабораторией.

Таблица № 2

| № п/п | Нормируемое вещество | Условное обозначение единицы измерения | Концентрация загрязняющего вещества в сточных водах от объектов жилищного фонда * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 231,0 |
| 2 | Сухой остаток | мг/дм3 | 413,0 |
| 3 | Биохимическое потребление кислорода (за пять суток) (БПК5) | мг/дм3 | 153,0 |
| 4 | Фосфаты (по P) | мг/дм3 | 2,85 |
| 5 | Сульфаты | мг/дм3 | 36,0 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | 47,5 |
| 7 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,17 |
| 8 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,070 |
| 9 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 25,3 |
| 10 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 0,890 |
| 11 | нефтепродукты | мг/дм3 | 0,350 |
| 12 | ХПК | мг/дм3 | 254,0 |
| * Концентрация загрязняющего вещества определена на основании пятилетних результатов лабораторных исследований качественного состава сточных вод, поступающих на очистные сооружения от населения городского округа Заречного, выполненных аккредитованной лабораторией. Примечание: перечень загрязняющих веществ сформирован на основании разрешения от 04.06.2014 № 578 (С) на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, выданного Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу. |

2. Основные требования к сливу жидких бытовых отходов в централизованную систему водоотведения г. Заречного

2.1. Вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям жилых и нежилых помещений, не подключенных к централизованной системе канализации, осуществляется на основании договоров между владельцами, собственниками или арендаторами вышеуказанных помещений с организацией ВКХ или иной специализированной организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов.

2.2. Специализированные организации, осуществляющие вывоз и транспортировку жидких бытовых отходов, обязаны заключить договоры на сброс вышеуказанных загрязняющих веществ в ЦСВ г. Заречного с организацией ВКХ.

2.3. По требованию организации ВКХ владельцы, собственники или арендаторы жилья, имеющие выгребные ямы, должны предъявить документы, подтверждающие вывоз жидких бытовых отходов, с указанием объема и отметкой организации, производившей откачку и вывоз сточных вод.

2.4. При отсутствии документов, подтверждающих вывоз, объем жидких бытовых отходов считается выкачанным в грунт или незаконно вывезенным и сброшенным в ЦСВ г. Заречного. При установлении данного факта организация ВКХ вправе обратиться в соответствующие контролирующие и правоохранительные органы.

2.5. Сброс сточных вод и жидких бытовых отходов в ЦСВ г. Заречного, вывозимых специализированными организациями, осуществляется в строго отведенном месте, устанавливаемом организацией ВКХ. Места слива сточных вод и жидких бытовых отходов прописываются в договоре, заключаемом между специализированной организацией и организацией ВКХ. Слив сточных вод и жидких бытовых отходов в неустановленных для этого местах запрещен.